| REVISÕES |
| --- |
| TE: TIPO EMISSÃO | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |
| Rev. | TE | Descrição | Por | Ver. | Apr. | Aut. | Data |

ÍNDICE

| ITEM | DESCRIÇÃO | PÁGINA |
| --- | --- | --- |

1.0	ITEM 01	3

2.0	ITEM 02	13

3.0	ITEM 03	13

4.0	ITEM 04	22

5.0	ITEM 05	30

6.0	ITEM 06	30

# ITEM 01

Item 01 do ofício nº 570/2011: Memória de cálculo do dimensionamento hidráulico das OAC’s.

  - Introdução

O relatório corrente apresenta os critérios de dimensionamento hidrológico e hidráulico das Obras de Arte Correntes – OAC, dos bueiros e galerias de Estrada de Ferro Carajás - EFC. As tabelas contendo as memórias de cálculo são apresentadas nos Anexo I e II, contendo as memórias de cálculo das vazões afluentes referente a cada bacia hidrográfica, capacidade de escoamento das OACs considerando o prolongamento futuro e ainda  os níveis de água de rios contraídos pela presença de Obras de Arte Especiais – OAE. O Anexo I apresenta a memória relacionada à linha tronco e o Anexo II faz referência aos pátios da EFC.

  - Critérios hidrológicos

    - Tempo de Recorrência (TR)

Os dispositivos de drenagem são dimensionados para escoar a vazão correspondente a um determinado tempo de recorrência. A fixação dos valores desses parâmetros é feita tendo em vista diversos fatores, destacando-se aqueles de origem econômica, a importância e a segurança que a obra deve apresentar. Foram adotados os seguintes valores de tempo de recorrência:

    - Tempo de Concentração

Tempo necessário para que o escoamento superficial, desde o ponto mais distante da bacia ao exutório. Esse valor determina o tempo em que toda a bacia contribui para a obra hidráulica. Foram empregadas as equações de Kirpich apresentadas a seguir:

- Bacias com área até 80 ha (

- Bacias com áreas superiores a 80 ha (

Onde:

Tc = tempo de concentração, em minutos;

L = extensão do talvegue principal, em km; e

H = desnível ao longo do talvegue principal, em m.

Tabela 1-Tempo de recorrência e concentração.

    - Coeficiente de Escoamento Superficial

Os coeficientes de escoamento superficial foram determinados a partir da análise das seguintes das características hidromorfológicas, pedológicas, topográficas, uso do solo e cobertura vegetal.

Dados de fotografias aéreas e imagens de satélite, cartas regionais, relatórios de análise geológica, observações locas de uso do solo e publicações teóricas foram utilizadas na estimativa de C ou CN. Os valores utilizados são apresentados nas tabelas 2 e 3 a seguir.

Tabela 2 – Coeficiente de deflúvio.

Tabela 3 – Coeficiente CN.

    - Determinação das Vazões

      - Método Racional Simples.

O Método Racional foi empregado na verificação das descargas de projeto para bacias hidrográficas até 4,0 km2. A equação é apresentada a seguir.

Onde:

Q = descarga em m3/s;

C = coeficiente de escoamento;

I = intensidade pluviométrica em mm/h;

A = área da bacia em km2.

      - Método do Hidrograma Unitário Sintético

Para bacias com área entre 4,0 e 10,0 km². O referido método consiste num processo indireto, que leva em consideração as características físicas, climáticas e hidrográficas das bacias. Está fundamentado nos princípios gerais dos hidrogramas naturais (fluviogramas) e suas relações, utilizando uma configuração simplificada triangular dos fluviogramas e guardando as relações entre seus diversos componentes hidrológicos. As equações básicas são as seguintes:

Onde:

Q = descarga máxima, em m3/s;

A = área da bacia, em km2;

Pe = precipitação efetiva, produzida pelo excesso de chuva de duração De, em mm.

Onde:

P = precipitação máxima diária anual, em função do tempo de recorrência, em mm;

S= retenção máxima, em mm;

CN é o número de curva de deflúvio.

O tempo de pico (tp, em horas),  foi calculado pela expressão a seguir:

Os valores de chuva são extraídos do gráfico altura-duração-freqüência para o período de recorrência correspondente ao tipo de obra a ser implantada. A determinação do volume de excesso de chuva, resultante de uma precipitação uniforme sobre a bacia, é feita levando-se em consideração o complexo hidrológico solo-cobertura vegetal, conforme publicação da U.S. Soil Conservation Service (1972).

Na utilização do complexo solo-cobertura vegetal, são considerados três fatores básicos: grupos de solos, condições antecedentes da cobertura e uso da terra. Desta análise obtém-se a definição do número de deflúvio N.

      - Método do Hidrograma Unitário Sintético

Para bacias com área acima de 10,0 km². Os parâmetros do hidrograma unitário triangular Para uma chuva efetiva igual a um milímetro a descarga de pico pode ser obtida da seguinte forma:

Onde:

qp = descarga de pico, em m3/s mm;

, tempo de ascensão (em horas);

, tempo unitário (em horas);

, tempo de recessão (em horas);

tb = tp + tr, tempo base de duração do hidrograma (em horas).

As ordenadas “qi” do hidrograma unitário, para qualquer tempo ti = n.D, são determinadas por:

, para ti ( tp;

, para ti > tp

O hidrograma de cheia resulta da soma das ordenadas dos hidrogramas parciais, relativas aos tempos preestabelecidos.

  - Critérios hidráulicos

    - Verificação/Dimensionamento Hidráulico

A área de seção de vazão das obras de drenagem, adequada ao escoamento da descarga máxima prevista, é determinada em função do tipo de obra e suas características de funcionamento hidráulico.

Os estudos hidráulicos foram conduzidos no sentido da análise do trânsito de cheias e avaliação das condições de funcionamento através da determinação dos perfis da linha de água ao longo dos talvegues e das obras projetadas, sendo considerados todos os elementos físicos do leito fluvial e das obras projetadas que possam afetar as condições de escoamento.

O estudo hidráulico das seções das pontes foi desenvolvido com base na aplicação do modelo HEC-RAS, que desenvolve a análise dos fluxos levando em conta as seções topobatimétricas, pela aplicação da equação de Manning.

Para a verificação da capacidade de vazão das obras-de-arte correntes, foram consideradas as seguintes hipóteses:

- Bueiros Tubulares

- Funcionando como canal, para a vazão calculada com tempo de recorrência de 15 anos. Aplicou-se a equação de Chezy- Manning associada à equação da continuidade, para um enchimento correspondente a 94% do diâmetro.

- Para as obras identificadas como insuficientes na condição anterior, considerou-se o funcionamento como orifício, com sobrecarga, para a vazão correspondente à TR=25 anos. Foram utilizados os gráficos da publicação do Bureau of Public Roads, Hydraulic Engineering Circular (1965)  (Figura 1).

- Bueiros Celulares

- Funcionando como canal, para a vazão calculada com o tempo de recorrência de 25 anos. Aplicou-se a equação de Chezy-Manning associada à equação da continuidade, considerando a obra funcionando à seção plena.

- Para as obras identificadas como insuficientes na condição anterior, considerou-se o funcionamento como orifício, com sobrecarga, para a vazão correspondente à TR=50 anos. Foram utilizados os gráficos da publicação do Bureau of Public Roads, Hydraulic Engineering Circular (1965). (Figura 2)

Algumas OACs foram implantadas com forte declividade, muito acima da declividade crítica. A capacidade de vazão nesta situação, considerando o funcionamento como canal, resulta em valores elevados, em função das velocidades teóricas determinadas. Para estas obras, mesmo suficientes na condição de canal, fez-se a verificação na condição de entrada (orifício), resultando desta análise conjunta à recomendação sobre a necessidade de complementação ou não da seção de vazão. As obras de drenagem superficial são verificadas ou dimensionadas, basicamente, pela equação da continuidade, juntamente com a equação de Chezy-Manning e da continuidade, apresentadas a seguir:

Onde:

Q= capacidade de escoamento, em m3/s;

S= seção de escoamento da galeria, em m2;

V= velocidade de escoamento da galeria, em m/s;

RH= raio hidráulico, em m;

I= declividade da galeria, em m/s; e

n= coeficiente de rugosidade ou coeficiente de Manning.

As velocidades limites de escoamento adotadas foram: Vmin = 0,75 m/s e Vmáx = 4,50 m/s; podendo ser alteradas desde que devidamente justificadas.

Figura 1 – Bueiros tubulares trabalhando como orifício.

Figura 2 – Bueiros celulares trabalhando como orifício.

Referências

## BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Manual de Drenagem de Rodovias. -2. Ed. – Rio de Janeiro, 2006.

## DAEE-CETESB - Departamento de Água e Energia Elétrica - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Drenagem urbana: Manual de projeto. São Paulo: DAEE-CETESB. 1979. 476p.

## DENARDIN, J. & FREITAS, P. L. Características Fundamentais da Chuva no Brasil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 17, p. 1409-1416, 1982.

## MISHRA, S. K.; SINGH, V. P. Soil conservation service curve number (SCS-CN methodology). Kluwer Academic Publishers, 2010, Netherlands. 513 páginas. ISBN 978-90-481-6225-3.

## NHI-National Highway Institute. Hydraulics Design of Highway Culverts. Report N. FHWA NHI-01-020 HDS N. 5, Washington, 2001.

# ITEM 02

Item 02 do ofício nº 570/2011: Projetos de engenharia das OAE’s, indicando as cotas de nível de água (média e máxima), entre demais elementos de projeto: Os projetos das OAE’s seguem no Anexo III, de acordo com as tabelas abaixo:

# ITEM 03

Item 03 do ofício nº 570/2011: Apresentação em tabela da localização das área de apoio no interior da faixa de domínio (com a respectiva quilometragem e lado da plataforma, a saber: Empréstimos (vinculados ou não a alargamento de cortes) e Canteiros Avançados.

  - Empréstimos (vinculados ou não a alargamento de cortes)

  - Canteiros Avançados

Tbalele

# ITEM 04

Item 04 do ofício nº 570/2011: Resultado do levantamento de edificações, invasões, ocupações, presentes na faixa de domínio.

  - Apresentação

Em julho de 2008, a equipe social e urbanística da Diagonal Urbana iniciou o processo de identificação das famílias residentes ao longo da Faixa de Domínio da Estrada de Ferro Carajás (EFC), onde foram aplicadas pesquisas censitárias e realizado cadastramento das famílias ocupantes – residências ou benfeitorias – considerando a faixa de domínio de 40m a partir da ferrovia, para elaboração do “Plano de atendimento e acompanhamento social às famílias em situação de vulnerabilidade social”, com base na caracterização socioeconômica da população afetada para atender à necessidade da liberação das áreas.

No entanto, ao final de agosto/2008, a equipe recebeu a orientação de paralisar os trabalhos de negociação para liberação das ocupações na faixa de domínio da ferrovia, tendo como principais fatores o cenário instável gerado pela crise econômica mundial (2008) e as constantes ameaças de interceptação à ferrovia, oriundas do Movimento Justiça nos Trilhos. Contudo, deu-se continuidade ao trabalho com as famílias que se caracterizaram como vulneráveis dentro do Processo de Aquisição Assistida, no qual foram realizados atendimentos entre os meses de setembro/2008 e março/2009.

Face ao contexto referido acima, houve uma paralisação de 07 meses, entre abril/2009 e novembro/2009. Desse modo, o trabalho foi retomado em novembro/2009, com visitas realizadas no trecho.

Com as visitas realizadas, constatou-se um aumento no universo de interferências e ocupações na faixa de domínio da ferrovia, demonstrando um outro cenário para o trabalho, invalidando o planejamento e previsão orçamentária para liberação das áreas, que estavam balizadas nos dados de 2008.

A partir desse contexto, surge a necessidade de atualização das informações equivalentes a quantificação das interferências existentes ao longo da faixa de domínio, reiniciando assim em maio/2010 os trabalhos de negociação e identificação, de acordo com o descrito abaixo.

  - Atividades desenvolvidas de novembro/2009 a outubro/2010

Durante as atividades detectou-se um grande crescimento de ocupação na faixa de domínio, onde foi realizado um levantamento em 6 locações do Estado do Maranhão, conforme ilustra o quadro comparativo do levantamento de interferências realizado em 2008-2009.

Tabela X: Comparação dos levantamentos realizados em 2008 e 2009

| ESTADO | MUNICÍPIO | LOCAÇÃO | LEVANTAMENTO 2008 | LEVANTAMENTO 2009 | CRESCIMENTO % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARANHÃO | Itapecuru Mirim/Santa Rita | 6-7 | 3 | 16 | 533,33 |
|  | Alto Alegre do Pindaré/Buriticupu | 20-21 | 13 | 76 | 584,62 |
|  | Bom Jesus das Selvas | 24-25 | 0 | 18 | NA |
|  | Bom Jesus das Selvas/Açailândia | 27-28 | 0 | 4 | NA |
|  | Açailândia | 30-31 | 0 | 4 | NA |
|  | Cidelândia | 36-37 | 1 | 5 | 500 |
|  | Cidelândia | 37-38 | 0 | 1 | NA |
|  | TOTAL | 17 | 124 | 729,41 |

Conforme a tabela, em 2009 foi verificado um acréscimo de mais de 700% no número total de interferências em relação ao levantamento realizado em 2008, que constatou a existência de 17 benfeitorias, ao contrário de 2009, que foram identificadas 124.

Posteriormente houve a alteração no critério de definição da faixa de domínio, que considerava 40 m para cada lado da ferrovia, e passou a considerar o projeto “as built” (levantamento topográfico) da obra de implantação da EFC, que predispõe acerca da faixa de domínio variável.

    - Identificação das interferências – CLN 150 MTPA

Maio/2010 a junho/2010 – identificação das interferências. Na atividade foi considerada a faixa de domínio variável. O trabalho foi iniciado pela locação 47-48, em Marabá, seguindo pelas locações 48-49, no mesmo município e 53-54, em Curionópolis. Em seguida, a equipe seguiu para as locações no Estado do Maranhão, identificando as interferências das locações 37-38, no município de Cidelândia sucessivamente até a 0-2, em São Luis.

Tabela 1 Levantamento de Interferências realizado na faixa de domínio – 2010

| ESTADO | MUNICÍPIO | LOCAÇÃO | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Maranhão | São Luis | 0-2 | 41 |
|  |  | 2 | 61 |
|  | Itapecuru Mirim | 6 | 1 |
|  |  | 6-7 | 13 |
|  |  | 7 | 15 |
|  | Alto Alegre do Pindaré/Buriticupu | 20 | 72 |
|  |  | 20-21 | 49 |
|  |  | 21 | 213 |
|  | Bom Jesus das Selvas | 24 | 78 |
|  |  | 24-25 | 11 |
|  |  | 25 | 1 |
|  | Açailândia | 27 | 2 |
|  |  | 27-28 | 63 |
|  |  | 28 | 10 |
|  |  | 30-31 | 2 |
|  |  | 31 | 1 |
|  | Cidelândia | 36-37 | 5 |
|  |  | 37 | 4 |
|  |  | 37-38 | 1 |
|  |  | 38 | 2 |
| Pará | Marabá | 47 | 19 |
|  |  | 47-48 | 477 |
|  |  | 48 | 0 |
|  |  | 48-49 | 15 |
|  |  | 49 | 6 |
|  | Curionópolis | 53 | 3 |
|  |  | 53-54 | 3 |
|  |  | TOTAL | 1168 |

Dessa forma, no referido período, foram identificados um total de 1168 pontos identificados como interferência e, aproximadamente 666 ocupantes, sendo que, deste universo, 868 interferências – aproximadamente 538 ocupantes – encontram-se dentro da faixa de domínio projetada e 300 interferências – 176 ocupantes estimados – na faixa de urbanização, segundo o Relatório Executivo do Processo de Identificação de Interferências – 2010.

Dez/2010 a Mar/2011– identificação das interferências e aplicação de pesquisa socioeconômica com os moradores. Na atividade foi considerada a faixa de domínio variável. O trabalho foi iniciado pela locação 47-48, em Marabá, seguindo pelas locações 48-49, no mesmo município e 53-54, em Curionópolis. Em seguida, a equipe seguiu o Estado do Maranhão, identificando as interferências das locações 0-2, 6-7, 20-21, 24-25, 27-28, 30-31, 36-37, 37-38.

Tabela 3 Levantamento de Interferências realizado na faixa de domínio – dez 2010/ mar 2011

| Maranhão | MUNICÍPIO | LOCAÇÃO | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Maranhão | São Luis | 0-2 | 280 |
|  | Itapecuru Mirim | 6-7 | 54 |
|  | Alto Alegre do Pindaré/Buriticupu | 20-21 | 373 |
|  | Bom Jesus das Selvas | 24-25 | 155 |
|  | Açailândia | 27-28 | 115 |
|  |  | 30-31 | 7 |
|  | Cidelândia | 36-37 | 20 |
|  |  | 37-38 | 7 |
| Pará | Marabá | 47-48/48-49 | 430 |
|  | Curionópolis | 53-54 | 7 |
|  |  | TOTAL | 1448 |

Dessa forma, no referido período, foram identificados um total de 1448 pontos identificados como interferência e 671 moradores, segundo a planilha em anexo – Anexo IV Levatamento_Benfeitorias_EFC_2010_2011 , com o detalhamento das benfeitorias e dos seus respectivos responsáveis.

Negociações das interferências – CLN 150 MTPA

Maio/10 a junho/10: foram apresentados os laudos com os valores para negociação e abertura de conta corrente com 43 assistidos.

Junho/10 a julho/10: a equipe apresentou aos 43 beneficiários o Instrumento Particular de Transação Extrajudicial, Quitação e Outras Avenças, o qual foi lido e assinado pelos mesmos. Para tanto, acompanhou-se os assistidos para reconhecimento de firma em cartório.

Agosto/10: regularização de CPF – a equipe acompanhou os assistidos Valdery Sampaio, Diomar da Silva Rodrigues e José de Carvalho Araujo para regularização de CPF para posterior procedimento de pagamento de suas respectivas benfeitorias.

Setembro/10: Assinatura de Recibos – a equipe esteve em campo para assinatura de 43 recibos de pagamento de benfeitorias aos assistidos das locações, 20 - 21, 24 - 25 e 30, localizadas nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas e Açailândia. Dessa forma, a equipe acompanhou alguns assistidos para confirmação do pagamento, sendo coletadas 26 assinaturas, dos 33 Prints enviados que confirmavam a transferência do valor acordado no laudo e no termo jurídico.

De acordo com o recibo, a retirada da interferência deveria ocorrer em até 3 dias a partir da data de assinatura do mesmo.

Tabela 4: Negociação / Assinatura de recibos

| Município | Locação | S11D (43 interferências) | Não assinaram recibos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Negociação | Assinatura de recibos |  |
| Alto Alegre do Pindaré/ Buriticupu | 20-21 | 11/29 | 9/22 | 2/7 |
| Bom Jesus das Selvas | 24-25 | 1 | 0 | 1 |
| Açailândia | 30-31 | 2 | 2 | 0 |
|  | Total | 43 | 33 | 10 |

    - Aplicação da Pesquisa – CLN S11D

Julho/10 a Agosto/10: a equipe social e urbanística esteve em campo para aplicação de pesquisa socioeconômica junto aos responsáveis das 121 áreas de aquisição nas locações 02-03, 04-05, 08-09, 10-11, 14-15, 18-19, 19-20, 21-22, 22-23, 23-24, 25-26, 31-32, 32-33, 38-39, 42-43, 43-44, 44-45, 49-50, 50-51 da EFC, com o objetivo de traçar o perfil socioeconômico das famílias que serão assistidas. Desse modo, o levantamento percorreu os Estados do Maranhão e do Pará, abrangendo os municípios de: São Luís, Bacabeira, Miranda do Norte, Arari, Vitória do Mearim, Pindaré Mirim, Alto Alegre do Pindaré, Tufilândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Açailândia, Cidelândia, São Pedro da Água Branca, Bom Jesus do Tocantins e Marabá. Tais municípios foram percorridos para identificação das propriedades a serem adquiridas para em seguida localizar os responsáveis para a realização da pesquisa.

Sob tais aspectos, importa salientar que, das 121 áreas a serem adquiridas, foram identificadas um total de 130 áreas de aquisição, sendo aplicadas 93 pesquisas nos municípios citados anteriormente, conforme detalhado na tabela abaixo.

Tabela 5- Aplicação de pesquisas por município

| Estado | MARANHÃO | MUNICÍPIOS | LOCAÇÃO | Qtd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | São Luís | 2-3 | 0 |
|  |  | Bacabeira | 4-5 | 3 |
|  |  | Miranda do Norte | 8-9 | 2 |
|  |  | Arari | 8-9 | 2 |
|  |  | Vitória do Mearim | 10-11 | 6 |
|  |  | Pindaré Mirim | 14-15 | 10 |
|  |  | Tufilândia | 14-15 | 1 |
|  |  | Alto Alegre do Pindaré | 18-19 | 12 |
|  |  | Buriticupu | 21-22; 22-23 | 10 |
|  |  | Bom Jesus das Selvas | 22-23; 23-24; 25-26 | 8 |
|  |  | Açailândia | 31-32 | 4 |
|  |  | Cidelândia | 38-39 | 4 |
|  |  | São Pedro da Água Branca | 42-43 | 10 |
|  | PARÁ | Bom Jesus do Tocantins | 44-45 | 7 |
|  |  | Marabá | 49-50; 50-51 | 9 |
|  | TOTAL |  | 88 |

Nesse universo de 93 pesquisas, 05 questionários foram abertos com as famílias secundárias dos proprietários das áreas a serem adquiridas. Além disso, classificamos um total de 20 proprietários vulneráveis, utilizando os critérios estabelecidos, com uma predominância maior de assistidos em Alto Alegre do Pindaré.

    - Conclusão

Informamos que não há impedimentos para execução das obras da Expansão da Estrada de Ferro Carajás – EEFC - no âmbito de edificações, invasões e ocupações da faixa de domínio. É de conhecimento que estes levantamentos têm característica dinâmica, acompanhando a mobilidade social local.

Como a EEFC executará novo levantamento ao longo da implantação do empreendimento, caso sejam encontradas novas interferências as mesmas serão tratadas de acordo com o Programa de Monitoramento e Controle da Faixa de Domínio, constante na Licença de Operação da Estrada de Ferro Carajás.

  - Registro Fotográfico

|  |  |  | Locação: 20 – 21 Município: Alto Alegre do Pindaré e Buriticupu Negociação e Assinatura do Termo Jurídico |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Visitas domiciliares para assinatura negociação com o Sr. Edivaldo Lopes residente no Povoado de Altamira – Alto Alegre do Pindaré. Visita domiciliares para leitura e assinatura do Instrumento Particular de Transação Extrajudicial, Quitação e Outras Avenças, com a Sra. Antonia Moreira residente no Povoado de Presa de Porco – Buriticupu. |

|  |  |  | Locação: 21 Município: Buriticupu Abertura de Conta Corrente e Reconhecimento de Firma |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sr. Aldenir Alves da Conceição realizando a abertura de conta no Correio em Buriticupu-MA. Sr. Francisco Paulo no Cartório de 1º Ofício de Buriticupu-MA, reconhecendo Firma do Termo Jurídico. |

|  |  |  | Locação: 53 - 54 Município: Curionópolis Identificação de Interferências |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A equipe em campo posicionando o equipamento fixo e coletando os pontos no GPS marca Trimble, modelo 5700 (base) e Pro XR (rover), para identificação das interferências. |

|  |  |  | Locação: 50 – 51 e 43 - 44 Município: Marabá e São Pedro da Água Branca Aplicação de Pesquisas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aplicação do Questionário Socioeconômico com o Sr. Francisco Sampaio (Marabá) e o Sr. Joaquim Araújo (São Pedro da Água Branca. |

# ITEM 05

Item 05 do ofício nº 570/2011: Dados do Empreendedor e Empreendimento (constante somente no CD protocolado), segue no Anexo V.

# ITEM 06

Item 06 do ofício nº 570/2011: Identificar local e caracterizar a interligação da EFC com RFSP.

  - Introdução

Este documento refere-se a Caracterização do Empreendimento, do Programa Capacitação Logística Norte, Projeto CLN S11D – Entroncamento Ferroviário Interligação da  Estrada de Ferrovia Carajás - Ramal Ferroviário Sudeste do Pará.

  - Caracterização do Entroncamento Ferroviário

Ferrovia

Esta área contém dois ramos ferroviários, denominados 200 e 300, que ligam a Estrada de Ferro Carajás nos dois sentidos, sendo: o Ramo 200 no sentido Carajás; e, o Ramo 300 para o sentido do Terminal Ponta da Madeira em São Luís do Maranhão. Essa região é conhecida como “Delta”.

Os serviços de infraestrutura e superestrutura ferroviária do entroncamento com Estrada de Ferro Carajás serão nos km 850+600 m, km 858+394 m, km 858+501 m e km 859 + 417, entre as locações 55 e 56.

Está prevista também a construção de estradas de manutenção para construção e manutenção futura da linha ao longo de toda a via, exceto nas OAE’s.

Obras de Arte

- Viaduto Rodoviário, no km 0 + 876,960 m;

- Viaduto Rodoviário, no km 200+010 m do Ramo 200.

Esta área inclui ainda uma via provisória que conecta a EFC ao Canteiro BBR, local para entrega de materiais.

    - Descrição do Empreendimento

Compreende o planejamento, o projeto e a construção da uma interligação no município de Parauapebas no estado do Pará com a linha da EFC com ramal ferroviário com a finalidade de levar os minérios extraídos da Mina S11D, na região de Serra Sul, Terminal Portuário Ponta da Madeira (TPPM - On Shore e Off Shore) em São Luís do Maranhão.

      - Localização

O empreendimento está situado em Parauapebas no Estado do Pará, no km 858 + 501 da estrada de Ferro Carajás e segue através do Ramal ferroviário em direção da Mina S11D, na região de Serra Sul. A Figura 2.1 abaixo apresenta o traçado do entroncamento ferroviário

Figura 2.1 - Traçado do no entroncamento ferroviário

### Finalidade do Empreendimento

A construção de uma malha ferroviária para o transporte do minério de ferro desde os pátios de estocagem da mina S11D, região de Serra Sul, até o Tronco Ferroviário da Estrada de Ferro Carajás - EFC e, daí seguindo até o TPPM, em São Luís do Maranhão.

Este entroncamento ferroviário, quando concluído, fará parte do Sistema Capacitação Logística Norte.

### Descrição do Traçado

O traçado apresentado na Fig. 2.1, inicia-se no entroncamento Parauapebas Leste, no km 858+501 da EFC, onde será implantado um entroncamento triangular entre as locações 55 e 56 da EFC. Segue na direção da Mina S11D por cerca de 101,100 km rumo ao sul, em linha singela até o km 23 + 460 onde se encontra o Pátio 2, que opera como estacionamento  e cruzamento de trens.

Infraestrutura

O projeto do traçado da via é constituído basicamente por uma via permanente de linha singela dotado de desvios, além de uma faixa de domínio de 40 m para cada lado. A via será executada em trilhos contínuos soldados e instalados sobre dormentes de concreto, mantendo as mesmas características técnicas e operacionais da linha atual da EFC. Será percorrida por um trem tipo composto de 330 vagões e 4 locomotivas.

Superestrutura

Está projetada a construção da superestrutura, conforme projeto básico desenvolvido, através da instalação de trilhos soldados, apoiados em dormentes de concreto pré-moldado sobre lastros de brita e com desvios em aparelhos AMV’s, e com capacidade para trens de 330 vagões e 4 locomotivas, provocando um esforço de 40 t por eixo.

A aplicação dos dormentes e trilhos e a socagem do lastro nos trilhos deverá ser por utilização do sistema NTC e/ou Pórtico de instalação linha singela

Logística

Para possibilitar o início da execução das obras de infraestrutura da via, será necessária a implantação de uma rede de infraestrutura de apoio que deverá ser iniciada logo após a concessão da Licença de Instalação pelo IBAMA. Acessos existentes serão melhorados e colocados em condições de suportar tráfego de carretas e caminhões.

Sinalização, Energia, Telecomunicação e Cercamento

Será investida numa infraestrutura de sinalização (lançamento de dutos e cabos), base para abrigo e armário de equipamentos.

Toda energia será fornecida através de geradores de energia que serão distribuídos nos canteiros existentes no entroncamento ferroviário.

  - Objetivo do empreendimento – Projeto CLN S11D – Entroncamento Ferroviário

Atender a demanda mundial de minério de ferro, construindo um entroncamento ferroviário que interligará o Ramal com EFC e dará acesso a Mina S11D, para atendimento das escalas de produção projetadas.

O empreendimento Ramal Ferroviário Sudeste do Pará tem como objetivo o aproveitamento das reservas de minério de ferro, do platô S11 de Serra Sul, na província mineral de Carajás, no município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará.

O Ramal Ferroviário Sudeste do Pará é um projeto de extrema importância no contexto do Programa Capacitação Logística Norte, pois possibilitará o transporte de minério da Mina S11D até o Terminal Marítimo Ponta da Madeira com a integração através da Estrada de Ferro Carajás existente (EFC).

O Programa Capacitação Logística Norte visa ampliar a capacidade de transporte, recebimento, estocagem e embarque de todo o sistema logístico do corredor norte, composto pela EFC (Estrada de Ferro Carajás), pelo Ramal e pelo TPPM, que é subdividido em:

- Terminal Ferroviário Ponta da Madeira (TFPM);

- Terminal Portuário Ponta da Madeira (TPPM) - On Shore e Off Shore.

O empreendimento em questão é compatível com o planejamento da expansão da Vale no Sistema Norte, que prevê o aumento da capacidade de embarque do TPPM, para 230 Mtpa.