TABELA 10

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

Efeitos Ambientais

Critérios de Avaliação

|  | Etapas do Empreendi-mento | Ação Ambiental |
| --- | --- | --- |
|  | Reflexos no Ambiente | Seqüência | Reversibilidade | Periodicidade | Temporalidade | Abrangência Espacial | Magnitude Relativa |
| Perda e interrupção de trecho da BR-259 | Negativo | Direto | Reversível | Temporário | Curto Prazo | Regional | 1 | Enchimento | Relocação da trecho atingido da BR-259 |
| Perda e/ou interrupção de estradas que dão acesso a propriedades rurais remanescentes | Negativo | Direto | Reversível | Temporário | Curto Prazo | Local | 2 | Enchimento | Reconstituição da infra-estrutura viária da área remanescente |
| Perda e interrupção de trecho da EFVM | Negativo | Direto | Reversível | Temporário | Curto Prazo | Estratégico | 3 | Enchimento | Relocação do trecho atingido da EFVM |
| Aumento do risco de acidentes devido ao aumento do tráfego rodoviário nas áreas urbanas de Aimorés e Santo Antônio do Rio Doce. | Negativo | Indireto | Reversível | Temporário | Curto Prazo | Local | 2 | Construção | Implantação de medidas de controle da velocidade de tráfego, conscientização de motoristas, fiscalização e coibição de abusos. |
| Aumento da pressão sobre a infra-estrutura de telefonia nos núcleos de Aimorés e Santo A. do Rio Doce | Negativo | Indireto | Reversível | Temporário | Curto Prazo | Regional | 3 | Construção | Ampliação da disponibilidade de linhas telefônicas |
| Aumento do consumo de energia elétrica nos núcleos de Aimorés e Santo Antônio do Rio Doce | Negativo | Indireto | Reversível | Temporário | Curto Prazo | Estratégico | 1 | Construção | O sistema atual será capaz de absorver a nova demanda |
| Perda de linhas de distribuição de energia elétrica situadas na ADA | Negativo | Direto | Reversível | Temporário | Curto Prazo | Local | 1 | Enchimento | Relocação das linhas de distribuição |
| Perda de infra-estrutura de telefonia situadas nas áreas urbanas da ADA | Negativo | Direto | Reversível | Temporário | Curto Prazo | Local | 1 | Enchimento | Relocação da infra-estrutura de telefonia para a nova sede de Itueta e para o local em que for deslocada a população urbana de Resplendor |
| Perda de galpões e paióis utilizados para armazenamento da produção e proteção de máquinas e equipamentos | Negativo | Direto | Reversível | Temporário | Curto Prazo | Local | 1 | Enchimento | Indenização dos proprietários |
| Perda de infra-estrutura de | Negativo | Direto | Reversível | Temporário | Curto Prazo | Local | 1 | Enchimento | Indenização dos proprietários |
| armazenamento da sede de Resplendor |