QUADRO 10

ESTUDO DO ASSOREAMENTO DO RESERVATÓRIO - VOLUME ASSOREADO CONSIDERANDO O DOBRO 
DO DEFLÚVIO SÓLIDO MÉDIO ANUAL AFLUENTE

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

ESTUDOS DE VIABILIDADE AMBIENTAL - UHE AIMORÉS

|  | Peso Específico Aparente |
| --- | --- |
|  | Assoreamento |
| Tempo |
|  | Após T anos |
|  | Deflúvio | Volume no | Volume Afluente | Capacidade | Eficiência | Peso do | Volume |
| (anos) | Inicial | K | Fórmula 1 | Fórmula 2 | Média | Médio Anual | N.A. Normal | Médio Anual | de Afluência | de Retenção | Sedimento | Assoreado |
|  | (t/m3) |
| (t/m3) | (t/m3) | (t/m3) | (t/ano x 106) | (m3 x 106) | (m3 x 106) | (m3 x 106) | (%) | (t/ano x 106) | (m3 x 106) |
| 0 | 0,926 | 0,139 |
|  | 0,926 | 27,948 | 82,14 | 24500 | 3,353 | 0,18 | 0 | 0 |
| 5 | 0,926 | 0,139 | 1,023 | 0,987 | 1,005 | 27,948 | 82,14 | 24500 | 3,353 | 0,18 | 25,153 | 25,025 |
| 10 | 0,926 | 0,139 | 1,065 | 1,020 | 1,043 | 27,948 | 57,11 | 24500 | 2,331 | 0,07 | 34,935 | 33,510 |
| 15 | 0,926 | 0,139 | 1,089 | 1,041 | 1,065 | 27,948 | 48,63 | 24500 | 1,985 | 0 | 34,935 | 32,799 |
| 20 | 0,926 | 0,139 | 1,107 | 1,056 | 1,081 | 27,948 | 49,34 | 24500 | 2,014 | 0,02 | 37,730 | 34,889 |
| 25 | 0,926 | 0,139 | 1,120 | 1,068 | 1,094 | 27,948 | 47,25 | 24500 | 1,929 | 0 | 37,730 | 34,482 |
| 30 | 0,926 | 0,139 | 1,131 | 1,078 | 1,105 | 27,948 | 47,66 | 24500 | 1,945 | 0 | 37,730 | 34,155 |
| 35 | 0,926 | 0,139 | 1,141 | 1,087 | 1,114 | 27,948 | 47,99 | 24500 | 1,959 | 0 | 37,730 | 33,881 |
| 40 | 0,926 | 0,139 | 1,149 | 1,094 | 1,121 | 27,948 | 48,26 | 24500 | 1,970 | 0 | 37,730 | 33,646 |
| 45 | 0,926 | 0,139 | 1,156 | 1,101 | 1,128 | 27,948 | 48,49 | 24500 | 1,979 | 0 | 37,730 | 33,442 |
| 50 | 0,926 | 0,139 | 1,162 | 1,107 | 1,134 | 27,948 | 48,70 | 24500 | 1,988 | 0 | 37,730 | 33,260 |
| 55 | 0,926 | 0,139 | 1,168 | 1,112 | 1,140 | 27,948 | 48,88 | 24500 | 1,995 | 0 | 37,730 | 33,097 |
| 60 | 0,926 | 0,139 | 1,173 | 1,117 | 1,145 | 27,948 | 49,04 | 24500 | 2,002 | 0,02 | 40,525 | 35,390 |
| 65 | 0,926 | 0,139 | 1,178 | 1,122 | 1,150 | 27,948 | 46,75 | 24500 | 1,908 | 0 | 40,525 | 35,245 |
| 70 | 0,926 | 0,139 | 1,182 | 1,126 | 1,154 | 27,948 | 46,89 | 24500 | 1,914 | 0 | 40,525 | 35,112 |
| 75 | 0,926 | 0,139 | 1,187 | 1,130 | 1,158 | 27,948 | 47,03 | 24500 | 1,920 | 0 | 40,525 | 34,989 |
| 80 | 0,926 | 0,139 | 1,191 | 1,134 | 1,162 | 27,948 | 47,15 | 24500 | 1,925 | 0 | 40,525 | 34,874 |
| 85 | 0,926 | 0,139 | 1,194 | 1,137 | 1,166 | 27,948 | 47,27 | 24500 | 1,929 | 0 | 40,525 | 34,767 |
| 90 | 0,926 | 0,139 | 1,198 | 1,140 | 1,169 | 27,948 | 47,37 | 24500 | 1,934 | 0 | 40,525 | 34,667 |
| 95 | 0,926 | 0,139 | 1,201 | 1,143 | 1,172 | 27,948 | 47,47 | 24500 | 1,938 | 0 | 40,525 | 34,572 |
| 100 | 0,926 | 0,139 | 1,204 | 1,146 | 1,175 | 27,948 | 47,57 | 24500 | 1,942 | 0 | 40,525 | 34,483 |

FONTE: Estudos Hidrometeorológicos: Relatório Final - UHE AIMORÉS: Estudos de Viabilidade.