QUADRO 11

ESTUDO DO ASSOREAMENTO DO RESERVATÓRIO - ESTIMATIVA DA ALTURA DOS SEDIMENTOS DEPOSITADOS AO PÉ DA BARRAGEM

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

ESTUDOS DE VIABILIDADE AMBIENTAL - UHE AIMORÉS

| T = 1 ano |
| --- |
| T = 100 anos |
|  | Cota | Prof. | Prof. | Volume | Área | H X Área | S - Volume | Prof. | Deflúvio anual |
| Deflúvio anual x 2 |
|  | Relativa |
|  | h' p | S - Volume | Prof. | S - Volume | Prof. |
| (m) | (m) |
| (m3) | (m2) | (m2) | (m3) |
| (m3) | h' p | (m3) | h' p |
| 77 | 0 | 0,0000 | - | - | - | 2.716.000 |
| 34.200.000 |
| 35.400.000 |
|  | 78 | 1 | 0,0909 | 144.690 | 543.680 | 5.980.480 | 2.571.310 | 0,430 | 34.055.310 | 5,694 | 35.255.310 | 5,895 |
| 79 | 2 | 0,1818 | 1.075.700 | 1.136.800 | 12.504.800 | 1.640.300 | 0,131 | 33.124.300 | 2,649 | 34.324.300 | 2,745 |
| 80 | 3 | 0,2727 | 2.304.600 | 1.324.100 | 14.565.100 | 411.400 | 0,028 | 31.895.400 | 2,190 | 33.095.400 | 2,272 |
| 81 | 4 | 0,3636 | 4.049.800 | 2.112.700 | 23.239.700 |
|  | 30.150.200 | 1,297 | 31.350.200 | 1,349 |
| 82 | 5 | 0,4545 | 6.480.100 | 2.706.200 | 29.768.200 |
|  | 27.719.900 | 0,931 | 28.919.900 | 0,972 |
| 83 | 6 | 0,5455 | 10.511.000 | 5.993.300 | 65.926.300 |
|  | 23.689.000 | 0,359 | 24.889.000 | 0,378 |
| 84 | 7 | 0,6364 | 17.996.000 | 9.042.400 | 99.466.400 |
|  | 16.204.000 | 0,163 | 17.404.000 | 0,175 |
| 85 | 8 | 0,7273 | 28.909.000 | 13.131.000 | 144.441.000 |
|  | 5.291.000 | 0,037 | 6.491.000 | 0,045 |
| 86 | 9 | 0,8182 | 43.962.000 | 16.625.000 | 182.875.000 |
| 87 | 10 | 0,9091 | 61.795.000 | 19.021.000 | 209.231.000 |
| 88 | 11 | 1,0000 | 82.140.000 | 21.797.000 | 239.767.000 |

FONTE: Estudos Hidrometeorológicos: Relatório Final - UHE AIMORÉS: Estudos de Viabilidade.

Observações:H - profundidade máxima

S - volume total de sedimentos depositados em T anos

S = 2.716.000 /m3	T = 1 ano

S = 34.200.000 /m3	T = 100 anos

S = 35.400.000 /m3	T = 100 anos(deflúvio anual x 2)