QUADRO 1

CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
UHE AIMORÉS

|  | Critérios de Avaliação | Etapa de |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efeitos Ambientais | Reflexo | Seqüência | Reversi-bilidade | Periodi-cidade | Tempora-lidade | Abrangên-cia Espacial | Magnitude Relativa | Planejamento | Ação Ambiental |
| Formação de Zona de Remanso Transformando o Ambiente Lótico em Lêntico |  |  |  |  |  |  |  |  | Programa de Monitoramento Limnológico |
| alteração nas características físicas, químicas e bacteriológicas das águas que permanecerão represadas e das a jusante da Casa de Força |  |  |  |  |  |  |  |  | e da Qualidade das Águas |
| redução dos materiais em suspensão, da DBO e índices bacteriológicos | P | D | I | P | C | R | 1 | Enchimento e Operação |  |
| alteração no comportamento do OD | N | D | I | P | C | R | 1 | Enchimento e Operação |  |
| assoreamento da zona de remanso | N | D | I | P | L | L | 3 | Operação |  |
| carreamento de sedimentos para o trecho de jusante, após o assoreamento | N | I | I | C | L | R | 2 | Operação |  |
| inundação da biomassa vegetal com elevação nas cargas de materiais orgânicos e nutrientes e redução do OD | N | D | R | T | C | L | 2 | Enchimento |  |
| modificação na estrutura e funcionamento da biota aquática, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| favorecimento ao incremento das comunidades planctônicas e restrição da diversidade da comunidade bentônica, elevando o potencial para a eutrofização | N | D | I | P | C | L | 2 | Enchimento e Operação |  |
| aumento na produtividade das comunidade planctônicas como uma decorrência da elevada disponibilidade de nutrientes nas estiagens | N | D | I | C | C | L | 3 | Enchimento e Operação |  |

Legenda:	Reflexo sobre o Ambiente:	N: negativo;	P: positivo;	D: difícil qualificação

Seqüência:	D: direta;	I: indireta

Reversibilidade:	R: reversível;	I: irreversível

Periodicidade:	T: temporário; 	P: permanente;	C: cíclico

Temporalidade:	C: curto prazo;	M: médio prazo;	L: longo prazo

Abrangência Espacial:	L: local;	R: regional;	E: estratégico

Magnitude:	1: baixa;	2: média; 	3: alta

49

QUADRO 1

CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
UHE AIMORÉS

(continuação)

|  | Critérios de Avaliação | Etapa de |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efeitos Ambientais | Reflexo | Seqüência | Reversi-bilidade | Periodi-cidade | Tempora-lidade | Abrangên-cia Espacial | Magnitude Relativa | Planejamento | Ação Ambiental |
| Redução do Fluxo do Rio Doce da Barragem Principal até a Casa de Força |  |  |  |  |  |  |  |  | Programa de Monitoramento Limnológico |
| redução da capacidade e de autodepuração do rio | N | D | I | P | C | R | 1 | Operação | e da Qualidade das Águas |
| alteração no aspecto visual da Calha Fluvial | N | D | I | C | C | L | 2 | Operação |  |
| degradação da qualidade da água pela ação de garimpeiros no leito seco | N | D | R | T | C | L | 2 | Enchimento e Operação | Programa de Fiscalização e Controle de Atividades Minerárias |
| Corte do Fluxo do Rio Doce da Barra-gem Principal até o Rio Manhuaçu |  |  |  |  |  |  |  |  | Programa de Monitoramento Limnológico |
| formação de poças d'água estagnada |  |  |  |  |  |  |  |  | e da Qualidade das Águas |
| aumento nos teores de sais dissolvidos | N | D | R | C | C | L | 3 | Operação | e |
| favorecimento ao desenvolvimento de vegetais aquáticos, incluindo as comunidades planctônicas, podendo ocorrer florações nas estiagens | N | D | R | C | C | L | 3 | Operação | Programa de Vertimentos Controlados |
| Operação da UHE |  |  |  |  |  |  |  |  | Programa de |
| flutuação do nível d'água no reservatório e a jusante da Casa de Força |  |  |  |  |  |  |  |  | Monitoramento Limnológico e da Qualidade das Águas |
| comprometimento das comunidades bentônicas | N | D | I | P | C | L | 1 | Operação |  |
| Elevação na Carga de Poluentes Lançados no Curso d'Água pelo Incremento Populacional |  |  |  |  |  |  |  |  | Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade das Águas |
| elevação nas cargas de materiais orgânicos e fecais | N | D | R | T | C | R | 1 | Implantação | Programas de Adequação de Saneamento de Aimorés e Santo Antônio do Rio Doce |

Legenda:	Reflexo sobre o Ambiente:	N: negativo;	P: positivo;	D: difícil qualificação

Seqüência:	D: direta;	I: indireta

Reversibilidade:	R: reversível;	I: irreversível

Periodicidade:	T: temporário; 	P: permanente;	C: cíclico

Temporalidade:	C: curto prazo;	M: médio prazo;	L: longo prazo

Abrangência Espacial:	L: local;	R: regional;	E: estratégico

Magnitude:	1: baixa;	2: média; 	3: alta

50