QUADRO 1

CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS POTENCIAIS

|  | AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS POTENCIAIS | ETAPA DO |
| --- | --- | --- |
| INTERVENÇÃO | EFEITO | IMPACTO | REFLEXO | SEQUÊNCIA | REVERSI-BILIDADE | PERIODICI-DADE | TEMPORA-LIDADE |

ABRANGÊNCIA

| ESPACIAL | MAGNITU-DE | EMPREEN-DIMENTO |
| --- | --- | --- |
| Construção de canteiros de obras e estradas de acesso; exploração de jazidas de materiais de construção | Exposição e movimentação de solos | Erosão | Negativo | Direto | Reversível | Permanente ou Temporário | Curto Prazo | Local | Baixa | Construção |
| Relocação de Estradas | Exposição e movimentação de solos | Erosão | Negativo | Direto | Reversível | Permanente | Curto Prazo | Local | Baixa a média | Construção |
| Formação do Reservatório | Embate de marolas | Erosão/movi-mentos de massa | Negativo | Direto | Reversível | Permanente | Médio Prazo | Local | Baixa a média | Enchimento e Operação |
|  | Alteração do uso do solo nos entornos do reservatório | Erosão | Negativo | Indireto | Reversível | Permanente | Médio Prazo | Local | Baixa | Enchimento e Operação |
|  | Abandono de trechos de estradas vacinais | Erosão | Negativo | Indireto | Reversível | Permanente | Curto Prazo | Local | Baixa | Enchimento |

Redução de velocidade de fluxo dos afluentes do rio Doce

|  | Assoreamento em braços do reservatório | Negativo | Direto | Reversível | Permanente | Médio a Longo Prazo | Local | Média | Enchimento e Operação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |