QUADRO MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO MEIO FÍSICO

| EFEITOS | CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | ETAPA DO | AÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTAIS | P/N/D | D/I | R/I | T/P/C | C/M/L | L/R/E | 1/2/3 | PROJETO | AMBIENTAL |
| 1. Alteração de uso e erosão de solos, associada à implantação do canteiro de obras. | N | D | R | T | C | L | 1 | Construção | - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. |
| 2. Degradação de solos por exploração de materiais de empréstimo, implantação das obras de construção e disposição de bota-foras. | N | D | I | P | C | L | 2 | Construção | - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. |
| 3. Supressão de solos pela relocação de rodovias, estradas vicinais e ferrovia. | N | I | I | P | C | L | 2 | Construção | - Programa de Apoio ao Produtor Rural. |
| 4. Supressão de solos com uso agropecuário e urbano pela formação do Reservatório Principal e Sistema de Adução. | N | D | I | P | C | L | 2 | Enchimento | - Programa de Relocação Parcial de Resplendor. - Programa de Negociação com Proprietários e Famílias Residentes na Área Rural. - Programa de Relocação de Itueta. - Programa de Apoio ao Produtor Rural. |
| 5. Alterações do regime das águas subterrâneas. | N | D | I | P | C | L | 1 | Enchimento | - NÃO MITIGÁVEL |
| 6. Perdas por inundação de estruturas de captação ou fontes de abastecimento. | N | D | I | P | C | L | 1 | Enchimento | - Programa de Definição de Fontes de Abastecimento d’Água Para a População Rural. |
| 7. Efeitos de infiltração nos bancos marginais do reservatório e aumento da umidade dos solos na cidade de Resplendor. | N | D | I | P | C | L | 2 | Enchimento | - Programa de Detalhamento da Influência da Elevação do Lençol Freático em Resplendor. - Programa de Relocação Parcial de Resplendor. |
| 8. Exposição de superfícies e perfis do solo pela relocação de áreas urbanas e estradas. | N | I | R | T | C | L | 1 | Construção e Enchimento | - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. |
| 9. Erosão por alteração do uso do solo no entorno do reservatório. | N | I | R | P | M | L | 1 | Enchimento e Operação | - Programa de Monitoramento do Uso do Solo e Cobertura Vegetal. - Programa de Apoio ao Produtor Rural. |

78

QUADRO MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO MEIO FÍSICO (Continuação)

| EFEITOS | CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | ETAPA DO | AÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTAIS | P/N/D | D/I | R/I | T/P/C | C/M/L | L/R/E | 1/2/3 | PROJETO | AMBIENTAL |
| 10. Assoreamento do corpo principal e de braços do reservatório. | N | D | I | P | L | R | 3 | Operação | - Plano Diretor do Reservatório. - Programa de Apoio ao Produtor Rural. - Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade das Águas. - Programa de Monitoramento de Insetos com Potencial Vetorial nas Áreas Diretamente Afetada e de Entorno. |
| 11.Elevação do nível natural de cheias em Resplendor pelo efeito remanso e assoreamento. | N | I | I | P | C | R | 3 | Enchimento e Operação | - Programa de Relocação Parcial de Resplendor. |
| 12.Redução de materiais em suspensão carreados pelo rio Doce, a jusante da Casa de Força. | P | D | I | P | L | R | 1 | Operação | - |
| 13. Instabilização de taludes e desencadeamento de processos erosivos por relocação de trechos da EFVM, de rodovias e de estradas vicinais no entorno do reservatório. | N | I | R | P | M | L | 1 | Construção e Operação | - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. |
| 14. Instabilização de encostas marginais e desencadeamento de processos erosivos pela formação do reservatório. | N | D | I | P | M | L | 1 | Operação | - Programa de Avaliação de Taludes Marginais e Controle de Processos Erosivos. |
| 15. Modificação no quadro da sismicidade natural na região. | N | D | I | P | L | R | 1 | Operação | - Inclusão da região de Aimorés no monitoramento sísmico regional já conduzido pela Cemig. |

79

QUADRO MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO MEIO FÍSICO (Continuação)

| EFEITOS | CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | ETAPA DO | AÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTAIS | P/N/D | D/I | R/I | T/P/C | C/M/L | L/R/E | 1/2/3 | PROJETO | AMBIENTAL |
| 16. Redução da vazão e do nível d’água em 10 km do rio Doce, entre a Barragem Principal e a saída do Canal de Fuga. | N | D | I | C | C | L | 3 | Operação | - Programa de Apoio aos Núcleos Urbanos de Aimorés, Baixo Guandu e Santo Antônio do Rio Doce. - Programa de Minimização dos Efeitos Hidrológicos e Ambientais no Trecho de Vazão Reduzida. - Programa de Negociação com Proprietários e Famílias Residentes na Área Rural. - Programa de Vertimentos Controlados. - Programa de Educação Ambiental. - Programa de Estudos para Definição de Novas Fontes de Abastecimento. |
| 17. Atenuação das cheias sobre a cidade de Aimorés por redução da vazão do rio Doce. | P | I | I | C | C | L | 2 | Operação | - |
| 18. Alteração no aspecto visual da calha do rio Doce entre a Barragem Principal e a saída do Canal de Fuga. | N | I | I | C | C | L | 3 | Operação | - Programa de Vertimentos Controlados. - Programa de Minimização dos Efeitos Hidrológicos e Ambientais no Trecho de Vazão Reduzida. |
| 19. Flutuação diária do nível d'água no reservatório e a jusante da Casa de Força. | N | D | I | P | C | R | 2 | Operação | - Programa de Comunicação Social. - Programa de Educação Ambiental. |

LEGENDA:

| REFLEXO SOBRE O AMBIENTE: Positivo (P), Negativo (N), Difícil Qualificação (D); SEQUÊNCIA: Direto(D), Indireto (I); REVERSIBILIDADE: Reversível (R), Irreversível (I); PERIODICIDADE: Temporária (T), Permanente (P), Cíclico (C); |  |
| --- | --- |

TEMPORALIDADE: Curto Prazo (C), Médio Prazo (M), Longo Prazo (L);

ABRANGÊNCIA ESPACIAL: Local (L), Regional (R), Estratégico (E);

MAGNITUDE RELATIVA: Baixa (1), Média (2), Alta (3).

80