# 2.	CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

## 2.1	Identificação

O empreendimento objeto destes estudos é a implantação do AHE Paulistas, no rio São Marcos. A barragem está situada no Estado de Goiás, na divisa dos municípios de Cristalina e Paracatu.

O processo no 48500.004315/01-49, na ANEEL, autorizou FURNAS Centrais Elétricas S.A. para, em parceria com a PCE – Projetos e Consultorias de Engenharia Ltda. e a SPEC – Planejamento, Engenharia, Consultoria Ltda., proceder aos Estudos de Viabilidade do AHE Paulistas, com potência prevista de 52,5MW.

## 2.2	Localização e Acessos

O Aproveitamento Hidrelétrico de Paulistas situa-se no rio São Marcos, rio que tem a sua maior extensão no Estado de Goiás e também serve de limite entre Goiás e Minas Gerais a partir do Km 190 para montante.

O rio São Marcos drena uma bacia hidrográfica de 12.140km2 e está localizado entre os paralelos 16°00’ e 18°15’ Sul e os meridianos 47° e 48° Oeste, sendo um dos principais tributários da margem direita do rio Paranaíba.

A nascente do rio São Marcos encontra-se no Distrito Federal, em altitudes de aproximadamente 880m, e o rio se desenvolve, preponderantemente, de norte para sul.

O Aproveitamento Hidrelétrico de Paulistas localiza-se nas coordenadas 17°20´ de latitude Sul e 47°29´ de longitude Oeste, estando na divisa entre os municípios de Cristalina e Paracatu. O acesso ao local da barragem se dá a partir de Cristalina pelas rodovias BR-050 e GO-020, numa distância de aproximadamente 95km. O acesso, a partir de Paracatu, deve ser feito através das rodovias BR-040 até Cristalina e, a partir daí, pela BR-050, em um total de aproximadamente 198km. Já a partir da cidade de Campo Alegre de Goiás o acesso se dá pelas rodovias BR-050 e GO-020, em uma extensão de aproximadamente 84km.

## 2.3	Histórico

### 2.3.1	Inventários Hidrelétricos

A Bacia do rio São Marcos foi primeiramente estudada em 1965 pela CANAMBRA – Engineering Consultants Limited e CEMIG – Centrais Elétricas de Minas Gerais. Neste trabalho, foram abordados os estudos do trecho de cerca de 340km do rio São Marcos, a partir da sua foz no rio Paranaíba, excluindo-se o trecho superior da bacia. A energia firme avaliada nesse estudo era de 83MW médios, para o trecho.

Em 1969, os estudos foram retomados pela CELG – Centrais Elétricas de Goiás,  identificando dois aproveitamentos denominados de Anta Gorda e Paulistas. Esses estudos concluíram haver uma capacidade instalável total cerca de 50% superior aos estudos de 1965.

A bacia do rio São Marcos foi posteriormente objeto de Inventário por parte de Furnas Centrais Elétricas S.A. e MDK – Engenharia de Projetos, entre maio de 1984 e fevereiro de 1985 em cumprimento ao disposto no Contrato no 6.765 com o financiamento da FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos. No período entre julho de 1997 e novembro de 1998, foram realizados os serviços de Atualização e Complementação dos Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio São Marcos, em cumprimento ao disposto no Contrato 
no 12.062 entre FURNAS e a UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro, no âmbito do Convênio no 9.686.

O trecho em questão, nesse último estudo, está compreendido entre as nascentes do rio São Marcos e o remanso do reservatório de Emborcação, na altura do km 26, sendo o desnível da ordem de 220m; foi subdividido em quatro subtrechos:

Inferior – correspondente ao trecho do rio São Marcos desde o remanso do reservatório de Emborcação (Km 26) e as proximidades da foz do ribeirão Segredo (Km 75);

Médio Inferior – correspondente ao trecho do rio São Marcos entre a foz do ribeirão Segredo (Km 75) e a proximidade da foz do ribeirão Ponte Alta (Km 150);

Médio Superior – correspondente ao trecho do rio São Marcos entre a foz do ribeirão Ponte Alta (Km 150) e a ponte da BR-040 (Km 310);

Superior – correspondente ao trecho do rio São Marcos entre a ponte da BR-040 (Km 310) e as suas cabeceiras.

Em nível de Inventário Final, foram estudados os aproveitamentos descritos a seguir.

No trecho inferior, foram identificados com a letra A:

Local A1 (Paraíso) – situado cerca de 33km a montante da confluência com o rio Paranaíba e referenciado pelas coordenadas N:7.991.500 e E:215.500;

Local A2 (Serra do Facão)– situado à altura do Km 51 e referenciado pelas coordenadas N:8.002.500 e E:216.500;

Local A3 – situado à altura do Km 59 da foz do rio São Marcos e referenciado pelas coordenadas N:8.007.000 e E:217.000.

No trecho médio superior, foram identificados com a letra C:

Local C1 (Paulistas) – situado no Km 164, coincidindo com os estudos dessa usina pela CANAMBRA, referenciado pelas coordenadas N:8.059.500 e E:229.000;

Local C2 (Paulistas)– situado 46km a montante de C1 e referenciado pelas coordenadas N:8.080.500 e E:236.000;

No trecho superior, foram identificados com a letra D:

Local D1 (Mundo Novo)– referenciado pelas coordenadas N:8.121.500 e E:273.500;

Local D3 (Mundo Novo)– referenciado pelas coordenadas N:8.134.500 e E:267.000.

Um resumo geral das alternativas estudadas é apresentado no Quadro 2.3-1, a seguir, onde estão indicadas as várias alternativas de eixos de barramentos para os empreendimentos Mundo Novo, Paulistas, Serra do Facão e Paraíso, analisados de forma integrada na bacia.

Dos estudos realizados, resultou a divisão de queda escolhida para o rio São Marcos, apresentada, de forma detalhada, no Quadro 2.3-2 (Alternativa VI–B’).

Quadro 2-3-1 - Caracterização Geral das Alternativas e Subalternativas Estudadas

| Alternativa | Subalternativa | Confirmação dos Locais de Barramentos | Nível d’água Max. (m) | Nível d’água Normal a Jusante (m) | Altura Máx. da Barragem | Desnível Aproveitado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Local | Aproveitamento |  |  |  |  |
| I | I-B | D3 C1 A1 | Mundo Novo Paulistas Paraíso | 860,0 800,0 740,0 | 794,6 742,9 661,0 | 74,0 64,0 93,0 | 65,4 57,1 79,0 |
| I | I-C | D3 C1 A1 | Mundo Novo Paulistas Paraíso | 840,0 800,0 740,0 | 794,6 742,9 661,0 | 54,0 64,0 93,0 | 45,4 57,1 79,0 |
| V | V-F | D3 A3 A1 | Mundo Novo - Paraíso | 840,0 780,0 675,0 | 794,6 680,0 661,0 | 54,0 107,0 28,0 | 45,4 100,0 14,0 |
| V | V-F’ | D1 A3 A1 | Mundo Novo - Paraíso | 840,0 780,0 675,0 | 789,5 680,0 661,0 | 59,0 107,0 28,0 | 50,5 100,0 14,0 |
| VI | VI-B | D3 C1 A2 A1 | Mundo Novo Paulistas Serra do Facão Paraíso | 860,0 800,0 740,0 675,0 | 794,6 742,9 676,0 661,0 | 74,0 64,0 71,0 28,0 | 65,4 57,1 64,0 14,0 |
| VI | VI-B’ | D3 C2 A2 A1 | Mundo Novo Paulistas Serra do Facão Paraíso | 860,0 800,0 753,0 675,0 | 794,6 757,6 676,0 661,0 | 74,0 49,0 84,0 28,0 | 65,4 42,4 77,0 14,0 |
| VI | VI-C | D3 C1 A2 A1 | Mundo Novo Paulistas Serra do Facão Paraíso | 840,0 800,0 740,0 675,0 | 794,6 742,9 676,0 661,0 | 54,0 64,0 71,0 28,0 | 45,4 57,1 64,0 14,0 |
| VI | VI-C’ | D3 C2 A2 A1 | Mundo Novo Paulistas Serra do Facão Paraíso | 840,0 800,0 753,0 675,0 | 794,6 757,6 676,0 661,0 | 54,0 49,0 84,0 28,0 | 45,4 42,4 77,0 14,0 |
| VI | VI-D | D3 C1 A2 A1 | Mundo Novo Paulistas Serra do Facão Paraíso | 860,0 800,0 740,0 670,0 | 794,6 742,9 676,0 661,0 | 74,0 64,0 71,0 25,0 | 65,4 57,1 64,0 9,0 |
| VI | VI-D’ | D3 C2 A2 A1 | Mundo Novo Paulistas Serra do Facão Paraíso | 860,0 800,0 753,0 670,0 | 794,6 757,6 676,0 661,0 | 74,0 49,0 84,0 25,0 | 65,4 42,4 77,0 9,0 |
| VI | VI-E | D3 C1 A2 A1 | Mundo Novo Paulistas Serra do Facão Paraíso | 840,0 800,0 740,0 670,0 | 794,6 742,9 676,0 661,0 | 54,0 64,0 71,0 25,0 | 45,4 57,1 64,0 9,0 |
| VI | VI-E’ | D3 C2 A2 A1 | Mundo Novo Paulistas Serra do Facão Paraíso | 840,0 800,0 753,0 670,0 | 794,6 757,6 676,0 661,0 | 54,0 49,0 84,0 25,0 | 45,4 42,4 77,0 9,0 |

Quadro 2.3-2 - Divisão de Queda Escolhida para o Rio São Marcos – Estudos de Inventário – 1984/85

| Usina | Potência Instalada (MW) | Número de Unidades | N.A. Reservatório (m) | Volume Reservatório (km3) | N.A. Jusante (m) | Queda de Referência (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | máx | mín | máx | mín |  |  |
| Mundo Novo | 67,0 | 2 | 860,0 | 840,0 | 3,230 | 0,896 | 794,6 | 64,1 |
| Paulistas | 81,0 | 2 | 800,0 | 785,0 | 1,758 | 0,422 | 757,6 | 41,5 |
| Serra do Facão | 224,0 | 2 | 753,0 | 742,3 | 4,641 | 2,802 | 676,0 | 75,5 |
| Paraíso | 41,0 | 2 | 675,0 | 675,0 | 0,031 | 0,031 | 661,0 | 13,7 |

Com relação ao AHE Paulistas, o Quadro 2.3-2 apresenta de forma resumida suas características principais, definidas nessa fase de Estudos de Inventário.

Quadro 2.3-3 - Características Gerais do AHE Paulistas - Estudos de Inventário

| Características |  |
| --- | --- |
| N.A. Máximo Normal | 800,0 |
| N.A. Mínimo Normal | 785,0 |
| N.A. Jusante | 757,6 |
| Área inundada (km²) | 137,7 |
| Queda bruta máxima(m) | 42,4 |
| Volume útil (m3) | 1.336x 106 |
| Vazão vertedouro (m3/s) | 2.322 |
| Potência instalada (MW) | 81 |

### 2.3.2	Estudos de Viabilidade

Entre agosto de 1985 e março de 1987, foram realizados os primeiros Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica do Aproveitamento Hidrelétrico de Paulistas, em conformidade com o disposto no Contrato 6.765, firmado entre FURNAS e MDK, financiado pela FINEP.

As principais características do Aproveitamento Hidrelétrico Paulistas, apresentadas nesses Estudos de Viabilidade, foram os do Quadro 2.3-3.

Quadro 2.3-3 - Características Gerais do AHE Paulistas - Estudos de Viabilidade de 1985/87

| N.A. máximo maximorum (não há sobrelevação) | El. 800,00 m |
| --- | --- |
| N.A. máximo normal de operação | El. 800,00 m |
| N.A. mínimo normal de operação | El. 785,00 m |
| N.A. máximo maximorum de jusante | El. 757,10 m |
| N.A. normal de jusante | El. 756,40 m |
| N.A. mínimo de jusante | El. 756,15 m |
| Área do reservatório no N.A. máximo normal | 138,1 km² |
| Volume no N.A. Máximo Normal | 4.088 x 106 m³ |
| Queda bruta | 43,60 m |
| Queda líquida nominal | 42,70 m |
| Descarga média de longo período (natural) | 109 m³/s |
| Vazão de projeto do Vertedouro | 2.320 m³/s |
| Energia firme | 34,0 MW médios |
| Potência instalada total | 60 MW |

## 2.4	Objetivos e Justificativas

A geração de energia elétrica é, sem dúvida, um grande impulsionador do desenvolvimento econômico, na medida em que possibilita a dinamização dos processos industriais e comerciais, proporcionando um aquecimento dos serviços e fornecimento dos insumos.

Os estudos energéticos e econômicos do AHE Paulistas foram realizados, pelo Departamento de Planejamento de FURNAS, com o objetivo de incrementar a disponibilidade de energia elétrica para o Sistema Interligado Brasileiro.

Além desses aspectos, deve-se considerar que, com ou sem reaquecimento econômico, o Brasil poderá sofrer, nas próximas décadas, um déficit de energia, se novas fontes não forem injetadas nesse Sistema.

Os estudos energéticos desenvolvidos em 2004, por FURNAS/PCE/SPEC, durante os novos Estudos de Viabilidade do AHE Paulistas, permitiram confirmar sua atratividade econômica, com um custo médio de geração de 26US$/MWh, e custo global estimado em R$300.000.000, incluindo juros durante a construção, na data-base de outubro de 2004.

## 2.5	Alternativas Tecnológicas

Atualmente, para a redução dos riscos futuros de falta de energia, o Setor Elétrico está considerando todas as alternativas possíveis de geração, com destaque para as pequenas e médias centrais hidrelétricas e para as termelétricas acionadas por combustíveis pouco poluentes, como o gás natural.  As alternativas de usinas hidrelétricas muito grandes e de termelétricas ou nucleares que impliquem poluição ambiental elevada, ou que se traduzam em problemas socioeconômicos de difícil solução, estão sendo, no momento, temporariamente preteridas.  Por esses motivos, o AHE Paulistas surge como uma usina que não provoca poluição e cujos impactos podem ser adequadamente equacionados e devidamente mitigados e/ou compensados.  É, portanto, uma alternativa tecnológica que se enquadra no conceito do desenvolvimento nacional sustentável.

## 2.6	Alternativas Locacionais – SELEÇÃO DO EIXO

Os estudos de ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO INVENTÁRIO DA BACIA DO RIO SÃO MARCOS, contratados por FURNAS à UFRJ, e terminados em novembro de 1998, concluíram pela divisão de queda do curso principal do rio São Marcos como sendo: Mundo Novo (D3-860), Paulistas (C2-800), Serra do Facão (A2-753) e Paraíso (A1-678).

Os números entre parênteses referem-se à nomenclatura adotada nos estudos de inventário para o eixo e para o N.A. de operação do aproveitamento.

O sítio para o Aproveitamento Hidrelétrico de Paulistas é coincidente ao local estudado na fase de viabilidade, mantendo-se, preliminarmente, o N.A. Máximo Normal de operação previsto.

Esse local também é coincidente com aquele estudado em julho de 1987, inclusive com o mesmo N.A. de operação.

Este estudo, em nível de viabilidade, em cooperação com FURNAS, após analisar três eixos ( I-jusante ; II-intermediário e III-montante ), indicou o eixo I para ser aprofundado em estudos posteriores, baseado nas seguintes avaliações:

os custos das obras para as três alternativas não apresentavam diferenças significativas. Os custos estavam variando numa faixa de 6%, inferior à precisão dos orçamentos para aquela fase;

as dificuldades de ordem geológico-geotécnica, ao longo da margem direita, eram idênticas para as três alternativas, ou seja, a fundação nessa margem não era adequada para implantação de estruturas de concreto, conduzindo à implantação de todas as estruturas de concreto na margem esquerda;

a configuração geológica ao longo da margem esquerda era idêntica para as três alternativas, variando somente a declividade dos taludes naturais do terreno nas ombreiras. O eixo mais a jusante apresentava taludes naturais mais íngremes;

baseados nesta configuração topográfica, os estudos inferiram que seriam maiores as dificuldades de implantação da barragem ao longo do eixo I (jusante). Cabe salientar que os custos apresentaram valores semelhantes para a alternativa selecionada e as alternativas descartadas, com uma diferença de 1,5% entre a primeira e a segunda.

Dessa forma, a decisão de escolha do eixo, no local do barramento, não se baseou só em dados quantitativos e, sim, em valores qualitativos, alertando-se, inclusive, para a necessidade de otimizações para redução de custos Esse alerta valeria para qualquer alternativa de eixo estudada, já que a topologia da ombreira esquerda, desde que se encontrasse processo construtivo adequado à implantação da barragem, não seria, por si só, fator decisivo, para a definição do eixo a ser implantado.

Posteriormente, através de acordo de cooperação firmado por FURNAS, PCE e SPEC, tiveram prosseguimento os estudos de locação do eixo no local do aproveitamento.

No início desses estudos, foi dada ênfase à nova análise dos arranjos para os diversos eixos alternativos, de forma a se avaliar o mais adequado para o local e, por conseqüência, o eixo a ser detalhado, complementando dessa forma a deficiência dos estudos anteriores.

A questão levantada anteriormente sobre a declividade da ombreira esquerda, na região do eixo I, foi sanada com retaludamento, através de escavações localizadas, tornando a ombreira adequada à implantação das obras de aterro.

Na avaliação dos arranjos, verificou-se que, no eixo III, eixo de montante, o aterro da barragem ocuparia grande parte da ombreira esquerda, na região adequada à implantação aos emboques dos canais de aproximação do vertedouro e de adução, inclusive se superpondo ao canal/emboque do túnel de desvio.

Devido a essa característica, a adução, o vertedouro e o desvio teriam um canal único de emboque, inadequado às condições hidráulicas de aproximação para essas estruturas. Salienta-se que, devido à configuração geométrica desfavorável, o mesmo seria implantado em curva bastante acentuada.

A adoção do eixo de jusante permitiu tornar independente a construção dessas diversas estruturas, facilitando o plano executivo das mesmas, além de eliminar as fortes interferências hidráulicas, entre os escoamentos de aproximação do vertedouro e da adução que ocorreriam com a adoção do eixo de montante.

Resumidamente, têm-se os seguintes fatores conclusivos:

custos de implantação semelhantes para as diversas alternativas de eixos;

facilidade de planejamento para implantação dos diversos canais de emboque, no eixo de jusante;

menor interferência entre os escoamentos hidráulicos da adução e do vertedouro, no eixo de jusante.

Baseado nesses fatores, foi confirmada a decisão técnico-econômica de adoção do eixo de jusante (I), ou (C2) do Inventário, de vez que, sob o aspecto ambiental, não se verificam diferenças sensíveis entre uma e outra alternativa. Qualquer um desses três eixos, por estarem cerca de 46km a montante do eixo C1 do Inventário, implicam menores impactos socioeconômicos e ambientais, principalmente pela menor área inundada, como se detalha no Anexo C deste EIA, no seu Volume 2/2.

## 2.7	Descrição Técnica do Empreendimento

Com base nas condições topográficas e geomorfológicas locais, a margem esquerda mostrou-se como mais adequada para a implantação e fundação das estruturas de concreto.

No projeto, foi buscado um equilíbrio entre os volumes de materiais oriundos das escavações obrigatórias e os volumes necessários ao maciço da barragem, minimizando tanto as zonas de “bota-fora” quanto as de empréstimo.

A barragem projetada fechará o vale, constituindo-se num maciço contínuo. As obras hidráulicas foram concebidas de modo a se evitarem interferências hidráulicas entre os diversos canais de aproximação implantados na margem esquerda.

O circuito de adução será composto de: Canal de Aproximação, Tomada d’Água, Túnel de Adução, Bifurcação e Casa de Força.

O circuito de desvio será composto de Canal de Aproximação, Tomada de Desvio e Túnel de Desvio.

O sistema vertente será composto de Vertedouro e Calha de Dissipação.

Os detalhes sobre o arranjo geral das obras do AHE Paulistas se encontram apresentados no documento “Estudos de Viabilidade”, de novembro de 2004, de FURNAS/PCE/SPEC. Esse  arranjo é apresentado no final deste documento, na ilustração PJ-0418-V3-GR-DE-0005.

## 2.8	Dados Básicos do Empreendimento

| Área de drenagem da bacia de contribuição ao reservatório (km2) | 6.696 |
| --- | --- |
| Vazão média de longo termo (1931/2001) (m3/s) | 115,0 |
| Vazão máxima média mensal (1931/2001) (m3/s) | 540,0 |
| Vazão mínima média mensal (1931/2001) (m3/s) | 9,0 |
| Vazão residual durante o enchimento (m3/s) | 7,5 |

| Vazão de projeto das obras de desvio (TR=50 anos-estiagem) (m3/s) | 298 |
| --- | --- |
| Vazão de projeto do vertedouro (TR=10.000 anos) (m3/s) | 2200 |
| Sobrelevação para amortecimento da onda de cheia (m) | 1,00 |
| N.A. máximo maximorum do reservatório (m) | 801,00 |
| N.A. máximo normal de operação do reservatório (m) | 800,00 |
| N.A. mínimo normal de operação do reservatório (m) | 785,00 |
| N.A. máximo maximorum de jusante (m) | 764,02 |
| N.A. máximo normal de jusante (m) | 755,84 |
| N.A. mínimo de jusante (m) | 745,59 |
| Queda de referência (m) | 37,70 |
| Área do reservatório no N.A. máx. normal de operação (km2) | 138 |
| Comprimento do reservatório (km) | 35,97 |
| Volume do reservatório no N. A. máx. normal (106 m3) | 1.782 |
| Tempo estimado para enchimento do reservatório (meses) | 3 a 12 |
| Altura máxima da barragem (m) | 50,00 |
| Cota da soleira do vertedouro (m) | 788,00 |
| Cota de fundo do canal de aproximação (m) | 780,00 |
| Número de turbinas, tipo Francis, eixo horizontal | 2 |
| Vazão turbinada máxima por unidade (m3/s) | 76,20 |
| Energia firme local (MW médios) | 40,4 |
| Energia firme incremental no Sistema Interligado (MW médios) | 61,90 |
| Potência instalada (MW) | 52,50 |
| Custo total com juros durante a construção (out/04 - R$) x 106 | 300 |
| Custo Médio de Geração (out/04 - US$/MWh) | 26 |
| Prazo de execução das obras (meses) | 26 |
| Mão-de-obra média aproximada no pico das obras (pessoas) | 1.200 |
| População Diretamente Afetada (pessoas) – estimativa (máxima) | 1.300 |
| Propriedades Atingidas (com ou sem famílias residindo) | 399 |

## 2.9	FICHA TÉCNICA

A Ficha Técnica detalhada do empreendimento é apresentada nas folhas a seguir.

## 2.10	Planejamento da Construção e Montagem

### 2.10.1	Túnel de Desvio

O desvio do rio São Marcos, durante o período de construção, será efetuado através de um túnel de seção arco-retângulo, com 6,60m de largura, 6,60m de altura total e 215m de extensão, escavado no maciço da ombreira esquerda do local do aproveitamento. Foi prevista a necessidade de tratamento estrutural ao longo de toda a seção do túnel, composto de concreto projetado com chumbadores.

### 2.10.2	Seqüência de Construção

Desvio do Rio

Pré-ensecadeiras e Ensecadeiras

O esquema básico adotado para o desvio do rio constará de duas fases distintas.para a seqüência construtiva.

Na 1a fase, o rio permanecerá escoando pela calha natural. Nessa fase, serão construídas a seco, sem interferência com a calha natural do rio, as obras da margem esquerda - Vertedouro, Circuito de Adução e Geração e Túnel de Desvio, e da margem direita - Barragem de Terra e Dique.

Para permitir a escavação nas proximidades da calha do rio será mantido, na margem esquerda, um septo natural. A complementação dessa escavação será realizada após a implantação da ensecadeira de jusante.

Na 2a fase, o rio será desviado por um túnel de seção arco-retângulo, escavado na margem esquerda. A operação de fechamento do rio se dará pelo lançamento de cordões de enrocamento a montante e a jusante do eixo de barramento, no período de estiagem,

Estes cordões farão parte das pré-ensecadeiras. Posteriormente, serão construídas as ensecadeiras, até as cotas 760,00m a montante e 762,00m a jusante, o que permitirá o escoamento das águas pelo túnel de desvio. A ensecadeira de montante será incorporada à barragem.

Sob a proteção das ensecadeiras, a área de barramento no leito do rio será esgotada e tratada, para construção do maciço da Barragem e para a complementação da escavação da Casa de Força.

A pré-ensecadeira deverá ser constituída por um cordão de enrocamento lançado e impermeabilizada com solo lançado por montante, tendo-se entre ambos uma camada de transição composta por enrocamento com finos e rocha alterada. As camadas do aterro, acima do nível d’água, serão compactadas.

Dispositivo de Vazão Sanitária durante o Fechamento do Desvio

# Será prevista uma passagem para descarga residual de 7,5 m3/s de água, para permitir o fluxo perene, a jusante da barragem principal, durante o enchimento do reservatório. Essa vazão é superior a 80% da mínima média mensal do histórico de 1931/2001 do rio São Marcos no local do barramento.

Essa passagem terá uma  blindagem metálica com diâmetro de 1,50 m, com proteção de grade em sua entrada e com válvulas, uma tipo Gaveta e outra dispersora, instaladas ao longo da blindagem.

A blindagem para descarga sanitária começará com seção quadrada de 2,00 m x 2,00 m, equipada com grade fixa, vindo a seguir uma transição para seção circular de diâmetro   1,50 m e, finalmente, a blindagem circular com diâmetro interno 1,50 m.

## 2.11	Serviços Principais

A execução dos serviços principais foi planejada com base nas características e dimensões da obra, em função dos prazos previstos, procurando-se uniformizar as produções de modo a evitar a concentração de picos e, desta forma, otimizar o dimensionamento dos equipamentos de construção.

As quantidades dos principais serviços a serem executados no decorrer das obras civis são:

| Serviço | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Escavação Comum | m3 | 276.553 |
| Escavação em Rocha | m3 | 727.928 |
| Enrocamento | m3 | 40.000 |
| Maciço Compactado | m3 | 26.390 |
| Concreto | m3 | 61.888 |

## 2.12	Materiais Naturais de Construção

As áreas selecionadas para a obtenção de materiais naturais de construção consistem basicamente de: áreas de empréstimos terrosos; áreas de random; de areais e cascalhareiras; e de pedreiras.

Os solos ocorrentes na região do barramento são resultantes da alteração, principalmente, de filitos com intercalações de quartzitos. São solos predominantemente siltosos, de pequena espessura, inferior a 4m de baixa capacidade de suporte, portanto, não sendo recomendado seu uso no aterro do núcleo da barragem.  Assim, para atender aos volumes necessários ao núcleo da barragem, foram investigadas 3 áreas de empréstimo terrosas, denominadas de E-1, E-2 e E-3, localizadas a montante do eixo, dentro da área do futuro reservatório.

A área E-1 está localizada junto à margem direita do rio São Marcos, cerca de 5,3 km a montante do eixo utilizando os acessos atuais e à distância de 2,5km em linha reta. Constitui uma área ampla, de topografia suave, com dimensões médias de 1,2km de comprimento e 0,7km de largura, formada por solos coluvionais e residuais de rochas filíticas e quartzíticas. Foi estimado um volume de 1.680.000m³ de solo coluvionar / residual maduro para utilização no núcleo e 2.400.000m³ de solo residual jovem para utilização com random fino.

A área E-2 está localizada próxima ao eixo a montante, cerca de 1,0km em linha reta, e pelos acessos atuais, cerca de 5,9km. Trata-se de uma área alongada paralela à margem esquerda do rio São Marcos e de topografia suave. Foi estimado um volume de 560.000 m3 de solo coluvionar / residual maduro para utilização no núcleo, e 140.000 m3 de solo residual jovem tipo random fino.

A área E-3 está localizada junto à margem esquerda do rio São Marcos, contígua à área do E-1, separadas pelo rio São Marcos. Em linha reta, está situada 4km a montante do eixo, mas a 17,6km pelos acessos existentes. Trata-se de uma área ampla de declividade suave e de mesma formação geológica que a área do empréstimo E-1.  Foi estimado um volume de 1.600.000 m³ de solo coluvionar / residual maduro para utilização no núcleo e 1.000.000 m³ de solo residual jovem para utilização como random fino.

Em princípio o material de random – fino e grosso – a ser utilizado nos espaldares da barragem deverá ser obtido das escavações obrigatórias para implantação da barragem e das estruturas hidráulicas e complementado, se necessário, com o material investigado das áreas de empréstimos terrosas.  As rochas ocorrentes no local do barramento, formadas por filitos, quartzitos e intercalações destes, apresentam, a partir da superfície uma camada de rocha totalmente alterada (A4), que na ombreira direita adquire espessura de até 20m e na ombreira esquerda, espessura de 3m a 10m. Esta camada totalmente alterada, incoerente e muito fraturada é escavável com auxílio de escarificador produzindo fragmentos de tamanhos médios; é o que constitui o random grosso.

As áreas de empréstimo terrosas, onde poderão ser, também, obtidos random fino e random grosso, já foram descritas no item 5.2. Nas áreas de empréstimos E-1, E-2 e E-3, o random fino corresponde à última camada investigada, constituída de solo residual jovem proveniente de alterações dos filitos e quartzitos.

As espessuras e os volumes estimados em cada uma dessas áreas são, respectivamente, 3,2m e 2.400.000m3, 1,0m e 140.000m3 e 1,2m e 1.000.000m3.

Foram investigadas cerca de 11 ocorrências de material arenoso e cascalhoso e cadastrada uma fonte comercial. Das 11 ocorrências investigadas apenas cinco areais, A-1 a A-5, foram considerados em condições de atender em quantidade às necessidades das obras. O areal A-1 no rio São Marcos, considerado o mais importante, dado o seu potencial e a pequena distância ao eixo, deverá ser objeto de investigação futura para melhor caracterizá-lo. Os areais A-6 a A-11 investigados, apresentaram volumes baixos e condições inadequadas de exploração, a maioria localizada em riachos estreitos, dificuldades de acesso e dotados de uma mata galeria densa, que dificulta sobremaneira o acesso ao longo desses areais.

Foi investigado, como Jazida A-1, um trecho do rio São Marcos, cerca de 20km a montante do eixo e 5km a jusante, enfocando apenas os bancos aflorantes, emersos. Foram identificados cerca de 15 bancos com dimensões diversas, sendo o maior deles com 100m de comprimento por 90m de largura, estimando-se um volume  total de areia e cascalho total da ordem de 100.000m3. Predominam cascalho de quartzo e areia fina; em alguns ocorrem também cascalhos de filito.

A jazida A-2 está localizada no ribeirão São Firmino, afluente pela margem direita do rio São Marcos a montante do eixo e que será inundado pelo futuro reservatório. Está distante do eixo cerca de 17,5km pelos acessos existentes.  Para o cálculo de volume, que é da ordem de 40.000m3, foi considerada uma extensão, a partir de sua foz, de 1.200m, uma largura média de 18m e uma profundidade média de 2m. A areia investigada é mal graduada, de granulometria fina a grossa.

A jazida A-3 está localizada no ribeirão Imbiruçu, afluente pela margem direita do rio São Marcos. Fica a uma distância de 64,5km a jusante do eixo. Parte do areal já foi explorada para atender às obras de pavimentação da BR-050. Existem vários bancos de areia e cascalho em ambas as margens do ribeirão e também no leito. O material investigado é constituído de areia média e grossa e cascalho de diâmetro inferior a 2”.  Para o cálculo de volume foram consideradas as seguintes dimensões: 2.000m de extensão por 18m de largura e 1,5m de profundidade, fornecendo volume de 54.000m3.

As jazidas A-4 e A-5 estão localizadas no mesmo ribeirão, que é um afluente pela margem esquerda do rio São Marcos, distando cerca de 15 a 17km do eixo.  O volume dos dois areais é da ordem de 55.000m3, considerando uma extensão de 3.500m, uma largura média de 12m e profundidade média de 1,4m. O acesso ao longo do ribeirão é dificultado pela presença da densa vegetação de mata de galeria. O material investigado é constituído por areia média  e grossa com pedregulhos miúdos e médios de quartzo.

A jazida A-9 localiza-se no ribeirão das Éguas, a uma distância de 10km em linha reta até o eixo da barragem.  Há acesso a este local através de estradas locais, pelas quais a distância até o eixo da barragem é de 13km.  Tendo em vista que o volume estimado deste material é inferior a 2.000m3, não foi considerada uma jazida promissora.

A Jazida A-12 trata-se de uma fonte comercial, cuja extração é feita através da dragagem do rio Corumbá, junto à cidade de Pires do Rio. A distância deste areal ao eixo da barragem é de 127,7km em estrada de boa trafegabilidade, da qual 62,9km são em asfalto. A areia e o cascalho são de boa qualidade, sendo inclusive exportados para construção de obras em Brasília. Ocorrem areias e cascalhos de granulometrias de areia fina a cascalho (seixos) médios. Existem vários portos de areia; um, da empresa Lemos, produz diariamente cerca de 400m3 entre areia e cascalho.

Prioritariamente, à obtenção de materiais pétreos, para utilização na construção da barragem e ensecadeiras, deverá se dar no local do barramento e das estruturas hidráulicas. As rochas aí existentes são formadas por filitos e quartzitos, sendo os filitos predominantes, devendo ocorrer, portanto, durante as escavações, selecionamento dos dois materiais.

Estima-se que apenas parte dos filitos, talvez menos que 50%, poderá ser utilizada em enrocamento, tendo em vista que a maior parte produz material lamelar e muitos finos. Além das restrições aos filitos, as camadas de quartzito que ocorrem na margem esquerda mergulham sempre para dentro do maciço com valores médios de 30°, dificultando a sua exploração em termos de cobertura de estéril.

Caso haja necessidade de se explorarem volumes além dos volumes das escavações sugere-se que as investigações futuras concentrem-se na margem direita, onde a rocha mergulha no sentido da declividade da encosta. Na sondagem SM-107, foi detectada uma camada superficial de quartzito de espessura média aproveitável de 6m, que poderá ser futuramente investigada para o seu possível aproveitamento.

Parte dos quartzitos poderá também ser utilizada para agregado de concreto e, caso os volumes investigados não sejam suficientes, o volume total deverá ser complementado com outras pedreiras.

Para fazer face à necessidade de obtenção de rocha de boa qualidade, foram indicadas 8 pedreiras, sendo que apenas 4, a P-3, P-4, P-5 e P-6, apresentam condições favoráveis de exploração. As demais pedreiras ora apresentam capa de estéril elevada, ora ocorrem em locais de difícil acesso.

## 2.13	Previsão de Mão-De-Obra

Durante os Estudos de Viabilidade, a demanda de mão-de-obra foi estimada em cerca de 1200 empregos diretos, na época de pico da construção.

Este número poderá variar no decorrer da execução das obras e, também, caso os tempos previstos no atual cronograma sejam ampliados ou reduzidos, por decisão do empreendedor.

## 2.14	Obras de Apoio

### 2.14.1	Acessos

O acesso ao local da obra, a partir de Cristalina, é feito pela BR-050 e pelo GO-020, numa distância de 127km; a partir de Paracatu, através de rodovia municipal de tráfego periódico, numa extensão de 120km, ou via Cristalina e BR-040, numa extensão de 227km; e, finalmente, a partir de Campo Alegre de Goiás, através das rodovias GO-020 e BR- 050, distando 120km.

### 2.14.2	Canteiros de Obras

A disposição geral do canteiro de obras principal prevê, na ombreira esquerda, o pátio de areia e britagem, silos, central de refrigeração e central de concreto, que estarão junto às obras de concreto da tomada d’água, casa de força, vertedouro e tomada de desvio.

As demais áreas previstas, como oficina, lavagem e lubrificação, almoxarifado, pátios eletromecânico e de montagem, laboratórios e escritórios, estarão localizadas na margem direita, ao lado da Subestação.

### 2.14.3	Alojamento dos Trabalhadores

Devido à distância de centros habitacionais, está prevista, a princípio, a alocação de pessoal em alojamentos implantados nas proximidades das obras.

### 2.14.4	Sistema de Abastecimento de Água

As considerações apresentadas a seguir têm por objetivo definir, em nível de Viabilidade, diretrizes, critérios, parâmetros e providências para o desenvolvimento, em fase posterior dos estudos, dos projetos de abastecimento de água, para atendimento ao canteiro de obras e aos usos doméstico e industrial, durante e após a implantação do AHE Paulistas.

O suprimento de água para o canteiro de obras principal compreenderá o fornecimento de água bruta, para fins industriais, de água tratada não clorada (filtrada), para a confecção e cura dos concretos, e de água tratada clorada (potável), para consumo humano. As demandas para cada uso deverão ser estimadas em fase posterior dos estudos.

A utilização do rio São Marcos como fonte de suprimento exigirá uma estação de bombeamento com potência elevada, tendo em vista o desnível entre o rio e a área do canteiro, e a distância de uma possível tomada d’água a montante do barramento, para usos que exigem maior qualidade. Isto sugere uma composição do aproveitamento das águas subterrâneas com as águas superficiais durante as obras.

### 2.14.5	Sistema de Esgoto Sanitário

O sistema de esgotos sanitários deverá ser constituído por fossas sépticas, as quais deverão ser projetadas segundo a NBR-7229/82 – Construção e Instalação de Fossas Sépticas e Disposição dos Efluentes Finais.

### 2.14.6	Drenagem Pluvial

O canteiro de obras deverá ser dotado de um sistema de drenagem de águas pluviais, convencional, composto por galerias, junto às sarjetas, convenientemente protegidas por bocas de lobo, visando facilitar o tráfego dos diversos equipamentos.

### 2.14.7	Suprimento de Energia Elétrica

Para o atendimento às necessidades de energia elétrica do canteiro de obras, prevê-se uma subestação no canteiro, alimentada a partir da rede local.

## 2.15	O Reservatório DO AHE PAULISTAS

### 2.15.1	Definição do N.A. Máximo Normal de Operação

O N.A. máximo normal de operação, na cota 800m, foi definido na época dos Estudos de Inventário da MDK, em 1985, e mantido tanto na Atualização do Inventário procedida por FURNAS/UFRJ, em 1998, quanto nos recentes Estudos de Viabilidade de FURNAS/PCE/SPEC, de 2004, por ser o mais indicado sob os aspectos técnicos e econômicos e por não implicar grandes diferenças em relação às questões ambientais, de vez que o reservatório é do tipo encaixado.

Nos estudos de 2004, o fato novo da existência de assentamentos do INCRA nas proximidades do eixo de barramento exigiu uma análise mais detalhada da possibilidade de abaixamento desse N.A. máximo de operação da cota 800m até a cota 795m, esta última representando o limite técnico-econômico do empreendimento.  Foram levantados, por FURNAS, os dados apresentados na folha a seguir, dos quais se pode inferir que:

entre 800m e 795m, as diferenças percentuais para lotes, total ou parcialmente atingidos, é pequena;

em um ou outro nível, as negociações com o INCRA e as comunidades terão que ser em conjunto, com todos os assentados e não apenas com os eventuais atingidos;

é pouco provável que se obtenham soluções diferentes para atingidos e não atingidos.

Dessa forma, a questão a resolver deve enfocar os parâmetros técnicos, econômicos e sociais sob a mesma ótica e ponderação, o que conduz à manutenção do N.A. de 800m, exaustivamente estudado desde 1985 e já aprovado pela ANEEL na análise da partição de queda do rio São Marcos para geração de energia.

### 2.15.2	Simulação de Operação

O reservatório do AHE Paulistas será de regularização, com variação sazonal dos níveis d’água, isto é, depleção durante a estiagem e enchimento durante a cheia, com períodos de vertimentos.

O nível do reservatório poderá ser deplecionado em até 15,0 metros, lentamente, podendo variar entre as cotas 800,00 (NA máx. normal de operação) e 785,00 (NA mín. normal de operação).

Os estudos de simulação da operação do AHE Paulistas, inserido no Sistema Brasileiro Interligado, realizados por FURNAS, indicaram as seguintes situações:

Quadro 2.15-2 – Simulação da Variação do N.A. Máx. Normal de Operação no Período 1931/2001

| N.A. máx. normal de operação | Depleção total (m) | Permanência (%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Simples | Acumulada |
| 800 | 0 | 44,0 | 44,0 |
| 800 - 799 | 1 | 20,0 | 64,0 |
| 799 – 798 | 2 | 15,7 | 79,7 |
| 798 – 797 | 3 | 7,3 | 87,0 |
| 797 – 796 | 4 | 5,3 | 92,3 |
| 796 – 795 | 5 | 2,9 | 95,2 |
| 795 – 790 | 10 | 3,8 | 99,0 |
| 790 - 785 | 15 | 1,0 | 100,0 |

A análise desse quadro permite concluir que durante 95% do tempo a depleção máxima será de 5m, sendo que o N.A. máximo normal de operação ocorrerá não será abaixado 44% do tempo.

### 2.15.3	Enchimento do Reservatório

Em função da série de vazões médias mensais do rio São Marcos no local de barramento da UHE Paulistas, apresentada no item 5.1.5 deste documento, para o período de 1931/2001 (71 anos de dados), e das características do reservatório, em áreas e volumes, conforme Quadro 2.15-3, foi simulado o seu enchimento para hipóteses pessimista (ano seco), média e  otimista (ano úmido).

Quadro 2.15-3 – Curvas Cota x Área x Volume do Reservatório do AHE Paulistas

| Cota (m) | Área (km2) | Área (hm3) |
| --- | --- | --- |
| 755 | 0 | 0 |
| 760 | 1,73 | 4,32 |
| 765 | 3,87 | 18,30 |
| 770 | 8,76 | 49,88 |
| 775 | 16,32 | 112,58 |
| 780 | 30,47 | 229,56 |
| 785 | 49,72 | 430,05 |
| 790 | 72,88 | 736,55 |
| 795 | 103,50 | 1.177,52 |
| 796 | 110,43 | 1.284,49 |
| 797 | 117,35 | 1.398,38 |
| 798 | 124,28 | 1.519,20 |
| 799 | 131,21 | 1.646,94 |
| 800 | 138,13 | 1.781,61 |

Foi mantida a vazão sanitária de 7,5m3/s (83% da mínima vazão média mensal) para jusante, durante toda a simulação do enchimento do reservatório, a partir do início dessa atividade em um hipotético dia 01 de novembro.

Foram realizadas simulações do enchimento para cada ano do histórico disponível, determinando-se a evolução do NA no reservatório e, conseqüentemente, o número de dias para o mesmo atingir determinadas elevações, entre elas as seguintes:

- 763,70 m – Cota do Topo da Tomada d´Água de Desvio;

- 773,00 m – Cota da Soleira da Tomada d´Água do Circuito de Adução;

- 785,00 m – NA Mínimo Normal;

- 788,00 m – Cota da Soleira do Vertedouro;

- 800,00 m – NA Máximo Normal.

A partir daí, foram determinadas curvas de evolução do NA do reservatório durante o enchimento, características de hipóteses de anos seco, médio e úmido, associadas à permanência de 90, 50 e 10 % do tempo, respectivamente. A adoção do critério de permanência de 90% e 10% do tempo para caracterização de anos seco e úmido tem a finalidade de eliminar ocorrências de caráter excepcional.

Essas curvas de evolução são apresentadas no Quadro 2.15-4 e na Figura 2.15-1. Da análise desses resultados, pode-se concluir que:

- o tempo necessário para o NA do reservatório atingir a elevação 763,70m (topo da Tomada d´Água de Desvio), é de cerca de 6, 4 e 2 dias, nas hipóteses de ocorrência de anos seco, médio e úmido, respectivamente;

- o tempo necessário para o NA do reservatório atingir a elevação 773,00m (cota da soleira da Tomada d´Água do Circuito de Adução), é de cerca de 32, 21 e 8 dias nas hipóteses de ocorrência de anos seco, médio e úmido, respectivamente;

- o tempo necessário para o NA do reservatório atingir a elevação 785,00m (NA Mínimo Normal), é de cerca de 74, 55 e 32 dias, nas hipóteses de ocorrência de anos seco, médio e úmido, respectivamente;

- o tempo necessário para o NA do reservatório atingir a elevação 788,00m (Soleira do Vertedouro) é de cerca de 97, 67 e 41 dias, nas hipóteses de ocorrência de anos seco, médio e úmido, respectivamente;

- o tempo necessário para o NA do reservatório atingir a cota do NA Máximo Normal de Operação (800,00 m) é de cerca de 360, 138 e 86 dias, nas hipóteses de ocorrência de anos seco, médio e úmido, respectivamente, sem considerar eventuais volumes de água turbinada.

Quadro 2.15-4

AHE Paulistas

Tempo de Enchimento do Reservatório

(Início do Enchimento 01 Novembro)

| NA (m) | Tempo (dias) |
| --- | --- |
|  | 10% de Permanência | 50% de Permanência | 90% de Permanência |
| 760,00 | 1 | 1 | 2 |
| 763,70 | 2 | 4 | 6 |
| 765,00 | 2 | 4 | 7 |
| 770,00 | 6 | 17 | 27 |
| 773,00 | 8 | 21 | 32 |
| 775,00 | 9 | 23 | 33 |
| 780,00 | 17 | 38 | 49 |
| 785,00 | 32 | 55 | 74 |
| 788,00 | 41 | 67 | 97 |
| 790,00 | 45 | 72 | 109 |
| 795,00 | 64 | 98 | 152 |
| 800,00 | 86 | 138 | 360 |

Figura 2.15-1

AHE Paulistas

Tempo de Enchimento do Reservatório

(Início do Enchimento 01 Novembro)

FIGURA PJ-0418-V3-GR-DE-0001 (DWG)

FIGURA PJ-0418-V3-GR-DE-0005 (DWG)

FIGURA PJ-0418-V3-GR-DE-0213 (DWG)

FIGURA PJ-0418-V3-GR-DE-0216 (DWG)

FIGURA PJ-0418-V3-GR-DE-0218 (DWG)

FIGURA PJ-0418-V3-GR-DE-0108 (DWG)

FIGURA PJ-0418-V3-GR-DE-0109 (DWG)

CRONOGRAMA DA OBRA (MPP)