PROGRAMA DE DESMATAMENTO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO

1 - INTRODUÇÃO

O presente Projeto Básico Ambiental PBA, destinado ao projeto  de  desmatamento de áreas situadas no interior do futuro reservatório, refere-se ao aproveitamento Hidrelétrico (AHE) Corumbá IV, situado no rio Corumbá, na região do Entorno de Brasília, Estado de Goiás.

Este volume compõe a série de estudos destinados à obtenção da Licença de Instalação (LI) conforme estudos e documentos anteriores aprovados pela AGMARN - Agência Goiana de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

2 - JUSTIFICATIVA

A implantação de reservatórios utilizados para fins de geração de energia elétrica podem induzir a afetação da qualidade de água pela presença da vegetação remanescente, que uma vez inundada pode produzir excesso de matéria orgânica. Como conseqüência da oferta maciça de matéria orgânica, pode ocorrer uma proliferação desmesurada de macrófitas aquáticas, provocando uma demanda excessiva de oxigênio, impondo sérios danos à qualidade da água, podendo em casos extremos de degradação ocorrer a formação de gases tóxicos ou explosivos, como o metano.

O reservatório do AHE Corumbá IV, na análise limnológica feita durante os estudos ambientais (EIA/RIMA), não apresenta esta condição pela presença da vegetação remanescente, não exigindo por este motivo um desmatamento intensivo. Em função de uma captação em construção pela SANEAGO e que deverá ser mantida após a construção do aproveitamento hidrelétrico, inclusive em condições mais adequadas de altura manométrica, foi definido o braço do futuro reservatório formado pelo ribeirão Alagado, como aquele indicado para esta nova captação. Este uso específico da água exige um completo desmatamento deste afluente do rio Corumbá. Visando preservar as condições sanitárias para a coleta de água, os estudos ambientais então realizados, indicaram o desmate não apenas daquela área do Alagado, mas de todo o segmento de montante desde a barragem até a barra com o rio Descoberto, que é o próximo afluente da mesma margem esquerda, onde a jusante situa-se o ribeirão Alagado.

3 - OBJETIVOS

3.1 - OBJETIVO GERAL

O presente projeto tem como objetivo a retirada da cobertura vegetal em 2.306 ha, no interior do reservatório, visando reduzir efeitos adversos em recursos hídricos destinados à abastecimento público.

3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Consta do projeto os seguintes objetivos específicos.

- identificar, quantificar e localizar diferentes composições vegetacionais e quantificar o volume de fitomassa;

- retirar a cobertura vegetal existente.

4 – METODOLOGIA

A metodologia adotada foi a de metas sucessivas a serem atingidas, buscando estabelecer de forma clara todas as ações a serem realizadas e garantindo-se a sua efetividade.

- Meta 01

Mapeamento de área a serem desmatadas, através de imagem de satélite atualizada, aplicando inventário florestal total, para quantificação da fitomassa e apresentação de volumes comerciais e a serem queimados no local.

Detalhamento de estratégias de extração da cobertura vegetal, locando estradas de transporte e formatos de aproveitamento do volume madeireiro resultante, como: lenha, escoramento, estacas, moirões, toras para serraria, carvão e outros.

- Meta 02

Exploração do volume madeireiro encontrado, após licenciamento pela Agência Ambiental de Goiás e seguindo cronograma de exploração, adaptado às fases de enchimento do reservatório, constando das seguintes atividades:

Estruturação da base de serviços

Para iniciar os serviços há necessidade de desenvolvimento das seguintes atividades iniciais:

- Marcação de cotas máximas de enchimento

- Procurando desmatar somente as áreas necessárias, necessita-se inicialmente da delimitação em campo, para que inclusive os acessos sejam programados.

- Implantação de acampamentos e pátios de estocagem

- Estudo de pontos de fácil acesso e que viabilizem o controle da extração madeireira e deslocamento de funcionários.

- Implantação de unidade central de administração e oficina

- Torna-se necessário, pois se trata serviço de alto risco de acidentes e de grande demanda por manutenção de equipamentos e implementos.

- .Alojamentos móveis completos

- Procurando facilitar a viabilização de serviços que necessitam de execução rápida, para que o enchimento da barragem não alcance a área em desmatamento.

- Ferramentas e equipamentos básicos

- Manter almoxarifado completo e atualizado.

- Estruturação com equipamentos e veículos necessários

| N. | Item | Unid | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veículos de apoio | Unid | 3 |
| 2 | Ônibus | Unid | 1 |
| 3 | Caminhão toreiro | Unid | 4 |
| 4 | Caminhão lenheiro | Unid | 12 |
| 5 | Trator traçado + de 130 CV com guincho | Unid | 2 |
| 6 | Trator de apoio 65 CV + implementos | Unid | 2 |
| 7 | Equipamento completo de rádio | Unid | 1 |
| 8 | Moto Serra em várias especificações | Unid | 35 |
| 9 | Trator de esteira D8 | Unid | 2 |
| 10 | Trator traçado + de 130 CV com lâmina | Unid | 1 |

Execução

- Aceiramento da área de trabalho, com largura mínima de 4 metros.

- Roçagem de sub-bosque

- Retirada de escoramentos

- Corte de árvores, observar que os cortes das árvores devem deixar tocos com altura máxima de 0,5 m.

- Queima controlada

- Desmonte de árvores, gerando os aproveitamentos comerciais possíveis.

- Retirada de lenha

- Retirada de toras

- Encoivaramento

- Queima controlada de resíduos

- Acabamentos, visando a retirada de resquícios de fitomassa, ou retirada de possíveis brotações.

Como metodologia geral e definidora serão adotadas as seguintes instruções:

- Realizar os desmatamentos somente com a confirmação total do enchimento do reservatório;

- Iniciar os desmatamentos pelas margens dos leitos d’água.

5 - QUANTITATIVOS

META 01: Levantamentos detalhados

| N. | Atividade | Unid | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aquisição de imagens de satélite atualizadas | Unid | 4 |
| 2 | Análise de dados e levantamento de campo | dia | 60 |
| 3 | Detalhamento de inventário florestal | dia | 30 |
| 4 | Produção de mapas detalhados | Unid | 25 |

META 02: Execução do desmatamento

| N. | Atividade | Unid | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Estruturação da base de serviços |  |  |
| 5 | Marcaçao de cotas máximas de enchimento | Dia | 210 |
| 6 | Implantação de acampamentos e pátios de estocagem | Unid | 10 |
| 5 | Implantaçao de unidade central de admistração e oficina | Unid | 1 |
| 7 | Alojamentos móveis completos | Unid | 2 |
| 8 | Ferramentas e equipamentos básicos | Unid | 1.380 |
| 9 | Estruturação com equipamentos e veículos necessários | Unid | 76 |
| 10 | Aquisição conjuntos de EPI's e EPC's | Unid | 125 |
|  | Execução |  |  |
| 11 | Aceiramento da área de trabalho | km | 340 |
| 12 | Roçagem de sub-bosque | ha | 2.306 |
| 13 | Retirada de escoramentos | ha | 2.306 |
| 14 | Corte de árvores | ha | 2.306 |
| 15 | Queima controlada | ha | 2.306 |
| 16 | Desmonte de árvores | ha | 2.306 |
| 17 | Retirada de lenha | ha | 2.306 |
| 18 | Retirada de toras | ha | 2.306 |
| 19 | Encoivaramento | ha | 2.306 |
| 20 | Queima controlada de resíduos | ha | 2.306 |
| 21 | Acabamentos | ha | 2.306 |

Estrutura de apoio mínima necessária

| N. | Item | Unid | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veículos de apoio | Unid | 3 |
| 2 | Ônibus | Unid | 1 |
| 3 | Caminhão toreiro | Unid | 4 |
| 4 | Caminhão lenheiro | Unid | 12 |
| 5 | Trator traçado + de 130 CV com guincho | Unid | 2 |
| 6 | Trator de apoio 65 CV + implementos | Unid | 2 |
| 7 | Equipamentos completo de rádio | Unid | 1 |
| 8 | Moto Serra em várias especificações | Unid | 35 |
| 9 | Trator de esteira D8 | Unid | 2 |
| 10 | Trator traçado + de 130 CV com lâmina | Unid | 1 |

6 - CRONOGRAMA

O projeto será implantado em duas fases distintas, sendo três de implantação (limpeza da área, plantio e manutenções iniciais) em período de 10 meses. Devendo se iniciar os desmatamentos com cronograma antecipado de 90 dias do enchimento de cada área, para evitar brotações e necessidades de novos investimentos na área.

cronog desmata

7 - EQUIPE  RESPONSÁVEL

Coordenação Geral Eng. Civil Fausto Nieri Moraes Sarmento	CREA - 857/D-GO

Engenheiro Florestal Erides Campos Antunes			CREA - 5447/D-MT

10 – BIBLIOGRAFIA

----------------- Experimentos de revegetação destinados ao controle de erosão em corpos de bota-fora da Mina de Cana Brava GO. Relatório Técnico 23.279. S. Paulo, 1986b.

BRASIL. Ministério as Minas e Energia. Secretaria Geral - Projeto RADAMBRASIL. Folha SE.22/Goiânia;  geologia,  geomorfologia,  pedologia,  vegetação  e  uso  potencial  da  terra.  Rio de Janeiro.  IBGE.  1983, 763p. 6 mapas  (Levantamento de Recursos Naturais; 31).

BRASIL. Secretaria de Assuntos  Estratégicos - Ministério da Infra-estrutura. Convênio CNEM/CPRM.  Projeto Abadia de Goiás.  Levantamento Pedológico Detalhado e Amostragem  Geoquímica de Solos. Rio de Janeiro.1991.

CARNEIRO, J.G.A. Produção e Controle de Qualidade de Mudas Florestais. Viçosa: Imprensa Universitária, 1997. 447p.

Classificação da Vegetação Brasileira, adaptada a um sistema universal. IBGE.  Rio de Janeiro. 1991. 193p.

COLECÃO  TEMAS  DE  BIOLOGIA. Coleção temas de Biologia.  São Paulo. EPU. 1980. Volumes: 3,6,7, 27 e 30.

CORREA, M. P. Dicionário das plantas úteis do Brasil e das exóticas  cultiva  das. Rio de  Janeiro. IBDF. 1978:6.

DERGO, Especificações Gerais para Obras Rodoviárias, volume I Especificações de Serviços, 583 pp. Goiânia-GO. 1998

Estudo de Impacto Ambiental – AHE Corumbá IV, CTE Engenharia, Goiânia, 1999.

FEMA. Métodos de Avaliação de Impacto Ambiental. FEMA (mimeog.).

FERRI, M. G. Plantas do Brasil. São Paulo Ed. Edgard Blucher Ltda 1969. 239p.

FORNASSARI Fo, N. et al. Alterações no meio físico decorrentes de obras de engenharia. São Paulo. IPT. 1992.

GOMES, J. M.; PAIVA, H. N. Viveiros Florestais. Viçosa: Imprensa Universitária, 1995.  88p.

JOLY, A. B. Botânica: Introdução à taxônomia vegetal. São Paulo. Companhia Editora Nacional. 777p.

KAGEYAMA, P.Y. Estudo para Implantação de Matas Ciliares de Proteção na   Bacia Hidrográfica do Passa Cinco visando a utilização para abastecimento Público. Relatório de Pesquisa. DAEE. USP.1986.236p.

LESPSCH, I. F. Solos: Formação e Conservação. São Paulo. Ed. Melhoramentos, 1993. 157p.

LORENZI, H. Árvores Brasileiras. Manual de Identificação e Cultivo de   plantas arbóreas nativas do Brasil. Nova Odessa, SP. Ed. Plantarum, 1992. 352p.

MARGULIS, S. Meio Ambiente: Aspectos Técnicos e Econômicos. Rio de Janeiro, IPEA, 1990.

MOTTA, M. L.,  ANTUNES, E. C.,  BENVENUTTI, R. D. Aplicação dos Estudos  Fitossociológicos ao Reflorestamento Ciliar do Vale do Rio Turvo/GO in: III,  Simpósio Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas,Ouro Preto,1997.  Anais. Viçosa: imprensa Universitária, 1997. P558-571.

ODUM,E.P. Ecologia. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara S.A. 1988. p. 187-230.

Plantas Daninhas do Brasil, terrestres, aquáticas, parasitas, tóxicas e medicinais. Nova Odessa, SP. Ed. Plantarum, 1991. 440p.

PROGRAMA DO ESTADO DE GOIÁS – Projeto de Execução Descentralizada (PED) Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA

RIZZO, J. A. Flora do Estado de Goiás. Coleção Rizzo. Goiânia. UFG. 1991.

RUSSEL, A. Condiciones Del  Suelo y Desarollo  de Las Plantas. Barcelo-na,1985.

SEMAGO.   Legislação Ambiental. SEMAGO  2º   edição,  1.984.

SIMPÓSIO  SOBRE  O  CERRADO (I,II,III,IV). São Paulo. Ed.  Da USP. 1971.

SOUZA, P. F. Terminologia Florestal. Glossário de termos e Expressões Florestais. Guanabara. IBGE. 1973. 304.