TERMO DE REFERÊNCIA

PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA E RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA

APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO JAMANXIM

AHE JAMANXIM

Maio/2009

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	04

1   CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AHE JAMANXIM	04

2   LICENCIAMENTO AMBIENTAL	06

2.1   PROCEDIMENTOS	06

2.2   REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL	06

3   ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA	09

3.1   DIRETRIZES METODOLÓGICAS BÁSICAS	09

3.2   IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR	10

3.3   CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	10

3.4   ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS	11

3.5   DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA	11

3.5.1   Área de Abrangência Regional – AAR	12

3.5.2   Área de Influência Indireta – AII	12

3.5.3   Área de Influência Direta - AID	12

3.5.4   Área Diretamente Afetada – ADA.................................................................................13

3.5.5 Área do Reservatório......................................................................................................13

3.5.6 Área de Preservação Permanente.................................................................................14

3.5.7 Área do Entorno do Reservatório – ERA......................................................................14

3.6   ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	14

3.6.1   Meio Físico	15

3.6.1.1   Clima	15

3.6.1.2   Geologia, Geomorfologia, Solos e Recursos Minerais	15

3.6.1.3    Recursos Hídricos	16

Ecossistemas Terrestres	16

Ecossistemas Aquáticos	17

3.6.2   Meio Biótico	17

3.6.2.1   Observações Gerais	17

3.6.2.2   Ecossistemas Terrestres	18

3.6.2.3   Ecossistemas Aquáticos	21

3.6.3   Meio Socioeconômico e Cultural	22

3.7   ANÁLISE INTEGRADA	27

3.8   IDENTIFICAÇÃO, MENSURAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS	28

3.9 MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS DE CONTROLE E DE MONITORAMENTO	28

3.10   PROGNÓSTICO AMBIENTAL	29

3.10.1   Prognóstico das Condições Ambientais na Ausência do Empreendimento	29

3.10.2   Prognóstico das Condições Ambientais com o Empreendimento	29

3.11 CONCLUSÃO	30

4   RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA	31

5   ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA	31

5.1   FORMATOS PARA APRESENTAÇÃO DE MAPAS E IMAGENS	31

5.2   PADRÃO DE LEGENDA	31

5.3   ESCALA	31

5.4   ENTREGA DE PRODUTOS	32

5.5   OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	32

5.6   DADOS NO FORMATO RASTER	32

6   AUTENTICAÇÃO E EQUIPE TÉCNICA	32

7   BIBLIOGRAFIA	33

8   GLOSSÁRIO	33

9   APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS	33

ANEXO	34

Anexo I - AHE Jamanxim- Ficha Técnica	35

APRESENTAÇÃO

O presente Termo de Referência objetiva dar início ao processo de licenciamento ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico Jamanxim – AHE Jamanxim, empreendimento sob responsabilidade das empresas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE,  Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS, Construção e Comércio Camargo Correa S.A. e Electricité de France S.A. – EDF.

O desenvolvimento desse documento, considera os termos da Instrução Normativa nº 065, de 13 de abril de 2005, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, que estabelece os procedimentos para o licenciamento ambiental de Usinas Hidrelétricas – UHE e Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH, e criou o Sistema Informatizado de Licenciamento Ambiental Federal – SISLIC.

Assim sendo, o Termo de Referência padrão, integrante do SISLIC, que determina a abrangência, os procedimentos e os critérios gerais para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA para empreendimentos hidrelétricos, foi devidamente adaptado às características específicas do AHE Jamanxim e de seu ambiente de inserção, de forma possibilitar a avaliação integrada das interferências ambientais relacionadas ao empreendimento.

1	CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AHE  SÃO LUÍZ DO TAPAJÓS

O AHE Jamanxim está localizado no rio Jamanxim, setor oeste do Estado do Pará. Seu reservatório, projetado para operar a fio d’água na cota 143 metros, possui área de 74,45 km2, ocupando parte do território do município de Itaituba. Sua barragem tem cerca de 1224 m de extensão e altura máxima de 72 m. O vertedouro proposto possui 4 comportas do tipo segmento e capacidade para 7.298 m³/s.

A potência total instalada do AHE Jamanxim é de 881 MW, com 3 turbinas do tipo Francis. A energia firme é de 475 MW médios. A Ficha Técnica Resumo, apresentada no Anexo I do presente TR, relaciona as principais características técnicas de engenharia do AHE Jamanxim, conforme os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Tapajós.

A área de inserção do AHE Jamanxim situa-se no Bioma Amazônia, em zona de Florestas Ombrófilas Densa e Aberta. A área encontra-se relativamente conservada, apesar das frentes de colonização que se desenvolvem nas margens esquerda e direita do rio Tapajós, a partir de Itaituba e Trairão e dos eixos das rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém.

O reservatório do AHE Jamanxim, em toda sua extensão, atingirá diretamente terras do município de Itaituba. Ele apresenta interferência direta com o Parque Nacional do Jamanxim, unidade de conservação de proteção integral situada nas margens esquerda e direita do rio Jamanxim, e administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio.

A interferência com o PARNA do Jamanxim ocorre ao longo das margens esquerda e direita do rio Jamanxim. A área afetada é de 8.516 ha, que corresponde a 0,65 % da área total do PARNA (1.301.120 ha).

2	LICENCIAMENTO AMBIENTAL

2.1	PROCEDIMENTOS

O ato administrativo para conceder o licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente foi instituído como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente na Lei Federal nº 6.938/81. A referida lei institui ainda o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, atribuindo competências concorrentes, entre os diversos entes da Federação (União, estados e municípios), para a implementação dessa Política.

O AHE Jamanxim está situado em rio federal e seu reservatório atinge parte de uma unidade de conservação federal. Esses fatos remetem o licenciamento ambiental do empreendimento ao órgão licenciador da instância federal, representado pelo IBAMA. Nesse procedimento, o IBAMA dará oitiva ao órgão estadual de meio ambiente do Pará (§ 1º, art. 4º da Resolução CONAMA nº 237/97). A referida Resolução diz, no seu art. 7º, que o licenciamento ambiental se dará em apenas um nível de competência, podendo o órgão licenciador solicitar ao empreendedor alterações e modificações que se fizerem necessárias para a perfeita consistência técnica do EIA.

O EIA integra a etapa de avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento, com a concessão, ou não, da Licença Prévia – LP ao empreendimento, habilitando-o à continuação dos estudos, que compreendem o Projeto Básico Ambiental – PBA, o Projeto Executivo e o Inventário Florestal da área de formação do reservatório, necessários à obtenção da Licença de Instalação – LI.

Ao EIA/RIMA, deverá ser dada publicidade, conforme exige a Constituição Brasileira, em seu artigo 225, que se dará por meio da realização de Audiência Pública, durante o período de análise do EIA/RIMA, conforme estabelece a Resolução CONAMA nº 009/87.

2.2	REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

A Constituição Federal, no seu art. 225, inc. IV, determina que, para as atividades ou obras potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, é exigível o estudo prévio de impacto ambiental, ao qual se dará publicidade.

A Resolução CONAMA nº 001/86 situa as usinas de geração de energia elétrica com potência acima de 10 MW no campo das obras e empreendimentos sujeitos à avaliação de impacto ambiental, determinando a necessidade da apresentação e aprovação de EIA/RIMA e indicando o conteúdo mínimo dos estudos. A Resolução CONAMA nº 237/97 define as competências para proceder o licenciamento e indica as fases a serem contempladas.

Assim sendo, a viabilidade ambiental só pode ser atestada após a análise do EIA/RIMA e a realização das Audiências Públicas, culminando com a expedição da Licença Prévia – LP. A Licença de Instalação – LI, deverá ser obtida antes do início de qualquer obra ou atividade relativa à implantação do empreendimento. Para esta etapa, faz-se necessário a emissão de uma Autorização de Supressão de Vegetação – ASV, para implantação da área do canteiro de obras e para a superfície de formação do reservatório. A Licença de Operação – LO, que permite o início do funcionamento do empreendimento, deverá ser obtida antes do fechamento da barragem.

A elaboração do EIA/RIMA do AHE Jamanxim e o encaminhamento dos seus respectivos procedimentos de Licenciamento Ambiental deverão observar as seguintes normas legais:

- Lei Federal nº 3.924/61, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos;

- Lei Federal nº 4.771/65, que institui o novo Código Florestal e as alterações advindas da Lei Federal nº 7.803/89 e da Medida Provisória nº 2.166-67/01;

- Lei Federal nº 5.197/67, que dispõe sobre a proteção à fauna;

- Lei Federal nº 7.247/85, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente;

- Lei Federal nº 7.990/89, que institui para estados, Distrito Federal e municípios a compensação financeira derivada de empreendimentos hidrelétricos;

- Lei Federal nº 9.427/96, que dispõe sobre solicitação à ANEEL de autorização para realização de estudos ligados ao setor elétrico;

- Lei Federal nº 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, as Leis Estaduais de Recursos Hídricos e seu decreto regulamentador;

- Lei Federal nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente;

- Lei Federal nº 9.985/00, que dispõe sobre a criação e categorias das Unidades de Conservação;

- legislação estadual de meio ambiente do estado envolvido, no presente caso, do estado do Pará;

- Decreto-lei nº 25/37, que organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;

- Decreto Federal nº 79.367/77, que dispõem sobre normas e padrões de potabilidade da água;

- Decreto Federal nº 95.733/88, que dispõe sobre a inclusão de dotação de 1% no orçamento de empreendimentos de médio e grande portes, a título de recursos destinados à prevenção ou correção dos prováveis prejuízos de natureza ambiental, cultural e social decorrentes do mesmo, implementado total ou parcialmente com recursos federais. Este decreto pode ser aplicado em qualquer fase do licenciamento;

- Decreto Federal nº 1.141/94, que dispõe sobre ações de proteção ambiental de saúde e apoio a comunidades indígenas;

- Decreto nº 4.340/02, que regulamenta artigos da Lei nº 9.985/00, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC e dá outras providências;

- Resolução CONAMA nº 006/86, que institui e aprova modelos para publicação de pedidos de licenciamento;

- Resolução CONAMA nº 357/2004, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes;

- Resolução CONAMA nº 006/87, que dispõe sobre regras gerais para o licenciamento ambiental de obras de grande porte do setor elétrico;

- Resolução CONAMA nº 009/87, que dispõe sobre a realização de audiências públicas durante o período de análise do EIA/RIMA;

- Resolução CONAMA nº 013/90, que estabelece normas referentes ao entorno das Unidades de Conservação;

- Resolução CONAMA nº 009/96, que dispõe sobre a definição de "corredores entre remanescentes", assim como estabelece parâmetros e procedimentos para a sua identificação e proteção;

- Resolução CONAMA nº 300/02, que dispõe sobre os casos passíveis de autorização de corte previstos no art. 2º da Resolução nº 278/01;

- Resolução CONAMA nº 302/02, que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno;

- Portaria IBAMA nº 122-P/85, que preconiza sobre a necessidade de autorização do IBAMA para coleta, transporte, comercialização e industrialização de plantas ornamentais, medicinais, aromáticas e tóxicas, oriundas de floresta nativa;

- Portaria IBAMA nº 37-N/92, que apresenta e torna oficial a lista de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção;

- Instrução Normativa MMA nº 03/03, que publica a lista oficial de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção;

- planos e programas governamentais propostos e em implantação na área de influência do empreendimento, considerando-se a sua compatibilidade; e

- dispositivos legais em vigor nas instâncias Federal, estadual e municipal, referentes à utilização, proteção e conservação dos recursos ambientais, ao uso e a ocupação do solo e às penalidades por atividades lesivas ao meio ambiente.

3	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA

3.1	DIRETRIZES METODOLÓGICAS BÁSICAS

O EIA consiste em documento de natureza técnico-científica, que tem como finalidade subsidiar a avaliação dos impactos ambientais gerados por atividades e/ou empreendimentos potencialmente poluidores ou que possam causar degradação ambiental e propor medidas mitigadoras e de controle ambiental, procurando garantir o uso sustentável dos recursos naturais. O EIA também deve determinar o grau de impacto do empreendimento e o seu respectivo percentual para fins de compensação ambiental.

Assim sendo, para que este documento venha a atender a estas duas funções básicas, a seguir estão elencadas as principais diretrizes metodológicas que deverão ser observadas no processo de sua elaboração:

- apresentação dos levantamentos e dos potenciais impactos.

- as informações de caráter regional serão baseadas em dados secundários e as relativas à área de influência do empreendimento devem estar complementadas com dados primários.

- as bases e metodologias utilizadas para a realização de cálculos e estimativas deverão ser claramente especificadas, referenciadas e justificadas.

- deverão ser utilizadas tecnologias de geoprocessamento para avaliação integrada dos temas ambientais, dando suporte à avaliação de alternativas de localização do empreendimento, gerando cartas temáticas em escala apropriada.

- os mapas apresentados deverão ser georreferenciados em conformidade ao estabelecido no item 5 (Elaboração da Cartografia) e confeccionados em escala compatível com o nível do detalhamento dos elementos manejados e adequados para a área de influência. Os mapas deverão conter legenda, referência, carimbo com número do desenho, autor, proprietário, data e orientação geográfica.

- para as áreas referentes às obras de maior porte, unidades de conservação, áreas indígenas e aquelas que apresentarem processo de degradação ambiental, deverão ser apresentados em mapas em escala de maior detalhe, de acordo com as definições contidas neste Termo de Referência.

- as referências bibliográficas utilizadas deverão ser mencionadas no texto e relacionadas em capítulo próprio, contendo as informações referentes ao autor, título, origem, ano e demais dados que permitam o acesso à publicação.

- a abordagem metodológica do meio socioeconômico deverá considerar o histórico das relações entre o homem e a natureza na região de influência, analisando as interações entre os diversos grupos sócio-culturais ao longo do tempo, de forma a possibilitar o estabelecimento de tendências e cenários.

- os Programas de Monitoramento deverão ser apresentados com Cronograma de Execução e metodologia a ser aplicada.

- o prognóstico ambiental (meios físico, biótico e socioeconômico) deverá ser elaborado considerando-se as alternativas de execução e de não execução do empreendimento.

- a proposição de programas ambientais deverá ser capaz de minimizar as conseqüências negativas do empreendimento e potencializar os reflexos positivos.

- O estudo deverá apresentar uma proposta de zoneamento ambiental da área de entorno do reservatório, com objetivo de ordenar e disciplinar os usos naquela faixa, para posterior desenvolvimento de instrumento normatizador, conforme Resolução CONAMA nº 302/02.

- para realização dos levantamentos da fauna, torna-se imprescindível obter a Licença de Captura e Coleta da fauna, conforme a Portaria nº 332/90 e a Licença de Coleta, Transporte do material botânico, em atendimento as diretrizes estabelecidas na Conversão sobre Diversidade Biológica e na Política Nacional de Meio Ambiente.

3.2	IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Na apresentação dos dados gerais do AHE Jamanxim, deverá constar as seguintes informações a respeito do empreendedor: o nome ou razão social, o número dos registros legais, o número de inscrição no Cadastro Técnico Federal – CTF, o endereço completo, o telefone e fax, os representantes legais (nome, CPF, endereço, e-mail, fone e fax) e a pessoa de contato (nome, CPF, endereço, e-mail, fone e fax).

3.3	CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O AHE Jamanxim deverá ser detalhadamente descrito, minimamente no que se refere aos seguintes itens:

- apresentação geral: com os objetivos da implantação do empreendimento, a sua localização, seus dados construtivos (arranjo, tipo, comprimento e altura da barragem, potência, lay-out da obra, desvio do rio Tapajós, tamanho da área a ser inundada, cota e fase do enchimento do reservatório, sistema extravasor, sistema adutor, casa de força, energia, etc), as etapas de implementação com as respectivas ações correspondentes e os empreendimentos associados e decorrentes;

- histórico do proponente: com uma descrição sucinta da origem da empresa, dos trabalhos realizados pela organização e dos tipos de projetos de desenvolvimento, executados ou propostos, além das experiências em trabalhos semelhantes ao proposto;

- descrição do empreendimento: com um relato sumário do AHE Jamanxim, desde a sua concepção inicial até a conclusão da obra, informando sobre o projeto no seu conjunto, com destaques para a localização; as matérias-primas necessárias e tecnologia empregada para a construção e operação; o cronograma relativo às fases de planejamento, instalação e operação do empreendimento; bem como os procedimentos de controle e manutenção;

- justificativas técnicas, econômicas e sócio-ambientais para a implantação do AHE Jamanxim;

- infra-estrutura de apoio à obra: com a descrição dos centros administrativos e alojamentos, das estradas de acesso e de serviços, dos canteiros de obra (saneamento básico: água, esgoto e lixo), das áreas de empréstimo e bota-fora, da mão-de-obra necessária (quantitativo, nível de especialização e origem para as diversas etapas da obra) e uma estimativa da área para supressão de vegetação do canteiro de obras.

3.4	ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS

Estudos de alternativas locacionais e tecnológicas à implantação do AHE Jamanxim serão analisadas, visando a confrontação das mesmas de maneira a demonstrar a melhor hipótese do ponto de vista ambiental.

No caso de implantação do Empreendimento, deverão ser avaliadas as possíveis variantes com relação aos pontos mais críticos estudados, tais como: as zonas de instabilidade, quanto a fatores abióticos; de extrema importância biológica e para conservação ou proteção da biodiversidade, no biótico; e no socioeconômico, as áreas de pressão antrópica, indústrias, projetos agrícolas, entre outras.

3.5	DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

As áreas de influência do AHE Jamanxim correspondem aos limites das porções geográficas que serão direta e indiretamente afetadas pelos impactos resultantes das ações de sua implementação, em cada uma das diferentes etapas. A proposta de definição destas áreas baseou-se em levantamentos preliminares sobre a área de inserção do AHE Jamanxim. A área de influência direta contempla especificamente as áreas que serão totalmente inundadas pelo reservatório, ocupadas pelas estruturas do empreendimento (barragem, cada de força, vertedouro, pelo canteiro de obras, pelas áreas de extração de materiais naturais de construção, além de um trecho do rio situado a jusante do barramento.

Assim sendo, a seguir são apresentadas, segundo cada um dos recortes específicos, as áreas de influência preliminarmente definidas para o AHE Jamanxim. Estes distintos recortes de áreas serão objeto de estudos específicos no EIA/RIMA, incluindo a descrição e análise dos fatores ambientais e de suas interações, a situação ambiental da área de influência antes da implantação do AHE Jamanxim, e as variáveis susceptíveis de sofrer, direta ou indiretamente, efeitos significativos das ações referentes às fases de planejamento, implantação, operação e desativação do empreendimento.

3.5.1	Área de Abrangência Regional – AAR

A Área de Abrangência Regional – AAR corresponde à área objeto da caracterização regional dos estudos, utilizada para efeito da identificação de impactos cumulativos e sinérgicos, considerando outros empreendimentos hidrelétricos planejados e existentes na bacia hidrográfica.

As informações necessárias à caracterização da AAR serão obtidas dos Estudos de Inventário Hidrelétrico da bacia do rio Tapajós, elaborado pela Eletronorte S.A. Construção e Comércio Camargo Correa S.A., e da Avaliação Ambiental Integrada da bacia do rio Tapajós, a ser elaborada concomitantemente com o Estudo de Impacto Ambiental do AHE Jamanxim.

Assim, para o EIA do AHE Jamanxim, a AAR corresponderá à bacia hidrográfica do rio Tapajós, no trecho entre sua foz no rio Amazonas e a confluência dos rios Juruena e Teles Pires, seus formadores. A escala de estudo e apresentação será de 1:1.000.000.

3.5.2	Área de Influência Indireta – AII

A Área de Influência Indireta – AII é aquela real ou potencialmente ameaçada pelos impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento, abrangendo os ecossistemas e o sistema socioeconômico, que podem ser impactados por alterações ocorridas na área de influência direta.

Para os meios físico e biótico, a AII é parte da bacia hidrográfica do rio Jamanxim, contribuinte ao reservatório, na qual o AHE Jamanxim se insere, com os seguintes limites:

- a jusante da barragem, até a foz do rio Carapica no rio Jamanxim; e

- a montante da barragem, até o limite do PARNA do Jamanxim.

A escala de estudo a ser adotada é de 1:250.000.

Para o meio socioeconômico, a área de influência indireta compreende o território do município com terras alagadas pelo empreendimento (Itaituba).

3.5.3	Área de Influência Direta – AID

A Área de Influência Direta – AID, equivale àquela sujeita aos impactos diretos da implantação e operação do AHE Jamanxim, incluindo o sistema de transmissão de uso exclusivo do empreendimento. Sua delimitação será definida em função das características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos sistemas a serem estudados e das particularidades do empreendimento. A escala de estudo proposta é de 1:100.000. Assim sendo, as propostas de delimitação da AID, no tocante aos diferentes meios, são as seguintes:

- para os meios físico e biótico: corresponde às áreas que serão ocupadas pelas estruturas e reservatório do AHE Jamanxim na sua cota máxima, acrescidas da área de preservação permanente em projeção horizontal (faixa com 100 m de largura), das áreas do canteiro de obras, dos alojamentos, das áreas de extração de materiais naturais de construção e de bota-fora, das estradas; e

- para o meio socioeconômico: foi considerada a extensão territorial do município de Itaituba, onde estarão situados o barramento, o reservatório, e a infra-estrutura necessária à construção e operação do empreendimento.

3.5.4     Área Diretamente Afetada – ADA

Corresponde às áreas destinadas à instalação da infra-estrutura necessária à implantação e operação do empreendimento, áreas inundadas e respectivas áreas de preservação permanente – APP, e trecho de vazão reduzida. Inclui a área do barramento, pontos de localização de obras civis decorrentes ou associadas ao empreendimento, como vilas residenciais e alojamentos juntos ao empreendimento, canteiros de obras, vias de acesso existentes ou a serem implantadas, áreas de extração de materiais naturais de construção (solo, areia e cascalho, e rocha), bota-foras, e áreas de segurança, impostas pela tipologia do empreendimento. Quando necessário, para estudos temáticos específicos que não podem ser representados adequadamente na escala adotada para a AID, poderá ser adotada a escala de 1:50.000 ou mesmo 1:25.000.

3.5.5   Área do reservatório

A abrangência do reservatório deverá ser estabelecida segundo critérios técnicos que avaliem as diferentes áreas de inundação referentes a diferentes vazões. As áreas e perímetros deverão ser definidos a partir da realização de estudos que contemplem:

- nível máximo normal na casa de força (barragem);

- reservatórios para diferentes vazões, a saber: vazão mínima mensal, vazão média mensal, vazão máxima mensal, e vazão média de longo termo (MLT); e

- efeitos de remanso para as diferentes vazões referidas no item acima.

Os resultados desse estudo devem ser apresentados da seguinte forma: 1) perfis da linha d’água (e suas cotas) para as diferentes vazões consideradas, para o rio Tapajós e principais afluentes contribuintes ao reservatório, nos trechos em que serão influenciados pelo reservatório; 2) georreferenciamento de cada uma das projeções obtidas para os diferentes reservatórios, e o resultado de suas fusões.

3.5.6    Área de Preservação Permanente - APP

A área diretamente afetada – ADA, deverá incorporar as áreas de preservação permanente – APP, a serem delimitadas conforme abaixo descrito:

- delimitar a APP do reservatório e de suas ilhas (se for o caso) de acordo com o disposto na Resolução Conama no 302/02, e demais instrumentos pertinentes ao licenciamento ambiental;

- Identificar, espacializar e georreferenciar o limite do leito “menor” do rio e sua respectiva APP na condição atual (sem a barragem), definidas pela legislação vigente, a partir da utilização da média das vazões máximas anuais;

- Elaborar estudo e propor, a partir de uma análise de impactos ambientais, o estabelecimento de APP (100 metros no geral e 30 metros em áreas urbanas) para o reservatório.

3.5.7    Área do entorno do reservatório - AER

A Resolução Conama no 302/2002, estabelece a elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Reservatório Artificial – Pacuera, que objetiva orientar e disciplinar a ocupação do entorno de reservatórios artificiais, assegurando a qualidade de vida da população e garantindo e preservando os usos múltiplos da água e as condições de sustentabilidade ambiental.

Solicita-se que os estudos ambientais já indiquem uma proposta para a área de entorno do reservatório de acordo com os objetivos do Pacuera, onde seja desejável o ordenamento do uso e ocupação do solo para garantir a qualidade das águas, a manutenção da operação do empreendimento e da vida útil do reservatório, conforme previstos no projeto.

3.6	ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

O diagnóstico ambiental das áreas de influência definidas deverá retratar a atual qualidade ambiental das mesmas, indicando as características dos diversos fatores que compõem o sistema ambiental vigente. Para o desenvolvimento do diagnóstico deverão ser utilizados dados bibliográficos secundários, complementados com dados primários coletados em campo, de forma a permitir o pleno entendimento da dinâmica e das interações existentes entre os meios físico, biótico e socioeconômico, bem como da fragilidade ambiental das áreas com a inserção do empreendimento, conforme a seqüência apresentada no presente item.

A descrição e análise dos fatores ambientais e de suas interações, caracterizando a situação ambiental atual das áreas de influência, antes da implantação do AHE Jamanxim, deverão considerar os seguintes aspectos:

- as variáveis susceptíveis de sofrer, direta ou indiretamente, os efeitos significativos das ações referentes às fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento, destacando a importância da área diretamente afetada no ecossistema da bacia; e

- a inserção regional do AHE Jamanxim, abordando as suas inter-relações e influências (positivas ou negativas) com relação às políticas e obras governamentais de desenvolvimento, bem como das políticas de conservação e manejo da biodiversidade.

A elaboração do diagnóstico ambiental, dos meios físico, biótico e socioeconômico, consistirá em uma análise integrada, multi e interdisciplinar, com base em levantamentos primários e secundários.

As informações ambientais básicas serão obtidas em órgãos oficiais, universidades e demais entidades, sendo complementadas com trabalhos de campo para validação ou refinamento destes dados ou informações. Para o meio socioeconômico, o diagnóstico ambiental deverá basear-se em dados primários e secundários atualizados.

Os dados levantados para o trabalho do diagnóstico ambiental deverão abranger pelo menos um período hidrológico completo.

3.6.1	Meio Físico

3.6.1.1	Clima

Estudos Específicos para a AAR e AII

Caracterizar o clima da AAR e AII, destacando e avaliando as mudanças ocorridas no comportamento dessa variável. O estudo deverá ser baseado em séries de dados históricos, obtidos em estações climatológicas presentes na AAR e AII, além de indicar a metodologia e parâmetros utilizados.

Caracterizar o clima, com relação à precipitação, temperatura, umidade relativa, evapotranspiração, insolação, nebulosidade e ventos, considerando valores médios, máximos e mínimos das séries históricas. Caracterizar a dinâmica atmosférica e o balanço hídrico.

3.6.1.2	Geologia, Geomorfologia, Solos e Recursos Minerais

Estudos Específicos para a AAR e AII

- Caracterizar os grandes domínios e compartimentos geológicos, geomorfológicos, morfodinâmicos e pedológicos, o potencial metalogenético e a situação atual da extração de recursos minerais e a sismicidade natural na AAR e AII, considerando as respectivas escalas de estudo e de apresentação.

Estudos Específicos para as AID e ADA

A partir do detalhamento geológico/geotécnico da AID/ADA do empreendimento, deverão ser avaliadas e identificadas possíveis áreas de risco geotécnico e de fuga d’água, em especial para o eixo da barragem e obras civis.

Identificação e avaliação dos principais condicionantes/mecanismos de deflagração de escorregamentos, a partir da caracterização da dinâmica superficial, e identificação de setores com diferentes graus de suscetibilidade a processos erosivos e deposicionais, com mapeamento das encostas quanto a suas declividades, indicando o tipo de solo/afloramento de rocha associado.

Caracterização geomorfológica, com destaque para a rede de drenagem da AII e das feições do canal dos rios Tapajós e Jamanxim na AII e ADA.

Caracterização dos recursos minerais de interesse econômico cadastrados na AID e dos materiais para construção civil (análise da situação legal referente aos direitos minerários perante o DNPM e das potencialidades minerais).

Analisar a suscetibilidade natural dos solos à erosão, bem como aptidão agrícola, silvicultural e uso atual dos mesmos, considerando a caracterização e descrição das classes dos solos, sua gênese e distribuição espacial na AID do empreendimento.

3.6.1.3	Recursos Hídricos

Estudos Específicos para a AAR

Caracterizar a bacia hidrográfica do rio Tapajós, a partir de dados referenciais do regime hidrológico (vazões média, mínima e máxima) dos principais cursos d’água (rios Tapajós e Jamanxim e principais afluentes). Indicar os postos hidrométricos e hidrometeorológicos e as estruturas hidráulicas existentes e planejadas na bacia, bem como os grandes usuários desse recurso.

Estudos Específicos para a AII

- Caracterizar a rede hidrográfica da AII, a partir de dados referenciais do regime hidrológico dos principais cursos d’água (vazões média, mínima e máxima). Indicar as estações hidrometeorológicas existentes (localização, tipo e período de operação) e as estruturas hidráulicas implantadas, bem como os grandes usuários desse recurso. Essas informações deverão ser apresentadas também por meio de mapas e planilhas.

- Avaliar a qualidade das águas quanto aos aspectos físicos, químicos e bacteriológicos dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, destacando as principais fontes poluidoras. Esse estudo deverá contar com a indicação e justificativa dos pontos de coleta e dos parâmetros selecionados, além de análise da influência desses níveis de qualidade nas demais atividades da AII.

Estudos Específicos para as AID e ADA

- Caracterizar e avaliar o regime hidrológico dos cursos d’água da AID, a partir da análise das séries históricas de descargas líquidas. Essa avaliação deverá contemplar a estimativa de vazões de referência (Qmax, Qmin, Qmed, Q7,10, Q90% e outras), variação dos níveis d’água e estudos sobre transporte de sedimentos nas calhas fluviais, identificando suas fontes e os locais de deposição. Essa avaliação deverá resultar na análise do balanço hídrico, tendo em vista os usos atuais e futuros desse recurso, bem como as exigências quantitativas e qualitativas desses usos.

- Avaliar o comportamento hidrológico do curso d’água considerando a intervenção do empreendimento nesse regime, bem como sua influência nos demais usos desse recurso. Nesse item deverá ser apresentada a regra de operação do empreendimento e suas alterações nos níveis d’água na barragem e a jusante dessa, observando as variações diárias e sazonais.

- Cálculo da vida útil do reservatório, avaliando a sua viabilidade ambiental.

- Determinação da curva cota x volume e área inundada.

- Avaliar a potencialidade dos aqüíferos existentes na área de influência do empreendimento, estudando, entre outros:

a) localização, natureza, litologia e estruturas geológicas condicionantes;

b) alimentação, fluxo e descarga;

c) profundidade dos níveis das águas subterrâneas, dando enfoque ao lençol freático;

d) relações com águas superficiais e com outros aqüíferos.

- Avaliação do comportamento do nível do lençol freático, a partir de informações do cadastramento de poços existentes e/ou da rede de perfurações e sondagens disponíveis, em relação ao futuro nível do reservatório.

- Avaliar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, a partir de um refinamento dos dados obtidos no âmbito da AAR e AII. Esse estudo deverá contar com informações sobre parâmetros físicos, químicos, incluindo metais pesados, bacteriológicos e hidrobiológicos, com a identificação das principais fontes de poluição. As estações, parâmetros, freqüência e metodologias utilizadas deverão ser apresentados e justificados, considerando a sazonalidade da região estudada.

- Avaliar a qualidade da água do futuro reservatório e da restituição de vazão a jusante do barramento. Essa atividade deverá ser realizada a partir do uso de modelos matemáticos específicos. Essa previsão da qualidade da água deverá abordar também a possível dinâmica de eutrofização do reservatório, relacionada à biomassa inundada e a carga potencial de nutrientes.

- Avaliação hidrossedimentológica, com medições de descarga sólida realizadas no local do aproveitamento, a fim de que seja possível a caracterização das condições atuais de transporte de sedimentos pelo rio Tapajós na região do barramento e a avaliação do possível assoreamento do futuro reservatório.

- Apresentar cadastro atualizado de usuários de água da ADA, com representação em mapa.

3.6.2	Meio Biótico

3.6.2.1 Observações Gerais

Para a AII, deverão ser caracterizados os ecossistemas terrestres e aquáticos. Todas as fontes de informação devem ser identificadas, assim como as principais publicações relativas à ecologia da região. Para o diagnóstico da fauna e flora, deverá ser indicada claramente à origem dos dados, a saber: dados primários, secundários ou fontes informais, incluindo a descrição da metodologia utilizada, com justificativas.

Deverão ser caracterizados todos os ecossistemas na AID do empreendimento, a distribuição, interferência e relevância na biota regional, através de levantamentos de dados primários e secundários, contemplando a sazonalidade regional. A metodologia referente ao esforço amostral deverá ser detalhada e os resultados deverão demonstrar compatibilidade com dados pré-existentes.

Adicionalmente, deve-se caracterizar e georreferenciar as estações de coleta, justificando a escolha dos pontos e a metodologia de análise para cada parâmetro, o índice de similaridade entre os pontos de coleta e o tratamento estatístico aplicado.

Para os ecossistemas terrestres e aquáticos, identificar espécies vetores e hospedeiras de doenças, avaliando o seu potencial de proliferação com a implantação do empreendimento e propondo medidas de controle.

3.6.2.2 Ecossistemas Terrestres

Estudos Específicos para a AAR

Caracterizar a vegetação e o uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do rio Tapajós, considerando a abrangência e escalas de estudos e apresentação para a AAR, incluindo tipologias de vegetação, unidades de conservação, terras indígenas, áreas prioritárias para conservação, e demais áreas protegidas por legislação federal, estadual e municipal.

Estudos Específicos para a AII

A caracterização e análise dos ecossistemas terrestres deverão abordar:

- O mapeamento georreferenciado dos biótopos e ecótonos da AII, indicando as fitofisionomias e a florística;

- Identificação das espécies faunísticas (em especial as endêmicas, raras, e ameaçadas de extinção, migratórias, bem como as de valor econômico e valor ecológico significativo) e de seus hábitats, destacando as espécies mais relevantes que utilizam porções da AII;

- Avaliação do grau de conservação dos corredores ecológicos reconhecidos na AII e as conexões existentes com outros fragmentos florestais, com vistas a identificar as áreas a serem utilizadas para o suporte da fauna.

- Classificação das áreas de sensibilidade ambiental, localizadas na AII, contendo as unidades de conservação e áreas protegidas por legislação específica no âmbito federal, estadual e municipal, ressaltando os ecossistemas existentes e as espécies protegidas, além da distância ao empreendimento proposto. Estas informações deverão ser georreferenciadas e apresentadas em escala compatível, em mapa temático específico, contendo os limites dessas áreas e de suas áreas de entorno.

- Deverá ser dada importância ao mapeamento do uso do solo e cobertura vegetal no entorno das áreas supracitadas, em especial para as Zonas de Amortecimento já estabelecidas para as Unidades de Conservação existentes. Deverá ainda identificar a existência ou não de Planos de Manejo para essas áreas.

Estudos Específicos para as AID e ADA

A caracterização e análise dos ecossistemas terrestres deverão conter:

- O mapeamento dos biótopos da AID, indicando as fitofisionomias e a florística.

- Para as áreas sujeitas à degradação causada pela execução das obras, deverá ser elaborada caracterização mais detalhada, com a finalidade de subsidiar o planejamento de sua recuperação.

- Levantamento qualitativo da vegetação da AID, contemplando os diversos estágios sucessionais, contendo:

- Mapeamento das áreas de abrangência dos estudos, caracterizando as formações vegetais;

  - Identificação das espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, e as de valor econômico e alimentício, vulneráveis e de interesse científico; e

  - Caracterização dos aspectos florísticos e faunísticos do bioma onde se inserem as áreas de influência do empreendimento.

- Identificação das espécies da fauna e da flora que poderão ser objeto de resgate, para fins de elaboração de projetos específicos para conservação in situ e ex situ e preservação.

Flora:

Apresentação da metodologia da amostragem, justificando o número de amostras avaliadas, cálculo de volume e os resultados encontrados. Apresentação dos diversos índices de avaliação da estrutura florestal. Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica do Engenheiro Florestal subscritor do Inventário Florestal.

Deverá ser apresentado mapa com a localização das parcelas amostradas, com o detalhamento da metodologia e do esforço e intensidade amostral, localização e sazonalidade das campanhas.

A princípio, deverão ser realizados levantamentos florísticos em todos os estratos fitofisionômicos, bem como em todos os ambientes, considerando os períodos de enchentes e vazantes.

Observa-se que as estações de amostragem de dados florísticos e faunísticos deverão ser, a princípio, as mesmas, à exceção de justificativas técnicas que embasem eventuais alterações.

Elaboração de análise comparativa da cobertura vegetal atual, incluindo as tipologias identificadas (expressas em percentual) em relação à cobertura vegetal da Área de Influencia Indireta (AII)

Caracterização e elaboração de mapa de fitofisionomias da AID, contemplando o grau de conservação da área, os diferentes estratos vegetais, os corredores e as conexões existentes com outros fragmentos florestais, identificando as espécies protegidas, raras, endêmicas e ameaçadas de extinção atingidas, além daquelas de valor ecológico significativo, econômico, medicinal, faunístico e ornamental.

Elaboração de estudos qualitativos e quantitativos da flora na AID, incluindo a composição florística dos diferentes estratos, inclusive espécies epífitas, e estudos fitossociológicos. Deverão ser contemplados os principais estádios de regeneração das formações vegetais.

Os indivíduos deverão ser identificados até o nível de espécie. As espécies deverão ser tabuladas, indicando-se família, nome vulgar e hábitat, espécies de valor econômico, ecológico, etc.

Apresentação de curva espécie-área para todos os grupos amostrados, acompanhadas das devidas justificativas a partir dos esforços de amostragem e da metodologia empregada.

Identificação e avaliação da existência de extrativismo vegetal na área de estudo. Com relação ao potencial madeireiro, identificar as espécies de valor econômico significativo.

Caracterização dos corredores ecológicos identificados na AID do empreendimento, quantificando as diferentes fitofisionomias atingidas.

Identificação das áreas com potencial para o estabelecimento de unidades de conservação e sítios ímpares de reprodução, considerando-se que tais áreas deverão ter a capacidade de manter espécies raras, endêmicas ou em extinção. As áreas prioritárias à aplicação da compensação ambiental deverão levar em conta os aspectos de similaridade entre o ecossistema impactado e as áreas recomendadas à compensação;

Avaliação de áreas potenciais para fins de relocação da fauna que será resgatada, quando do desmatamento e de sua capacidade de adaptação à nova área, definindo as áreas destino, justificando previamente tais locais.

Fauna:

- Caracterização da fauna local, abrangendo mastofauna (inclusive quirópteros), herpetofauna e avifauna, a partir de dados qualitativos e quantitativos, caracterizando as inter-relações com o meio, contendo:

- Mapa com a localização das estações de coleta, com o detalhamento da metodologia e do esforço e intensidade amostral, localização e sazonalidade das campanhas. As estações deverão ser identificadas segundo os diferentes grupos de fauna amostrados.

  - Identificação/mapeamento e uso de hábitats, incluindo espécies bioindicadoras que utilizam as áreas que serão atingidas;

  - Listagem das espécies (destacando as raras, endêmicas, migratórias, vulneráveis, ameaçadas de extinção, de interesse científico, de valor econômico e alimentício) contendo o tipo de registro – pegada, visualização, entrevista;

  - Apresentação de dados de abundância das espécies;

  - Para os quirópteros hematófagos, associar a fauna levantada com os casos de raiva na região, de forma a subsidiar a identificação e avaliação de potenciais impactos;

  - Para os pequenos mamíferos, levantamento de dados primários através da utilização de pitfalls.

- Avaliação e seleção de bioindicadores ambientais para fins de monitoramento, assim como áreas com potencial interesse ecológico, tais como abrigo, criadouro, correntes de migração, locais de reprodução e alimentação;

- Estudo dos bancos de areia quanto a sua utilização por quelônios e outros componentes da fauna local.

- Realização de comparação com a situação geral da Área de Influência Indireta (AII), incluindo informações sobre pressão de caça e destruição de hábitats.

      - Ecossistemas Aquáticos

Estudos Específicos para a AII

A caracterização e análise dos ecossistemas aquáticos deverão abordar:

- A ictiofauna da AII, considerando a distribuição e diversidade das espécies de interesse comercial, das espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, abordando a perda de fontes de alimentação, locais de desova, de reprodução e criadouros existentes.

- As espécies reofílicas, identificando as rotas migratórias das espécies de maior relevância. Especial atenção deverá ser dada aos principais tributários e áreas úmidas da AII, visando verificar os processos reprodutivos das espécies migratórias.

- Os mamíferos aquáticos da AII.

Estudos Específicos para as AID e ADA

- Apresentação e justificativa dos parâmetros selecionados que serão posteriormente utilizados para monitorar as comunidades através de bioindicadores de alterações ambientais.

- Apresentação da composição da ictiofauna local, incluindo a distribuição e diversidade das espécies, destacando as de interesse comercial, reofílicas, endêmicas e ameaçadas de extinção.

- Avaliação das comunidades aquáticas, considerando preliminarmente o levantamento do fito e zooplâncton, e nécton. Deverão ser abordadas a riqueza, diversidade e similaridade, contemplando ainda densidade populacional das espécies identificadas e a sua diversidade, identificação e localização de lagoas marginais, naturais ou artificiais, relacionando-as aos sítios de alimentação e de reprodução ou pontos de introdução de espécies exóticas. Os pontos amostrais deverão ser representados em mapa com escala adequada.

- Identificação das plantas aquáticas existentes no rio, lagoas marginais e tributários, avaliando sua importância nestes locais e a necessidade de futuro monitoramento e controle. Especial atenção deverá ser dada às macrófitas, considerando tanto a possibilidade de sua proliferação quanto a possibilidade do aumento de vetores a ela relacionada.

- Caracterização dos mamíferos aquáticos.

- Elaboração de estudos específicos sobre quelônios aquáticos, seus hábitats e locais de desova.

- Elaboração de estudos referentes à ictiofauna:

- Deverá ser apresentado mapa com a localização das estações de coleta, com o detalhamento da metodologia e do esforço e intensidade amostral, localização e sazonalidade das campanhas.

  - Levantamento da ictiofauna presente nos afluentes do rio Tapajós (pequenos rios e igarapés) presentes na AID, principalmente os situados na margem esquerda, provenientes do PARNA da Amazônia, e que serão alterados pelo empreendimento (reservatório).

  - Identificação de locais para desova.

- Elaboração de estudos referentes à pesca:

- Caracterização da pesca comercial por meio da coleta de dados atualizados em Itaituba, São Luiz do Tapajós, Pimental e Moraes Almeida.

- Utilização de outros métodos, tais como acompanhamento de pescarias, acompanhamento de barcos e mapeamentos participativos, com a descrição detalhadas das metodologias empregadas e suas justificativas.

- Avaliação atualizada da atividade de pesca amadora.

- Avaliação sobre a necessidade de existência de mecanismo de transposição de peixes, com a indicação conceitual das alternativas previstas para esse mecanismo.

3.6.3	Meio Socioeconômico e Cultural

Estudos Específicos para a AAR

Apresentar o histórico da ocupação humana não-indígena na região.

Apresentar o histórico dos Planos, Programas e Projetos de governo para a Amazônia Oriental e para o Pará, e suas relações e implicações para a bacia hidrográfica do rio Tapajós.

Avaliar os aspectos sócio-econômicos da região da bacia do rio Tapajós, estabelecendo tendências históricas de crescimento demográfico e econômico, ciclos econômicos, etc.

Estudos Específicos para a AII

Deverá ser apresentado um diagnóstico socioeconômico e do Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico e Arqueológico (com base em dados secundários), onde deverão constar os aspectos relacionados à dinâmica demográfica dos municípios da AII, indicando-se definições básicas quanto ao uso e ocupação dos solos, além de uma caracterização da estrutura produtiva regional. Serão avaliados a evolução, a distribuição espacial e o crescimento da população residente na área e a situação de infra-estrutura.

Deverá ser elaborado Mapa de Uso e Ocupação do Solo, com avaliação das tendências de ocupação.

A caracterização socioeconômica deverá contemplar os seguintes temas, com base em dados secundários disponíveis e em análises quali-quantitativas, a partir de entrevistas institucionais nos municípios da AII:

- Dinâmica Demográfica (distribuição populacional; avaliação da tendência de crescimento das áreas urbana e rural, breve histórico da ocupação territorial urbana e rural e migração).

- Polarização e hierarquização Urbana: avaliação das regiões de influência das cidades sede dos municípios da AII, com base em dados secundários disponíveis.

- Infra-estrutura de saneamento ambiental, incluindo abastecimentos de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e controle de inundações, coleta e disposição final de resíduos que interfiram nos recursos hídricos.

- Condições gerais de saúde, com ênfase para as enfermidades relacionadas à transmissão por via hídrica e devidas às condições de saneamento básico. Identificar a situação da saúde nos municípios que integram a AII, incluindo o perfil epidemiológico das doenças sob o monitoramento do SUS e a morbi-mortalidade da população.

- Avaliação da capacidade de suporte dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e controle de inundações, coleta e disposição final de resíduos que interfiram nos recursos hídricos e de saúde.

- Condições gerais dos acessos.

- Condições gerais de segurança pública.

- Condições gerais de comunicação.

- Condições gerais de atendimento por energia elétrica.

- Atividades Econômicas, incluindo:

- Finanças públicas municipais, com situação das receitas, despesas, níveis de endividamento e de investimentos.

- Caracterização do uso das terras, estrutura fundiária e identificação de assentamentos rurais consolidados.

- Caracterização das principais atividades econômicas, urbanas e rurais, incluindo extrativismo, atividades pesqueiras e principais usuários dos recursos hídricos na AII, com a avaliação da mão-de-obra local e regional.

- Condições de Vida: Dados e análises diagnósticas referentes aos temas IDH, educação, saúde, transporte, comunicação e habitação, entre outros, que caracterizem os municípios integrantes da AII.

- Dinâmica sócio-política e institucional, incluindo:

  - Identificação da representação política local e regional (número de representantes na Assembléia Legislativa, composição partidária); quadro de assistência social, leis municipais de meio ambiente e com interface com o Aproveitamento.

  - Levantamento atualizado dos agentes sociais que atuam na AII (movimentos sociais, organizações não governamentais – ONGs e associações, dentre outras).

  - Identificação dos potenciais conflitos sociais pelo uso da água e posse da terra.

A caracterização do Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico e Arqueológico (Pré-histórico/Histórico) e do potencial turístico, com base em dados secundários atualizados e análises quali-quantitativas a partir de entrevistas institucionais nos municípios da AII, deverá contemplar os seguintes temas:

- Patrimônio Histórico, cultural e arqueológico.

- Comunidades étnicas remanescentes.

- Potencial turístico das atividades que, de alguma forma, estão ligadas aos recursos hídricos.

- Comunidades Indígenas

- Identificação e Caracterização das Terras Indígenas, grupos e aldeias existentes na área de influência do empreendimento (esta área deverá ser delimitada segundo o modo de vida e as relações interétnicas observadas para cada grupo e situação a ser estudada), apresentando sua localização geográfica e vias de acesso, caracterizando a população atual, os aspectos demográficos, dinâmica socioeconômica, condições ambientais do território, organização social e política (expectativas com relação à intervenção), avaliando os fatos históricos e atuais relacionados à presença indígena, além da situação legal do território.

- Planos e Projetos co-localizados:

- Avaliação dos planos e projetos que se inserem na AII e que possam sofrer interferências do empreendimento, ou que possuam algum efeito sobre o mesmo.

Estudos Específicos para as AID e ADA

Além da compilação e análise de dados secundários atualizados disponíveis, deverão ser realizadas uma pesquisa socioeconômica censitária e entrevistas qualificadas, com a seguinte abrangência:

- Pesquisa socioeconômica censitária na Área Diretamente Afetada, a saber:

  - Área do reservatório previsto (considerando as envoltórias relativas a diferentes vazões), incluindo uma faixa de APP com largura de 100 m; e

  - Estruturas componentes do arranjo geral do AHE Jamanxim (barragem, vertedouro, áreas de extração de materiais naturais de construção e áreas de bota-fora), trecho de vazão reduzida, bem como infra-estrutura logística a ser implantada para a obra (canteiro, alojamentos).

- Entrevistas qualificadas e outras técnicas de investigação na Área de Influência Direta.

A partir dos resultados quali-quantitativos da pesquisa censitária, das entrevistas qualificadas, de outras técnicas de investigação socioantropológica e dos dados secundários atualizados, caracterização dos seguintes aspectos:

- Dinâmica Populacional

  - A partir da análise dos aspectos socioeconômicos da região, utilizando-se os indicadores básicos de dinâmica populacional, avaliação da tendência de crescimento da área urbana x rural.

  - Distribuição e mapeamento da população urbana e rural, com hierarquização dos núcleos.

- Uso e Ocupação do Solo

  - Avaliação dos principais usos do solo e da paisagem por meio de análise descritiva e mapeamento, contemplando aspectos que envolvem áreas urbanas e de expansão, culturas sazonais, permanentes, pastagens naturais e/ou cultivadas, matas e outras tipologias de vegetação natural, bem como outros tipos introduzidos, práticas de conservação do solo, infra-estrutura existente quanto ao sistema viário, pontos de travessias, unidades de conservação, estrutura fundiária indicada segundo o módulo fiscal local, as áreas de colonização ou ocupadas sem titulação, bem como áreas ocupadas por populações tradicionais

  - Elaborar Mapas de Uso e Ocupação do Solo para a AID, considerando as áreas de influência definidas para os meios Físico e Biótico.

- Polarização e Hierarquização Urbana

  - Estudo da região de influência das localidades/cidades identificadas na AID

- Infra-estrutura e Serviços Públicos

  - Caracterização dos serviços oferecidos à população: saúde pública (serviços e tipos de acidentes), saneamento básico, educação (nível de escolaridade, oferta e cursos existentes), sistema viário, abastecimento de água, transporte, energia, turismo e lazer, comunicação, segurança, defesa civil.

  - Identificação das principais endemias e seus focos, apresentando dados qualitativos e quantitativos da evolução dos casos.

- Elaboração dos Estudos de Levantamento do Potencial Malarígeno (APM), em acordo com a Portaria 47/2007 do MS/SVS/CGVAM, para subsidiar a análise e emissão do Laudo de Avaliação do Potencial Malarígeno (LAPM) pela SVS, necessário à obtenção da Licença Prévia. Nesse sentido, para a AID deverão ser realizadas avaliações entomológicas, em acordo com a metodologia prevista na citada Portaria.

  - Levantamento dos equipamentos e sistemas a serem diretamente afetados, passíveis de relocação ou indenização, tais como: sistema de distribuição de energia, sistemas de transposição, sistemas de comunicação, equipamentos isolados de saúde, educação, igrejas e cemitérios.

- Atividades Econômicas

  - Avaliação da estrutura produtiva e de serviços na AID, considerando os aspectos referentes a: atividades econômicas comerciais e de subsistência e caracterização da importância do turismo e das atividades extrativas como fontes de renda.

  - Caracterização dos núcleos ribeirinhos, consolidados ou não.

- Condições de Vida

  - Dados e análises diagnósticas referentes aos temas educação, saúde, transporte, comunicação e habitação, entre outros, para as localidades que integram a AID.

- Caracterização Socioeconômica da População Diretamente Afetada

  - Análise do conjunto das propriedades nas comunidades urbanas e rurais afetadas, inclusive dos proprietários não residentes, definindo os padrões da ocupação, através de levantamentos quali-quantitativos em amostras representativas desse universo, avaliando as condições de habitação, a dimensão das propriedades, o regime de posse e uso da terra, o nível tecnológico da exploração, as construções, benfeitorias e equipamentos, as principais atividades desenvolvidas, a composição da produção e nível tecnológico por setor, tais como setor primário, secundário e terciário, a estrutura da renda familiar e resultados da exploração econômica, o preço de terras e de benfeitorias e a participação das comunidades em atividades comunitárias e de associativismo.

  - Identificação das comunidades ribeirinhas, tradicionais e eventuais comunidades quilombolas;

  - Para a população e comunidades rurais, ribeirinhas e urbanas da AID:

    - Justificar a tipologia a ser adotada em função de especificidades dos modos e condições de vida e relações com o rio e com a terra;

    - Dimensionamento da população de cada núcleo populacional, caracterização dos tipos de moradias, incluindo usos dos terrenos, identificação das atividades produtivas realizadas e características da organização social, cultural e política;

    - Levantamento qualitativo e quantitativo da população considerando localização, dimensionamento e caracterização das comunidades diretamente afetadas, seus modos típicos de vida e formas específicas de reprodução social e manifestações sociais e culturais das comunidades envolvidas.

- A caracterização da população a ser diretamente afetada territorialmente deverá ser feita de forma quantitativa e qualitativa na área de abrangência da pesquisa socioeconômica censitária, conforme anteriormente explicitado.

- Patrimônio Histórico, Cultural, Arqueológico e Paisagístico.

  - Identificação e avaliação, na AID, dos saberes e fazeres da população e das manifestações de cunho artístico e cultural, bem como de caráter religioso;

  - Identificação dos bens imóveis de interesse histórico-cultural;

  - Identificação das áreas de relevância arqueológica através de fontes secundárias arqueológicas e etno-históricas, levantamentos de campo e relatório de avaliação do Patrimônio Arqueológico, conforme preconizado pelo IPHAN. Os estudos referentes ao patrimônio arqueológico devem ser conduzidos de acordo com o estabelecido por Portaria específica do IPHAN;

  - Mapeamento das áreas de valor histórico, cultural e paisagístico, conforme os procedimentos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, descrevendo envolvimentos de comunidades e prefeituras;

- Lazer, Turismo e Cultura

  - Relação das manifestações culturais, inclusive religiosas;

  - Identificação das principais atividades de lazer da população, áreas de lazer mais utilizadas, com ênfase na utilização de praias temporárias e sua importância econômica e social.

3.7	ANÁLISE INTEGRADA

Após o diagnóstico de cada meio, deverá ser elaborada uma síntese que caracterize as áreas de influência direta e indireta do empreendimento. Esta deverá conter a interação dos itens de maneira a caracterizar as principais inter-relações dos meios físico, biótico e socioeconômico.

As condições ambientais atuais e suas tendências evolutivas serão objeto de análise, com a explicitação das relações de dependências e/ou de sinergia entre os fatores ambientais anteriormente descritos, de forma a se compreender a estrutura e a dinâmica ambiental das áreas de influência. Esta análise terá como objetivo fornecer dados para avaliar e identificar todos os impactos decorrentes do empreendimento, bem como a qualidade ambiental futura da região.

3.8	IDENTIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

A avaliação dos impactos ambientais deverá levar em consideração os diversos fatores e seus tempos de incidência (abrangência temporal) nas fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento.

A avaliação dos impactos será realizada considerando os fatores ambientais descritos pelo diagnóstico ambiental e contemplando as suas interações e características. Os impactos serão divididos, para facilitar a avaliação, em: impactos positivos ou negativos; locais (na área de influência direta) ou difusos (na área de influência indireta); de grande, média ou pequena magnitude; reversíveis ou irreversíveis; temporários ou permanentes de curto, médio ou longo prazo; e de difícil, médio ou alto potencial de mitigação/resolução.

Na apresentação dos resultados, deverão constar:

- a metodologia de identificação dos impactos e os critérios adotados para a interpretação e análise de suas interações;

- a valoração, magnitude e importância dos impactos;

- uma descrição detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental relevante, considerado no diagnóstico ambiental; e

- uma síntese conclusiva dos principais impactos que poderão ocorrer nas fases de planejamento, implantação e operação, acompanhada de suas interações.

3.9	MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS DE CONTROLE E DE MONITORAMENTO

Com base no prognóstico e na avaliação de impactos ambientais, deverão ser identificadas as medidas de controle e os programas que possam minimizar, compensar e, eventualmente, eliminar os impactos negativos, bem como aquelas que possam maximizar os benéficos. Essas medidas deverão ser implantadas, quando da obtenção da Licença de Instalação, visando tanto a recuperação quanto a conservação do meio ambiente, bem como o maior aproveitamento das novas condições a serem criadas pelo AHE Jamanxim, consubstanciadas na forma do Projeto Básico Ambiental – PBA.

As medidas mitigadoras e compensatórias deverão ser consideradas quanto ao componente ambiental afetado, à fase do empreendimento em que deverão ser implementadas, ao caráter preventivo ou corretivo de sua eficácia e ao agente executor, com definição de responsabilidades.

Na implementação das medidas, em especial aquelas vinculadas ao meio socioeconômico, deverá ser proposta a participação efetiva da comunidade diretamente afetada, bem como dos parceiros institucionais identificados, buscando-se, desta forma a incorporação do empreendimento pela população, o que será possibilitado por meio de procedimentos de comunicação social.

Os programas integrados para o monitoramento ambiental, propostos para a área de influência do AHE Jamanxim, terão como objetivo o acompanhamento da evolução da qualidade ambiental e a adoção de medidas complementares que se façam necessárias.

3.10	PROGNÓSTICO AMBIENTAL

O prognóstico ambiental dos meios físico, biótico e socioeconômico deverá ser elaborado considerando-se as alternativas de execução e de não execução do AHE Jamanxim, sendo a base da identificação e avaliação dos impactos ambientais.

A partir da análise integrada, principalmente do diagnóstico da qualidade ambiental, devem ser elaborados quadros prospectivos, tendências para a região, considerando um horizonte temporal com o empreendimento e outro considerando a sua não-implantação. Esses dois quadros prospectivos serão comparados entre si e com um quadro de diagnóstico de qualidade ambiental atual.

3.10.1	Prognóstico das Condições Ambientais na Ausência do Empreendimento

Corresponde à síntese do diagnóstico ambiental, devendo representar um quadro sintético das tendências ambientais futuras da região sem o empreendimento. Dessa forma, com base no inventário dos fatores físicos, bióticos e socioeconômicos, deverá ser feita, basicamente, uma projeção do nível de apropriação futura dos recursos naturais do meio físico, do estado de conservação da biota e do perfil da população humana na área, alicerçado nas possibilidades de desenvolvimento econômico, considerando-se a hipótese de não implantação do empreendimento.

3.10.2	Prognóstico das Condições Ambientais com o Empreendimento

Em função do conhecimento do empreendimento e do diagnóstico ambiental, serão identificados os fatores a serem impactados pelas ações de sua implantação e operação. Para qualquer tipo de abordagem, deve-se realizar uma avaliação e discussão de todos os aspectos ambientais envolvendo, inclusive, os impactos não quantificáveis de forma precisa, ou seja, aqueles que deverão sofrer uma análise apenas qualitativa, e a avaliação quantitativa com maior profundidade dos impactos mais importantes na área de influência direta, em função da suscetibilidade ambiental diagnosticada. Os resultados deverão surgir da comparação entre os fatores ambientais mais significativos e as ações a serem geradas pelo empreendimento.

Os fatores ambientais a serem impactados serão determinados a partir do diagnóstico ambiental e deverão abranger os meios físico, biótico e antrópico. Uma vez caracterizado o elenco de impactos suscetíveis de ocorrerem devido à implantação do Projeto, estes devem ser agregados, de forma a permitir análise das conseqüências ambientais das suas diversas ações.

O prognóstico ambiental constitui a etapa onde, a partir do diagnóstico e dos elementos constituintes do empreendimento, delineiam-se quadros prospectivos de uma qualidade ambiental futura e se estabelece o impacto ambiental.

3.11	CONCLUSÃO

As conclusões dos estudos e levantamentos ambientais elaborados deverão constar deste último capítulo do EIA do AHE Jamanxim, avaliando a qualidade ambiental das áreas de influência do empreendimento, considerando a implementação dos programas propostos frente aos impactos identificados.

4	RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA

As informações técnicas geradas no estudo de Impacto Ambiental – EIA deverão ser apresentadas em um documento em linguagem apropriada ao entendimento do público, que é o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, em conformidade com a Resolução CONAMA nº 001/86.

A linguagem utilizada neste documento conterá características e simbologias adequadas ao entendimento das comunidades interessadas, devendo ainda conter, como instrumento didático auxiliar, ilustrações tais como: mapas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, expondo de modo simples e claro as conseqüências ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as vantagens e desvantagens de cada uma delas.

5	ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA

A seguir estão descritas as especificações técnicas a serem adotadas para o material cartográfico a ser elaborado para os estudos ambientais de licenciamento do AHE Jamanxim.

5.1	FORMATOS PARA APRESENTAÇÃO DE MAPAS E IMAGENS

- seguir os padrões e normas técnicas em cartografia adotadas, propostas e referendadas pelo Conselho Nacional de Cartografia – CONCAR;

- efetuar o referenciamento geodésico utilizando o padrão segundo definição do IBGE (quanto a Datum Vertical e Horizontal e demais padrões cartográficos), especificando claramente o sistema de projeção utilizado (UTM, WGS84 ou outro compatível com o adotado no Brasil);

- entregar os mapas vetoriais nos formatos passíveis de exportação para o sistema ArcGis ou compatíveis com padrão OpenGIS;

- entregar as imagens georreferenciadas em formato GEOTIFF;

- apresentar níveis de informação de acordo com a natureza temática (rios, estradas, limites, etc) nos arquivos em formato CAD;

- armazenar em bancos de dados, planilhas ou formatos compatíveis, os atributos relacionados a cada elemento gráfico que não puderem ser identificados através de níveis de informação; e

- consistir as feições cartográficas apresentadas quanto a sua topologia e toponímias.

5.2	PADRÃO DE LEGENDA

- adotar padrão de legenda vigente segundo normas CONCAR, IBGE, DSG.

5.3	ESCALA

- condicionar ao tipo de empreendimento em analise (predominantemente linear, espacial, pontual, por nível de exigência de acuracia e precisão especificas de cada classe de empreendimento), segundo as normas técnicas estabelecidas no item 2.2 Regulamentação Aplicável, do presente Termo de Referência; e

- considerar, quando da representação de informações na forma de mapas temáticos, o fator unidade mínima de mapeamento, a ser definida segundo escala e acuracia requerida; ou seja escala 1:1.000.000 para a AAR; 1:250.000 para a AII; 1:100.000 para a AID e 1:50.000 para a ADA.

5.4	Entrega dos produtos

- entregar os arquivos digitais em formato estabelecido no item 5.1, formatos para apresentação de mapas e imagens, do presente documento;

5.5	Observações Complementares

- apresentar as informações relativas ao memorial descritivo, se necessário, em arquivos metadados, anexos aos principais, que deverão conter obrigatoriamente formato, acuracia, precisão e origem dos dados utilizados, assim como descrição detalhada dos procedimentos (processamento digital e analítico) dos dados e informações constantes nas bases de dados; e

- integrar as tabelas, relacionamentos, fontes, etc. ao documento geral de descrição dos dados digitais (metadados).

5.6	Dados no formato RASTER

- entregar os dados do tipo RASTER (imagens) em formato GEOTIFF, geometricamente corrigidos segundo projeção adotada do empreendimento da qual fazem parte; e

- apresentar as imagens temáticas em anexo (metadados), com informação da acuracia do mapeamento, dos processamentos adotados e da verificação de acuracia e consistência dos produtos finais.

6	AUTENTICAÇÃO E EQUIPE TÉCNICA

Deverá ser apresentada a equipe técnica multidisciplinar responsável pela elaboração do EIA/RIMA, nas páginas de abertura dos documentos, contendo a identificação dos profissionais contratados para sua elaboração com: nome completo, CPF, formação, número do conselho regional de classe, número da inscrição no Cadastro Técnico Federal – CTF (Instrumentos de Defesa Ambiental), bem como os dados da consultoria contratada constando: razão social, CNPJ, número de inscrição do CTF (Instrumentos de Defesa Ambiental).

Ao lado da identificação deverão constar as assinaturas dos profissionais individuais responsáveis, bem como do responsável pela administração da consultoria. Todas as páginas deverão estar rubricadas pelos coordenadores da equipe de técnicos.

7	BIBLIOGRAFIA

O EIA/RIMA deverá conter a bibliografia citada e consultada, as quais deverão ser especificadas por área de abrangência do conhecimento e referenciada, segundo as normas de publicação de trabalhos científicos da ABNT.

8	GLOSSÁRIO

O EIA/RIMA deverá conter uma listagem dos termos técnicos utilizados no estudo.

9	APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS

O IBAMA determinará a quantidade de cópias impressas e em meio magnético a ser entregue. Mas, pelo menos uma das cópias em meio magnético deverá ser elaborada em formato PDF, gerado com baixa resolução, priorizando a performance para visualização e não para impressão, em um único arquivo (contendo capa, índice, texto tabelas, mapas e figuras), para serem disponibilizadas na internet.

As cópias que serão distribuídas para as instituições municipais, estaduais e federais envolvidas, por determinação do IBAMA, deverão ser entregues pelo empreendedor, enviando cópia dos recibos de entrega.

ANEXOS

ANEXO I

FICHA TÉCNICA DE APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS

ELETROBRÁS

1.IDENTIFICAÇÃO:

| Nome do aproveitamento | JAMANXIM |
| --- | --- |
| Rio | Jamanxim | Distância da foz | 171 | km |
| Bacia | Tapajós | Código DNAEE | 17 |
| Coordenadas geográficas | latitude | 05 º38' 48" | longitude | 55º 52' 38" |
| Estado(s) | PA | Município(s) | Itaituba |

2.DADOS BÁSICOS:

  - Topografia:

2.1.1.	Cartas geográficas disponíveis:

| Entidade | Nome | Número | Escala | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSG | Caracol | SB-21-X-C MI-0167 | 1:250.000 | 1984 |

2.1.2	Dados de sensoriamento remoto disponíveis:

- Fotografias aéreas:

| Contratante | Executor | Serviço | Faixa | Fotos | Escala | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eletronorte | Geomensura / Fiducial | Fotografia | - | - | 1:30.000 | 2007 |

- Imagens Multiespectrais:

| Entidade | Executor | Serviço | Escala | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Landsat | - | Imagem | - | 2002 |

- Imagens de Radar:

| Entidade | Executor | Serviço | Escala | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

- Mapeamentos aerofotogramétricos disponíveis:

| Entidade | Executor | Contrato | Escala | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eletronorte | Geomensura / Fiducial | - | 1:10.000 | 2007 |

- Mapeamentos topográficos disponíveis

| Entidade | Executor | Contrato | Escala | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

- Outros serviços topográficos disponíveis:(poligonais, seções, nivelamentos,etc):

| Entidade | Executor | Contrato | Escala | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Camargo Corrêa | Petcon | - | - | 2007 |

- Geologia:

2.2.1.	Reservatório:

Existem rochas ou feições geológicas que podem comprometer a estanquidade do reservatório?

( )sim ( x )não; descrição suscinta:

Existem encostas ou rochas que podem comprometer a estabilidade das encostas do reservatório?

( )sim ( x )não; descrição suscinta:

Existem evidências geotectônicas que o reservatório pode sofrer influência de sismos naturais e/ou geral sismos induzidos?

( )sim ( x )não; descrição suscinta:

- Eixo da barragem:

| Espessura média estimada do recobrimento do solo: |
| --- |
| No leito do rio: | 0,0 | m |
| Na margem direita do rio: | 0,2 | m |
| Na margem esquerda do rio: | 0,2 | m |
| Na ombreira direita na altura da crista: | 1,0 | m |
| Na ombreira esquerda na altura da crista: | 3,0 | m |
| Tipo de rocha predominante no local: | Granitos, Granitóides, Riolitos e Dacitos |

Existem feições geológicas que podem penalizar a implantação deste tipo de obra?

( )sim ( x ) não; descrição suscinta:

- Materiais naturais de construção, disponibilidade de:

| Argila: ( x )sim ( )não |
| --- |
| distância das áreas de empréstimo na margem direita | 0,0 | km |
| distância das áreas de empréstimo na margem esquerda | 1,5 | km |

| Areia e cascalho: ( x )sim ( )não |
| --- |
| distância da jazida | 3,5 | km |

| Rocha: ( x )sim ( )não |
| --- |
| distância das pedreiras margem direita | 2,7 | km |
| distância das pedreiras margem esquerda | 3,2 | km |

  - Hidrometeorologia:

| Classificação climática: | Am3 |
| --- | --- |

    - Temperaturas:

| máxima: | 33,6 | (C | mínima: | 21,3 | (C | média mensal | 26,7 | (C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trimestre mais quente: | set/out/nov | trimestre mais frio: | fev/mar/abr |

    - Evaporação líquida:

|  | 86 | mm/ano |
| --- | --- | --- |

    - Pluviometria:

| Estações básicas utilizadas: |
| --- |
| CÓDIGO DNAEE | NOME | PERÍODO DE OBSERVAÇÃO | ÁREA DE DRENAGEM |
| 00455001 | Itaituba | 06/1928 a 12/2007 | ----------- |

| Precipitação anual média | 1847 | mm |
| --- | --- | --- |
| Trimestre mais chuvoso | fev/mar/abr | trimestre mais seco | jun/jul/ago |

    - Fluviometria:

| Área de drenagem da bacia | 39.888 | km 2 |
| --- | --- | --- |

| Estação básicas utilizadas |
| --- |
| CÓDIGO DNAEE | NOME | RIO | PERÍODO DE OBSERVAÇÃO | ÁREA DE DRENAGEM km 2 |
| 17680000 | Jardim do Ouro | Jamanxim | 08/1987 a 02/2007 | 37.456 |

| Vazões e níveis d’água |
| --- |
| MLT | 1.366 | m3/s | período: | Jan/1931 a Dez/2005 |
| Vazão específica de longo termo | 34,25 | l/s/ km 2 |
| Máxima vazão média mensal | 7.547 | m3/s | mês | Mar/1964 |
| Mínima vazão média mensal | 22 | m3/s | mês | Out/1963 |
| Máxima vazão diária observada | ------- | data | ------- | NA | ------- | zero da régua | ------- |
| Mínima vazão diária observada | ------- | data | ------- | NA | ------- | zero da régua | ------- |
| Vazão decamilenar | 8.239 | data | ------- | NA | ------- | zero da régua | ------- |

2.3.5	Sedimentometria:

| Existe medições ou estudos na bacia? (X)sim não( ) |
| --- |
| Estimativa da descarga sólida anual média | 3.375.096 | t/ano |
| Observações: |

2.3.6	Reservatório:

| Nível d’água máximo normal (Namáx) | 143,0 | m |
| --- | --- | --- |
| Nível d’água mínimo normal (Namín) | 142,2 | m |
| Nível d’água médio (Naméd) | 142,5 | m |

| Volume total | 1.004x106 | m3 | volume útil | 60,79x106 | m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Somatória dos volumes úteis a montante | 1.611,71 | m3 |
| Depleção máxima | 0,8 | m |
| Volume corresp. à crista da soleira do vertedor | 275,4 x 106 | m3 |
| Nível d’água corresp. a ½ volume útil | 142,62 | m |

| Área inundada no Namáx | 74,45 | km 2 |
| --- | --- | --- |
| Área inundada no Namín | 69,82 | km 2 |

| Perda por evaporação | 0,21 | m3/s |
| --- | --- | --- |
| Perda devido a outros usos da água | ____ | m3/s |

| Vazão regularizada líquida |  | m3/s |
| --- | --- | --- |
| Vazão regularizada bruta |  | m3/s |

| Tempo de residência | 8,5 | dias |
| --- | --- | --- |

3. PARÂMETROS ENERGÉTICOS:

| Queda bruta máxima (Hb1) | 57,7 | m |
| --- | --- | --- |
| Queda líquida máxima (H1) | 56,5 | m |
| Queda líquida média (H2) | 56,0 | m |
| Queda líquida mínima(Hb1) | 55,7 | m |
| Vazão média no período crítico (Qr) | 1.494 | m3/s |
| Energia firme (Ef) | 475 | MW médios |
| Fator de capacidade de referência (Fk) | 0,55 |  |
| Potência de referência (Pr) | 864 | MW |
| Potência instalada (P) | 881 | MW |

- TERRENOS, RELOCAÇÕES E OUTRAS AÇÕES SÓCIO-AMBIENTAIS:

  - Terrenos e benfeitorias urbanas afetados:

| distrito | - | município | - | estado | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| população total | - | hab. | população afetada | 0 | hab. | - | % |
| infra-estrutura urbana: ( )boa ( )média ( )deficiente |
| padrão médio de edificação: ( )boa ( )média ( )deficiente |

  - Terrenos e benfeitorias rurais afetados:

| município | Itaituba | estado | PA |
| --- | --- | --- | --- |
| área total | 6.204.100 | ha | área afetada | 6.314 | ha | 0,10 | % |
| população total | 118.194 | hab | população afetada | 0 | hab | 0 | % |
| lavouras | 0 | ha | pastagens | 0 | ha |
| campos | 0 | ha | matas | 6.314 | ha |

  - Comunidades indígenas e/ou outros grupos étnicos afetados:

| nome | - | município | - | estado | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| população total | - | hab | população afetada | 0 | hab | - | % |
| área total | - | ha | área afetada | 0 | ha | - | % |

  - Unidades de conservação e áreas de preservação permanente afetados:

| nome | Parque Nacional do Jamanxim | município | Itaituba | estado | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| área total | 1.301.120 | ha | área afetada | 8.516 | ha | 0,65 | % |

  - Outras benfeitorias afetadas:

-

  - Relocações:

    - Estradas de rodagem:

| federais pavimentadas | 0 | km | federais não pavimentadas | 5 | km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| estaduais pavimentadas | 0 | km | estaduais não pavimentadas | 0 | km |
| municipais pavimentadas | 0 | km | municipais não pavimentadas | 0 | km |

    - Estradas de Ferro:

| bitola | - | m | extensão | 0 | km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Pontes:

| tipo | - | extensão | 0 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Sistema de transmissão e distribuição:

| tensão | - | kV | tipo de torre | - | extensão | 0 | km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.6.5.	Sistema de comunicação:

-

- População:

| urbana | 0 | hab | rural | 0 | hab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| comunidades indígenas e/ou outros grupos étnicos afetados | 0 | hab |

- Outros:

| aeroporto | - |
| --- | --- |
| porto fluvial | - |
| outro | - |

  - Outras ações sócio-ambientais:

    - Limpeza do reservatório:

| área correspondente à depleção | 4,2 | ha |
| --- | --- | --- |
| área total | 6.314 | ha | área a ser desmatada | 5.367 | ha | 85 | % |
| tipo de vegetação | Floresta |

    - Unidades de conservação e áreas de preservação permanente criadas:

| nome | - | município | - | estado | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| área total | - | ha | área comprada | - | ha | - | % |

- CASA DE FORÇA:

| Tipo | Francis com eixo vertical |  |
| --- | --- | --- |
| Potência instalada (P) | 881 | MW |
| Tipo de turbina | Francis |  |
| Número de unidades (N) | 3 |  |
| Potência de cada turbina(P1) | 293,7 | MW |
| Potência de cada gerador(P1) | 326,7 | MVA |
| Velocidade síncrona (n) | 78,26 | rpm |
| Diâmetro do rotor (D3) | 8,43 | m |
| Rendimento do grupo turbina gerador | 92 | % |
| Descarga máxima turbinada (Qt) | 1.729,2 | m3/s |

- VILA DOS OPERADORES:

| População prevista | - | habitantes |
| --- | --- | --- |
| Localização |

- DESVIO E CONTROLE DO RIO:

| Vazão de desvio | 4.664 | m3/s | Tempo de recorrência | 50 | anos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tipo de esquema

( x )Através de túneis ( )Através de adufas

( )Através de galerias ( )Através de canal

- Túneis:

| Número de túneis | 4 | Localização | Margem Esquerda |
| --- | --- | --- | --- |

Uso exclusivo para desvio?

( x )sim ( )não

| Forma da seção |
| --- |
| Diâmetro | 13,1 | m | Comprimento | 354 | m |
| Descarga máxima por túnel |  | m3/s | velocidade máxima | 10,0 | m/s |

- Galerias:

| Número de galerias | 0 | Localização | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensões | altura | - | m | largura | - | m |
| Descarga máxima por galeria | - | m3/s | velocidade máxima | - | m/s |

- Adufas:

| Número de adufas | 0 | Localização | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensões | altura | - | m | largura | - | m |
| Descarga máxima por adufa | - | m3/s | velocidade máxima | - | m/s |

- Canal:

| Localização |
| --- |
| Dimensões | profundidade | - | m | largura | - | m | comprimento | 0 | m |
| Descarga máxima | - | m3/s | velocidade máxima | - | m/s |

- BARRAGENS E DIQUES:

| Tipo : Enrocamento com núcleo de argila (barragem) e terra (diques) |
| --- |
| Altura máxima | 72,0 / 10,0 | m | Comprimento | 1.224 / 80 | m |
| Altura média | 31,4 / 7,3 | m | Volume | 3.370.831 / 10.463 | m3 |

- TRANSIÇÕES E MURO DE CONCRETO:

| Tipo |
| --- |
| Altura máxima | - | m | Comprimento | 0 | m |
| Altura média | - | m | Volume | - | m3 |

- VERTEDOURO:

| Tipo : De encosta, controlado por comporta, com salto de esqui |
| --- |
| Cheia de projeto | 7.298 | m3/s | tempo de recorrência | 10.000 | anos |
| Altura máxima | 33 | m | Comprimento | 107,3 | m |
| Altura média | 29 | m | Volume | 34.721 | m3 |
| Número de comportas | 4 | Tipo de comporta | Segmento |
| Dimensões das comportas | largura | 13,5 | m | altura | 16,0 | m |

- TOMADA D’ÁGUA E ADUTORAS:

  - Tomada d’água:

| Tipo: A gravidade |
| --- |
| Altura máxima | 31,0 | m | Comprimento | 15,4 | m |
| Altura média | 31,0 | m | Volume | 8.016 | m3 |
| Número de tomadas | 3 |
| Descarga máxima por tomada | 1.746 | m3/s |
| Número de comportas | 2 | Tipo de comporta | Vagão e ensecadeira |
| Dimensões das comportas: | largura | 11,7 | m | altura | 24,5 | m |

  - Conduto adutor de baixa pressão:

| Tipo - |
| --- |
| ( )canal |
| ( )túnel | número de túneis |  |

| Comprimento | 0 | m | velocidade | - | m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seção transversal | - | m2 | vazão máxima por conduto | - | m3/s |

  - Chaminé de equilíbrio:

| Tipo - |
| --- |
| Diâmetro | - | m | altura | 0 | m |

  - Túnel sob pressão:

| Vazão aduzida | - | m3/s | Velocidade máxima | - | m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diâmetro | - | m | Comprimento | 0 | m |
| Comprimento do trecho revestido | - | m | Volume de escavação em rocha | - | m3 |
| Comprimento do trecho não revestido | - | m | Volume de escavação em solo | - | m3 |

  - Conduto forçado:

| Tipo: Aço |
| --- |
| Número de condutos: 3 |
| Comprimento unitário médio: | 221,8 | m | Diâmetro | 11,7 | m |
| Vazão por conduto | 581,8 | m3/s | Velocidade máxima | 7,0 | m/s |

  - Canal de fuga:

| Vazão | - | m3/s | Velocidade máxima | - | m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume de escavação comum | - | m3 | Comprimento | 0 | m |
| Volume de escavação em rocha | - | m3 | Profundidade | - | m | largura | - | m |

  - Túnel de fuga:

| Vazão | - | m3/s | Velocidade máxima | - | m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume de escavação comum | - | m3 | Comprimento | 0 | m |
| Volume de escavação em solo | - | m3 |

- ACESSO AO LOCAL DAS OBRAS:

| 12.1.Estradas de rodagem: | tipo | Arteria principal não-pavimentada | comprimento | 9 | km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2.Estradas de ferro: | tipo | - | comprimento | 0 | km |
| 12.3.Pontes: | tipo | - | comprimento | 0 | km |
| 12.4.Aeroporto: | tipo |