# Tabela 9 - Perfis de Linha d’Água em Condições Naturais e com Reservatório na cota 70,5 metros.

| Seção | Cota do fundo | Q = 5000 m³/s | QMLT | Cheia anual | TR = 5 anos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Q = 18.850 m³/s) | (Q = 38.550 m³/s) | (Q = 41.901 m³/s) |
|  |  | Natural | NA 70,5 m | Natural | NA 70,5 m | Natural | NA 70,5 m | Natural | NA 70,5 m |
| 259.5 | 25,00 | 47,32 | 70,50 | 53,82 | 70,50 | 59,11 | 70,50 | 59,86 | 70,50 |
| 259.8 | 32,50 | 47,18 | 70,50 | 53,56 | 70,49 | 58,80 | 70,47 | 59,55 | 70,46 |
| 260.0 | 39,55 | 47,18 | 70,50 | 53,00 | 70,51 | 56,87 | 70,53 | 57,39 | 70,54 |
| 260.2 | 14,50 | 47,64 | 70,50 | 54,68 | 70,51 | 60,73 | 70,54 | 61,62 | 70,55 |
| 260.5 | 11,50 | 47,65 | 70,50 | 54,68 | 70,51 | 60,75 | 70,55 | 61,64 | 70,56 |
| 261.0 | 14,50 | 47,66 | 70,50 | 54,72 | 70,52 | 60,83 | 70,57 | 61,72 | 70,58 |
| 261.5 | 22,50 | 47,67 | 70,50 | 54,74 | 70,52 | 60,86 | 70,58 | 61,75 | 70,60 |
| 262.1 | 19,91 | 47,73 | 70,50 | 54,83 | 70,53 | 60,98 | 70,60 | 61,87 | 70,62 |
| 262.7 | 31,50 | 47,77 | 70,50 | 54,85 | 70,53 | 60,99 | 70,60 | 61,88 | 70,62 |
| 263.1 | 35,40 | 47,83 | 70,50 | 54,89 | 70,53 | 61,03 | 70,61 | 61,92 | 70,62 |
| 263.4 | 34,90 | 47,87 | 70,50 | 54,93 | 70,53 | 61,07 | 70,61 | 61,97 | 70,64 |
| 264.0 | 26,50 | 47,92 | 70,50 | 54,99 | 70,54 | 61,15 | 70,63 | 62,05 | 70,65 |
| 264.5 | 22,50 | 47,93 | 70,50 | 55,01 | 70,54 | 61,17 | 70,64 | 62,07 | 70,67 |
| 264.7 | 18,78 | 47,93 | 70,50 | 55,03 | 70,54 | 61,19 | 70,64 | 62,08 | 70,67 |
| 264.9 | 19,50 | 47,94 | 70,50 | 55,02 | 70,54 | 61,16 | 70,63 | 62,05 | 70,65 |
| 265.9 | 22,50 | 47,97 | 70,50 | 55,10 | 70,55 | 61,29 | 70,67 | 62,18 | 70,70 |
| 267.0 | 28,89 | 48,02 | 70,50 | 55,14 | 70,55 | 61,30 | 70,68 | 62,20 | 70,71 |
| 271.0 | 18,41 | 48,28 | 70,51 | 55,50 | 70,58 | 61,69 | 70,77 | 62,61 | 70,82 |
| 273.5 | 28,20 | 48,43 | 70,51 | 55,64 | 70,59 | 61,87 | 70,84 | 62,79 | 70,90 |
| 276.1 | 20,71 | 48,62 | 70,51 | 55,76 | 70,60 | 61,96 | 70,85 | 62,88 | 70,91 |
| 276.8 | 50,50 | 54,37 | 70,51 | 59,14 | 70,56 | 61,64 | 70,70 | 61,96 | 70,74 |
| 277.0 | 51,50 | 57,20 | 70,51 | 61,33 | 70,56 | 63,64 | 70,68 | 63,95 | 70,71 |
| 277.4 | 39,69 | 57,53 | 70,51 | 61,97 | 70,64 | 65,01 | 71,00 | 65,46 | 71,09 |
| 279.0 | 36,07 | 57,55 | 70,51 | 62,03 | 70,65 | 65,14 | 71,03 | 65,59 | 71,12 |
| 280.4 | 20,49 | 57,57 | 70,52 | 62,08 | 70,66 | 65,23 | 71,06 | 65,69 | 71,16 |
| 282.5 | 37,12 | 57,58 | 70,52 | 62,15 | 70,68 | 65,39 | 71,15 | 65,87 | 71,27 |
| 288.8 | 26,97 | 57,63 | 70,52 | 62,34 | 70,72 | 65,73 | 71,26 | 66,24 | 71,39 |
| 292.5 | 40,55 | 57,67 | 70,52 | 62,52 | 70,76 | 66,12 | 71,43 | 66,65 | 71,59 |
| 294.7 | 48,23 | 57,76 | 70,53 | 62,74 | 70,80 | 66,49 | 71,58 | 67,05 | 71,76 |
| 296.2 | 40,68 | 57,80 | 70,53 | 62,76 | 70,79 | 66,42 | 71,53 | 66,95 | 71,70 |
| 299.4 | 30,91 | 57,92 | 70,53 | 63,19 | 70,89 | 67,26 | 71,89 | 67,85 | 72,11 |
| 301.8 | 22,87 | 57,95 | 70,54 | 63,31 | 70,92 | 67,50 | 72,01 | 68,11 | 72,25 |
| 303.0 | 37,71 | 57,95 | 70,54 | 63,34 | 70,94 | 67,59 | 72,09 | 68,21 | 72,34 |
| 307.6 | 19,32 | 57,99 | 70,54 | 63,50 | 70,99 | 67,93 | 72,27 | 68,58 | 72,55 |
| 308.0 | 53,64 | 57,92 | 70,54 | 62,62 | 70,95 | 67,30 | 72,14 | 68,03 | 72,40 |
| 309.4 | 47,39 | 59,60 | 70,54 | 64,41 | 71,03 | 68,61 | 72,38 | 69,17 | 72,67 |
| 310.7 | 31,65 | 59,62 | 70,54 | 64,46 | 71,03 | 68,65 | 72,37 | 69,20 | 72,65 |
| 312.9 | 26,70 | 59,63 | 70,55 | 64,54 | 71,06 | 68,82 | 72,46 | 69,38 | 72,75 |
| 318.8 | 46,84 | 59,66 | 70,55 | 64,67 | 71,10 | 69,06 | 72,60 | 69,64 | 72,92 |
| 324.7 | 44,11 | 59,76 | 70,55 | 64,94 | 71,15 | 69,42 | 72,73 | 70,01 | 73,05 |
| 327.5 | 51,82 | 59,88 | 70,56 | 65,13 | 71,19 | 69,67 | 72,85 | 70,27 | 73,19 |
| 330.8 | 49,31 | 60,16 | 70,56 | 65,40 | 71,23 | 69,91 | 72,95 | 70,50 | 73,30 |
| 334.3 | 54,70 | 60,58 | 70,56 | 65,70 | 71,28 | 70,23 | 73,06 | 70,82 | 73,41 |
| 338.21 | 36,40 | 60,79 | 70,57 | 65,91 | 71,30 | 70,39 | 73,11 | 70,98 | 73,46 |
| 340.2 | 44,98 | 60,85 | 70,57 | 66,01 | 71,33 | 70,51 | 73,19 | 71,10 | 73,55 |
| 343.5 | 46,65 | 60,96 | 70,57 | 66,17 | 71,37 | 70,71 | 73,28 | 71,31 | 73,64 |
| 347.1 | 51,40 | 61,12 | 70,57 | 66,31 | 71,38 | 70,80 | 73,30 | 71,39 | 73,66 |
| 350.0 | 49,26 | 61,32 | 70,58 | 66,49 | 71,41 | 70,94 | 73,37 | 71,53 | 73,74 |
| 352.4 | 45,00 | 61,39 | 70,58 | 66,63 | 71,44 | 71,10 | 73,43 | 71,68 | 73,80 |
| 356.4 | 37,07 | 61,44 | 70,58 | 66,76 | 71,48 | 71,28 | 73,62 | 71,87 | 74,02 |
| 361.5 | 47,87 | 61,55 | 70,59 | 67,05 | 71,59 | 71,72 | 73,77 | 72,34 | 74,17 |
| 364.6 | 51,40 | 61,73 | 70,59 | 67,23 | 71,61 | 71,82 | 73,81 | 72,42 | 74,20 |
| 366.5 | 51,79 | 62,01 | 70,60 | 67,41 | 71,66 | 72,01 | 73,93 | 72,62 | 74,35 |
| 367.3 | 52,53 | 62,06 | 70,60 | 67,42 | 71,65 | 71,97 | 73,92 | 72,58 | 74,33 |
| 367.5 | 55,30 | 62,13 | 70,60 | 67,51 | 71,70 | 72,16 | 74,04 | 72,79 | 74,47 |
| 368.5 | 54,23 | 62,26 | 70,60 | 67,58 | 71,71 | 72,23 | 74,07 | 72,84 | 74,49 |
| 370.5 | 52,80 | 62,34 | 70,60 | 67,62 | 71,72 | 72,25 | 74,08 | 72,87 | 74,50 |
| 370.9 | 49,34 | 62,37 | 70,60 | 67,65 | 71,72 | 72,25 | 74,10 | 72,87 | 74,52 |
| 371.5 | 50,78 | 62,38 | 70,60 | 67,67 | 71,73 | 72,27 | 74,08 | 72,88 | 74,50 |
| 372.5 | 51,12 | 62,44 | 70,61 | 67,78 | 71,76 | 72,39 | 74,16 | 73,00 | 74,59 |
| 373.5 | 49,30 | 62,49 | 70,61 | 67,87 | 71,79 | 72,48 | 74,22 | 73,08 | 74,65 |
| 374.5 | 30,18 | 62,50 | 70,61 | 67,94 | 71,82 | 72,58 | 74,28 | 73,18 | 74,72 |
| 375.2 | 36,19 | 62,51 | 70,61 | 67,95 | 71,82 | 72,57 | 74,28 | 73,17 | 74,72 |
| 375.5 | 38,10 | 62,51 | 70,61 | 67,95 | 71,82 | 72,58 | 74,29 | 73,18 | 74,73 |
| 375.92 | 33,82 | 62,51 | 70,62 | 67,98 | 71,83 | 72,62 | 74,32 | 73,22 | 74,76 |

NOTAS: 1 – Foz do rio Jaciparaná

2 – Canal de Fuga da UHE Jirau – RN 11

TR = Tempo de Recorrência; NA = Nível d’Água; Q = Vazão