Levantamento de seções topobatimétricas no rio Ji-Paraná em Rondônia (AHE Tabajara)

Maio de 2014

EQUIPE TÉCNICA

Coordenador:

Prof. Dr. Frederico Fábio Mauad

Universidade de São Paulo (USP)

Equipe Executora:

Eng. MSc. Renato Billia de Miranda

Técnico Waldomiro Antônio Filho

SUMÁRIO

1.	Objetivo	4

2.	Serviços realizados	4

3.	Equipamentos utilizados em campo	4

4.	Metodologia	5

4.1.	Determinação da descarga líquida (vazão)	5

4.2.	Medição de vazão por molinete	8

5.	Resultados	12

5.1.	Localização das seções topobatimétricas	12

5.2.	Descarga líquida – Seção 1	14

5.3.	Descarga líquida – Seção 2	15

5.4.	Descarga líquida – Seção 3	17

6.	Referências Bibliográficas	18

# Objetivo

Este relatório apresenta os resultados da campanha de levantamento de dados em três seções topobatimétricas, realizada no rio Ji-Paraná, no Estado de Rondônia, entre os dias 23 a 25 de abril de 2014.

# Serviços realizados

Os serviços realizados consistiram em:

I. Campanha de campo para levantamento de dados relacionados as seções topobatimétricas propostas;

II. Processamento dos dados de campo para a determinação das descargas líquidas (vazões) das seções.

# Equipamentos utilizados em campo

Nos trabalhos de campo foram utilizados os seguintes equipamentos:

- Molinete fluviométrico (modelo Newton) (Figura 1);

- GPS de mão (Figura 2);

- Guincho hidrométrico (Figura 3);

Figura 1 – Molinete para medição de vazão.

Figura 2 – GPS de mão.

Figura 3 – Guincho hidrométrico.

# Metodologia

## Determinação da descarga líquida (vazão)

O processo de medição de descarga líquida, mais comumente denominado por vazão, na área de estudo da Hidrometria, é entendido como todo o processo utilizado para determinar o volume de água que passa através de uma seção transversal do curso de água por unidade de tempo (SANTOS et al., 2001).

Sabe-se que o estudo do regime hidrológico de um curso de água requer o conhecimento da variação da sua vazão ao longo do tempo. Porém, a medição diária da vazão de um corpo hídrico por processos diretos é, na maioria dos casos, um processo oneroso e de certa complexidade para ser realizado. Para adequar esta situação, normalmente opta-se pelo registro diário, realizado duas vezes ao dia ou continuamente no tempo, do nível da água do corpo de água, originando uma relação entre o nível de água e a vazão, cuja periodicidade de medição varia conforme necessidades locais e de projeto.

A vazão (Q) corresponde ao volume (V) de água que escoa por uma seção do rio, num determinado intervalo de tempo (Δt). Desta forma, a vazão pode ser representada pela Equação 1.

(Equação 1)

Em que:

Q: Vazão [m³/s];

V: Volume escoado pela seção [m³];

Δt: Intervalo de tempo considerado [s];

A vazão também pode ser expressa em função da velocidade do escoamento através da área da seção, o que é conhecido como Equação da Continuidade, e pode ser representada pela Equação 2.

(Equação 2)

Em que:

Q: Vazão [m³/s];

v: Velocidade do fluxo [m/s];

A: Área da seção [m²].

A Equação 2 é mais amplamente utilizada na Hidrometria considerando que os métodos de medição direta de vazão correspondem à medida de velocidade de fluxo associada à área de uma seção.

Antes de citar a metodologia para medição de vazão por molinete, cabe destacar a definição de algumas grandezas que são importantes para entendimento dos cálculos e da metodologia adotada.

A área molhada é definida como a área da seção transversal ocupada pela água (Figura 4).

Figura 4 – Área molhada.

A largura superficial (L) pode ser definida como o comprimento da linha horizontal de contorno da área molhada - interface água-ar (Figura 5).

Figura 5 – Perímetro molhado e largura superficial.

O ponto inicial (PI) é o ponto localizado na margem do curso d’água, tomado como origem das distâncias horizontais da seção, geralmente materializado com um marco de concreto ou estaca. Já o ponto final (PF) é o ponto localizado na margem oposta à do PI, utilizado para o alinhamento da seção hidrométrica.

A vertical é considerada a linha imaginária, localizada na seção hidrométrica, e perpendicular à superfície livre, ao longo da qual são efetuadas as medidas de velocidade. A distância entre duas verticais (I) é a distância horizontal entre duas verticais consecutivas [m].

Já a profundidade da vertical (p) é a distância vertical entre a linha d’água e o leito do rio, tomada exatamente abaixo de uma vertical [m]. E a área entre duas verticais (a) é a extensão molhada delimitada por duas verticais consecutivas.

A Figura 6 ilustra alguns dos parâmetros citados anteriormente.

Figura 6 – Ponto inicial e final, distância entre verticais, área entre verticais e profundidade da vertical.

## Medição de vazão por molinete

Os molinetes são medidores da velocidade do escoamento no tubo de corrente onde estiverem inseridos. A Figura 7 ilustra os principais componentes deste equipamento.

Figura 7 – Principais componentes de um molinete hidrométrico de eixo horizontal (SOUZA et al., 2005).

O princípio de funcionamento dos molinetes é relativamente simples. As hélices, ao girar, emitem impulsos elétricos, que são transformados em sinais sonoros ou registrados por contadores digitais. Cada sinal corresponde a uma rotação completa da hélice. As rotações são registradas ou contadas durante um período de tempo pré-definido (por exemplo, 40 segundos). Dividindo-se o número total de rotações pelo tempo, tem-se o valor em rotações por segundo (RPS).

Cada molinete, ao ser adquirido, é acompanhado de uma curva de calibragem e uma equação própria, do tipo:

(Equação 3)

Em que:

v: velocidade [m/s];

n: número de rotações por segundo [RPS];

a e b: constantes do molinete.

Com isso, de posse do valor de n, obtém-se a velocidade no ponto considerado.

Além do molinete, os equipamentos utilizados nas medições vão depender das características do rio. Em rios pequenos e rasos, a medição pode ser executada a vau, ou seja, com o hidrometrista dentro d’água. Em rios grandes, deve-se realizar as medições embarcadas. Para tanto, serão necessários o barco propriamente dito, um guincho hidrométrico (tipo de carretilha, equipada com cabo de aço, na qual é acoplado o molinete), lastros para o molinete, e um cabo guia para a embarcação. Deve-se nesse caso, dar atenção especial ao alinhamento do barco, uma vez que a corrente tenderá a deslocar o mesmo para jusante do alinhamento da seção.

O perfil de velocidade em um rio não é uniforme, apresentando geralmente velocidade maior no centro do que nas margens. Da mesma forma, a velocidade é geralmente menor no fundo do rio do que na superfície. Então utilizar apenas uma medição de velocidade pode resultar em uma estimativa errada da velocidade média.

Portanto, para obter uma boa estimativa da velocidade média, mede-se a mesma em diversas seções verticais, e em vários pontos ao longo destas seções verticais. A Figura 8 representa uma seção de medição de largura “L” com as verticais indicadas e também os pontos de medição.

Figura 8 – Exemplo de verticais e pontos de medição (SOUZA et al., 2005).

O processo de medição com o molinete hidrométrico inicia-se com o alinhamento exato da seção e a fixação da corda (ou cabo) graduada entre as margens. Desse modo, conhecida a largura do rio, estipula-se a distância entre cada vertical. A Tabela 1, adaptada de Santos et al. (2001), apresenta o número de pontos de medição em uma vertical de acordo com a profundidade do rio e a Tabela 2 apresenta o número de seções verticais recomendado conforme a largura do rio.

Tabela 1 – Número e posição de medição na vertical recomendados de acordo com a profundidade do rio.

| Profundidade (m) | N° de pontos | Posição dos pontos |
| --- | --- | --- |
| 0,15 a 0,60 | 1 | 0,6p |
| 0,60 a 1,20 | 2 | 0,2p e 0,8p |
| 1,20 a 2,00 | 3 | 0,2p, 0,6p e 0,8p |
| 2,00 a 4,00 | 4 | 0,2p, 0,4p, 0,6p e 0,8p |
| > 4,00 | 6 | S, 0,2p, 0,4p, 0,6p, 0,8p e P |

Fonte: Santos et al. (2001).

Tabela 2 – Distância recomendada entre verticais, de acordo com a largura do rio.

| Largura do rio (m) | Distância das verticais (m) |
| --- | --- |
| < 3 | 0,3 |
| 3 a 6 | 0,5 |
| 6 a 15 | 1,0 |
| 15 a 30 | 2,0 |
| 30 a 50 | 3,0 |
| 50 a 80 | 4,0 |
| 80 a 150 | 6,0 |
| 150 a 250 | 8,0 |
| > 250 | 12,0 |

Fonte: Santos et al. (2001).

A Tabela 1 mostra que são recomendados muitas medições na vertical, porém, frequentemente, as medições são feitas com apenas dois pontos na vertical, mesmo em rios com profundidade maior que 1,20 m. O motivo é que para realizar todas as medidas, requer muito tempo o que pode viciar estas medidas, visto que pode haver alterações no regime hidrológico durante o tempo de medidas.

A medição de vazão está baseada na medição de velocidade em um grande número de pontos. A integração do produto da velocidade da corrente pela área abrangida por esta corrente é a vazão do rio. Para isso calcula-se a velocidade média da corrente para cada seção vertical e considera-se esta velocidade média com abrangência na área do perfil e áreas próximas a esta seção vertical.

A área de uma subseção é dada pela Equação 4.

(Equação 4)

Em que:

Ai: área de uma subseção [m²];

i: vertical que está sendo considerada [adimensional];

: profundidade no ponto i [m];

d: distância da vertical até a margem [m].

Desse modo, a vazão é obtida da integração do produto da velocidade pela área de uma subseção (Equação 5).

(Equação 5)

Em que:

Q: vazão [m³/s];

i: vertical que está sendo considerada [adimensional];

vi: velocidade no ponto i [m/s];

Ai: área de uma subseção [m²].

# Resultados

## Localização das seções topobatimétricas

Foram realizadas três seções topobatimétricas no rio Ji-Paraná (Rondônia). As seções foram sugeridas pelo proponente na primeira campanha (realizada em outubro de 2013) e serviram como referência para estabelecimento do planejamento das seções para a campanha atual. As seções são apresentadas na Figura 9.

Figura 9 – Localização das três seções topobatimétricas e da régua linimétrica - Ponto 480 (Google Earth, 2014).

A seguir são detalhadas as coordenadas dos pontos iniciais (Pi) e finais (Pf) de medição de cada seção. As Figuras 10, 11 e 12 ilustram respectivamente, as seções 1, 2 e 3.

Figura 10 – Seção topobatimétrica 1 com a apresentação dos pontos coletados em GPS (Google Earth, 2014).

Tabela 3 – Coordenadas UTM no datum WGS84 (zona 20) da Seção 1.

| Coordenada do Pi (Margem Esquerda) | Coordenada do Pf (Margem Direita) |
| --- | --- |
| 580076.46 m E / 9032124.59 m S | 580447.93 m E / 9032062.03 m S |

Figura 11 – Seção topobatimétrica 2 com a apresentação dos pontos coletados em GPS (Google Earth, 2014).

Tabela 4 – Coordenadas UTM no datum WGS84 (zona 20) da Seção 2.

| Coordenada do Pi (Margem Esquerda) | Coordenada do Pf (Margem Direita) |
| --- | --- |
| 578107.21 m E / 9037812.20 m S | 578122.70 m E / 9038379.27 m S |

Figura 12 – Seção topobatimétrica 3 com a apresentação dos pontos coletados em GPS (Google Earth, 2014).

Tabela 5 – Coordenadas UTM no datum WGS84 (zona 20) da Seção 3.

| Coordenada do Pi (Margem Esquerda) | Coordenada do Pf (Margem Direita) |
| --- | --- |
| 570038.36 m E / 9040755.07 m S | 570066.81 m E / 9041160.18 m S |

## Descarga líquida – Seção 1

A Tabela 6 apresenta os valores das medições de profundidades e velocidades para determinação da vazão na Seção 1.

Tabela 6 – Parâmetros (profundidades, velocidades, áreas e vazões) da Seção 1.

| Seção | Distância do Pi (m) | Profundidade Vertical (m) | Velocidade Média (m/s) | Área (m2) | Vazão (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pi | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | 5 | 7,36 | 0,5144 | 73,60 | 37,86 |
| 464 | 20 | 11,70 | 1,1577 | 234,00 | 270,91 |
| 465 | 45 | 11,55 | 1,2888 | 346,50 | 446,55 |
| 466 | 80 | 8,33 | 1,3841 | 270,73 | 374,70 |
| 467 | 110 | 8,74 | 1,4198 | 262,20 | 372,27 |
| 468 | 140 | 9,10 | 1,4198 | 273,00 | 387,60 |
| 469 | 170 | 8,70 | 1,3841 | 261,00 | 361,24 |
| 470 | 200 | 8,36 | 1,4436 | 250,80 | 362,06 |
| 471 | 230 | 7,70 | 1,4436 | 211,75 | 305,69 |
| 472 | 255 | 7,35 | 1,3960 | 183,75 | 256,51 |
| 473 | 280 | 7,10 | 1,2888 | 177,50 | 228,75 |
| 474 | 305 | 6,74 | 1,2530 | 134,80 | 168,91 |
| 475 | 320 | 6,65 | 1,1637 | 99,75 | 116,08 |
| 476 | 335 | 6,78 | 1,1279 | 101,70 | 114,71 |
| 477 | 350 | 7,05 | 1,1279 | 105,75 | 119,28 |
| 478 | 365 | 6,10 | 1,1101 | 91,50 | 101,57 |
| 479 | 380 | 5,65 | 0,9850 | 50,85 | 50,09 |
| Pf | 383 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |

Os valores de profundidade e velocidade média da seção, bem como a área e descarga líquida total são apresentados na Tabela 7.

Tabela 7 – Parâmetros da Seção 1.

| Parâmetros | Valores | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Profundidade média da seção | 7,10 | m |
| Largura da seção | 383 | m |
| Velocidade média | 1,30 | m/s |
| Área da seção | 3129,18 | m2 |
| Descarga líquida | 4074,78 | m3/s |

## Descarga líquida – Seção 2

A Tabela 8 apresenta os valores das medições de profundidades e velocidades para determinação da vazão na Seção 2.

Tabela 8 – Parâmetros (profundidades, velocidades, áreas e vazões) da Seção 2.

| Seção | Distância do Pi (m) | Profundidade Vertical (m) | Velocidade média (m/s) | Área (m2) | Vazão (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,00 |
| S1 | 5 | 6,57 | 1,1548 | 32,85 | 37,93 |
| S2 | 10 | 7,73 | 1,2969 | 57,98 | 75,19 |
| S3 | 20 | 8,82 | 1,4305 | 88,20 | 126,17 |
| S4 | 30 | 9,60 | 1,5261 | 96,00 | 146,50 |
| S5 | 40 | 10,15 | 1,5935 | 101,50 | 161,74 |
| S6 | 50 | 9,94 | 1,5677 | 99,40 | 155,83 |
| S7 | 60 | 9,52 | 1,5163 | 95,20 | 144,35 |
| S8 | 70 | 9,15 | 1,4709 | 91,50 | 134,59 |
| S9 | 80 | 9,06 | 1,4599 | 90,60 | 132,27 |
| S10 | 90 | 8,84 | 1,4329 | 88,40 | 126,67 |
| S11 | 100 | 8,74 | 1,4207 | 87,40 | 124,17 |
| S12 | 110 | 8,29 | 1,3655 | 82,90 | 113,20 |
| S13 | 120 | 7,89 | 1,3165 | 78,90 | 103,87 |
| S14 | 130 | 7,72 | 1,2957 | 77,20 | 100,03 |
| S15 | 140 | 7,29 | 1,2430 | 72,90 | 90,61 |
| S16 | 150 | 7,02 | 1,2099 | 70,20 | 84,94 |
| S17 | 160 | 6,50 | 1,1462 | 65,00 | 74,50 |
| S18 | 170 | 6,01 | 1,0861 | 60,10 | 65,28 |
| S19 | 180 | 5,84 | 1,0653 | 58,40 | 62,21 |
| S20 | 190 | 5,51 | 1,0249 | 55,10 | 56,47 |
| S21 | 200 | 5,01 | 0,9636 | 50,10 | 48,28 |
| S22 | 210 | 4,94 | 0,9550 | 49,40 | 47,18 |
| S23 | 220 | 4,95 | 0,9562 | 49,50 | 47,33 |
| S24 | 230 | 5,00 | 0,9624 | 50,00 | 48,12 |
| S25 | 240 | 4,83 | 0,9415 | 48,30 | 45,48 |
| S26 | 250 | 4,75 | 0,9317 | 47,50 | 44,26 |
| S27 | 260 | 4,78 | 0,9354 | 47,80 | 44,71 |
| S28 | 270 | 4,81 | 0,9391 | 48,10 | 45,17 |
| S29 | 280 | 4,97 | 0,9587 | 49,70 | 47,65 |
| S30 | 290 | 5,20 | 1,0072 | 52,00 | 52,37 |
| S31 | 300 | 5,00 | 1,1206 | 50,00 | 56,03 |
| S32 | 310 | 4,80 | 1,2511 | 48,00 | 60,05 |
| S33 | 320 | 3,97 | 1,2568 | 39,70 | 49,89 |
| S34 | 330 | 4,90 | 1,2837 | 49,00 | 62,90 |
| S35 | 340 | 6,00 | 1,2497 | 60,00 | 74,98 |
| S36 | 350 | 6,00 | 1,3858 | 60,00 | 83,15 |
| S38 | 360 | 6,50 | 1,3093 | 65,00 | 85,10 |
| S39 | 370 | 6,50 | 1,3433 | 65,00 | 87,31 |
| S40 | 380 | 6,70 | 1,3688 | 67,00 | 91,71 |
| S41 | 390 | 6,80 | 1,4879 | 68,00 | 101,18 |
| S42 | 400 | 7,00 | 1,5560 | 70,00 | 108,92 |
| S43 | 410 | 7,00 | 1,5262 | 70,00 | 106,84 |
| S44 | 420 | 7,10 | 1,4029 | 71,00 | 99,60 |
| S45 | 430 | 7,50 | 1,4454 | 75,00 | 108,41 |
| S46 | 440 | 7,70 | 1,4794 | 77,00 | 113,92 |
| S47 | 450 | 8,40 | 1,2369 | 84,00 | 103,90 |
| S48 | 460 | 8,50 | 1,2667 | 85,00 | 107,67 |
| S49 | 470 | 8,70 | 1,0540 | 87,00 | 91,70 |
| S50 | 480 | 9,00 | 1,0804 | 67,50 | 72,92 |
| S51 | 485 | 9,00 | 0,8647 | 45,00 | 38,91 |
| S52 | 490 | 9,00 | 0,7791 | 45,00 | 35,06 |
| S53 | 495 | 9,00 | 0,5902 | 45,00 | 26,56 |
| S54 | 500 | 9,20 | 0,3605 | 46,00 | 16,58 |
| S55 | 505 | 9,20 | 0,2839 | 69,00 | 19,59 |
| S56 | 515 | 9,50 | 0,0542 | 71,25 | 3,86 |
| S57 | 520 | 9,50 | 0,0000 | 47,50 | 0,00 |
| S58 | 525 | 9,80 | 0,0000 | 49,00 | 0,00 |
| S59 | 530 | 9,80 | 0,0000 | 49,00 | 0,00 |
| S60 | 535 | 9,57 | 0,0000 | 95,70 | 0,00 |
| S61 | 550 | 9,00 | 0,0000 | 99,00 | 0,00 |
| S62 | 557 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |

Os valores de profundidade e velocidade média da seção, bem como a área e descarga líquida total são apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 – Parâmetros da Seção 2.

| Parâmetros | Valores | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Profundidade média da seção | 7,10 | m |
| Largura da seção | 557 | m |
| Velocidade média | 1,1091 | m/s |
| Área da seção | 3961,78 | m2 |
| Descarga líquida | 4393,82 | m3/s |

## Descarga líquida – Seção 3

A Tabela 10 apresenta os valores das medições de profundidades e velocidades para determinação da vazão na Seção 3.

Tabela 10 – Parâmetros (profundidades, velocidades, áreas e vazões) da Seção 3.

| Seção | Distância do P.I (m) | Profund. Vertical (m) | Velocidade média (m/s) | Área (m2) | Vazão (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Si | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |  | 0,00 |
| 425 | 20 | 8,93 | 0,4779 | 245,58 | 117,36 |
| 426 | 55 | 8,59 | 1,3708 | 300,48 |  | 411,88 |
| 427 | 90 | 7,82 | 1,1870 | 273,70 |  | 324,87 |
| 428 | 125 | 6,74 | 1,2482 | 219,07 |  | 273,44 |
| 429 | 155 | 6,20 | 1,2482 | 185,90 |  | 232,04 |
| 430 | 185 | 6,11 | 1,2278 | 183,35 |  | 225,11 |
| 431 | 215 | 6,29 | 1,3503 | 172,98 |  | 233,57 |
| 432 | 240 | 6,87 | 1,3367 | 188,87 |  | 252,47 |
| 433 | 270 | 8,20 | 1,5273 | 246,08 |  | 375,84 |
| 434 | 300 | 8,36 | 1,5137 | 230,01 |  | 348,17 |
| 435 | 325 | 8,41 | 1,5409 | 189,15 |  | 291,46 |
| 436 | 345 | 8,08 | 1,6771 | 161,50 |  | 270,85 |
| 437 | 365 | 8,23 | 1,5273 | 164,56 |  | 251,34 |
| 438 | 385 | 7,84 | 1,4592 | 156,74 |  | 228,72 |
| 439 | 405 | 6,2475 | 0,2067 | 124,95 |  | 25,83 |
| 440 | 425 | 5,78 | 0,0478 | 63,58 | 3,04 |
| Sf | 427 | 0 | 0,0000 | 0,00 |  | 0,00 |

Os valores de profundidade e velocidade média da seção, bem como a área e descarga líquida total são apresentados na Tabela 11.

Tabela 11 – Parâmetros da Seção 3.

| Parâmetros | Valores | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Profundidade média da seção | 6,59 | m |
| Largura da seção | 427 | m |
| Velocidade média | 1,24 | m/s |
| Área da seção | 3106,46 | m2 |
| Descarga líquida | 3865,98 | m3/s |

# Referências Bibliográficas

GOOGLE EARTH (2014). Imagens das seções topobatimétricas. Disponível em: http://www.google.com/earth.

MAUAD, F. F. (Coordenador). Programa de Formação e Treinamento: Técnicas Hidrométricas - Módulo 2: Fluviometria. Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Apostila de curso, 2008.

SANTOS, et al. Hidrometria Aplicada. Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, Curitiba, 2001.

SOUZA, Z. et. al. Hidrometria básica. Itajubá: UNIFEI/ANA, 2005.

Anexo I – Registros fotográficos da campanha

Figura 13 – Régua linimétrica – 25/04/2014.

Figura 14 – Detalhe da régua linimétrica – 25/04/2014.

Figura 15 – Margem direita - Seção 1.

Figura 16 – Margem esquerda - Seção 1.

Figura 17 – Margem direita - Seção 2.

Figura 18 – Margem direita (Árvore ilha) - Seção 2.

Figura 19 – Árvore ilha - Seção 2.

Figura 20 – Margem esquerda - Seção 2.

Figura 21 – Margem direita - Seção 3.

Figura 22 – Medição de velocidade na margem esquerda - Seção 3.

Figura 23 – Molinete e guincho hidrométrico na margem esquerda - Seção 3.

Anexo II – Parâmetros da Seção 1

Anexo III – Parâmetros da Seção 2

Anexo IV – Parâmetros da Seção 3

# Text boxes

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS - USP

CENTRO DE RECURSOS HÍDRICOS E ECOLOGIA APLICADA

NÚCLEO DE HIDROMETRIA