| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC PRÉDIO DE MONTAGEM, INTEGRAÇÃO E TESTES DO VEÍCULO LANÇADOR ARQUITETURA – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TC.0200.AQ.ST.M | K | EXPLANATORY NOTE | 25/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 26/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

1.	SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS

O prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200) consiste de três prédios associados em bloco:

- (a) Um prédio central com pavimento único entre eixos 1-15 e C-D, com dimensões gerais do eixo de 78,0 x 30,0 m. A altura do pé-direito deste prédio é de 18,5 m.

- (b) Um prédio á leste com três pavimentos entre eixos 1-15 e А-B, com dimensões gerais do eixo de 78,0 х 9,0 m. O pé-direito dos pavimentos é de 4,8m.

- (c) Um prédio á oeste com dois pavimentos entre eixos 1–15 e E-F, com dimensões gerais do eixo de 78,0 x 9,0 m.

A cota 0,000 de projeto corresponde ao nível absoluto 30,600.

O prédio central (a), com a oficina de montagem, entre os eixos 1-15 e A-В, está equipado com duas pontes rolantes com capacidade de levantamento de 20/5 t com altura de levantamento de gancho de 14,0 m. A capacidade de levantamento do gancho principal é de 20 t e a capacidade de levantamento do gancho secundário é de 5 t.

Na sala de montagem (dependência 113), estão situadas três ferrovias com bitola de 1520 mm:

- duas ferrovias internas - para trabalhos de montagem;

- uma ferrovia - para deslocamento de um elevador-transportador para o lançamento.

Os topos dos boletos dos trilhos ferroviários são projetados no nível do piso acabado do pavimento térreo.

A sala de montagem possui dois portões para entrada de equipamentos do processo e um portão entre o prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200) e o prédio de montagem, integração e testes de carga útil (0100).

Os portões possuem acionamento elétrico e as seguintes dimensões gerais: largura 6,0 m, altura 7,0 m.

Os portões possuem vedação especial em suas bordas, o que garante a isolação segura do espaço interior do prédio do ambiente externo, quando o portão está fechado.

Um portão entre o prédio 0100, quando fechado, exclui qualquer possibilidade de entrada de contaminação externa no interior deste prédio. O portão é hermético, eliminando a possibilidade de entrada de ar do prédio 0100 dentro do prédio 0200. Todos os portões que conduzem ao prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200) são construídos de tal forma, que excluem a entrada de água no interior do prédio.

O portão que conduz ao prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador, é construído de forma a não apresentar soleiras ou bordas; a inclinação do piso de entrada não é superior a 2о/о.

Os pisos da sala de montagem possuem um revestimento especial, que impede a emissão de poeira e faíscas de sua superfície.

As entradas da construção (altura dupla e tripla) são feitas na forma de duas linhas de “brises soleil”  externos cobertos, para proteção do prédio contra o sol.

No pavimento térreo do prédio à leste (b), entre os eixos 1-15 e А-B existem três grupos de entrada com um hall, elevador, vestiário com chuveiros femininos, sanitários, salas de utilidades e duas câmaras de ventilação.

No primeiro pavimento há: vestiário com chuveiro para 19 homens, lavatórios, um arquivo, sala de coordenação e dependências técnicas.

No segundo pavimento há: uma sala de conferência para 55 pessoas com sala de projeção, sanitários, e um depósito de sobressalentes e ferramentas (sala З11), dependências de trabalho e salas de utilidades.

No pavimento térreo do prédio á oeste, localizado nos eixos coordenados 1-15 e E-F, há dois grupos de entrada com escadarias, sanitários, posto de primeiros socorros, sala de refeição, com salas de utilidades, dependências técnicas, duas câmaras de ventilação e salas para os transformadores de energia elétrica. O refeitório do prédio está projetado para 20 lugares.

No primeiro pavimento há: vestiário com chuveiros para 21 homens, sanitários, escritórios para chefias do complexo técnico e para o construtor geral.

Os vestiários, chuveiros e sanitários existentes na construção são projetados para 40 homens e 16 mulheres diretamente envolvidos nas atividades de operação.

Dois conjuntos de colunas e vigas dispostas ao longo das fachadas do prédio, ao longo dos eixos А e G, protegem o prédio contra o sol. Entre as vigas são projetadas anteparos horizontais de “brises soleil” fixos de alumínio.

As janelas são equipadas com vidros laminados refletivos para proteção contra os raios solares.

A cobertura está equipada com um sistema de coleta das águas pluviais.

- ACABAMENTO INTERNO

O acabamento interno das dependências é projetado de acordo com os processos tecnológicos.

Os materiais usados para acabamento das dependências e áreas do prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200) são resistentes a desgastes, à prova d’água e apropriados para limpeza mecânica por meios úmidos.

Nas dependências técnicas, os pisos são de concreto com reforço e impregnação de mistura à prova de obstrução. Os pisos são de cerâmica nos sanitários e na sala do painel de distribuição.

- ACABAMENTO EXTERNO

As paredes externas devem ser guarnecidas por painéis de alumínio composto nas cores prata e branco.

A fachada suspensa deve ser revestida por vidros laminados refletivos.

Os rodapés do prédio devem ter revestimentos em ladrilhos cerâmicos na cor cinza escuro.

A cobertura da parte alta do prédio central, localizado entre os eixos 1-15 e C-D, possui inclinação dada por estrutura metálica, dotada de um sistema de coleta  das águas de chuva.

Camada de acabamento:

- Telhas de alumínio tipo sanduíche com isolamento térmico na cor branca

- Treliças metálicas estruturais

A cobertura da parte leste do prédio, entre os eixos 3-13 e А-B, e da parte oeste, entre os eixos 3-13 e E-F, possui inclinação dada por lajes de concreto dotadas de sistemas de coleta de águas pluviais.

Camada de acabamento:

- Manta sintética de PVC

- Proteção térmica à base de chapas de EPS

- Laje de concreto armado

As janelas externas e portas são de alumínio.

- SOLUÇÕES DE CONSTRUÇÃO

O prédio de montagem, integração e testes do veículo lançador (0200) tem esquema  estrutural reticulado.

O reticulado estrutural é em concreto armado moldado “in loco”.

- Fundação – sapatas de concreto armado moldado “in loco”.

O solo deverá ter a capacidade de carga бs ≥ 0,2 МPа (2,0 kgf/сm2)

Devido ao alto grau de agressão por sulfato contra o concreto do solo do sítio de construção deverá ser  usado cimento resistente a sulfato, para as peças em contato com o solo.

- Pilares - concreto armado moldado “in loco”

- Paredes externas - feitas de blocos  pré-fabricados não estuturais de concreto;

- Treliças metálicas, L=30,0 m em perfis de aço laminados

- Lajes de cobertura - concreto armado moldado “in loco”

- Vigas de 9 m - concreto armado moldado “in loco”

- Vigas das pontes rolantes - perfis de aço laminados soldados..

Características do aço dos perfis laminados – Aço A36 (ASTM):

- Tensão de Ruptura= 400 a 500 Mpa ou 4.000 a 5.000 kgf/cm²

- Tensão de Escoamento= 250Mpa ou 2.500 kgf/cm²

Características do concreto:

- Concreto Magro = fck≥7,5 MPa

- Concreto Estrutural = fck≥30 MPa

- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

A construção pertence à classe de Edificação Média P3 no Grupo I – ocupação industrial, de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga. Todas as portas abrem no sentido das rotas de fuga.

Os elementos do prédio devem ter os seguintes limites de Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) contra incêndios:

- Pilares – TRRF, 90, min;

- Treliças - TRRF, 90, min;

- Vigas - TRRF, 90, min;

- Lajes de pavimento - TRRF, 90, min;

- Paredes não estruturais externas  – TRRF, 30, min;

- Paredes não estruturais internas (separações) - TRRF, 15, min;

- Paredes de suporte das áreas de escadaria - TRRF, 90, min;

- Plataformas de área de escadaria e degraus - TRRF, 90, min;

6. 	DADOS GERAIS

  - Área do canteiro de obras:	4 511,50 m 2

  - Área total:			6 059,60 m 2

  - Volume total:			74 988,00 m 3

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |