| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC ARMAZÉM DE DISPOSITIVOS PIROTÉCNICOS ARQUITETURA – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TC.0300.AQ.ST.M | K | EXPLANATORY NOTE | 25/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 26/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

1.	SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS

O prédio é de pavimento único, retangular plano, com dimensões axiais de 15,0 x 6,0 m. O pé-direito interno é de 3,0 m.

A cota 0,000 de projeto corresponde ao nível absoluto 30,600.

As paredes externas são feitas em blocos pré-fabricados estruturais de concreto e as paredes internas são feitas de blocos pré-fabricados.

A cobertura é plana, com sistema de drenagem de águas pluviais externo.

O prédio inclui salas para: depósito de dispositivos pirotécnicos e depósito de embalagens vazias, sala de trabalho, sanitário, vestiário, sala do painel elétrico e câmara de ventilação. A entrada para os depósitos principais é feita por uma antecâmara.

Ao longo dos eixos А e B do prédio, está previsto um terraço coberto para fornecer proteção contra o sol e dar condições de conforto.

As salas de trabalho do grupo de produção são projetadas de acordo com os cálculos.

- ACABAMENTO INTERNO

O acabamento interno das salas é previsto de acordo com a finalidade tecnológica das salas de armazenamento.

Componentes estruturais (pisos, paredes, forros, vãos de porta e áreas livres) impedem a penetração de águas subterrâneas e de superfície, poeiras, poluentes ambientais e asseguram a proteção do equipamento e dos dispositivos contra impactos atmosféricos e danos causados por roedores e animais daninhos.

Os pisos nas salas tecnológicas (depósito de dispositivos pirotécnicos, depósito de container vazio e sala de trabalho) são de concreto de alta qualidade com composição reforçada à prova d’água e impregnação, acabamento resistente, que exclui descargas de faíscas (ausência de centelhas). Os pisos nas salas restantes são preparados com ladrilhos de cerâmica.

- ACABAMENTO EXTERNO

As paredes externas deverão ser guarnecidas com placas de alumínio composto nas cores prata e branca.

O revestimento dos rodapés das paredes deve ser de ladrilho cerâmico fosco, cinza escuro.

A cobertura é plana com sistema de drenagem de águas pluviais externo.

Revestimento:

- Manta sintética de PVC

- Proteção térmica à base de chapas de EPS

- Laje de concreto armado

As portas e janelas externas são de alumínio.

- SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

O prédio está previsto com paredes estruturais de suporte.

- Fundações são através de sapatas em concreto moldadas “in loco”.;

O solo deverá ter capacidade de carga бs≥0,2 MPa (2,0 kfg/cm²)

Devido ao alto grau de agressão por sulfato contra o concreto do solo do sítio de construção deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as peças contato com o solo.

- Paredes externas de blocos pré-fabricado estruturaisde concreto, 250 mm de espessura

- Pilares - concreto armado moldado “in loco”

- Lajes de cobertura - concreto armado moldado “in loco”

As sapatas e os pilares em concreto armado moldado “in loco”, são feitos com concreto estrutural  fck≥30 MPa e Aço CA 50.

  - Concreto Estrutural = fck≥30 MPa

  - Concreto Magro = fck≥7,5 MPa

- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

A construção pertence à classe de Edificação Baixa P1 no Grupo I – ocupação industrial, de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga. Todas as portas abrem em às rotas de fuga.

Os elementos do prédio terão as seguintes classificações nominais de Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) contra incêndios:

- Paredes externas, estruturais – TRRF, 60, min;

- Paredes internas, não estruturais (separações) – TRRF, 15, min;

- Forros – TRRF 45, min;

- Coberturas – TRRF, 30, min.

- Pilares – TRRF 30 min

- DADOS GERAIS

  - Área de desenvolvimento:	177,02 m2

  - Área total:				90,00 m2

  - Volume total:			288,00 m3

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |