| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC GARAGEM DE VEÍCULOS ARQUITETURA – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TC.0600.AQ.ST.M | K | EXPLANATORY NOTE | 25/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 26/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

1.	SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS

A garagem de veículos (0600) é uma construção de blocos de concreto, de pavimento único, com dimensões axiais de 52,5 x 16,4 m.

A cota 0,000 de projeto corresponde ao nível absoluto 30,600.

O prédio é montado com paredes externas auto-portantes, envolvendo a construção. As paredes externas e as separações internas são de blocos de pré-fabricados estruturais de concreto. A cobertura é plana; o sistema de drenagem de águas pluviais é externo.

Um terraço ao longo do eixo A e B fornecerá proteção contra o sol e contra as precipitações atmosféricas nas entradas do prédio.

Um abrigo cobre o prédio entre os eixos 1-2 e A/1-B/1. O pé-direito do abrigo é de 5,4m; o pé-direito das salas entre os eixos 2-6 e A/1-B/1 é de 5,4 m; o pé-direito das salas entre os eixos 6/1-12/1 e A-B é de 3,0 m.

O prédio, entre os eixos 2-6 e A-B, inclui os boxes da garagem para veículos, os boxes para o conjunto de medição móvel e os boxes de manutenção de veículos. No trecho entre os eixos 6/1-12 e A-B, estão os boxes de garagem dos carros comuns, a garagem de carros elétricos e os boxes para sua manutenção, o depósito de peças sobressalentes, ferramentas e acessórios, salas de uso pessoal (lavatórios, sanitários, chuveiro), sala auxiliar, sala de equipamentos de recarga, o depósito de material de limpeza e a sala do painel de distribuição.

Entre os eixos 1-2 e A-B está localizado o box de lavagem de veículos com abrigo. O local de lavagem terá piso com caimento e grelhas para coleta de água de lavagem de veículos.

Na sala 104 (boxe de manutenção dos meios de transporte), está prevista valeta e talha elétrica para a inspeção de veículos, com capacidade de carga de 3,2 tf.

Para passagem das unidades de transporte, os boxes estão equipados com portões, nas dimensões de 4,0 x 4,0 (altura) m e 3,0 x 2,5 (altura) m. O projeto dos portões permite entrada livre de veículos. As entradas da garagem não possuem degraus nem ressaltos. A inclinação de entrada não é inferior a 2%.

- ACABAMENTO INTERNO

O acabamento interno das salas é previsto de acordo com o propósito tecnológico das garagens.

Os pisos das salas 102 e 107 (boxes) são de concreto de alta qualidade, com adição de impermeabilizante, e cobertura resistente a descargas elétricas (ausência de centelhas).

Os pisos nas salas restantes são de ladrilhos cerâmicos.

Componentes estruturais (pisos, paredes, tetos, vãos de porta e janelas) impedem a penetração de águas subterrâneas e de superfície, poeiras, poluentes ambientais e asseguram a proteção do equipamento e dos dispositivos contra impactos atmosféricos e danos causados por roedores e animais daninhos.

Os materiais aplicados para acabamento nas salas são resistentes à abrasão e umidade, o que torna possível executar limpeza mecânica por meios úmidos.

- ACABAMENTO EXTERNO

As paredes externas devem ser guarnecidas com placas de alumínio composto nas cores prata e branco.

O rodapé das paredes é de ladrilho cerâmico fosco, cinza escuro.

O teto é plano; o sistema de drenagem de águas pluviais é externo.

Revestimento:

- Manta sintética de PVC

- Proteção térmica à base de chapas de EPS

- Enchimento de cimento e areia para dar a declividade necessária

- Laje de concreto armado

- SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

O prédio é constituído por estrutura de concreto armado, envolvida externamente por paredes auto-portantes.

- As fundações são com sapatas em concreto armado moldadas “in loco”.

O solo deverá ter capacidade de carga бs≥ 0,2 MPa (2,0 kgf/cm²)

Devido ao alto grau de agressão por sulfato contra o concreto do solo do sítio de construção sobre o concreto, deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as peças em contato com o solo.

- Paredes externas são de blocos pré-fabricados estruturais em concreto.

- Pilares são de concreto armado moldado “in loco”.

- Lajes de cobertura de concreto armado moldado “in loco”.

As sapatas, pilares e lajes de cobertura são em concreto armado moldado “in loco”, são feitos com concreto estrutural fck≥ 30Mpa e Aço CA 50.

  - Concreto Estrutural =fck ≥ 30MPa

  - Concreto Magro= fck≥ 7,5 MPa

- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

A construção pertence à classe de Edificação Baixa P1 no grupo I – ocupação industrial, de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga. Todas as portas abrem em às rotas de fuga.

Os elementos do prédio terão as seguintes classificações nominais de Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) contra incêndios:

- Paredes (externas, auto-portantes)  – TRRF, 60, min;

- Paredes internas (separações) – TRRF, 15, min;

- Tetos – TRRF, 30, min;

- Laje de Cobertura – TRRF, 30, min;

- Pilares – TRRF 30 min

- DADOS GERAIS

  - Área de desenvolvimento:	902,70 m2

  - Área total:				551,00 m2

  - Volume total:			2355,70 m3

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |