| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC PORTARIA ARQUITETURA – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TC.0700.AQ.ST.M | K | EXPLANATORY NOTE | 25/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 26/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

1.	SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS

A Portaria (0700) é uma construção mista de alvenaria estrutural e concreto armado, térrea, retangular em planta, com dimensões axiais gerais de 10,0 х 12,0 m; a altura até a estrutura da construção é de 3,0 m.

A cota 0.000 de projeto corresponde ao nível absoluto 30,600.

A construção é constituída de cobertura de laje plana impermeabilizada com manta sintética de PVC; a cobertura possui um sistema de coleta de águas pluviais. Há um terraço coberto ao redor do prédio principal para proteger dos raios de sol e proporcionar condições confortáveis.

No prédio existem as seguintes salas: sala de plantão, sala geral do corpo da guarda, sala para turno em descanso, sala de comando da guarda, sanitários, box de chuveiro, depósito de materiais de limpeza, refeitório e a sala de painéis.

2.	ACABAMENTO INTERNO

O acabamento interno das salas deve corresponder aos procedimentos operacionais.

Os pisos das salas são revestidos com ladrilhos de cerâmica.

Os pisos da sala do painel são de concreto de alta qualidade com composição reforçada à prova d’água e impregnação, acabamento impermeabilizante, que exclui descargas de faíscas (ausência de centelhas).

As portas internas são de madeira de lei.

3. 	ACABAMENTO EXTERNO

As paredes externas devem ser revestidas com placas de alumínio composto na cor branca.

As estruturas em concreto armado devem ser revestidas com placa de alumínio composto na cor prata.

O revestimento do rodapé das paredes é de ladrilho cerâmico fosco, cinza escuro.

As portas e janelas externas são de alumínio.

A cobertura é plana; o sistema de drenagem de águas pluviais é externo..

Revestimento da laje de cobertura:

- Manta sintética de PVC

- Proteção térmica à base de chapas de EPS

- Enchimento de cimento-areia para dar a declividade necessária

- Laje de concreto armado

4.	SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

O prédio tem uma solução estrutural mista: pilares e vigas de concreto e paredes de blocos de concreto autoportantes.

- Fundações – em sapatas de concreto armado, moldadas “in loco”;

O solo deverá ter capacidade de carga бs ≥ 0,2 MPa (2,0 kgf/cm²)

Devido ao alto grau de agressão por sulfato contra o concreto do solo do sítio de construção sobre o concreto, deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as peças em contato com o solo.

- As paredes externas são de blocos pré-fabricados estruturais de concreto.

- A laje de cobertura é de concreto armado moldado “in loco”.

Os elementos de estruturas são em concreto armado moldados “in loco” são feitos com concreto estrutural fck≥  30Mpa, Concreto magro fck ≥ 7,5Mpa e Aço CA 50.

5.	MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

A construção pertence à classe de Edificação Baixa P1 no Grupo I – ocupação industrial, de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga. Todas as portas abrem em às rotas de fuga.

As estruturas do prédio terão as seguintes classificações nominais de Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) contra incêndios:

- Pilares de concreto – TRRF, 30, min;

- Paredes (externas, autoportantes)  – TRRF, 60, min;

- Paredes internas (separações) – TRRF, 15, min;

- Lajes de cobertura – TRRF, 30, min;

6.	DADOS GERAIS

  - Área de desenvolvimento:	224,00 m2

  - Área total:			120,00 m2

  - Volume total:			616,50 m3

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |