| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC GUARITA ARQUITETURA – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TC.0710.AQ.ST.M | K | EXPLANATORY NOTE | 25/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 26/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

1.	SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS

A Guarita (0710) é uma construção de pavimento único, com dimensões axiais de 10,0 x 5,0 m; o pé-direito do prédio é de 3,0 m.

A cota 0.000 de projeto corresponde ao nível absoluto 30,600.

A construção é constituída de cobertura de laje plana impermeabilizada com manta sintética de PVC; a cobertura possui um sistema de coleta de águas pluviais.

Há um terraço coberto ao redor do prédio principal para proteger dos raios de sol e proporcionar condições de conforto.

O prédio inclui as seguintes salas: sala de plantão, sala de descanso e sanitário com chuveiro.

- ACABAMENTO INTERNO

O acabamento interno das salas é previsto de acordo com o propósito das salas.

Os pisos das salas são revestidos com ladrilhos cerâmicos.

As portas internas são de madeira de lei.

- ACABAMENTO EXTERNO

As paredes externas devem ser revestidas com placas de alumínio composto na cor branca.

As estruturas em concreto armado devem ser revestidas com placas de alumínio composto na cor prata.

O revestimento do rodapé das paredes é de ladrilho cerâmico fosco, cinza escuro.

As portas e janelas externas são de alumínio.

A cobertura é plana; o sistema de drenagem de águas pluviais é externo.

Revestimento:

- Manta sintética de PVC

- Proteção térmica à base de chapas de EPS

- Enchimento de cimento-areia para dar a declividade necessária

- Laje de concreto armado

- SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

O prédio tem uma solução estrutural mista: pilares e vigas de concreto e paredes de blocos pré-fabricados não estruturais de concreto.

- Fundações – em sapatas de concreto armado, moldadas “in loco”;

O solo deverá ter capacidade de carga бs ≥ 0,2 MPa (2,0 kg/cm²)

Devido ao alto grau de agressão por sulfato contra o concreto do solo do sítio de construção sobre o concreto, deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as peças em contato com o solo.

As paredes externas são de bloco pré-fabricado estrutural de concreto.

A laje de cobertura é de concreto armado moldado “in loco”.

Os elementos de estruturas são em concreto armado moldados “in loco”  são feitos com concreto estrutural fck≥  30Mpa, Concreto magro fck ≥ 7,5 Mpa e Aço CA 50.

- MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A construção pertence à Classe de Edificação Baixa P1 no grupo I – ocupação industrial, de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga. Todas as portas abrem em direção às rotas de fuga.

As estruturas do prédio terão as seguintes classificações nominais de Tempo Requerido de Resistência ao fogo (TRRF) contra incêndio:

- Pilares de concreto – TRRF, 30, min;

- Paredes estruturais (externas, autoportantes)  – TRRF, 60, min;

- Paredes internas (separações) – TRRF, 15, min;

- Lajes de cobertura – TRRF, 30, min.

- DADOS GERAIS

  - Área de desenvolvimento:	146,00 m2

  - Área total:				39,10 m2

  - Volume total:			203,00 m3

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |