| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC ESTACIONAMENTO COBERTO PARA CARRO DE PATRULHA ARQUITETURA – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TС.1100.1400.1500.1510.AQ.ST.M | K | EXPLANATORY NOTE | 25/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 26/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

Estacionamento coberto para carro patrulha (CONSTRUÇÃO 1100)

- SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS

O estacionamento coberto para o carro de patrulha é uma construção retangular, com dimensões axiais de 7,0 х 4,2 m. O abrigo tem 3,48 m de altura.

O sistema de drenagem é externo.

Nos eixos 1 e B, o abrigo é fechado com venezianas a partir de 1,9 m de altura.

A cota 0,000 de projeto corresponde ao nível absoluto 30,600.

- SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

- Fundação - sapata de concreto armado moldadas “in loco”;

O solo deverá ter capacidade de carga бs ≥ 0,2 MPa (2,0 kg/cm²)

Devido ao alto grau de agressão por sulfato contra o concreto do solo do sítio de construção sobre concreto, deverá ser usado cimento resistente a sulfato para as peças em contato com o solo.

- Pilares perfis metálicos de aço laminado e soldados.

- Telhado – telhas zipadas de alumínio apoiadas treliças metálicas curvas.

- Concreto Estrutural fck≥ 30 Mpa

- Concreto Magro fck≥ 7,5 MPa

- DADOS GERAIS:

- Área construída:		29,40 m2

Estacionamento coBERTO - (Construção 1400)

- SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS

O estacionamento coberto com capacidade para 10 carros patrulha, com forma retangular em planta e dimensões de 45,0 x 12,0 m. O pé direito do abrigo é 4,3 m.

A cota 0,000 de projeto corresponde ao nível absoluto 30,600.

A cobertura é plana e o sistema de drenagem é organizado externamente.

Ao longo dos eixos externos 1, 11, A e D, o estacionamento é fechado com venezianas de alumínio para proteção contra raios solares.

- ACABAMENTO EXTERNO

Os beirais e pilares devem ser revestidos com placas de alumínio composto na cor prata.

Os rodapés são de concreto aparente.

As venezianas são de alumínio anodizado na cor natural.

Revestimento:

- Manta sintética de PVC

- Proteção térmica à base de chapas de EPS

- Enchimento de cimento-areia para dar a declividade necessária

- Laje de concreto armado

- SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

Os elementos do prédio são em concreto armado moldado “in loco”.

- As fundações são com sapata de concreto armado moldadas “in loco”.

O solo deverá ter a capacidade de carga бs  ≥ 0,2 MPa (2,0 kfg/cm²)

Devido ao alto grau de agressão por sulfato contra o concreto do solo do sítio de construção sobre concreto, deverá ser usado cimento resistente a sulfato para as peças em contato com o solo.

- Pilares em concreto armado moldado “in loco”;

- Laje de cobertura em concreto armado moldada “in loco”.

Os elementos em concreto armado moldado “in loco” são feitos com concreto estrutural fck≥30 Mpa e Aço CA 50.

- Concreto Magro fck≥ 7,5 MPa.

- DADOS GERAIS

- Área construída:		540,00 m2

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |