| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC ESTAÇÕES DE TRATAMENTO ARQUITETURA – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS – PRÉDIOS 1300,1310,3300,3400 MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TC.1300.AQ.ST.M | K | EXPLANATORY NOTE | 25/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 26/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

Estações de tratamento (CONSTRUÇÕES 1300 – 1310)

- SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

As construções subterrâneas das estações de tratamento (1300 e 1310) apresentam diâmetro Ø 2000 mm. A profundidade até o topo da cobertura metálica é 2,85 m.

- A fundação é uma laje de concreto armado moldado “in loco”.

O solo deverá ter capacidade de carga бs ≥ 0,2 MPa (2,0 kgf/cm²)

Devido ao alto grau de agressão por sulfato contra o concreto do solo do sítio, deverá ser usado cimento resistente a sulfato para as peças em contato com o solo. As paredes são de concreto armado moldado “in loco”.

- DADOS GERAIS

  - Área construída:	3,14 m2

INSTALAÇÃO de tratamento de esgoto predial (CONSTRUÇÃO 3300)

- SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS

A instalação de tratamento de esgoto predial (3300) é uma construção térrea, com estrutura mista, alvenaria estrutural e concreto armado, com dimensões 8,5 x 3,25 m, entre os eixos, e pé direito das salas até a parte inferior da estrutura do prédio de 2,5 m.

A cota de referência 0,000 é fornecida como a cota do primeiro andar, que corresponde ao nível absoluto 31,400.

As paredes do prédio são feitas de blocos pré-fabricados estruturais de concreto, com cobertura plana feita de laje de concreto, impermeabilizada com manta sintética de PVC e dotada de sistema de drenagem de águas pluviais organizado externamente.

O prédio inclui sala técnica e sala de painéis, ambas com saída individual diretamente para fora do prédio. Abaixo da cota 0,000, nos eixos 1-2, há tanques de coleta de efluentes feitos de concreto armado.

- ACABAMENTO INTERNO

O acabamento interno é previsto conforme a utilização das salas.

Os pisos das salas são de ladrilhos de cerâmica.

- ACABAMENTO EXTERNO

As paredes externas devem ser revestidas com placas de alumínio composto na cor branca.

As vigas da cobertura devem ser revestidas com placas de alumínio composto na cor prata.

As paredes de concreto do tanque de coleta devem ficar aparentes externamente protegidas com verniz incolor transparente.

As portas externas são de alumínio anodizado na cor natural.

As janelas de alumínio contem venezianas também anodizadas na cor natural.

A cobertura plana de laje de concreto será protegida por impermeabilização e com sistema de drenagem de águas pluviais externo.

Revestimento da laje de cobertura:

- Manta sintética de PVC

- Proteção térmica à base de chapas de EPS

- Enchimento de cimento-areia para dar a declividade necessária

- Laje de concreto armado

- SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

O prédio é projetado com paredes de alvenaria estrutural.

- Fundação - sapatas de concreto armado moldada “in loco”.

O solo deverá ter capacidade de carga бs ≥ 0,2 MPa (2,0 kgf/cm²)

Devido ao alto grau de agressão por sulfato contra o concreto do solo do sítio de construção, deverá ser usado cimento resistente a sulfato para as peças em contato com o solo.

- As paredes externas são de blocos pré-fabricados estruturais em concreto.

- A laje de cobertura é de concreto armado moldado “in loco”.

# Os elementos são de concreto armado moldado “in loco”, feitos com concreto estrutural fck ≥ 30 MPa e Aço CA 50; Concreto Magro fck ≥ 7,5 MPa.

- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

A construção pertence à Classe de Edificação Baixa P1 no grupo I – ocupação industrial, de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga. Todas as portas abrem em direção às rotas de fuga.

Os elementos do prédio devem ter os seguintes limites de Tempo Requerido de Resistência ao Fogo  (TRRF) contra incêndios:

- Paredes de concreto de apoio – TRRF, 30, min;

- Paredes internas sem apoio (partições) - TRRF, 15, min;

- Lajes de cobertura – TRRF, 30, min.

- DADOS GERAIS

  - Área construída:			37,72 m2

  - Área total:				35,25 m2

  - Volume total:				144,70 m3,

  - incluindo abaixo da cota 0,000:	56,90 m3

Poço de coleta de SEDIMENTOS Ø 1,0 m (CONSTRUÇÃO 3301)

- SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

Construção subterrânea com diâmetro Ø 1000 mm. A profundidade do fundo até o topo da escotilha é de 2,96 m.

- A fundação é de laje de concreto armado.

Devido ao alto grau de agressão por sulfato contra o concreto do solo do sítio de construção, deverá ser usado cimento resistente a sulfato para as peças em contato com o solo.

- Paredes são de concreto armado moldado “in loco”.

- Laje de concreto armado moldado “in loco”.

Os elementos estruturais são em concreto armado moldado “in loco” são feitos com concreto estrutural fck ≥ 30 MPa, Concreto Magro fck ≥ 7,5 MPa e Aço CA 50 .

- DADOS GERAIS

  - Área construída:	0,80 m2

Estação elevatória de esgoto Ø 1,5 m (CONSTRUÇÃO 3400)

- SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

A estação elevatória de esgoto (3400) é uma construção subterrânea com diâmetro Ø 1500 mm. A profundidade até o topo da tampa removível é de 2,96 m.

- A fundação é de laje de concreto armado.

Devido ao alto grau de agressão por sulfato contra o concreto do solo do sítio de construção, deverá ser usado cimento resistente a sulfato para as peças em contato com o solo.

- Paredes são de concreto armado moldado “in loco”

- Laje de concreto armado moldado “in loco.

Os elementos estruturais são em concreto armado moldado “in loco” são feitos com concreto estrutural fck ≥ 30 MPa, Concreto Magro fck ≥ 7,5 MPa e Aço CA 50 .

- DADOS GERAIS:

  - Área construída:	1,80 m2

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |