| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC ABRIGOS PARA NEUTRALIZAÇÃO DO OXIDANTE E DO COMBUSTÍVEL ARQUITETURA – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TС.1100.1400.1500.1510.AQ.ST.M | K | EXPLANATORY NOTE | 25/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 26/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

Abrigo PARA EQUIPAMENTOS de neutralização de oxidante (1500)

Abrigo PARA EQUIPAMENTOS de neutralização dO COMBUSTÍVEL (1510)

- SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS

Os abrigos para os equipamentos de neutralização têm plantas retangulares, com dimensões 14,0 x 8,0 m nos eixos e pé direito de 4,5 m até a estrutura de cobertura do prédio.

A cota 0,000 de projeto corresponde aos níveis absolutos 30,570 (construção 1500) e 30,600 (construção 1510).

A cobertura é plana dotada de sistema de drenagem de águas pluviais organizado é externamente.

Os fechamentos externos do abrigo são feitos com alambrado, com portões de alambrado com 4,0 x 3,7 m (altura).

O piso é cercado por mureta de concreto armado de 100 mm de altura para coleta de derramamento de efluentes industriais.

- ACABAMENTO EXTERNO

Os pilares e beirais devem ser revestidos com placas de alumínio composto na cor prata.

O rodapé externo será de concreto aparente.

Revestimento da laje de cobertura:

- Manta sintética de PVC

- Proteção térmica à base de chapas de EPS

- Enchimento de cimento-areia para dar a declividade necessária

- Laje de concreto armado

- SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

Os elementos dos prédios são em concreto armado moldado “in loco”.

As fundações são com sapata em concreto armado moldadas “in loco”.

O solo deverá ter capacidade de carga бs ≥ 0,2 MPa (2,0 kg/cm²)

Devido ao alto grau de agressão por sulfato contra o concreto do solo do sítio de construção deverá ser usado cimento resistente a sulfato para as peças em contato com o solo.

- Fechamentos externos são feitos de malha de metal galvanizado;

- Pilares em concreto armado moldada “in loco”;

- Laje de cobertura em concreto armado moldada “in loco”;

- Concreto Estrutural fck≥ 30 MPa;

- Concreto Magro fck≥ 7,5 MPa.

- DADOS GERAIS

  - Área construída:	119,60 m2

  - Área total:		116,40 m2

  - Volume total:		538,20 m3

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |