| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC CORPO DE BOMBEIROS ARQUITETURA – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.2000.AQ.M | K | EXPLANATORY NOTE | 25/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 26/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

1. 	SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS

A construção do prédio do corpo de bombeiros (2000) situa-se do lado externo da área do Complexo Técnico.

O corpo de bombeiros é um edifício térreo, retangular, com dimensões axiais de 18,0 х 24,0 m. O pé-direito da construção, entre os eixos 1-3, é de 4,8 m e ,entre os eixos, 3-5 é de 3,0 m. Acima das salas nos eixos 3-5 e A-D há um espaço livre de 1,5 m de altura.

O nível do piso acabado do andar térreo é tomado como referência 0,000, corresponde ao nível absoluto 30,600.

O prédio inclui as seguintes instalações: uma garagem com valeta de reparos e estacionamento para dois carros, sala para reparo de mangueiras e lavanderia de uniformes, centro de treinamento, sala para instrutores, depósito para os equipamentos contra incêndio, sala de plantão, sala para descanso de plantonistas, refeitório, vestiário, chuveiro, sanitário e sala de comando.

A construção deve estar protegida da luz do sol com a laje de cobertura projetando-se em balanço, após as paredes exteriores.

O prédio é uma estrutura mista de alvenaria estrutural e concreto armado, com cobertura em laje plana impermeabilizada com manta de PVC e com um sistema de drenagem de águas pluviais.

- ACABAMENTO INTERNO

O acabamento interno é previsto conforme a utilização das salas.

Os pisos da sala de painéis, estacionamento e sala de reparo de mangueiras são de concreto com graduação fina, armado e com impermeabilizante, que impeça faíscas. Os pisos das outras salas são de ladrilhos de cerâmica.

As portas internas são de madeira.

- ACABAMENTO EXTERNO

As paredes externas devem ser revestidas com placas de alumínio composto na cor vermelha.

Os beirais e platibandas devem ser concreto aparente protegido com verniz incolor transparente fosco.

O revestimento do rodapé das paredes é de ladrilho cerâmico fosco, cinza escuro.

As portas e janelas externas são de alumínio..

A cobertura é plana; o sistema de drenagem de águas pluviais é externo.

Revestimento da laje de cobertura:

- Manta sintética de PVC

- Proteção térmica à base de chapas de EPS

- Enchimento de cimento-areia para dar a declividade necessária

- Laje de concreto armado

- SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

Os elementos estruturais do prédio são:

- Fundações em sapatas de concreto moldaddo “in loco”;

O solo deverá ter capacidade de carga бs ≥ 0,2 MPa (2,0 kgf/cm²)

Devido ao alto grau de agressão por sulfato contra o concreto do solo do sítio de construção, deverá ser usado cimento resistente a sulfato para as peças em contato com o solo.

- Paredes externas são de blocos pré-fabricados estruturais de concreto;

- Pilares são de concreto armado moldados “in loco”;

- Laje de cobertura é em concreto armado moldado “in loco”.

Os elementos estruturais são de concreto armado moldado “in loco”, feitos com concreto estrutural fck ≥ 30 MPa e Aço CA 50.

- Concreto magro fck ≥ 7,5 MPa

- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

A construção pertence à Classe de Edificação Baixa P1 no grupo I – ocupação industrial, de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga. Todas as portas abrem em direção às rotas de fuga.

Os elementos do prédio devem ter os seguintes limites de Tempos Requeridos de Resistência ao fogo (TRRF):

Paredes de concreto – TRRF 30, min;

- Paredes (autoportantes externas) – TRRF, 60, min;

- Paredes internas (separações) – TRRF, 15, min;;

- Lajes de cobertura – TRRF, 30, min;

- Pilares – TRRF 30 min

6. 	DADOS GERAIS

- Área construída:	464,50 m2

- Área total:	401,70 m2

- Volume total:	2.296,40 m3

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |