| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA AUTOMÁTICO DE COMBATE A INCÊNDIO ARQUITETURA – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TC.2900.AQ.ST.M | K | EXPLANATORY NOTE | 25/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 26/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

1.	 SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS

O prédio da estação de bombeamento do sistema automático de combate a incêndio com espuma (2900) é térreo, com planta retangular com dimensões axiais de 15,0 x 13,5 m. O pé direito até o fundo da estrutura de cobertura do prédio é de 6,0 m.

A cota de referência 0,000 é o nível do piso, que corresponde ao nível absoluto 30,600.

As seguintes instalações ficam neste prédio: sala dos dispositivos de bomba, sala de equipamento de controle e medição, depósito de sobressalentes e ferramentas, vestiário, sanitário e sala de painéis.

O prédio é feito de blocos pré-fabricados de concreto, com cobertura de laje plana impermeabilizada com uma manta de PVC e com sistema de drenagem de águas pluviais externo.

- ACABAMENTO INTERNO

O acabamento interno é previsto conforme a utilização das salas.

As portas internas são de madeira. Nas salas onde há risco de incêndio, as portas são de ferro.

Os pisos das salas são acabados com cerâmica.

Os materiais de acabamento aplicados nas salas são resistentes a abrasão e a umidade, permitindo sua limpeza mecânica molhada.

- ACABAMENTO EXTERNO

As paredes externas devem ser revestidas com placas de alumínio composto na cor branca.

A platibanda deve ser revestida com placas de alumínio composto na cor prata.

O rodapé é de cerâmica fosca, na cor cinza escuro.

As janelas e portas externas são de alumínio.

A cobertura é plana e o sistema de drenagem é externo.

Revestimento da laje de cobertura:

- Manta sintética de PVC

- Proteção térmica à base de chapas de EPS

- Enchimento de cimento-areia para dar a declividade necessária

- Laje de concreto armado

- SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

Fundações de sapatas em concreto armado moldado “in loco”;

O solo deverá ter capacidade de carga бs ≥ 0,2 МPа (2,0 kgf/сm2)

- Paredes externas são de blocos pré-fabricados de concreto;

- Pilares são de concreto armado moldados “in loco”;

- Laje de cobertura é concreto armado moldado “in loco”;

As sapatas e pilares em concreto armado moldado “in loco" são feitos com concreto estrutural fck≥30 MPa e Aço CA 50.

  - Concreto Magro = fck ≥ 7,5MPa

- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

A construção pertence à classe de Edificação Baixa P1 no grupo I – ocupação industrial, de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga. Todas as portas abrem em às rotas de fuga.

Os elementos do prédio devem ter os seguintes limites de Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) contra incêndios:

- Pilares - TRRF, 30, min;

- Paredes (externas, independentes) - TRRF, 60, min;

- Paredes internas sem apoio (partições) - TRRF, 15, min;

- Tetos – TRRF, 45, min;

- Laje de Cobertura – TRRF, 30, min.

- DADOS GERAIS

  - Área construída:	242,00 m2

  - Área total:		214,06 m2

  - Volume total:		1.430,00 m3

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |