| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO TÉCNICO – TC OFICINA ELETROMECÂNICA ARQUITETURA – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TC.3500.AQ.ST.M | K | EXPLANATORY NOTE | 25/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 26/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

1.	SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS

O prédio da oficina eletromecânica (3500) é térreo, com planta retangular com dimensões 18,0 x 12,0 m. O pé direito é de 3,6 m.

A cota de referência 0,000 é fornecida como a cota do térreo, corresponde ao nível absoluto 30,750.

As seguintes instalações ficam neste prédio: oficina mecânica, oficina de soldagem, laboratório elétrico, sanitário, vestiário, sala do coordenador e sala de painéis. A sala de painéis tem saída direta para fora do prédio.

Em todo o perímetro do prédio é previsto um terraço coberto para proteger contra raios solares e oferecer conforto.

As paredes externas do prédio são em blocos pré-fabricados estruturais de concreto, com teto de laje plana impermeabilizada com manta de PVC e sistema de drenagem de águas pluviais externo.

- ACABAMENTO INTERNO

O acabamento interno é previsto conforme a utilização das salas.

As portas internas são de madeira.

Os pisos das salas técnicas (oficina mecânica, oficina de soldagem e laboratório elétrico) são revestidos com resina de poliuretano autonivelante. Os pisos das outras salas são de cerâmica.

Os materiais de acabamento aplicados nas salas são resistentes a abrasão e umidade, permitindo realizar limpeza mecânica molhada.

- ACABAMENTO EXTERNO

As paredes externas devem ser revestidas com placas de alumínio composto na cor branca.

As platibandas e pilares externos devem ser revestidos com placas de alumínio composto na cor prata.

O rodapé é cerâmica fosca, na cor cinza escuro.

As janelas e portas externas são de alumínio.

O teto é plano e o sistema de drenagem de águas pluviais é externo.

Revestimento da laje de cobertura:

- Manta sintética de PVC

- Proteção térmica à base de chapas de EPS

- Enchimento de cimento-areia para dar a declividade necessária

- Laje de concreto armado

- SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

Fundações sob as paredes de blocos estruturais de concreto em sapatas corridas de concreto armado moldado “in loco”.

O solo deverá ter capacidade de carga бs ≥ 0,2 MPa (2,0 kg/cm²)

Devido ao alto grau de agressão por sulfato contra o concreto do solo do sítio de construção, deverá ser usado cimento resistente a sulfato para as peças em contato com o solo.

Paredes externas são de blocos pré-fabricados estruturais de concreto.

Pilares são de concreto armado moldado “in loco”;

Laje de cobertura é concreto armado moldado “in loco”;

Os elementos em concreto armado moldado “in loco" são feitos com concreto estrutural fck ≥ 30 MPa e Aço CA 50 .

Concreto magro fck ≥ 7,5 MPa.

- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

A construção pertence à Classe de Edificação Baixa P1 no grupo I – ocupação industrial, de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga. Todas as portas abrem em direção às rotas de fuga.

Os elementos do prédio devem ter os seguintes limites de Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF) contra incêndios:

- Paredes estruturais (externas, independentes) - TRRF, 60, min;

- Paredes internas sem apoio (partições) - TRRF, 15, min;

- Tetos – TRRF, 30, min;

- Cobertura – TRRF, 30, min;

- Pilares - TRRF, 30, min.

- DADOS GERAIS

  - Área construída:	375,00 m2

  - Área total:			216,00 m2

  - Volume total:		960,00 m3

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |