| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929- |
| PROJETO BÁSICO Área dO COMPLEXO DE LANÇAMENTO – LC Instalação de preparação do equipamento de neutralização LAYOUT - SOLUÇÕES OPERACIONAIS BÁSICAS MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.LC.1021.1022.TX.M | 01 | Explanatory note | 22/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 03/11/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

# 1.	GERAL

# As Instalações de preparação do equipamento de neutralização (1021 e 1022) asseguram a realização dos trabalhos durante preparação dos funcionários ao trabalho, ajustamento do equipamento do sistema de coleta e de neutralização de resíduos, execução de análises laboratoriais de amostras de gases de escape, além do armazenamento de conjuntos de peças sobressalentes, ferramentas e acessórios, amostrador e equipamento químico.

# Geralmente o sistema de coleta e neutralização recebe os resíduos de oxidante e combustível, os acumula, os dilui se necessário, e os neutraliza.

# O recebimento de gases de drenagem com vapores de oxidante/combustível  é executado a partir do sistema de abastecimento de oxidante, do sistema de abastecimento de combustível nos prédios destes sistemas.

# O sistema de coleta e neutralização de vapores e resíduos industriais consiste dos seguintes conjuntos de equipamento:

# conjunto de coleta e neutralização de oxidante;

# conjunto de coleta e neutralização de combustível .

# nos prédios de preparação - amostradores, meios de análise química, banco de vacuo de amostragem, sala de controle, sala do painel de distribuição, lavatórios etc.

# 2.	DESIGNAÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# As instalações de preparação do equipamento de neutralização (1021 e 1022) são destinadas  à execução de análise de amostras de gases de escape da unidade de neutralização de resíduos industriais, dos gases de drenagem, do ambiente, do solo, etc., necessários para avaliação ambiental do sistema de coleta e neutralização de resíduos durante realização dos testes de aceitação e para monitoramento contínuo durante funcionamento.

# No prédio serão realizados  os trabalhos de preparação de amostragem, ajuste e reparo de equipamento, além disso o armazenamento das partes sobressalentes, ferramentas e acessórios, amostradores, equipamento químico e agentes químicos.

# As medidas a seguir visam assegurar a manutenção da qualidade e das condições de realização da análise de laboratório requeridas nas instalações 1021 e 1022:

# isolação máxima dos locais de trabalho das vibrações causadas pela operação de mecanismos;

# distância máxima dos motores de ventilação e das unidades de condicionamento das salas de laboratório;

# a sala de pesagem e a sala de análise físico-química estão interconectadas por uma porta;

# os pavimentos na sala de pesagem e na sala de análise química são resistentes a produtos químicos;

# a estação de pesagem é isolada acústica e termicamente e possui bancadas especiais dotadas de amortecedores de vibração para permitir a colocação de balanças analíticas.

# A sala de análises está equipada com uma bancada química de laboratório, capela química de escape de laboratório, ventilação de insuflação/exaustão, armários para louça química de vidro e agentes químicos, mesa de titulação, rede de água, ar condicionado e rede de esgoto.

# Na construção são projetadas instalações sanitárias e salas de uso pessoal  e também locais de trabalho para reparo de equipamento e preparação de amostragem (vácuo).

# 3.	DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS DECISÕES OPERACIONAIS

# Duas instalações, uma para combustível  outra para oxidante, fazem parte do sistema de coleta e neutralização dos resíduos

# Na sala de equipamento secundário (108) é instalado o banco de vácuo de amostras  com bomba de vácuo elétrica.

# O depósito de reagentes e material e a sala de análise química (101,102) destinam-se ao depósito (colocação), preparação de equipamento químico e execução de análises de gases de escape, de ar e  de solo, necessárias para avaliação ambiental do sistema de coleta e neutralização de resíduos durante realização dos testes gerais, ajuste e funcionamento.

# As salas são equipadas com mesas químicas para execução de análises, capelas de escape, ventilação de insuflação/exaustão, armários para louça química de vidro e agentes químicos, mesa de titulação, rede de água, ar condicionado e rede de esgoto.

# As salas para análises químicas estão equipadas com ventilação de insuflação/exaustão. A compensação de exaustão está dentro da faixa de 75 - 90%.

# A velocidade do fluxo de ar na capela de escape é de 0,7 até 1,2 m/s.

# 4.	DADOS DAS EMISSÕES

# Durante realização das operações tecnológicas nos ambientes, estima-se a emissão das substâncias perigosas, que são apresentados na tabela 4.1 a seguir.

Tabela 4.1 - Dados sobre poluição de equipamento tecnológico no prédio, para elaboração de sistema de ventilação e ar condicionado

|  |  |  |  |  |  |  |  | Emissão de partículas na sala | Emissões de vapores e gases nocivos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº. | Nome das salas com indicação de categoria. Nome do equipamento de processamento instalado (código) | N da posição do equipamento no layout | Número de unidades instaladas | Fator de simultaneidade x fator de carga | Faixa de temperaturas, °С | Quantidade de calor gerado na sala pelo equipamento, kW | Quantidade de umidade gerada na sala, kg/hora | Nome do material, com indicação das características físico-químicas | Quantidade de poeira injetada, g/hora | Distribuição do tamanho das partículas | Nome dos poluentes | Quantidade de poluentes, g/s | Tipo de exaustor local (cúpula, exaustão lateral, alojamento, etc.) | Consumo de ar extraído através do exaustor local, m3/hora | Número de exaustores no local | Resistência cumulativa de pressão ou exaustão, kg/cm² | quantidade de funcionarios, o tempo máximo de permanencia , horas | observações |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1021, 1022 - Instalação de Preparação do Equipamento de Neutralização |  |  |
| 1 | 102- Sala de análise química, V/incêndio-I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coifa de exaustão | 2 | 1 | 0,3 | de+20 a 25º C |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  | 1/8 |  |
| 2 | 104- Sala de manutenção de equipamentos e sala de pessoal, V/norm |  |  |  | de+20 a 25º C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/8 |  |
|  | Posto de trabalho |  | 2 | 0,6 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/8 |  |
| 3 | 108- Sala de equipamento secundário, V/norm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomba de vácuo | 1 | 1 | 0,3 | de+20 a 25º C | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/8 |  |
| 4 | 113- Sala de pesagem, V/ incêndio-I |  |  |  | de+20 a 25º C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/8 |  |

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASS. | DATA |
| Chefe eng. | Osmachko |  |  |
| Chefe de dep | Lavdenko |  |  |
| Chefe espec | Vinter |  |  |
| Diretor grupo | Blok |  |  |
| Controle | Blok |  |  |
| Projetista | Opanasovich |  |  |
| N.Controle | Volskaya |  |  |