| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO DELFIN OSAMU MIYAMARU CREA:0601039891 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO FERNANDO AUGUSTO SALLA CREA: 5060931586 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO DE LANÇAMENTO – LC ÁREA GERAL EQUIPAMENTO TÉCNICO PARA SEGURANÇA DO PERÍMETRO DO LOCAL MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.LС.0000.SC.ТSО1.ТSО2.M | 0 | Explanatory note. | 31/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 12/11/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

- INFORMAÇÕES GERAIS

O perímetro da área do complexo de lançamento será vigiado através de duas linhas equipadas com equipamentos de segurança visando evitar a intrusão indesejada.

Os equipamentos utilizados para o sistema devem permitir a modernização completa ou parcial durante a operação.

O  projeto possui duas linhas de detecção redundantes visando manter a vigilância contínua ao longo de todo o perímetro.

Visando eliminar os pontos cegos, as estradas de veículos e pedestres são monitoradas com o auxílio de sensores infravermelhos ativos, que consistem em receptores e transmissores colocados em posições opostas entre si. Os sensores são montados em suportes e o número de equipamentos é determinado de acordo com as exigências de confiabilidade do sistema de vigilância..

Os circuitos do equipamento de segurança são ligados ao dispositivo de alarme de segurança colocado na sala de plantão (sala 106) da Portaria (Prédio 1700).

- EQUIPAMENTOs de vigilância para a PRIMEIRA LINHA DE DETECÇÃO

O equipamento técnico de vigilância da primeira linha de detecção consiste de sensores de alarme lineares por radiofreqüência dispersas geograficamente - transmissor e receptor. O princípio de operação dos sensores é baseado na criação de um campo eletromagnético no espaço entre o transmissor e o receptor, formando uma zona de detecção na forma de uma elipsóide alongada e no registro das alterações no campo magnético quando um intruso cruza a zona de detecção.

Para eliminar os pontos cegos próximos das antenas, os sensores são colocados de forma tal que os feixes de uma zona cobrem os de outra, tornando assim impossível a passagem de um intruso sem ser detectado.

Os circuitos de alarme são ligados ao dispositivo de alarme de segurança colocado na sala de plantão (sala 106) da Portaria (Prédio 1700).

O equipamento e os cabos para instalação do equipamento técnico de segurança da primeira linha de detecção devem ser especificados de acordo com as condições ambientais do local de operação.

- EQUIPAMENTOs de Vigilância para a segunda linha DE DETECÇÃO

O equipamento técnico de vigilância da segunda linha de detecção consiste de sensores de rádiofrequencia conectados por fio. O princípio de operação dos anunciadores é baseado na criação de uma zona de detecção volumétrica em torno do elemento de detecção. O elemento de detecção consiste de dois fios isolados. O fio superior é fixado aos consoles dielétricos e o inferior é colocado no solo numa profundidade de 3-5 cm. Os fios são colocados em paralelo e formam a assim chamada "antena aberta". O transmissor é conectado em uma extremidade e o receptor na outra.

O transmissor e o receptor são montados nos consoles numa distância de 0,5 m da estrada principal. Eles são cobertos com capas (telas) para proteção contra chuva.

O comprimento da zona de detecção de cada dispositivo não é superior a 200 m.

Os circuitos de alarme são ligados ao dispositivo de alarme de segurança colocado na sala de plantão (sala 106) da Portaria (Prédio 1700).

O equipamento e os cabos para instalação do equipamento técnico de segurança da primeira linha de detecção devem ser especificados de acordo com as condições ambientais do local de operação.

- FONTE DE ALIMENTAÇÃO DOs EQUIPAMENTOs de vigilância de perímetro

Devem ser considerados no breaks externos como fonte redundante de energia para a alimentação dos equipamentos que compõem o sistema de vigilância perimetral do complexo de lançamento.

A fonte de alimentação do equipamento técnico de segurança deve possuir dois cabos de energia independentes e um disjuntor comutador automático da rede CC com tensão de 220 V e frequência de 60 Hz. A energia é fornecida a partir do painel elétrico instalado no prédio 1700.

Todo o sistema será aterrado conforme projeto específico para este assunto na disciplina elétrica deste projeto básico.

O equipamento e os cabos para instalação do equipamento técnico de segurança da primeira linha de detecção devem ser especificados de acordo com as condições ambientais do local de operação.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |