| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO DE LANÇAMENTO – LC INSTALAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE OXIDANTE PROJETO DE ARQUITETURA MEMORIAL DESCRITIVO – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS – 0700-0710-0740-0750 |

| CDI | 01.LC.0700.0710.0740.0750.AQ.ST.M | K | EXPLANATORY NOTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 30/10/2009 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

INSTALAÇÃO PARA abastecimento de oxidante - (Construção 0700)

- SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS

O prédio está localizado numa construção subterrânea de dois andares com planta horizontal retangular, com dimensões 60,0 m x 24, 0 m. O pé-direito do primeiro andar até a base das estruturas de apoio é de 3,3 m; do segundo andar, é 4,4 m. O pé direito duplo da sala até a base dos elementos de construção é de 8,0 m.

No primeiro andar do volume de dois andares nos eixos 1-11 e А-E há três grupos de entrada com caixas de escada, sala do equipamento de controle remoto do sistema de gás comprimido (ambiente 104), sala de painel pneumático do sistema de gás comprimido da estação de abastecimento de oxidante (105), sala de controle do equipamento de abastecimento (107), sala de bombas de abastecimento de oxidante (109), armazém de oxidante (111), sala do painel elétrico dos sistemas operacionais (113), sala do painel elétrico dos sistemas técnicos (114), locais de utilidades (vestiários, chuveiros, sanitários), depósito de sobressalentes e ferramentas (119), sala do painel pneumático (125), sala de para o reservatório de drenagem (126), sala de bombas de esgoto (128), sala de reservatório de líquido refrigerante (129), sala do equipamento secundário do sistema operacional (130), depósito de sobressalentes e ferramentas (131) e salas de reserva. As entradas do prédio são dotadas de antecâmaras com exaustão.

As salas de bombas de abastecimento de oxidante (109) e de armazém de oxidante (111) têm pé direito duplo, e são equipadas com ponte rolante com capacidade de içamento Q = 1,0 t.

Nos eixos 1-4 e A-B há uma sala com pé direito duplo equipada com duas monovias manuais com capacidade de içamento de 1,5 t.

No segundo andar há salas para equpamento secundário (204), equipamento de controle (205)das operações de pré-lançamento e lançamento, sistema de controle de gás (207), salas de insuflamento de ar (211) e de exaustão (212), transformadores de força do sistema operacional (213), transformadores de força do sistema técnico (214), depósito de sobressalentes e ferramentas (215), sala de funcionários do recebimento de oxidante e uma sala de reserva.

Nas paredes externas nos eixos 1 e 11, entre os eixos B-C, foram previstos furos de montagem com dimensões 4,0 x 4,0 m (H). A base para troca de tanques durante a operação fica na cota 0,000.

A construção da estação de abastecimento de oxidante é conectada com o prédio do complexo de lançamento (planta geral 1) por meio de um canal de arrasto (planta geral 11a) com dimensões 1.550 x 2.000 mm no eixo A entre os eixos 4-5.

As salas do transformador do equipamento de processamento (ambiente 213) e do transformador do equipamento técnico (214) contam com furos de montagem na laje do teto com dimensões 2,0 x 3,0 m.

- ACABAMENTO INTERNO

O acabamento interno dos locais é projetado conforme as funções tecnológicas dos ambientes.  Os materiais usados no acabamento dos ambientes são resistentes às intempéries, impermeáveis e adequados para limpeza mecânica molhada.

As paredes da construção impedem a entrada de água subterrânea e de chuva, poeira e outros contaminantes do meio ambiente nos locais, assim como oferece proteção para os equipamentos e aparelhos contra danos de animais roedores.

Os andares das salas técnicas são feitos de concreto armado, com composição impermeável e autonivelante, dotados de revestimento duro para evitar liberação de poeira e formação de faíscas.

Os pisos das caixas de escada, sanitários, locais de utilidade, corredores, câmaras de ventilação e salas de painéis elétricos são de cerâmica.

As portas internas são de madeira e metal.

- SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

O prédio de abastecimento de oxidante é uma construção semi-enterrada, com inclinação parcial do lado do complexo de lançamento.

O projeto estipula impermeabilização horizontal e vertical para oferecer proteção contra penetração de águas pluviais.

O prédio conta com estrutura com paredes externas independentes. A estrutura é de concreto armado monolítico.

- Fundações – laje de concreto armado moldado “in loco”.

As camadas de solo usadas como base sob a fundação.

Terreno firme compactado em camadas de 0,20m de espessura, na umidade ótima, para atingir 95% do proctor normal.

O solo deverá ter capacidade de carga бs≥ 0,2 MPа (2,0 kgf/cm2).

Devido ao alto nível de agressividade por sulfato contra o concreto deverá ser usado cimento resistente a sulfato para as peças em contato com o solo.

- Pilares – concreto armado moldado “in-loco”;

- Paredes externas - concreto armado moldado “in-loco”;

- Lajes dos pisos - concreto armado moldado “in-loco”;

As estruturas de concreto são em concreto estrutural fck ≥ 30 MPa com aço da armadura de CA50.

A resistência de projeto do concreto estrutural ≥ 30 MPa (300 Kgf/cm2)

A resistência de projeto do concreto de regularização é fck ≥ 7,5 MPa (75 Kgf/cm2)

Aço da armadura CA50

- MEDIDAS DE PRECAUÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

A construção pertence à Classe de Edificação Baixa P2 no grupo I – ocupação industrial de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga de emergência. Todas as portas abrem em direção às rotas de fuga. Haverá saídas de emergência diretas e independentes.

As estruturas do prédio devem ter os seguintes limites de Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF);

- Pilares - TRRF  30 min

- Vigas -  TRRF  30 min

- Piso-vigamento – TRRF  30 min

- Paredes (externas independentes) - TRRF  150 min

- Paredes internas sem apoio (partições) - TRRF  30 min

- Paredes independentes de caixa de escada - TRRF  150 min

- Lances de escada e patamares de escadarias - TRRF  30 min

- DADOS GERAIS

Área construída do local		–  1.556,00 m2

Área total				 –  2.225,00 m2

Volume estrutural total		– 13.545,00 m3

PÁTIO PARA COLOCAÇÃO DE TANQUES DE OXIDANTE (Construção 0710)

- SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

O local para disposição do tanque de oxidante é uma laje de concreto armado monolítico com estrutura de metal. O perímetro da laje é cercado por uma mureta de concreto de 200 mm de altura para evitar vazamento de oxidante em caso de derramamento.

O local para disposição do tanque de oxidante é projetado com concreto fck 30 MPa, o cimento deve ser resistente ao sulfato.

A resistência de projeto do concreto estrutural ≥ 30 MPa (300 Kgf/cm2)

A resistência de projeto do concreto de regularização é fck ≥ 7,5 MPa (75 Kgf/cm2)

Aço da armadura CA50

- DADOS GERAIS

Área construída do local					–  53,00 m2

Poço de drenagem - (Construção 0740)

O poço de drenagem tem planta horizontal retangular com dimensões 1.000 x 1.500 mm com cota superior de +9,450, e é feito de concreto armado monolítico.

O poço de drenagem é projetado com concreto fck ≥ 30 MPa

A resistência de projeto do concreto estrutural ≥ 30 MPa (300 Kgf/cm2)

A resistência de projeto do concreto de regularização é fck ≥ 7,5 MPa (75 Kgf/cm2)

O poço de drenagem tem planta horizontal retangular com dimensões 1.000 x 1.500 mm com cota superior de +9,450, e é feito de concreto armado monolítico.

O poço de drenagem é projetado com concreto fck ≥ 30 MPa

A resistência de projeto do concreto estrutural ≥ 30 MPa (300 Kgf/cm2)

A resistência de projeto do concreto de regularização é fck ≥ 7,5 MPa (75 Kgf/cm2)

Aço da armadura CA50

PASSAGEM PARA DUTOS DE ABASTECIMENTO E DRENAGEM - (Construção 0750)

Passagem subterrânea com seção 1,0 x 0,6 m (H) projetada para passagem de dutos de abastecimento e drenagem industrial, deve ser em concreto armado moldado “in-loco”.

As paredes e canais são impermeabilizados para evitar a entrada de águas pluviais.

A passagem subterrânea deve ser em concreto estrutural fck ≥ 30 MPa, o cimento deve ser resistente a sulfato.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboracão | Plygun |  |  |
| Verificacão | Plygun |  |  |