| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO DE LANÇAMENTO –LC ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO PROJETO DE ARQUITETURA MEMORIAL DESCRITIVO – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETO – 1000 –1010–1031-1032 |

| CDI | 01.LC.1000.1010.1031.1032.AQ.ST.M | M | EXPLANATORY NOTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 30/10/2009 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

ABRIGO PARA EQUIPAMENTO DE NEUTRALIZAÇÃO – COMBUSTÍVEL (Construção 1000)

ABRIGO PARA EQUIPAMENTO DE NEUTRALIZAÇÃO – OXIDANTE (Construção 1010)

- SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS

Os abrigos para equipamentos de neutralização de combustível e de oxidante são retangulares com dimensões axiais de 12,00 x 8,00 m; pé-direito da construção é de 4,50 m.

O local é cercado por tela de metal galvanizado; o portão, também telado, nas dimensões 4,00x4,00 m.

O piso projetado é de laje de concreto armado para coleta de efluentes industriais, cercado por uma mureta com 100 mm de altura.

- ACABAMENTO EXTERNO

Os fechamentos externos são de tela de metal galvanizado.

O beiral é de concreto aparente protegido com verniz. A soleira é de concreto desempenado.

A cobertura é plana, com sistema externo de coleta de águas pluviais.

Cobertura:

- Manta sintética de PVC

- Proteção térmica à base de chapas de EPS

- Enchimento de cimento-areia para dar a declividade necessária

- Laje de concreto armado

- SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

A cobertura do abrigo é constituída por laje de concreto armado apoiada em pilares também de concreto armado, com fechamentos externos de tela de aço galvanizado.

A estrutura é de concreto armado moldado “in loco”.

- Fundação – sapatas de concreto armado moldado “in loco”.

O solo deverá ter capacidade de carga бs≥ 0,2 MPа (2,0 kg/cm2).

- Pilares – concreto armado moldado “in loco”;

- Paredes externas – tela de metal galvanizado;

- Laje de cobertura – concreto armado moldado “in loco”.

Devido ao alto grau de agressão por sulfato do solo contra o concreto deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as peças em contato com o solo.

Para as fundações e estrutura de concreto armado será usado concreto fck≥30 MPa e aço para armadura CA 50.

Concreto de Regularização  fck≥7,5 MPa

4. DADOS GERAIS

Área de construção					– 102,90 m 2

Volume estrutural 		                                  – 465,00 m 3

PAREDES DE PROTEÇÃO (construção 1031 - 1032)

Paredes de proteção, com 10,00 m de comprimento e 4,00 m de altura.

Devido ao alto grau de agressão por sulfato do solo contra o concreto deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as peças em contato com o solo..

Para as paredes de proteção será usado concreto fck ≥30 MPa e aço para armadura CA 50.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe. | Osmachko |  |  |
| Chefe Dep. | Galich |  |  |
| Chefe Esp. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |