| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929- |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO - TSA Prédio auxiliar LAY OUT- SOLUÇÕES OPERACIONAIS BÁSICAS MEMORIAL DESCRITIVO |

| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCUMENTO DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 14/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |
| T3010 |

1.	DESIGNAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

O prédio auxiliar (0300) da Área de Armazenamento Temporário de componentes de propelente (TSA), foi projetado para as seguintes funções:

- para os operadores realizarem turnos contínuos para monitorar as condições de armazenamento dos componentes de propelente armazenados em tanques- contêineres dentro de armazéns;

- para gerenciar e coordenar os trabalhos executados na área de armazenamento temporário de componentes de propelente;

- para manter reuniões e instruções do pessoal operacional;

- para executar documentos de acompanhamento, para manter registros e certificados de registro;

- para armazenar peças sobressalentes, ferramentas e acessórios necessários para a manutenção e reparo de sistemas técnicos e avançados da área de armazenamento temporário de componentes de propelente;

- para apoio ao pessoal de serviço dentro e fora da área de armazenamento temporário de componentes de propelente, envolvido nos trabalhos ligados à recepção e despacho de contêineres- tanques com componentes de propelente, manutenção técnica das instalações de armazenamento de componentes de propelente e seus sistemas.

## 2. 	DESCRIÇÃO E CONSIDERAÇÕES SOBRE SOLUÇÕES DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS

O processo tecnológico aplicado do armazenamento de componentes de propelente em contêineres- tanques, localizados nas áreas de armazenamento, requer a vigilância constante (dia e noite) realizada em turnos pelo pessoal de serviço (pelo menos dois operadores), que devem executar:

- controle remoto constante dos níveis de pressão e temperatura no interior dos contêineres- tanques com combustível e oxidante;

- controle visual periódico das condições de armazenamento dos componentes de propelente armazenados em contêineres- tanques;

- supervisão externa e interna dos armazéns  temporários de componentes de propelente e outras instalações da área de armazenamento temporário de componentes de propelente;

- exame periódico dos contêineres- tanques  e equipamentos empregados;

- monitoramento das condições de operação e funcionamento de sistemas técnicos e equipamentos da área de armazenamento temporário e contêineres- tanques.

Dentro do prédio auxiliar (0300), a sala de plantão (sala 101) foi projetada como uma sala de plantão para execução dos turnos de vigilância. A sala está equipada com um local de trabalho automatizado para um funcionário de serviço, equipado com displays de vídeo para monitoração de sistemas técnicos e equipamento de serviço (sistema tecnológicos) de:

- Armazém temporário de oxidante (0100);

- Armazém temporário de combustível (0200);

- Estação de bombeamento de água para combate a incêndio (0610);

- Subestação (1100);

As informações de entrada sobre o funcionamento e estado operacional dos sistemas técnicos e sistemas operacionais são mostradas em monitores de vídeo na forma de circuitos simbólicos, gerados com base em esquemas de automação de sistemas técnicos funcionais e sistemas operacionais de prédios e instalações.

As informações sobre o estado operacional e funcionamento dos sistemas e equipamentos devem ser registradas em uma base de dados eletrônica e impressas.

A energia elétrica deve ser fornecida aos computadores através de unidades de alimentação ininterruptas.

Um sistema operacional confiável, como um daqueles projetados especificamente para aplicações de tarefas críticas, deve ser usado como um sistema operacional de tempo-real.

O gerenciamento e coordenação gerais dos trabalhos na área de armazenamento temporário de componentes de propelente durante períodos quando os contêineres-tanques com componentes de propelente, recebidos ou despachados durante uma fase operacional de preparação do Complexo de Lançamento, deve ser conduzido por um gerente de operação a partir da sala de coordenação (sala 114), equipado com um local de trabalho automatizado, dotado de telefone, alto falante e conexão de rádio.

A sala de instrução (sala 112) deve manter reuniões de pessoal e encontros operacionais, sendo projetada para reunir até 10 pessoas simultaneamente. Ela também deve estar equipada com um local de trabalho automatizado previsto para execução de documentos de acompanhamento, gravação de registros e certificados de registro etc.

A sala de documentação técnica (sala 115) destina-se ao armazenamento de documentação técnica.

Dependências especiais do prédio de serviço são projetadas para o pessoal e precisa-se manter as seguintes condições de temperatura e umidade :

- temperatura – variando de 20 a 25ºС acima de zero;

- umidade - variando de 60 até 80% na temperatura ( 25ºС.

De acordo com as exigências das normas e padrões, atualmente em vigor, para instalações de armazenamento de componentes de propelente, há dependências separadas previstas para estocagem de vestuários de trabalho destinados para operação respectivamente nas áreas de "oxidantes" e "combustíveis".

Em cada uma das referidas dependências, além de armários para colocação de uniformes, há armários especiais para guardar o equipamento de proteção individual (macacões, vestimenta de proteção, luvas de borracha, botas, máscaras de gás).

A sala de plantão (sala 101) projetada para um funcionário de serviço, deve ser fornecida com uma conexão constante comunicando a Área de Armazenamento Temporário dos contêineres-tanques com o gerente que trabalha no centro de lançamento e serviços de segurança do Centro de Lançamento.

Próximo ao Prédio auxiliar (0300) há um sítio denominado área para unidades de refrigeração (1900) para instalação de máquinas de refrigeração.

## 3.  	PROGRAMAÇÃO DE CICLOS DE TRABALHO

Junto com a supervisão contínua de 24 horas, realizada pelo pessoal de serviço e executada dentro do Prédio auxiliar (0300), devem ser conduzidos ciclos operacionais de trabalho no restante do prédio, semelhantes àqueles da área inteira do armazenamento temporário de componentes de propelente, com os principais ciclos operacionais sendo os seguintes:

- um período de preparação ao lançamento;

- período entre lançamentos.

Durante campanha de lançamento, o pessoal de serviço deverá trabalhar em um turno de 8 horas de duração (quando necessário em 2 turnos de 14 horas de duração) e o ciclo inteiro deverá durar até 10 dias.

Nos períodos entre lançamentos, o pessoal de serviço do prédio auxiliar (0300), deverá trabalhar de acordo com um esquema aprovado de programação de trabalhos na inspeção e manutenção técnica das instalações de armazenamento de componentes de propelente, compilado de acordo com manuais e instruções operacionais e também executar qualquer manutenção e reparo fora da programação. Regime de trabalho - 1 turno, 8 hora de duração.

4.	QUANTIDADE DE PESSOAL

O número total de pessoal efetivo no prédio de serviço na área de armazenamento temporário de componentes de propelente é de seis pessoas.

Algum pessoal técnico adicional pode ser empregado para trabalhos técnicos de manutenção e reparo. A quantidade de mão-de-obra deverá depender da necessidade específica.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF MINISTRY OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |
| Chefe eng. | Osmachko |  |  |
| Chefe de dep | Pavlenko |  |  |
| Chefe espec | Diadiuk |  |  |
| Diretor grupo | Katolichenko |  |  |
| Controle | Kamzist |  |  |
| Projetista | Shalygina |  |  |
| N.Controle | Diadiuk |  |  |