| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA armazem temporário de oxidante ARQUITETURA– SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS MEMORIAL DESCRITIVO – PRÉDIOS 0100/1601/1602/1603 |

| CDI | 01.TS.01.0100.AQ.ST.M | K | EXPLANATORY NOTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 | JRCL | NO | SRF |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 02/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |
| T2910 |

1.	PROJETO ARQUITETÔNICO

O prédio Armazém Temporário de Oxidante (0100) é um prédio retangular, térreo e com dimensões axiais de 61,0 х 24,0 m. O pé-direito livre do espaço coberto é de 11,32 m.

O nível do piso acabado tomado como referência 0,000, corresponde à cota de nível absoluto 40,940m.

O Anexo ao prédio, de 4 m de largura, entre os eixos 1-2, é executado em blocos pré-fabricados de concreto, com altura livre da estrutura do prédio de 3,50 m. A sala depósito coberto (sala 106), sala de painéis (sala 102), sanitário (sala 103), depósito de sobressalentes e ferramentas (sala 104) e box para bombas móveis (sala 105) situam-se no Anexo.

A sala de cilindros (sala 101) está equipada com roldana de Q=0,5 tonelada-força.

A sala depósito coberto para armazenamento temporário de oxidantes (sala 106) conta com ponte rolante apoiada de capacidade Q=50 toneladas-força.

O fechamento externo do espaço coberto é projetado com um painel de venezianas de alumínio e sistemas de fachada-cortina para a ventilação natural. O portão gradeado é de 4,5 x 4,5 metros.

Três chuveiros de emergência são projetados perto do prédio armazém temporário de oxidantes (0100) (construções 1601, 1602 e 1603).

Uma construção abrigo para filtros- absorvedores (0900) e um tubo metálico (0901) com Ø50 mm e 10 m de altura para conexão com o prédio. A construção tanque para resíduos industriais (1700) com capacidade de 4 m3, válvulas de desvio e um abrigo para instalação de filtros absorventes estão situados entre os eixos 10 e 13.

- ACABAMENTO INTERNO

O acabamento interno das salas é projetado de acordo com os processos tecnológicos.

Os pisos das salas de cilindros, depósito de sobressalentes e ferramentas e das bombas móveis serão feitos de concreto armado e à prova d'água. Os pisos deverão ser cerâmicos nos sanitários e na sala de painéis.

- ACABAMENTO EXTERNO

As paredes externas do anexo devem ser revestidas com placas de alumínio composto na cor branca. Os rodapés deverão ser de concreto aparente protegidos com verniz acrílico incolor fosco.

O telhado em arco está apoiado sobre treliças metálicas; a saída das águas pluviais será disposta externamente.

A cobertura é feita com:

- Conjunto formado por 2 telhas de alumínio e isolamento interno de lã de rocha, pintadas com resina acrílica à base de água, saturado com cerâmica sintética;

- treliças de aço pintadas;

- armações metálicas;

Cobertura do anexo:

- Manta sintética de PVC

- Proteção térmica à base de chapas de EPS;

- Laje de cobertura de concreto armado.

- PROJETO ESTRUTURAL

- Fundações - sapatas de concreto armado moldadas “in loco” .

- O solo deverá ter capacidade de carga Ϭs ( 0,2 Mpa ou 2,0 kgf/cm²

O reaterro das escavações das sapatas deverá ser compactado em camadas de 0,20 m de espessura, na umidade ótima para atingir 95% do Proctor Normal.

- As paredes do anexo entre eixos 1 e 2 – blocos pré-fabricados não estruturais de concreto;

- Fechamentos externos do espaço coberto - gradil em veneziana;

- Pilares – de concreto armado moldados “in loco”,

- Treliças – perfis metálicos L = 24,0 m laminados e soldados;

  - Viga de rolamento da ponte rolante – metálica, perfis laminados soldados;

  - Característica do aço dos perfis laminados - Aço A36 (ASTM):

  - Tensão da Ruptura= 400 à 500Mpa ou 4000 à 5000 Kgf/cm²

  - Tensão de Escoamento= 250Mpa ou 2500Kgf/cm².

As sapatas e os pilares em concreto armado moldado “in loco” são feitos com concreto estrutural: fck ( 30 MPa e aço  CA50.

Devido ao alto grau de ataque de sulfato pelo solo do local da construção sobre o concreto, deverá ser usado cimento resistente a sulfato para as peças em contato com o solo.

  - Concreto Magro = fck ( 7,5Mpa

  - Concreto Estrutural = fck ( 30MPa

- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

O prédio (0100) pertence à Classe de Edificação Baixa P2 no grupo L – ocupação explosivos de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de evacuação suficientes. Todas as portas abrem em direção às rotas de evacuação. Há saídas de emergência diretas das plataformas de serviço ao longo de 8-9 eixos coordenados.

Os elementos do prédio devem ter os seguintes limites de tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF), os quais deverão ser validados pelo Corpo de Bombeiros na ocasião da elaboração do projeto executivo :

- Paredes autoportantes não estruturais – TRRF 60 min;

- Paredes (autoportantes não estruturais externas) – TRRF 60 min;

- Pilares – TRRF 120 min.;

- Treliças do telhado – TRRF 120 min;

- Lajes de cobertura – TRRF 120, min;

- Paredes internas, não portantes (divisórias) – TRRF 15 min.

- DADOS GERAIS

Canteiro de obra:		1.543,75 m2

Área geral:			1.500,63 m2

incluindo anexos:		103,40 m2

Volume total:			19.998,50 m3

incluindo anexos:		449,80 m2

Chuveiro de emergência - (Construções 1601 a 1603)

As construções chuveiros de emergência (1601 a 1603) localizam-se perto das construções 0100 e 0200.

O prédio é de planta retangular, com dimensões axiais gerais de 4,0 x 2,0 m. O pé direito da estrutura é de 2,80 m.

- Fundação – sapata corrida de concreto armado..

As sapatas corridas das construções (1601), (1602), (1603), (1604), (1605) e (1606) deverão estar assentes em solo com capacidade de carga Ϭs( 0,2 Mpa ou 2,0 Kgf/cm² . O reaterro das escavações das sapatas deverá ser compactado em camadas de 0,20m de espessura, na umidade ótima para atingir 95% do Proctor Normal.

Os elementos de concreto armado serão feitos com concreto estrutural  fck ( 30, Mpa e concreto magro fck ( 7,5 MPa e aço CA 50.

- Paredes externas – autoportantes não estruturais, feitas de blocos pré-fabricados de concreto.

- Cobertura – laje de concreto armado de 120 mm.

Acabamento interno – revestimento de cerâmica. Os pisos nas salas são de cerâmica abrasiva.

Acabamento externo: paredes - revestidas com placas de alumínio composto na cor branca. O sóculo deverá ser de concreto aparente protegido com pintura de verniz acrílico incolor fosco.

O uso de outros materiais de acabamento com características similares é possível, desde que o cliente esteja de acordo.

DADOS GERAIS:

Canteiro de obra		– 8,00 m2

Área geral			– 6,84 m2

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |