| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA armazem temporário de COMBUSTÍVEL ARQUITETURA – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS MEMORIAL DESCRITIVO – PRÉDIOS 0200/1604/1605/1606 |

| CDI | 01.TS.0200.AQ.ST.M.01 | K | EXPLANATORY NOTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 | JRCL | NO | SRF |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 02/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |
| T2910 |

1.	ARMAZÉM TEMPORÁRIO DE COMBUSTÍVEL

1.1	Projeto Arquitetônico

O prédio Armazém Temporário de Combustível (0200) é um prédio retangular, de um andar em planta e dimensionado entre eixos de 38,0 х 24,0 m. A altura livre do espaço coberto é de 11,32 m.

O nível do piso acabado tomado como referência 0,000, corresponde à cota de nível absoluto 43,100m.

- Fundações - sapata corrida de concreto armado moldada “in loco” .

O solo deverá ter capacidade de carga Ϭs ( 0,2 Mpa ou 2,0 Kgf/cm² Paredes do Anexo entre eixos 1-2 – blocos pré-fabricados de concreto;

- Paredes externas do espaço coberto – esquadria com venezianas;

- Pilares – de concreto armado moldados “in loco”;

- Treliças – perfis metálicos  L = 24,0 m laminados soldados;

- Viga de rolamento da ponte rolante – seções metálicas laminados soldados.

Característica do aço dos perfis laminados - Aço A36 (ASTM):Tensão da Ruptura= 400 a 500 Mpa ou 4000 à 5000 Kgf/cm² ; Tensão de Escoamento = 250 Mpa ou 2500 kgf/cm².

As sapatas e os pilares em concreto armado moldados “in loco” são feitas com concreto estrutural fck ( 30 MPa e aço CA50.

Devido ao alto grau de ataque de sulfato pelo solo do local da construção sobre o concreto, deverá ser usado cimento resistente a sulfato para as peças em contato com o solo.

- Concreto Magro = fck ( 7,5 Mpa

- Concreto Estrutural = fck ( 30 Mpa

O Anexo, com 4 m de largura, será executado em blocos de concreto, entre os eixos 1-2, com altura livre da estrutura do prédio de 3,5 m. A sala de cilindros (sala 101), sala de painéis (sala 102), sanitário (103), depósito de sobressalentes e ferramentas (sala 104) e box para bombas móveis (sala 105) situam-se no Anexo.

A sala de cilindros (sala 101) será equipada com roldana de Q = 0,5 tf.

O depósito coberto (sala 106) para combustíveis será montado com uma ponte rolante apoiada com capacidade de Q = 50 tf.

A construção das paredes do painel externo do espaço coberto é projetada na forma de venezianas de alumínio apoiadas em sistemas de fachada-cortina para ventilação natural.

O portão gradeado é de 4,5 x 4,5 m.

O acabamento interno das salas é projetado de acordo com processos tecnológicos.

Os pisos das salas sala de cilindros (sala 101), depósito de sobressalentes e ferramentas (sala 104) e box para bombas móveis (sala 105) serão feitos de concreto armado e a prova d'água. Os pisos deverão ser cerâmicos no sanitário e na sala de painéis.

As paredes externas do Anexo devem ser revestidas com placas de alumínio composto na cor prata. Os rodapés deverão ser de concreto aparente protegidos com verniz acrílico incolor fosco.

O telhado em arco é apoiado sobre treliças metálicas; a saída de água é organizada externamente.

O depósito é coberto com:

- conjunto formado por 2 telhas de alumínio e isolamento interno de lã de rocha, pintadas com resina acrílica à base de água, saturado com cerâmica sintética;

- treliças de aço pintadas;

- armações metálicas;

A cobertura do Anexo:

- Manta sintética de PVC

- Proteção térmica à base de chapas de EPS;

- Laje de cobertura de concreto armado.

Três (3) chuveiros de emergência são projetados perto do prédio armazém temporário de combustível (0200), instalações (1604), (1605) e (1606).

A construção abrigo para filtros-absorvedores (0910) acoplado com a construção duto exaustor de metal de (0911) Ø50 mm e conexão de 10 m de altura para o prédio.

A construção tanque para resíduos industriais (1710) enterrado, de metal com capacidade de 4m3, para efluentes com conteúdo de combustível, no caso de derrame, localiza-se ao longo dos eixos 10-13.

O prédio (0200) pertence à Classe de Edificação Baixa P2 no Grupo L – ocupação explosivos de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de saída para evacuação suficientes. Todas as portas abrem em direção às rotas de saída para evacuação. Há saídas de emergência diretas das plataformas de serviço ao longo dos eixos 8-9.

Os elementos do prédio devem ter os seguintes limites de Tempo Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF) ), os quais deverão ser validados pelo Corpo de Bombeiros na ocasião da elaboração do projeto executivo :

- Paredes autoportantes não estruturais – TRRF 60, min;

- Paredes (autoportantes não estruturais externas) – TRRF 60, min;

- Colunas – TRRF 120, min;

- Treliças do telhado – TRRF 120, min;

- Lajes de cobertura – TRRF 120, min;

- Paredes internas, não portantes (divisórias) – TRRF 15, min;

1.2	Dados Gerais

Canteiro de obra:		968,60 m2

Área geral:			937,00 m2

incluindo anexos:		03,40 m2

Volume total:			12.725,55 m3

incluindo anexos:		449,80 m2

- Chuveiro de emergência

2.1	Projeto Arquitetônico

Os chuveiros de emergência (1604/1605/1606) localizam-se perto dos prédios armazém temporário de oxidante (0100) e armazém temporário de combustível (0200).

O prédio é de planta retangular, com dimensões axiais gerais de 4,0 x 2,0 m. O pé direito da estrutura é de 2,80 m.

- Fundação – sapata corrida de concreto armado.

As sapatas corridas dos prédios (1601), (1602), (1603), (1604), (1605) e (1606) deverão estar assentes em solo com capacidade de carga Ϭs ( 0,2 Mpa ou 2,0 kgf/cm²

O reaterro das escavações das sapatas deverá ser compactado em camadas de 0,20 m de espessura, na umidade ótima para atingir 95% do Proctor Normal.Os elementos de concreto armado serão feitos com concreto estrutural  fck ( 30 Mpa e concreto magro fck ( 7,5 MPa e aço CA50.

- Paredes externas – autoportantes não estruturais, feitas de blocos pré-fabricados de concreto.

- Cobertura – laje de concreto armado de 120 mm.

Acabamento interno – revestimento de cerâmica por toda a altura. Os pisos nas salas são de cerâmica abrasiva.

Acabamento externo: paredes - revestidas com placas de alumínio composto na cor branca. Os rodapés deverão ser de concreto aparente protegidos com verniz acrílico incolor fosco.

O uso de outros materiais de acabamento com características similares é possível, desde que o cliente esteja de acordo.

2.2	Dados Gerais

Canteiro de obra:	8,00 m2

Área geral:		6,84 m2

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |