| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA ARMAZÉM DE AMOSTRAS DE OXIDANTE E COMBUSTÍVEL ARQUITETURA – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS MEMORIAL DESCRITIVO– PRÉDIOS 0500, 0510 |

| CDI | 01.TS.0500.0510.AQ.M | K | EXPLANATORY NOTES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 | JRCL | NO | SRF |
| 00 | EMISSÃO INICAL | 02/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |
| T2910 |

1.	PROJETO ARQUITETÔNICO

As construções armazém de amostras de oxidantes (0500) e armazém de amostras combustível (0510) compreendem estruturas subterrâneas com dimensões em planta de 4,0 х 4,0 m, com a altura até a construção em aço é de 2,96 m.

O nível absoluto 44,640 é considerado como a cota de referência de 0,000.

- Fundação - sapatas corridas em concreto armado moldado “in loco”;

- O solo deverá ter capacidade de carga Ϭs ( 0,2 Mpa ou 2,0 Kgf/cm²;

- Telhado - de concreto armado moldado “in loco”;

- Paredes – de concreto armado moldado “in loco”.

Os elementos de concreto armado moldado "in loco" são feitos com concreto estrutural fck ( 30 Mpa, concreto magro fck ( 7,5 Mpa e aço CA50.

O acabamento interno das dependências do prédio deve corresponder aos procedimentos operacionais.

Os pisos são revestidos com cerâmica quimicamente resistente.

As paredes externas deverão ser revestidas com placas de alumínio composto na cor prata. O rodapé deve ser revestido com cerâmica fosca na cor cinza escuro.

2.	DADOS GERAIS

Canteiro de obra:		32,20 m2

Área geral:			24,70 m2

Volume l total:			87,70 m3

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |