| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA PORTARIA ARQUITETURA– SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS MEMORIAL DESCRITIVO– PRÉDIOS 0700, 0710 |

| CDI | 01.TS.0700.0710.AQ.М | K | EXPLANATORY NOTE | 27/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 | JRCL | NO | SRF |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 02/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |
| T2910 |

1.	PORTARIA

1.1	Projeto Arquitetônico

O prédio Portaria (0700) é uma construção de blocos de concreto de um andar, retangular em planta, com dimensões axiais gerais de 10,0 х 12,0 m; a altura até a estrutura da construção é de 3,0 m.

O nível do piso acabado tomado com a referência 0,000, corresponde à cota absoluta 44,800.

A construção é constituída de cobertura de laje plana impermeabilizada com manta sintética de PVC; a cobertura possui um sistema de coleta de águas pluviais. Há um terraço coberto ao redor do prédio principal para proteger dos raios de sol e proporcionar condições confortáveis.

A construção compreende uma sala de plantão (sala 106), sala geral do corpo da guarda (sala 102), sala para turno em descanso (sala 101), sanitários – masculino (sala 108) – feminino (109), sala de comando da guarda (sala 102), depósito de materiais de limpeza e medidor de água (sala 110), refeitório (sala 107) e sala de painéis (sala 104).

A construção é feita com paredes longitudinais autoportantes não estruturais.

- Fundações – em sapatas corridas de concreto armado, moldadas “in loco”;

- O solo deverá ter capacidade de carga Ϭs ( 0,2 Mpa ou 2,0 kgf/cm² ;

- O reaterro das escavações das sapatas deverá ser compactado em camadas de 0,20m de espessura, na umidade ótima para atingir 95% do Proctor Normal.Paredes externas são feitas de blocos pré-fabricados não estruturais de concreto.

- Laje de cobertura de concreto armado, moldado “in loco”.

Os elementos de concreto armado moldado “in loco” serão feitos com concreto estrutural  fck ( 30 MPa, concreto magro fck ( 7,50 MPa e aço CA50

O acabamento interno das dependências do prédio deve corresponder aos procedimentos operacionais.

Os pisos são revestidos com cerâmica.

As paredes externas devem ser revestidas com placas de alumínio composto na cor branca. O rodapé deve ser revestido com cerâmica fosca na cor cinza escuro. Alguns outros materiais de acabamento podem ser usados se aprovados pelo cliente

A construção pertence à Classe de Edificação Baixa P1 no grupo I – ocupação industrial de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga. Todas as portas abrem em direção às rotas de fuga.

Os elementos do prédio devem ter os seguintes limites de Tempos de Requeridos de Resistência ao fogo (TRRF):

Paredes autoportantes não estruturais – TRRF 60, min;

- Paredes (autoportantes não estruturais externas) – TRRF 60, min;

- Paredes internas, não portantes (divisórias) – TRRF 15, min;

- Cobertura – TRRF 30, min.

- Pilares – TRRF 30 min

1.2	Dados Gerais

Canteiro de obra:		224,00 m2

Área geral:			120,00 m2

Volume total:			616,50 m3

2.	ABRIGO PARA CARRO DE PATRULHA

2.1	Projeto Arquitetônico

A construção abrigo para carro de patrulha (0710) é retangular em planta, com dimensões axiais de 7,0 х 4,2 m. O abrigo tem 3,48 m de altura.

O nível do piso acabado tomado com a referência 0,000, corresponde à cota absoluta 44,800.

- Pilares metálicos.

- Fundação - sapatas de concreto armado moldado “in loco”;

- Telhado – telhas zipadas de alumínio apoiadas treliças metálicas curvas.

Ao longo dos eixos 1 e B, o prédio possui venezianas, com 1,8 m de altura.

2.2	Dados Gerais

Canteiro de obra:		28,00 m2

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |