| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA ABRIGOS PARA FILT ROS ABSORVEDORES ARQUITETURA – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS MEMORIAL DESCRITIVO – PRÉDIOS 0900/0910/0920/0930/0901/0911/0921/0931/1200/1300/1700/1710 |

| CDI | 01.TS.0900.1601.1700.AQ.M | P | EXPLANATORY NOTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 02/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

1.	ABRIGOS PARA FILTROS - ABSORVEDORES (Construções 0900, 0910, 0920 e 0930)

1.1	Projeto Arquitetônico

Os locais das construções 900 e 910 situam-se perto dos armazéns (0100) e (0200).

As construções cobertas para filtros absorvedores são retangulares em planta com dimensões axiais de 5,0 х 2,6 m (construções 900 e 910), 5,0 х 3,0 m (construções 920 e 930). A altura da cobertura até o teto da construção é de 3,00 m.

As construções são equipadas com uma talha elétrica de corrente, com capacidade de carga de 0,5 tf.

- Fundações - sapatas de concreto armado moldado “in loco”;

- Pilares –de concreto armado moldado “in loco”, seção transversal de 300х300 mm.

- Laje de cobertura – de concreto armado moldada “in loco”, 160 mm de espessura.

Os elementos de concreto armado serão feitos com concreto estrutural fck ( 30,Mpa, concreto magro fck ( 7,5Mpa e aço CA50.

Acabamento externo: as colunas devem ser revestidas com placas de alumínio composto na cor prata.

1.2	Dados Gerais

Canteiro de obra:	21,30 m2

2.	Tubo de escape de metal de Ø 50 mm, 10,0 m de Altura - Construções 0901 e 0911 / Tubo de escape de metal de Ø 70 mm, 10,0 m de Altura - Construções 0921 e 0931

A torre em treliça metálica de 10,0 m de altura é usada como estrutura de suporte para o tubo de escape. A torre é feita de tubos de aço.

- Fundações – sapata de concreto armado moldadas “in loco”,;

Os elementos de concreto armado serão feitos com concreto estrutural fck ( 30,Mpa, concreto magro fck ( 7,5Mpa e aço CA50.

3.	CERCA EXTERNA DE ALAMBRADO, 2,5 m de Altura - Construção 1200

A cerca externa de alambrado de aço tem formato trapezoidal, dimensões de 429,7m (lado maior) e 238,35m (lado menor).

- Fundações - sapata de concreto armado moldado “in loco”;

- Mourões – concreto armado pré-fabricado

- Tela – metálica com revestimento anti-corrosivo.

4.	CERCA INTERNA DE ARAME FARPADO, 2,5m de Altura - Construção 1300

A cerca interna de arame farpado tem formato trapezoidal, dimensões de 379,75m (lado maior) e 216,6m (lado menor).

- Fundações - sapata de concreto armado moldado “in loco”;

- Mourões – concreto armado pré-fabricado.

- Tela – metálica com revestimento anticorrosivo.

5.	TANQUE PARA RESÍDUOS INDUSTRIAIS - Construções 1700 e 1710

Os tanques de capacidade de 4 m3, destinam-se para a coleta de águas residuais contendo componentes de propelentes, no caso de vazamento.

As construções situam-se perto dos armazéns (0100) e (0200).

O fosso, dimensão de 2,4 х 3,2 m, para fazer a manutenção do reservatório metálico, capacidade de 4,0 m3, deve ser feito de concreto armado moldado “in loco”.

Os elementos de concreto armado serão feitos com concreto estrutural  fck ( 30,Mpa e concreto magro fck ( 7,5MPa e aço CA 50.O solo deverá ter capacidade de carga Ϭs ( 0,2 Mpa ou 2,0 kgf/cm².

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NAME | SIGN | DATE |
| Chief Eng. | Osmachko |  |  |
| Head of dpt | Galich |  |  |
| Chief Spec. | Gubenko |  |  |
| Executor | Plygun |  |  |
| Control | Plygun |  |  |