| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO PREDIAL ARQUITETURA– SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS MEMORIAL DESCRITIVO – PRÉDIOS 2100-2200-2300 |

| CDI | 01.TS.2100.2200.AQ.M | K | EXPLANATORY NOTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 | JRCL | NO | SRF |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 02/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |
| T2910 |

1.	INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL DE 8 l/sec - Construção 2100

1.1	Projeto Arquitetônico

É uma construção subterrânea com dimensões axiais de 3,4 х 1,5 m. A altura até o teto da construção é de 1,6 m. Haverá dois poços de Ø700 mm.

- Fundações - laje de concreto armado moldado “in loco”

- Paredes - concreto armado moldado “in loco”,.

- Laje de cobertura – concreto armado moldado “in loco”.

1.2	Dados Gerais

Canteiro de obra:		5,10 m2

Volume total:			6,22 m3

2.	INSTALAÇÃO de tratamento de esgoto PREDIAL - Construção 2200

2.1 	Projeto Arquitetônico

A construção instalação de tratamento do sistema de esgoto predial (2200) é uma construção de estrutura de concreto e alvenaria de blocos de concreto, de um único andar, com dimensões axiais de 8,5 х 3,25m. A altura até a parte inferior da cobertura é de 2,5 m.

O nível do piso acabado do andar térreo é cota de referência de 0,000, que corresponde ao nível absoluto 40,370.

A construção é constituída de blocos de concreto, a cobertura é plana impermeabilizada com manta de PVC; com um sistema de coleta de águas pluviais.

A construção compreende sala de engenharia e utilidades (sala 101), sala de painéis (sala 102) com saída separada para o exterior. Há reservatórios para águas residuais nos eixos 1-2 abaixo da cota de 0,000.

A construção foi dotada de paredes longitudinais estruturais.

Fundações em sapatas corridas, feitas de concreto armado moldado “in loco”;

- O solo deverá ter capacidade de carga Ϭs( 0,2 Mpa ou 2,0 Kgf/cm²

- Paredes externas são feitas de blocos de concreto  estrutural.

- Cobertura - laje de concreto armado moldado “in loco”

Os elementos de concreto armado moldado “in loco” serão feitos com concreto fck ( 30 Mpa e concreto magro fck ( 7,5 Mpa e aço CA50.

O acabamento interno das dependências do prédio deve corresponder aos procedimentos operacionais. Outros materiais com as mesmas características podem ser usados se aprovados pelo cliente

O piso é revestido com cerâmica.

As paredes externas devem ser revestidas com placas de alumínio composto na cor branca. As colunas e o parapeito devem ser revestidos com placas de alumínio composto na cor prata. As venezianas devem ser de alumínio anodizado na cor natural. As portas na sala de serviços gerais e na sala de comando são de metal, pintadas na cor prata. Os rodapés e a escada de acesso devem ser de concreto aparente protegido por verniz acrílico incolor. As bandas de rodagem e o piso da escadaria são revestidos com cerâmicas de superfície áspera antiderrapante.

Recomenda-se utilizar na laje de cobertura impermeabilização com manta de PVC e isolamento térmico com chapas de EPS. Alguns outros materiais com as mesmas características podem ser usados se aprovados pelo cliente

A construção pertence à Classe de Edificação Baixa P1 no grupo I – ocupação industrial de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga. Todas as portas abrem em direção às rotas de fuga.

Os elementos do prédio devem ter os seguintes limites de Tempo Requeridos de Resistência ao fogo (TRRF):

- Paredes autoportantes estruturais – TRRF 60, min

- Paredes internas, não portantes (divisórias) – TRRF 15, min;

- Lajes de cobertura – TRRF 30, min.

2.2	Dados Gerais

Canteiro de obra:			37,62 m2

Área geral:				36,59 m2

Volume total:				146,10 m3

Incluindo abaixo da cota 0,000:	56,90 m3

3.	Estação ELEVATÓRIA de esgoto - Construção 2300

3.1	Projeto Arquitetônico

Trata-se de uma construção subterrânea, de 2,1m de diâmetro e 4,8m de altura.

- Fundação de laje de concreto armado moldado “in loco”

- Paredes são de concreto armado moldado “in loco”.

3.2	Dados Gerais

Canteiro de obra:		46 m2

Volume estrutural total:	16,6 m3

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |