| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO ABRAHÃO SALITURE NETO CREA: 0500180280 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA CHUVEIROS DE EMERGÊNCIA HIDRÁULICA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO MEMORIAL DESCRITIVO – INSTALAÇÕES 1601, 1602, 1603 |

| CDI | 01.TS.1601-1603.HD.M | 0 | EXPLANATORY NOTE | 24/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 25/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |
| T2910 |

1.	DADOS INICIAIS

- soluções arquiteturais e de projeto;

- soluções tecnológicas.

2.	SOLUÇÕES DE PROJETO

As instalações de chuveiro de emergência (1601, 1602, e 1603) deverão ter as seguintes instalações:

- sistema de abastecimento de água (B1);

- sistema de esgoto industrial (K3)

3.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O fluxo de água fria calculado é estimado em: Q = 0,5 l/seg, Qh = 1,8 m3/hora, Qdia. = 0,9 m³/dia.

A pressão de água requerida pelo projeto é de 0,15 MPa, proporcionada devido à pressão da rede de abastecimento de água externa

As redes são constituídas de tubos de pressão de PVC com diâmetro de Ø20х1,5 mm e sua instalação deve embutida ou enterrada.

Os registros devem ser válvulas de latão com esfera acoplada.

4.	sistema de esgoto industrial

A água de esgoto contaminada por agente oxidante deverá ser drenada para o tanque para resíduos industriais de 4 m3 (construção 1700).

A tubulação do sistema de esgoto industrial é formada por tubos de aço inoxidável com diâmetro de Ø53х7,0, Ø80х4 mm.

A vazão do esgoto sanitário é estimado em 0,90 m³/dia, 1,80 m³/hora.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |