| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO ABRAHÃO SALITURE NETO CREA: 0500180280 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA CHUVEIROS DE EMERGÊNCIA HIDRÁULICA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO MEMORIAL DESCRITIVO – INSTALAÇÕES 1604, 1605, 1606 |

| CDI | 01.TS.1604-1606.HD.M | 0 | EXPLANATORY NOTE | 14/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 05/10/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

1.	DADOS INICIAIS

- soluções arquitetônicas e de projeto;

- soluções tecnológicas.

2.	SOLUÇÕES DE PROJETO

O prédio deverá ter as seguintes instalações:

- sistema de abastecimento de água (B1);

- sistema de esgoto industrial (K3);

3.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O fluxo de água fria deverá ser calculado de acordo com os serviços e é igual a:

q = 0,5 l/seg, QH = 1,8 m3/hora, Qdia. = 0,9 m³/dia.

A pressão de água necessária calculada em projeto no ponto de entrada do sistema de fornecimento de água do prédio é de 0,15 MPa, garantida por pressão no sistema de água externo.

As linhas são compostas por tubos PVC de Ø20х1,5, mm e e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

Os registros devem ser válvulas de latão com esfera acoplada.

4.	sistema de esgoto SANITÁRIO

A água de esgoto proveniente do chuveiro de emergência deverá ser drenada para tanque para resíduos induistriais de 4 m3 (1700).

A tubulação do sistema de esgoto industrial é formada por tubos de aço inoxidáveis com diâmetro de Ø53х7,0, Ø80х4,0 mm. A instalação desse sistema deve ser embutida ou enterrada.

A vazão do esgoto sanitário é estimado em 0,90 m³/dia, 1,80 m³/hora.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |