| + |
| --- |
| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO ABRAHÃO SALITURE NETO CREA: 0500180280 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA TANQUES PARA RESÍDUOS DO LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO HIDRÁULICA – SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.1800-1810. HD.M | 0 | EXPLANATORY NOTE | 14/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 25/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |
| T2910 |

1.	INFORMAÇÕES INICIAIS DO PROJETO – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

O tanque para resíduos do laboratório físico-químico (1800) é destinado à coleta de efluentes industriais contendo componentes propelentes (oxidante), e o tanque para resíduos do laboratório físico-químico (1810) é destinado à coleta de efluentes industriais contendo componentes propelentes (combustível) provenientes do equipamento de processo em laboratório físico-químico (0400). A vazão é de 0,280 m3/dia, 0,04 m3/hora e 0,121/seg.

Cada reservatório tem capacidade de 1m3, e é equipado com comporta de entrada com capa hermética, dispositivo de medição de nível de líquido, duto de ventilação e tubulação de fornecimento.

O duto de ventilação é equipado com um filtro absorvente.

O reservatório, as tubulações e as estruturas auxiliares deverá ser em aço inoxidável.

O reservatório é encaixado no local em um orifício feito de concreto armado e coberto com uma capa de metal removível.

Os efluentes provenientes do reservatório deverão ser bombeados para um recipiente móvel e depois utilizados nas unidades de neutralização pelo método de queima de alta temperatura.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |