| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO CENTRO DE COMANDO – CP PORTARIA ARQUITETURA MEMORIAL DESCRITIVO – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS – 0300 - 1200 |

| CDI | 01.CP.0300/1200.AQ.ST.M | K | EXPLANATORY NOTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 06/11/2009 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

# PORTARIA - (Contrução 0300)

# Soluções arquitetÔNICAS

O desenvolvimento da parte do projeto de engenharia "Soluções Tecnológicas" é feito de acordo com os dados iniciais do Escritório Estatal de Engenharia "Yuzhnoe" - "Cyclone-4" denominado “Exigências quanto a objetos e sistemas colocados na área do Posto de Comando” (edição 2).

O prédio da portaria é uma construção de pavimento único e planta baixa retangular, com dimensões gerais de 10,0 por 12,0 m e pé-direito de 3,0 m.

O prédio possui uma cobertura plana de laje de concreto impermeabilizada com manta de PVC, com saída de águas pluviais organizada externamente. Em torno do prédio há uma varanda projetada para fornecer proteção contra luz solar e proporcionar condições de conforto.

O prédio contem uma sala de plantão, uma sala geral do corpo da guarda, uma sala para turno em descanso, uma sala para o comando da guarda, sanitários com chuveiros, uma sala para depósito de material de limpeza, um refeitório e uma sala de painéis.

- ACABAMENTO INTERNO

O acabamento interno das dependências é projetado de acordo com a designação tecnológica da premissa proposta.

Os pisos nas dependências são de cerâmica. Na sala de painéis, os pisos são de concreto com acabamento impermeabilizante, com revestimento duro para evitar a formação de centelhas.

As portas internas são de madeira.

- ACABAMENTO EXTERNO

As paredes externas devem ser guarnecidas com placas de alumínio composto na cor branca.

As estruturas de concreto armado ficarão aparentes  protegidas com verniz..

Rodapés das paredes revestidos com cerâmica fosca na cor cinza escuro.

Portas e janelas externas são de alumínio.

Cobertura:

- Manta sintética de PVC;

- Camada de proteção térmica com EPS;

- Argamassa de regularização de cimento-areia;

- Laje de concreto armado.

# SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

O prédio possui uma estrutura mista: vigamento de concreto e paredes longitudinais e transversais autoportantes.

- Fundações –  sapata simples em concreto armado moldado “in-loco”

O solo deverá ter capacidade de carga бs≥ 0,2 MPа (2,0 kgf/cm2).

Devido ao alto grau de agressão por sulfato do solo, contra o concreto, deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as estruturas que tenham peças em contato com o solo.

O aterro e reaterro das escavações devem ter a camada compactada em camadas de 0,20m de espessura na umidade ótima, para  atingir 95% do  proctor normal.

- Paredes externas – são em blocos de concreto.

- Laje do teto - concreto armado moldado “in loco”.

As estruturas de concreto devem ser utilizadas o concreto estrutural com resistência fck≥ 30MPa com aço da armadura CA50.

A resistência de projeto do concreto estrutural é fck ≥ 30 MPa.

A resistência de projeto do concreto de regularização é fck ≥ 7,5 MPa.

Aço da armadura CA50

# MEDIDAS DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO.

A construção pertence à Classe de Edificação Baixa P1 no grupo I – ocupação industrial de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga de emergência. Todas as portas abrem em direção às rotas de fuga. Haverá saídas de emergência diretas e independentes.

As estruturas do prédio devem ter os seguintes limites de Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF);

- Paredes autos sustentáveis – TRRF  120 min

- Pilares – TRRF  30 min

- Paredes internas não de apoio (divisórias) – TRRF  30 min

- Piso de passagem – TRRF  30 min

# DADOS  GERAIS:

- Área de desenvolvimento do sítio		– 224,00 m2

- Área total					– 120,00 m2

- Volume estrutural total				– 616,50 m3

MURO (Construção 1200)

O muro é constituido por painéis pré-moldados de concreto armado de 2,5 m de altura. Os painéis são apoiados nas fundações em sapatas de concreto armado pré-moldadas do tipo encaixe com embutimentos adicionais.

Prevê-se a presença de 2 portões e de 1 cancela.

A resistência de projeto do concreto estrutural é  fck ≥ 30 MPa.

Aço da armadura CA50

O solo deverá ter capacidade de carga бs≥ 0,2 MPа (2,0 kgf/cm2).

Devido ao alto grau de agressão por sulfato do solo, contra o concreto, deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as estruturas que tenham peças em contato com o solo.

O aterro e reaterro das escavações devem ter a camada compactado em camadas de 0,20m de espessura na umidade ótima, para  atingir 95% do  proctor normal.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe. | Osmachko |  |  |
| Chefe Dep. | Galich |  |  |
| Chefe Esp. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |