| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO CENTRO DE COMANDO – CP ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO ARQUITETURA MEMORIAL DESCRITIVO – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS–0500–0600–0700-0800-0900 |

| CDI | 01.CP.0500.AQ.ST.M | K | EXPLANATORY NOTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 06/11/2009 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

# ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO - (Construção 0500)

# Projeto DE arquitetura

O projeto da seção "Soluções Tecnológicas" do plano é executado de acordo com os dados iniciais do Escritório Estatal de Engenharia "Yuzhnoe" "Cyclone-4", "Exigências quanto a instalações e sistemas localizados na área do centro de Comando e Controle de Lançamentos’’ (2º edição).

A estação de bombeamento de água para combate a incêndio é um prédio de pavimento único, com dimensões axiais de 3,0 Х 7,0 m e pé-direito de 2,6 m.

A cobertura é plana de laje de concreto impermeabilizada com manta de PVC, provida de drenagem de águas pluviais externa.

O prédio comporta uma casa de máquinas e a sala de paineis.

- ACABAMENTO INTERNO

O acabamento interno das salas é projetado de acordo com os processos tecnológicos.

Os pisos nas salas são em cerâmica.

  - ACABAMENTO EXTERNO

As paredes externas do anexo devem ser revestidas com placas de composto de alumínio na cor branca.

O rodapé das paredes deve ser revestido com cerâmica fosca na cor cinza escuro.

Portas e janelas externas são de alumínio.

Cobertura:

- Manta sintética de PVC;

- Camada de proteção térmica com EPS;

- Argamassa de regularização de cimento-areia;

- Laje de concreto armado.

# SOLUÇÕES DE CONSTRUÇÃO

A estrutura é composta por paredes longitudinais e transversais externas unidas por meio de lajes de cobertura de concreto armado moldado “in loco”.

- Fundação – sapata simples e sapata corrida de concreto armado moldadas “in loco”.

O solo deverá ter capacidade de carga бs≥ 0,2 MPа (2,0 kgf/cm2).

Devido ao alto grau de agressão por sulfato do solo, contra o concreto, deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as estruturas que tenham peças em contato com o solo.

O aterro e reaterro das escavações deve ter a camada compactado em camadas de 0,20m de espessura na umidade ótima, para  atingir 95% do  proctor normal.

- Paredes externas - são em blocos de concreto;

- Laje  - concreto armado moldado “in loco”.

As estruturas de concreto deve ser utilizado o concreto estrutural com resistência fck ≥ 30 MPa com aço da armadura CA50.

A resistência de projeto do concreto estrutural é  fck ≥ 30 MPa.

A resistência de projeto do concreto de regularização é fck ≥ 7,5 MPa.

Aço da armadura CA50

# MEDIDAS DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO

A construção pertence à Classe de Edificação Baixa P1 no grupo I – ocupação industrial de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga de emergência. Todas as portas abrem em direção às rotas de fuga. Haverá saídas de emergência diretas e independentes.

As estruturas do prédio devem ter os seguintes limites de Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF);

- Paredes de suporte de carga – TRRF  120 min

- Colunas – TRRF  30 min

- Paredes internas não de suporte (divisórias) – TRRF  30 min

- Placas do piso – TRRF  30 min

# DADOS GERAIS:

- Área geral								– 17,04 m2

- Volume estrutural total						– 44,20 m2

RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO - (Construção 0600)

# Projeto estruturaL

O reservatório de água para combate a incêndio, com capacidade de 150 m3, é uma estrutura semienterrada com dimensões axiais de 15,0 Х 6,0 m, com altura em relação à laje do teto de 3,800 m.

- Fundações – placas de concreto armado moldado;

O solo deverá ter capacidade de carga бs≥ 0,2 MPа (2,0 kgf/cm2).

Devido ao alto grau de agressão por sulfato do solo, contra o concreto, deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as estruturas que tenham peças em contato com o solo.

O aterro e reaterro das escavações devem ter a camada compactado em camadas de 0,20m de espessura na umidade ótima, para  atingir 95% do  proctor normal.

- Cobertura – laje de concreto armado moldado “in loco”;

- Paredes - concreto armado moldado “in loco”.

As estruturas de concreto deve ser utilizado o concreto estrutural com resistência fck 30≥ MPa com armação aço da armadura CA50.

A resistência de projeto do concreto estrutural é  fck ≥ 30 MPa.

A resistência de projeto do concreto de regularização é fck ≥ 7,5 MPa.

Aço da armadura CA50

# DADOS GERAIS:

- Área de desenvolvimento					–  78,00 m2

- Volume estrutural total					– 150,00 m3

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PREDIAL - (Construção 0700)

# projeto de arquitetura

A estação de tratamento de esgoto predial com capacidade de 4,0 m3/dia, é um edifício de pavimento único, com dimensões gerais de 8,5 por 3,25 m e pé-direito de  2,5 m.

O prédio é executado em blocos pré-fabricados de concreto com cobertura de laje plana, provida de drenagem de águas pluviais do tipo externa.

A sala de painéis possui uma saída separada diretamente para a área externa. Os tanques de concreto armado moldado para esgotos estão localizados abaixo da marca 0,000, entre os eixos 1-2.

  - Acabamento interno

O acabamento interno das salas é projetado de acordo com seu propósito.

Os pisos nas salas são acabados com cerâmica.

- acabamento externo

As paredes externas do anexo devem ser guarnecidas com placas de alumínio composto na cor branca.

O rodapé das paredes deve ser revestido com cerâmica fosca na cor cinza escuro.

Portas e janelas externas são de alumínio.

Cobertura:

- Manta sintética de PVC;

- Camada de proteção térmica com EPS;

- Argamassa de regularização de cimento-areia;

- Laje de concreto armado.

# Projeto estruturaL

As paredes longitudinais do prédio são projetadas para suportar carga.

- Fundação – sapatas corridas em concreto armado moldado “in-loco”.

O solo deverá ter capacidade de carga бs≥ 0,2 MPа (2,0 kgf/cm2).

Devido ao alto grau de agressão por sulfato do solo, contra o concreto, deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as estruturas que tenham peças em contato com o solo.

O aterro e reaterro das escavações devem ter a camada compactada em camadas de 0,20m de espessura na umidade ótima, para  atingir 95% do  proctor normal.

- Paredes externas - são em blocos pré-fabricados de concreto;

- Laje – em concreto armado moldado “in loco”.

As estruturas de concreto deve ser utilizado o concreto estrutural com resistência fck≥ 30 MPa com armação aço da armadura CA50.

A resistência de projeto do concreto estrutural é  fck ≥ 30 MPa.

A resistência de projeto do concreto de regularização é fck ≥ 7,5 MPa.

Aço da armadura CA50

# MEDIDAS DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO

A construção pertence à Classe de Edificação Baixa P1 no grupo I – ocupação industrial de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga de emergência. Todas as portas abrem em direção às rotas de fuga. Haverá saídas de emergência diretas e independentes.

As estruturas do prédio devem ter os seguintes limites de Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF);

- Paredes de sustentação de carga – TRRF  120 , min

- Pilares – TRRF  30 , min

- Paredes internas, de não sustentação – TRRF  30 , min

- Lajes do piso – TRRF  30 , min

# 6.	Dados  GERAIS:

- Área de desenvolvimento				–  37,72 m2

- Área geral						–  35,25 m2

- Volume estrutural total				– 144,70 m3

- incluindo abaixo da marca 0,000			–   56,90 m3

# POÇO DE COLETA DE SEDIMENTOS Ø 1.0 м (Construção 0800)

# Soluções DE construção.

Estrutura enterrada de Ø1000 mm. Profundidade – 2,69 m até o topo da comporta.

- Fundações – placa de concreto armado moldado.

O solo deverá ter capacidade de carga бs≥ 0,1 MPа (1,0 kgf/cm2).

Devido ao alto grau de agressão por sulfato do solo, contra o concreto, deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as estruturas que tenham peças em contato com o solo.

O aterro e reaterro das escavações devem ter a camada compactada em camadas de 0,20m de espessura na umidade ótima, para  atingir 95% do  proctor normal.

- Paredes – concreto armado moldado “in loco”;

- Laje  – concreto armado moldado “in loco”.

As estruturas de concreto deve ser utilizado o concreto estrutural com resistência fck≥ 30 MPa com armação aço da armadura CA50.

A resistência de projeto do concreto estrutural é  fck ≥ 30 MPa.

A resistência de projeto do concreto de regularização é fck ≥ 7,5 MPa.

Aço da armadura CA50

# DADOS GERAIS:

Área de desenvolvimento				– 0,80 m2

# ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO Ø 1.5 m (Construção 0900)

# Soluções DE construção.

A estação de bombeamento de esgoto é uma estrutura subterrânea de Ø1500 mm. Profundidade – 5,5 m até o topo da comporta metálica.

- Fundações – Placas de concreto armado moldado. “in-loco”

O solo deverá ter capacidade de carga бs≥ 0,1 MPа (1,0 kgf/cm2).

Devido ao alto grau de agressão por sulfato do solo, contra o concreto, deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as estruturas que tenham peças em contato com o solo.

- O aterro e reaterro das escavações devem ter a camada compactada em camadas de 0,20m de espessura na umidade ótima, para  atingir 95% do  proctor normal.

- Paredes - concreto armado moldado “in loco”.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe. | Osmachko |  |  |
| Chefe Dep. | Galich |  |  |
| Chefe Esp. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |