PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

1 - INTRODUÇÃO

O presente Projeto Básico Ambiental PBA, destinado ao projeto  de  reflorestamento em faixas de preservação permanente com espécies nativas e ecológicamente adaptadas na orla do futuro reservatório, refere-se ao aproveitamento Hidrelétrico (AHE) Corumbá IV, situado no rio Corumbá, na região do Entorno de Brasília, Estado de Goiás.

Este volume compõe a série de estudos destinados à obtenção da Licença de Instalação (LI) conforme estudos e documentos anteriores aprovados pela AGMARN - Agência Goiana de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

2 - JUSTIFICATIVA

A implantação de reservatórios utilizados para fins de geração de energia elétrica expõe quase sempre, a situação efetiva da conservação ambiental em seu entorno, quando se aborda a questão da faixa de preservação permanente. Esta faixa com 100m de largura destina-se exclusivamente à proteção do lago que será formado e por isto mesmo, deve possuir características de conservação que permitam o seu aproveitamento como uma faixa de transição entre as áreas de entorno e o reservatório. No caso em tela será necessário a recuperação desta faixa, devido às seguintes condicionantes ambientais críticas encontradas:

- ocupação dos fundos de vale para  implantação de atividades da pecuária, agricultura e posteriormente olerícola;

- utilização constante das propriedades rurais, sem a observação de medidas básicas de conservação dos solos, como curvas de nível, cortinas verdes e faixas de proteção fitossanitária com vegetação nativa.

- falta de política de educação ambiental concreta junto aos produtores rurais, e

- deficiência  de fiscalização e monitoramento  ambiental oficial nas propriedades rurais.

3 - OBJETIVOS

3.1 - OBJETIVO GERAL

O presente projeto tem como objetivo recuperar as faixas ciliares e estabelecer controle drenagem em 873,70 hectares de faixas ciliares da Barragem Corumbá IV, que pode envolver 190,00 km de faixa ciliar, pois em alguns locais esta faixa terá menos de 50m de largura.

3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Consta do projeto os seguintes objetivos específicos.

- identificar, quantificar e localizar a  área com relevantes problemas erosivos e com utilização inadequada;

- mapear e desenvolver as  faixas ciliares degradadas e localizar tipologia segundo a  vegetacional;

- campanha de divulgação e orientação sobre os benefícios das medidas;

- controlar erosões e implantar de curvas de nível em áreas antropizadas;

- reflorestar com espécies nativas características de cada tipologia vegetacional;

- instalar de cercas e aceiros de proteção; e

- implementar medidas de manutenção e controle por 03 (três) anos.

A recomposição florística das matas ciliares, proporcionará a formação de uma barreira, contra a contaminação das mananciais hídricos por agrotóxicos e o assoreamento dos mesmos e ainda  criando limites à ocupação inadequada das áreas de preservação permanente.

4 – METODOLOGIA

4.1 – METODOLOGIA GERAL

A metodologia adotada foi a de metas sucessivas a serem atingidas, buscando estabelecer de forma clara todas as ações a serem realizadas e garantindo-se a sua efetividade.

- Meta 01

Mapeamento  de faixas de proteção degradadas e locação em tipologia vegetacional a serem revegetadas, identificação, quantificação e localização de área com relevantes problemas erosivos e com utilização inadequada ou seja nas áreas a serem revegetadas, a serem controladas erosões e demais áreas circulares ou com ótima condição ambiental.

- Meta 02

Na campanha de divulgação, apresentação do projeto e orientação dos proprietários rurais circunvizinhos quanto a necessidade de acessos, implicações quanto à suas atividades e participações.

Produção de cartilhas explicativas do projeto e objetivos.

- Meta 03

Limpeza das áreas de plantio, eliminação de gramíneas agressivas e implantação de aceiros.

- Meta 04

Preparo do solo, adubações, plantio, semeios e replantios necessários.

- Meta 05

Aceiro e serviços de manutenção inicial de estabelecimento das atividades de recuperação vegetal, por período de 12 meses.

- Meta 06

Procurando garantir a continuidade dos serviços implantados, serão exigidas as manutenções por dois anos.

- Meta 07

Para proteção das áreas a serem reflorestadas será implantado de cercas com 4 fios e postes de 5 em 5 metros, com um balancim entre estes.

4.2 – METODOLOGIA ESPECÍFICA

- Meta 01

Identificação, quantificação e localização de áreas com problemas de erosão e levantamento da condição biótica das faixas ciliares.

Será executado levantamento e digitalização das informações geoambientais em escala 1:5.000, das áreas degradadas e faixas ciliares degradas, com base em imagem de satélite.

Todas as áreas identificadas por sensoramento remoto, deverão ter checagem de campo dos mapeamentos obtidos,  apresentando:

- coordenadas com GPS,

- croqui de acesso,

- detalhamento da áreas e descrição das condições ambientais,

- apresentação de fotografias locais,

- detalhamento de proposta para solução do problema,

- planejamento e localização de pontos estratégicos para implementação dos serviços de recuperação ambiental, como: acampamentos, viveiros de espera, escritórios.

Nesta atividade, além das checagens de campo, com retorno de dados para complementar a atividade, está montagem e encadernação dos projetos e trabalhos obtidos.

Equipe técnica mínima que deve compor os serviços sensoramento: Eng. Florestal ou Agrônomo ou Geógrafo, com especialização e conhecimento comprovado em sensoramento remoto, Eng. Florestal, com conhecimento comprovado da região de trabalho e de identificação de espécies vegetais (dendrólogo), Eng. Florestal ou Agrônomo, conhecimento comprovado em GPS, identificação de solos e controle de erosões, técnicos (podendo ser de 2º grau, com conhecimento comprovado de digitalização).

Toda a equipe deve ter disponibilidade para serviços de campo.

- Meta 02

Campanha de divulgação e orientação  sobre os  benefícios do projeto.

Nesta meta deve ser aprovado curriculum dos técnicos a serem envolvidos, destacando:

- todo coordenador de atividade deve ter conhecimento total de mídia e aspectos ambientais comprovados,

- deve ter cursos de educação ambiental e mínimo de dois anos de experiência nas atividades envolvidas;

- técnicos sem experiência não poderão coordenar equipes, apenas como auxiliar, independente da  especialização.

Visita e Orientação

Visa estabelecer bom relacionamento com os vizinhos das áreas de trabalho e facilitação das manutenções do projeto, enfocando:

- início (detalhando a necessidade de relacionamento com o proprietários rurais, as funções dos do projeto e como deve ser as parcerias a serem executadas);

- execução (reforço das parcerias para implementação do projeto, detalhamento das formas de trabalho e a importância ambiental do projeto);

- manutenção (facilitar as operações de manutenção); e

- continuidade da manutenção.

Produção e impressão de cartilhas

Produção e impressão de cartilhas coloridas, enfocando os temas:

- vantagens das curvas de nível;

- controle de erosões;

- reflorestamento em faixas ciliares;

- Meta 03

##### Limpeza das áreas, preparo do solo e estruturação dos serviços.

Eliminação de gramíneas invasoras

- Caso: Quando a área estiver com capins napiê, elefante ou colonião.

Necessitar-se-á de tratamento especial, com as seguintes operações:

1 roçagem,

1 queimada controlada, objetivando principalmente eliminar o excesso de biomassa que impediria a aplicação dos serviços de gradagem,

1 gradagem profunda no período seco do ano,

1 gradagem profunda no início do período chuvoso,

2 gradagens leves, espaçadas e determinadas conforme o índice de germinação ou brotamento das gramíneas.

A primeira gradagem leve pode ser substituída por aplicação de herbicida, quando ocorrer grande incidência de gramíneas em brotação ou que não esteja próximo dos leitos d'água.

- Caso: Quando a área estiver dominada por capins braquiária, andropogon ou kikuio.

Necessitar-se-á de tratamento especial com as seguintes operações:

1 roçagem,

1 queimada controlada,

1 gradagem profunda no início do  período chuvoso,

2 gradagens leve, e

A primeira gradagem leve pode ser substituída por aplicação de herbicida, quando ocorrer grande incidência de gramíneas em brotação ou que não esteja próximo dos leitos d'água.

- Caso: Limites dos leitos d'água:

Nos locais muito aproximados dos barrancos dos córregos ou de remanescentes de faixas ciliares, há necessidade de garantir o pegamento das mudas com coroamentos (capinas circulares, com raio de 0,6 m), abandonando a prática de gradagens;

Para estes ambientes há necessidade de realização de roçagem de entrelinhas, onde é importante observar que só serão eliminadas as plantas invasoras e exóticas.

Com a roçagem, faz-se também o rebaixamento de gramíneas altas  e a criação de fachos para posterior aplicação de cobertura morta na base das plantas.

Em 60 % da área de revegetação será com eliminação de gramíneas sem gradagem e em 40 % da área de revegetação terá gradagem em três etapas.

Combate às formigas

No combate às formigas deve ser utilizado produto que impossibilitem a contaminação dos leitos d’água ou do lençol freático, optando por produtos em pó ou gazes com reduzidos efeitos residuais.

Também se deve observar os animais domésticos das propriedades rurais, pois podem ser afetados com o formato do produto a ser aplicado.

Durante o período de implantação realização de combate contínuo das formigas em área de tamanho mínimo de duas vezes a do reflorestamento, ou seja, combater formigas em raio de 200m em torno da área de plantio.

Para viabilizar o combate às formigas, deve-se organizar equipes por região de trabalho, com trabalhadores treinados (não pode ser utilizado qualquer funcionário braçal de frentes de obras), com os seguintes detalhes:

- .veículo de apoio próprio,

- .EPI's,

- .EPC's,

- compartimentos para armazenamento e diferentes produtos e equipamentos de aplicação,

- condições para socorro rápido, em caso de intoxicação,

- mapas e marcadores, para destaque de locais críticos, que devem Ter retornos constantes, visando a eliminação das formigas.

- antes de iniciar os serviços, deve ser elaborado plano se segurança do trabalhador, acidentes com terceiros e com animais domésticos ou silvestres. Este plano deve ser discutido com as equipes de implantação, revistos mensalmente e elaborado relatórios detalhados de todos os acidentes ocorridos.

Os métodos de eliminação das formigas podem ser através de iscas, aplicação de gazes e produtos em pó com equipamentos manuais ou com equipamentos motorizados tipo "termonebulizadores" em caso de grandes concentrações de formigas.

Locação de curvas de nível

Implantação de curvas de nível em área determinadas pelo serviço de planejamento.

O principal objetivo das curvas de nível é quebrar a velocidade das águas pluviais, armazenar e provocar uma infiltração localizada, gerando assim, melhores condições de desenvolvimento florístico, influindo também na estabilização dos solos.

Assim, confirma-se que o primeiro passo para contenção das erosões anteriormente citadas, será a instalação de curvas de nível.

Terá de ser trabalhado com Técnico de 2 º grau ou Engenheiro, com nível de precisão, marcando curvas entre cotas de 1 metro, em toda a área afetada.

A forma mais prática da marcação desta curvas é organização de equipe com técnico, nível de precisão ajudante (balizeiro), trator pequeno com arado de disco e tratorista. Esta equipe faz as marcações, faz abertura em cercas de divisas ou internas de propriedade.

Antes de qualquer atividade nas propriedades, deve ser detalhado todas os serviços a serem implantadas, com seus proprietários ou produtores rurais envolvidos, detalhando a necessidade de continuidade das curvas de nível além das cercas e divisas, solicitando autorização para interferir nas mesmas.

A equipe de marcação não deve distanciar da equipe de implantação de curvas de nível, pois também deverão consertar as cercas que foram abertas.

O veículo utilitário previsto para esta meta, deve dar apoio às duas equipes, principalmente com uma primeira visita, informando  aos proprietários rurais do planejamento de execução dos serviços. Deve fazer o transporte de alimentação, deslocamento de pessoal e serviços de manutenção.

Implantação de curvas de nível

A implantação das curvas de nível devem se dar com acompanhamento do técnico habilitado,  utilizando preferencialmente dois tratores traçados  com potência mínima de 130 CC, equipados com grade beding e grade terraceadora sucessivamente.

Os principais terraços deverão obedecer a sequência ideal de estabilização, que é:

- mínimo de três aplicações dos equipamentos em cada curva,

- inicialmente a grade terraceadora, sendo necessários o levantamento de solos seguindo a curva marcada,  aplicando-se quantas vezes necessária para o levantamento do solo,

- na sequência, aplicação da grade beding, para compactação do interior da curva e proteção contra rompimentos em caso de chuvas repentinas e com alto índice pluviométrico,

- por último faz-se uma última aplicação de grade terraceadora, para fechamento do serviço.

Os tratores deverão trabalhar em sequência, evitando início de serviços, sem conclusão imediata.

Considerando as condições dos solos no local  e o fato de ser áreas decapeadas, terá de se ampliar os terraços existentes, transformando-os em terraços de base larga  com  3,00 a 4,00 m de largura e  0,80 a 1,0 m  de altura, observando que o desnível (distância entre as curvas) nunca  deverá exceder  1,00 m. Principalmente quando os solos local possuem baixo índice de infiltração, podendo exceder o volume de retenção hídrica.

As curvas de nível deverão ser encabeçadas nas possíveis vossorocas e pontos de início de erosões. A melhor forma de execução é a movimentação de solos verticalmente às linhas das mesmas, antes de se iniciar a distribuição de solos armazenados e das subsolagens para preparo da área para plantio.

Nas áreas que serão necessárias  gradagens para se fazer os plantios, há necessidade da implantação de curvas de nível, inclusive nas faixas ciliares planas dos fundos de vale.

Para definição detalhada das curvas, terá de se fazer levantamento topográfico  definindo os desníveis e pontos de maior susceptibilidade à erosões. Tratando-se de trabalho  que exige acompanhamento técnico para tomadas de decisões específicas para cada situação e  que são difíceis de serem detalhadas, a não ser in situ.

Este trabalho deve ser desenvolvido após  os serviços de gradagem, instalando curvas de base simples

Aceiros

Marcação de aceiro, planejando todas as áreas reflorestadas, selecionando os locais a serem executados aceiramentos mecanizados ou  manuais.

Evidenciar locais com intensos problemas e riscos de início de queimadas.

Os aceiros devem estar locados no limite da área reflorestada e deve dar proteção também a cerca, implantada pelo projeto.

Destacar para aceiramento, áreas onde ainda ocorrem faixas ciliares, mas que trazem risco ou focos de incêndios para as áreas revegetadas.

Os aceiros mecanizados deverão ter largura de 6m e quando ocorrer movimentação de solos, estes não devem alterar as curvas de nível, ou dar condição para concentração de escorrimentos superficiais, que irão iniciar processos erosivos.

A execução de aceiros deve ser de forma mecânica com trator de lâmina ou motoniveladora, nos locais planos, que não geram degradação de vegetações existentes.

Os aceiros manuais devem destacar em ambientes que impossibilitem a movimentação de equipamentos motorizados, como:

- próximo ao barranco dos leitos d'água,

- declives acentuados, e

- locais com presença de vegetação nativa.

Assistência técnica constante e detalhada para implantação desta atividade do reflorestamento de grande relevância para a qualidade e permanência dos serviços implantados.

- Meta 04

Plantio

Aquisição de mudas

Trata-se de uma das mais importantes atividades deste projeto. Importante atenção e controle devem ser dedicados para evitar problemas e serviços desnecessários, observando:

- Registro e origem das mudas;

- Formatos e locais de coleta de sementes

- Beneficiamento e armazenamento de sementes

- Processos de germinação e repicagem

- Fontes de água

- Preparo das embalagens e desenvolvimento das mudas

As mudas poderão ser produzidas em sacolas plásticas ou através de tubetes, dependendo da espécie e a quantidade a ser produzida.

Na produção de mudas em tubetes, deve-se observar:

- micro-irrigação (em névoa e constante),

- montagem de substrato com vermiculita, turfa, carvão moído, esterco curtido e desinfetado e adubação química adaptada a cada espécie,

- produção das mudas em estaleiro apropriado para a atividade, e

- possuir equipe de serviços com conhecimento de irrigação, sombreamentos necessários, adubação e repicagem em viveiros de tubetes.

Na produção de mudas em sacolas plásticas, deve ser observado inicialmente o substrato a ser aplicado (quantidades de areia, silte e matéria orgânica) para cada espécie ou tipologia,  sistema de irrigação, disponibilidade de água, desinfeção do solos, adubações orgânicas e químicas, resemeios, cuidados na repicagem, mudança de ambientes e fases da muda,  podas de condução, retirada de pragas e combates constante às doenças.

Torna-se de extrema importância a observação dos momentos de plantio e de adubação de cada espécie, para evitar perdas, incrementos desnecessários ou mesmo não estar pronta no dia de plantio.

Especificações básicas para produção de mudas para reflorestamento com espécies nativas em viveiro florestal:

- embalagens plásticas mínimo 0,14x,028m ou tubete 0,04x0,30m;

- mudas com tamanho mínimo de 0,40m, no momento do plantio;

- produção de mudas para atender necessidade de plantios com 50% pioneiras, 25% secundárias e 25% clímax; e

- proibir a utilização de  mudas com mais de dois anos de viveiro.

O técnico responsável pelo viveiro de produção de mudas deverá manter atualizada planilha da produção, especificando todos os dados necessários para planejamento das etapas de plantio.

Marcação de covas

A marcação das covas se dará em momento especial, pois terá acontecer quando os terrenos já estiverem preparados para plantio, o período chuvoso do ano já estiver iniciado, as formigas com combate completo e as mudas já estiverem prontas para plantio.

A marcação se dará de forma manual, com espaçamento de 3,0 entre mudas e 3,0 m entre linhas, porém, não se deve seguir alinhamentos perfeitos, dando preferência para plantios distribuídos e desalinhados, desde que mantenha a quantidade mínima de 1.110 árvores por hectare.

Coroamentos

Os coroamento de início de plantio, são aqueles que ocorrerão nas áreas limites dos leitos d'água ou em locais que necessitem apenas de enriquecimento vegetacional.

Os resíduos vegetais resultantes do coroamento, devem permanecer próximo à cova para que se faça posterior cobertura morta.

Os coroamentos são capinas manuais, de forma circular, com raio de 0,6m.

Coveamento

As covas terão 0,4m de largura e 0,6 m de profundidade.

As covas poderão ser perfuradas de forma mecânica ou  manual, sendo da forma mecânica tem de se garantir o não espelhamento  das margens do buraco. Quando isso ocorrer, há necessidade retirada de camada lateral com cavadeira manual.

Fazer coveamento deixando a terra superficial ao lado, para que seja misturada aos insumos e posteriormente e devolvida à cova.

Adubação da cova

A aquisição de insumos deve-se proceder nas quantidades estipuladas para cada região e devem ser armazenados próximos ao local de plantio.

Aplicar 10 kg de esterco bovino curtido ou 6 kg de esterco de frango por cova.

Utilizar 0,2 kg de calcário e 0,15 Kg de NPK  4-14-8 + Ca + B, por cova nos ambientes de terra firme. Nos locais de solos distróficos, acrescentar mais 0,05 Kg de NPK.

Não utilizar adubação química nos locais de solos hidromórficos, somente a orgânica;

Fazer coroamento com diâmetro de 1,20m.

Proceder a mistura da terra vegetal com os adubos antes da incorporação na cova, para garantir uniformização.

Plantar somente após 15 dias de prepara da cova.

Dados gerais

Exigir acompanhamento técnico, para garantir as dimensões da cova e as especificações da adubação, pois o segredo da qualidade futura de cada espécime plantado está neste momento.

Esta etapa é tão importante, que as covas, na verdade deveriam ser chamadas de berços, berços preparados cuidadosamente para que um ser vivo possa viver tranqüilamente  por toda sua vida. Esta é a realidade.

Transporte

No momento da preparação das covas, deve-se iniciar a separação das mudas em viveiro, conforme as espécies a serem plantadas em cada região ou locais pré-definidos.

Proibição do transporte de mudas pela forma de "remontagem" em cargas, ou seja, montagem de mudas em camadas, uma sobre a outra.

Realizar transportes de mudas separados para cada ecossistema, para evitar misturar.

Separar espécies para ambientes úmidos e ambientes de terra firme.

Transportar as mudas em caminhões fechados, caminhões caixas, ou graneleiros cobertos com lona;

Viveiro de espera

Cada local ou região definido para plantio, terá de ser instalado um viveiro de espera, com as seguintes características:

- área sombreada para recuperação de mudas danificadas,

- sistema de irrigação,

- facilitar a fiscalização, e

- facilidade para descarga e deslocamento para locais de plantio.

Distribuição de mudas

Fazer a distribuição de forma que as mudas de espécies ou características  bióticas  iguais não sejam plantadas juntas.

Obedecer definição do estudo fitossociológico, para organizar a distribuição de mudas.

Quando as mudas forem produzidas por tubetes, estas devem ser distribuídas sem os tubetes e de forma que os plantios sejam de imediato.

Os plantios para recuperação de ambiente degradados ou simplesmente alterados, que objetivem maior sucesso, devem seguir metodologia  similar à da natureza na sua auto recuperação. Assim, os reflorestamentos por sucessão secundária,  são os de maior eficiência.

Esta forma de recomposição florística leva em consideração que a recuperação passa por fases distintas e que algumas plantas necessitam do ambiente criado por outras para que possam ter condições mínimas de desenvolvimento.

Inicialmente são definidas as  espécies pioneiras, procurando observar principalmente a disponibilidade de água no solo. Posteriormente são definidas as espécies secundárias e clímax.

As espécies pioneiras são aquelas que tem a capacidade de invadir áreas desnudas, geralmente em grande número de indivíduos , e aí persistindo até serem abafadas com  o prosseguimento da sucessão. São de crescimento rápido e só se desenvolvem  a pleno sol.

As espécies secundárias são aquelas que aparecem logo após a sombra oferecida pelas pioneiras em consolidação. São de crescimento médio e possuem sementes mais pesadas do que as pioneiras.

As espécies clímax são aquelas que se mantém e dominam os ambientes estabilizados, formando inclusive banco de sementes no solo. São de crescimento variado e necessitam de sombra para obter melhores incrementos.

As espécies definidas para plantio neste projeto, foram previamente discutidas a  viabilidade técnica de reprodução  e a sua ocorrência nesta região, principalmente sob ambiente similar ao projetado. Porém, muitas espécies que compunham o ecossistema local, foram descartadas de indicação para plantio, principalmente porque são de silvicultura pouco conhecida.

Entretanto, após a realização de estudo fitossociológico na região, deve ser reavaliada a lista de plantas aqui apresentada.

Para os plantios deve-se observar que a distribuição de espécies não será padronizada,  devendo esta seguir condições de destruição florística visando as devidas interações, considerando  o relevo, os solos e disponibilidade de água.

Considerando estes parâmetros foram estabelecidos modelos básicos para locação de espécies, sejam de pioneiras, secundárias ou clímax.

Observando que a vegetação primária neste ambiente, caracterizado como faixa ciliar de cerrado aberto, possui dossel  com linha superior em comportamento inverso ao do vale,  mudando as espécies dentro de pequenas distância. Como nunca se consegue imitar a natureza, mas tentando  chegar ao  mais próximo possível, deve-se projetar linha  paralelas, procurando dar melhor aspecto florístico ao ambiente a ser criado.

As formações vegetacionais da faixas ciliares variam com a influência da tipologia de continuidade, podendo ser para o vale do Rio Corumbá, cerrados, florestas estacionais, florestas de transição e florestas estacionais semideciduais.

Distribuição de mudas com trator pequeno e carretas, evitando o excesso de movimentações do torrão e abalo do seu sistema radicular.

Para garantir a reestruturação dessa vegetação com  distribuição de espécies   de forma a obter um povoamento denso,  o mais próximo possível da condição fitossociológica  primária, determinou-se o espaçamento 2,0 x 2,5 m² utilizando-se de no mínimo 60 espécies na proporção de aproximadamente 45% de pioneiras 20% secundárias e 35% clímax.

No plantio das mudas de mata de galeria deverá ser observada com certo rigor a distribuição das espécies conforme, apresentado, onde foram plotadas as espécies de acordo com ambiente adequado para seu desenvolvimento.

C                S                C                  P              C                P               C

Bacupari Ipê Rosa Jatobá   Ingá   Guavirova   Imbauba  Pau d’óleo da mata

P                     C                P                 S                P                  C               S

Marinherio     Jacarandá        Pau pombo       Ipê rosa        Piriquiteira        Goiabinha        Jacarandá

canzileiro

C                  P               S                 P                  C                    P                C

jatobá da        Marinheiro     Angico          Muntamba         Jequitibá             Pente             Jacarandá

mata                                 vermelho                               branco            de macaco     bico de pato

P                 C              P                C                P                 C              P

Imbaúba         Landi         Pororoca        Guapeva         Sangra           Amescla         Pau

d’água                             formiga

S                  P  	             C              P                  C                 S                 C

Ipê rosa         Ingá de         Jequitiba        Pimenta               Pau                Angico              Ipê

metro           branco         de macaco            d’óleo            vermelho        amarelo

C                  P             S                C                 P                C               P

Landí              Pau de         Canela          Landi             Cajá da         Pau d’óleo       Pindaiba

santa rita                                                  mata                                 d’água

P                   C            P               S                    C                  P                 C

Gameleira          Landi          Ingá           Ingá peluda           Ipê                  Ingá             Jequitibá

branca                               branco                                  amarelo             peluda

C		    C                    C	           C

Quaresmeira      Buriti	       Açai	      Pororoca

Cota de enchimento

Legenda:

P - Pioneira        S - Secundária        C - Climáx           - Árvore existente

Modelo de distribuição de plantas nas faixas ciliares

Para facilitar a interpretação aconselha-se que sejam observadas principalmente as espécies que estão localizadas próximo ao canal e à medida que se afasta do curso d’água, haverá o surgimento das demais espécies de ocorrência em locais mais seco.

Distribuição de mudas em ambientes de florestas estacionais semideciduais

Detalhamento especial deve ser dado para tratamento com florestas estacionais semideciduais, deverá ser utilizado também o espaçamento médio de 3,0m x 3m, ou seja 1.110 mudas por hectare.

Deverão ser utilizadas aproximadamente 72 espécies, que serão plantadas  nos seguintes percentuais: 40% pioneiras, 25% secundárias e 35% clímax.

C 	P	 C	S	P	C	S	C

P	S	P	C	S	P	C	P

S	P	C	P	C	S	P	S

P	C	P	C	S	P	C	P

C	P	C	P	C	S	P	S

Legenda:

P - Pioneira 		S - Secundária 		C - Clímax

Modelo de distribuição de plantas na floresta semidecidual

Distribuição de mudas em ambientes de floresta de transição

As florestas de transição deverão ser reflorestadas com 68 espécies, observando que  serão plantadas nos seguintes percentuais: 40% de pioneiras, 30% de secundárias e 30% clímax.

P	C	P	S	P	C 	P	S

S	P	C	P	S	P	P	P

P	S	P	C	P	C	S	C

P	C	S	P	S	P	C	P

S	P	C	P	C	S	P	S

Legenda:

P - Pioneira	     	 S - Secundária	      C - Clímax

Modelo de distribuição de plantas para floresta de transição

Plantio

Com o início do período chuvoso do ano, concluídos os serviços de preparo do solo, curvas de nível, cercas de proteção, combates às formigas, deve-se iniciar a marcação das covas e o plantio. Estes cuidados são para evitar irrigações, que influem em danificação de mudas e inviabilização econômica dos plantios.

Promover a retirada dos saquinhos, rasgando ou cortando-os com uma faca no momento do plantio;

Insistir no recolhimento dos saquinhos do interior das áreas, trazendo-os para depósitos de lixo.

Adquirir e preparar em campo (no local de plantio) recipiente para umicedecimento do torrão e sistema radicular da muda, com substância cupinicida entes do plantio.

É importante destacar a forma de plantio, não deixando espaços com bolha de ar no interior da cova, não deixar raízes expostas, ou mesmo não enterrar o colo da planta e a muda deve ficar bem vertical ao solo.

Embaciamento

Preparo das covas deixando espaço de 0,05 a 0,08m de profundidade sem encher, para que possa dar espaço a acúmulos de águas pluviais.

Replantio

Os plantios realizados de outubro a janeiro deverão ser replantados na primeira quinzena de fevereiro, já os plantios realizados em fevereiro, devem ser replantados em março. Não havendo necessidade de nova adubação.

As morte de plantas ocorridas no primeiro ano, por problemas como: deficiência hídrica, corte por formiga, plantio indevido ou danos mecânicos por equipamentos, devem ser repostos somente no mês de novembro do ano agrícola seguinte.

Antes de iniciar o replantio fazer levantamento total para verificar o índice de pegamento por espécie e ambiente reflorestado, podendo planejar os carregamentos de mudas.

Selecionar e colocar em viveiro de espera as mudas necessárias.

Relação de espécies a serem utilizadas

Lista de espécies a serem plantadas nas faixas ciliares

margeando tipologias de cerrado, detalhando posição

fitossociológica.

| Nome comum | Nome científico | Posição fitossociol. |
| --- | --- | --- |
| Açaí | Euterpe edulis | clímax |
| Amescla | Protium heptaphyllum | clímax |
| Angico vermelho | Anadenanthera peregrima | Secundário |
| Bacupari | Rheedia gardneriana | clímax |
| Buriti | Mauritia vinifera | clímax |
| Caja da mata | Spondias lutea | pioneira |
| Canela | Nectandra sp | Secundária |
| Gameleira branca | Ficus guaramitica | pioneira |
| Goiabinha | Myrciaria sp | clímax |
| Guapeva | Pouteria torta | clímax |
| Guaviroba | Campomanesia xanthocarpa | clímax |
| Imbauba | Cecropia sp | pioneira |
| Ingá branco | Inga uruguensis | pioneira |
| Ingá de metro | Inga sp | pioneira |
| Ingá peluda | Inga sp | pioneira |
| Inga xixica | Inga sp | pioneira |
| Ipê amarelo | Tabebuia serratifolia | clímax |
| Ipê rosa | Tabebuia heptaphylla | secundária |
| Jacaranda bico de pato | Machaerium aculeatum | clímax |
| Jacaranda canzileiro | Jacaranda sp | secundária |
| Jatobá da mata | Hymenaea coubaril | clímax |
| Jenipapo | Genipa americana | pioneira |
| Jequitibá | Cariniana domestica | clímax |
| Jequitibá branco | Cariniana estrelensis | clímax |
| Landi | Calophyllum brasiliensis | clímax |
| Mama de porca | Zanthoxylum rhoifolium | pioneira |
| Maria preta | Terminalia brasiliensis | clímax |
| Marinheiro | Guarea guidonia | pioneira |
| Mutamba | Guazuma ulmifolia | pioneira |
| Pau d’óleo | Copaifera langsdorffii | clímax |
| Pau de santa Rita | Guateria sp | pioneira |
| Pau formiga | Triplaris brasilieano | pioneira |
| Pau pombo | Tapirira guianensis | pioneira |
| Pente de macaco | Apeiba tiborbou | pioneira |
| Pororoca | Rapania sp | pioneira |
| Pimenta de macaco | Xylopia sericea | pioneira |
| Pindaiba d’água | Annona sp | pioneira |
| Piriquiteira | Trema micrantha | pioneira |
| Quaresmeira | Tibouchina granulosa | secundária |
| Sangra d’água | Croton urucurana | pioneira |
| Tamboril | Enterolobuim contoritisiliquum | clímax |
| Tarumã | Vitex montevidensia | clímax |
| Ucuuba | Virola urucurana | pioneira |

Lista de espécies a serem plantadas  nas áreas de florestas de

transição, detalhando posição fitossociológica.

| Nome comum | Nome científico | Posição fitossociol. |
| --- | --- | --- |
| Acoita cavalo | Luehea divaricata | secundária |
| Angico branco | Anadenanthera colubrina | pioneira |
| Angico minjoli | Piptadenia sp | pioneira |
| Angico vermelho | Anadenanthera peregrina | secundária |
| Aroeira | Myracrodruon urundeuva | secundária |
| Baru | Dipteryx alata | secundária |
| Cagaita | Eugenia dysenterica | secundária |
| Cambará liso | Vochysia haenkiana | pioneira |
| Capitão do campo | Terminalia argentea | secundária |
| Carvoeiro | Sclerolobium paniculatum | pioneira |
| Cedro | Cedrela fissilis | secundária |
| Cega machado | Physocalyma scaberrimmum | clímax |
| Chichá | Sterculia chicha | secundária |
| Corticeira | Erythrina mulungu | pioneira |
| Feijão cru | Lonchocarpus muehlbergianus | secundária |
| Garapa | Apuleia moralis | clímax |
| Gonçalo | Astronium fraxinifolium | secundária |
| Grão de galo | Celtis sp | pioneira |
| Guatambu | Aspidosperma parvifolium | secundária |
| Guaviroba | Campomanesia xanthocarpa | clímax |
| Imbauba | Cecropia spp | pioneira |
| Imbiruçú | Pseudobombax longiflorum | secundária |
| Inga xixica | Inga sp | pioneira |
| Ipê rosa | Tabebuia heptaphylla | secundária |
| Ipê roxo | Tabebuia impetiginosa | clímax |
| Ipê verde | Cibistax antisyphifilitica | clímax |
| Jacaranda bico de pato | Machaerium aculeatum | clímax |
| Jacaranda canzileiro | Jacaranda sp | secundária |
| Jacaranda mimoso | Jacaranda mimosaefolia | secundária |
| Jatobá da mata | Hymenaea courbaril | clímax |
| Licania | Licania kunthiana | secundária |
| Lixa | Aloysia virgata | secundária |
| Louro | Cordia sp | secundária |
| Macaúba | Acrocomia aculeata | clímax |
| Mama de porca | Zanthoxylum rhoifolium | pioneira |
| Mamoninha | Dilodendron bipinatum | clímax |
| Mandiocão | Didymopanax morototoni | pioneira |
| Maria preta | Terminalia brasiliensis | clímax |
| Miroró | Bauhinia forficata | pioneira |
| Moreira | Chlorophora tinctoria | clímax |
| Mutamba de jacu | Guazuma sp | pioneira |
| Mutamba | Guazuma ulmifolia | pioneira |
| Paineira | Chorisia speciosa | pioneira |
| Pau d’óleo | Copaifera langsdorffii | clímax |
| Pau perdiz | Simarouba versicolor | pioneira |
| Pau pombo | Tapirira guianensis | pioneira |
| Pau terra liso | Qualea parviflora | clímax |
| Pimenta de macaco | Xylopia sericea | pioneira |
| Pimenteira da mata | Xylopia emarginata | clímax |
| Piqui | Caryocar brasiliense | clímax |
| Piriquiteira | Trema micrantha | pioneira |
| Sobre | Emmotum nitens | secundária |
| Sucupira branca | Pterodon pubescens | pioneira |
| Sucupira preta | Bowdichia virgilioides | clímax |
| Taipoca | Tabebuia sp | secundária |
| Tingui | Magonia pubescens | clímax |
| Ucuuba | Virola sebifera | pioneira |
| Unha de vaca | Bauhinia rufa | pioneira |
| Vinhático | Plathymenia reticulata | clímax |

Lista de espécies a serem plantadas nas florestas semideciduais,

detalhando posição fitossociológica.

| Nome comum | Nome científico | Posição fitossociol. |
| --- | --- | --- |
| Acoita cavalo | Luehea divaricata | secundária |
| Amescla | Protium heptaphyllum | clímax |
| Angico branco | Anadenanthera colubrina | pioneira |
| Angico minjoli | Piptadenia sp | pioneira |
| Angico vermelho | Anadenanthera peregrina | secundária |
| Araticum | Annona silvestris | pioneira |
| Aroeira | Myracrodruon urundeuva | clímax |
| Bacupari | Rheedia gardneriana | clímax |
| Balsamo | Myroxylom balsamum | clímax |
| Benjoeiro da mata | Styrax phlii | secundária |
| Caja da mata | Spondias lutea | pioneira |
| Canela | Nectandra sp | secundária |
| Canela de velho | Aspidosperma discolor | clímax |
| Cedro | Cedrela fissilis | secundária |
| Cega machado | Physocalyma scaberrimmum | clímax |
| Chichá | Sterculia striata | clímax |
| Chichá | Sterculia chicha | Clímax |
| Cocô jerivá | Syagrus romanzoffiano | Clímax |
| Feijão cru | Lonchocarpus muehlbergianus | Secundária |
| Gameleira | Ficus insipida | Pioneira |
| Garapa | Apuleia leiocarpa | Clímax |
| Gonçalo | Astronium fraxinifolium | Secundária |
| Grão de galo | Celtis sp | Pioneira |
| Guapeva | Pouteria torta | Clímax |
| Guariroba | Syagrus oleracea | Clímax |
| Guarita | Astronium graveolenos | Secundária |
| Guatambu | Aspidosperma parvifolium | Secundária |
| Guaviroba | Campomanesia xanthocarpa | Clímax |
| Imbaúbas | Cecropia spp | Pioneira |
| Imbauba do brejo | Cecropia pachystachya | Pioneira |
| Imbiruçú | Pseudobombax longiflorum | Secundária |
| Inga de metro | Inga sp | Pioneira |
| Inga xixica | Inga sp | Pioneira |
| Ipê amarelo | Tabebuia serratifolia | Clímax |
| Ipê rosa | Tabebuia heptaphylla | Secundária |
| Ipê roxo | Tabebuia impetiginosa | Clímax |
| Jacaranda bico de pato | Machaerium aculeatum | Clímax |
| Jacaranda canzileiro | Jacaranda sp | Secundária |
| Jatobá da mata | Hymenaea courbaril | Clímax |
| Jenipapo | Genipa americana | Pioneira |
| Jequitibá branco | Cariniana estrelensis | clímax |
| João farinha | Qualea sp | pioneira |
| Licânia | Licania kunthiana | secundária |
| Louro | Cordia sp | secundária |
| Louro mole | Cordia sillowiana | secundária |
| Mama de porca | Zanthoxylum rhoifolium | pioneira |
| Mamoninha | Dilodendron bipinatum | clímax |
| Mandiocão | Didymopanax morototoni | pioneira |
| Maria preta | Terminalia brasiliensis | clímax |
| Marinheiro | Guarea guidonia | pioneira |
| Mirindiba | Terminalia sp | Clímax |
| Moreira | Chlorophora tinctoria | clímax |
| Mutamba | Guazuma ulmifolia | pioneira |
| Paineira | Chorisia speciosa | pioneira |
| Pau d’óleo | Copaifera langsdorffii | clímax |
| Pau ferro | Caesalpinea leiostachya | clímax |
| Pau pombo | Tapirira guianensis | pioneira |
| Pente de macaco | Apeiba tíbourbou | pioneira |
| Peroba branca | Aspidosperma sp | clímax |
| Pimenteira da mata | Xylopia emarginata | pioneira |
| Piriquiteira | Trema micrantha | pioneira |
| Pitomba | Talisia esculenta | clímax |
| Sangra d’água | Croton urucurana | pioneira |
| Sobre | Emotum nitens | secundária |
| Tamboril | Enterolobium contortisiliquum | secundária |
| Ucuuba | Virola sebifera | pioneira |
| Unha de vaca | Bauhinia rufa | clímax |

Lista de espécies a serem plantadas nas áreas de cerrado.

| Nome comum | Nome científico |
| --- | --- |
| Açoita cavalo | Luehea divaricata |
| Angelim amargoso | Andira sp |
| Angelim do cerrado | Andira humilis |
| Aperta ruão | Ourathea sp |
| Araçá | Myrcia albotomentosa |
| Araticum do campo | Annona coriacea |
| Araticum do cerrado | Annona crassiflora |
| Assa Peixe | Vernonia sp |
| Bacupari do cerrado | Salacia crassifolia |
| Bananeira do campo | Salvertia convallariodora |
| Barbatimão | Stryphnodendron adstringens |
| Baru | Dipteryx alata |
| Benjoeiro do cerrado | Styrax ferrugineus |
| Brinco de galinha | Connarus suberosus |
| Cagaita | Eugenia desinterica |
| Caju | Anacardium umille |
| Capitão do campo | Terminalia argentea |
| Caqui bravo | Diospyrus hispida |
| Carne de vaca | Roupalla brasiliensis |
| Carvoeiro | Sclerolobium paniculatum |
| Chapadinha | Acosmium dasycarpum |
| Chapadinha | Acosmium subelegans |
| Craibeira | Tabebuia caraiba |
| Curriola | Pouteira ramiflora |
| Espeteiro | Casearia silvestris |
| Farinha seca | Ouratea hexasperma |
| Fruta de pomba | Erythroxylum tortuosum |
| Galinha choca | Erythroxyluma suberosum |
| Guatambu carteiro | Aspidosperma macrocarpon |
| Guatambu do cerrado | Aspidosperma sp |
| Guerobinha | Syagrus sp |
| Imbaúbas | Cecropia spp |
| Ipê amarelo | Tabebuia ochracea |
| Ipê verde | Cybistax antisyphilitica |
| Jacaranda | Machaerium villosum |
| Jacaranda sapuvinha | Machaerium acutifolium |
| Jatobá do campo | Hymenaea stignocarpa |
| Lixeira | Curatella americana |
| Lixinha | Davilla elliptica |
| Lobeira | Solanum lycocarpum |
| Maciera | Chrysophyllum rugosum |
| Maganba brava | Lafoensia pacari |
| Mama cadela | Brosimum gaudichaudii |
| Mandioção do cerrado | Didymopanax macrocarpum |
| Marmelada de cachorro | Alibertia myrcifolia |
| Marmeleiro do campo | Austroplenckia populnea |
| Miroró | Bauhinia forficata |
| Murici | Byrsonima sp |
| Murici | Byrsonima verbascifolia |
| Murici | Byrsonima coccolobifolia |
| Miconia | Miconia alticans |
| Oiti do cerrado | Couepia grandiflora |
| Paina | Eriotheca gracilipes |
| Paina do cerrado | Erythroxylum campestre |
| Paina peluda | Eriotheca pubescens |
| Pau de perdiz | Simarouba versicolor |
| Pau de porco | Rourea induta |
| Pau doce | Vochysia tucanorum |
| Pau santo | Kielmeyera coriacea |
| Pau terra folha larga | Qualea grandiflora |
| Pau terra folha miúda | Qualea multiflora |
| Pau terra liso | Qualea parviflora |
| Piqui | Caryocar brasiliense |
| Puçá | Mouriri sp |
| Quaresmeira | Tibouchinia sp |
| Quina do cerrado | Strychynos pseudoquina |
| Sete cascas | Salacia crossifolia |
| Tiborna | Hinothantes obovatus |
| Vassourinha | Butia sp |
| Unha de vaca | Bauhinia rufa |

- Meta 06

Manutenções iniciais

Combate às formigas

Combate às formigas, constante, durante todo o período de implantação do reflorestamento.

Coroamento e manutenção

Nas áreas que dominava os capins braquiária e napiê, fazer dois coroamentos por ano, em preferencialmente em março e outubro.

Nas demais áreas, fazer dois coroamentos por ano, março e outubro.

Realizar uma roçada de entrelinha por ano, em janeiro de cada ano.

Cobertura morta

Realizar uma adubação de cobertura por ano, em outubro, com 0,1 kg de NPK 10-10-10, por cova.

A aplicação deve ser manual em pequena cova (0,05m de profundidade) e a 0,2 m de distância da muda.

Aceiros

Realizar uma manutenção nos aceiros, procurando garantir sua largura e maiores cuidados com locais onde existem maiores focos de incêndio.

Construção de cercas

Construção de cercas de proteção às áreas reflorestadas, conforme necessidade de cada local, com as seguintes atividades:

Marcação e limpeza da área destinada à construção da cerca.

Devem ser montadas várias frentes de serviço, coordenadas por uma central, onde garanta que os serviços serão em seguência, onde as cercas terão de ser implantadas logo após,  ou ao mesmo tempo dos reflorestamentos.

Aquisição de todos os produtos necessários à implantação da cerca, como:

- estacas,

- mourões,

- arames farpados,

- balancins,  e

- pregos.

Utilizar o planejamento obtido na meta 01, para previsão das quantidades de material para cada área o u região de trabalho.

Distribuição de estacas, e arames e implantação de cerca de arame farpado com 4 fios, poste de madeira de lei de 4 em 4 metros e esticadores com distância máxima de 40 metros; e deslocamento técnico e funcionários.

- Meta 07

Manutenção complementares

Combate às formigas

Combate às formigas, constante, durante todo os dois anos de manutenção do reflorestamento, utilizando as mesmas técnicas  detalhadas anteriormente.

Coroamento e manutenção da cobertura morta

Nas áreas que dominavam os capins braquiária e napiê, fazer dois coroamentos por ano, em preferencialmente em março e outubro.

Nas demais áreas, fazer dois coroamentos por ano, março e outubro.

Realizar uma roçada de entrelinha por ano, em janeiro de cada ano.

Aceiros

Realizar uma manutenção nos aceiros, por ano, no mês de maio.

5 - QUANTITATIVOS

6 - CRONOGRAMA

O projeto será implantado em quatro fases distintas, sendo três de implantação (limpeza da área, plantio e manutenções iniciais) em período de 12 meses, e, uma de manutenção complementar, com duração de dois anos.

7 - EQUIPE  RESPONSÁVEL

Coordenação Geral Eng. Civil Fausto Nieri Moraes Sarmento	CREA - 857/D-GO

Engenheiro Florestal Erides Campos Antunes			CREA - 5447/D-MT

8 - BIBLIOGRAFIA

.Classificação da Vegetação Brasileira, adaptada a um sistema universal. IBGE.  Rio de Janeiro. 1991. 193p.

BRASIL. Secretaria de Assuntos  Estratégicos - Ministério da Infra-estrutura. Convênio CNEM/CPRM.  Projeto Abadia de Goiás.  Levantamento Pedológico Detalhado e Amostragem  Geoquímica de Solos. Rio de Janeiro.1991.

BRASIL. Ministério as Minas e Energia. Secretaria Geral - Projeto RADAMBRASIL. Folha SE.22/Goiânia;  geologia,  geomorfologia,  pedologia,  vegetação  e  uso  potencial  da  terra.  Rio de Janeiro.  IBGE.  1983, 763p. 6 mapas  (Levantamento de Recursos Naturais; 31).

CARNEIRO, J.G.A. Produção e Controle de Qualidade de Mudas Florestais. Viçosa: Imprensa Universitária, 1997. 447p.

COLECÃO  TEMAS  DE  BIOLOGIA. Coleção temas de Biologia.  São Paulo. EPU. 1980. Volumes: 3,6,7, 27 e 30.

CORREA, M. P. Dicionário das plantas úteis do Brasil e das exóticas  cultiva  das. Rio de  Janeiro. IBDF. 1978:6.

FEMA. Métodos de Avaliação de Impacto Ambiental. FEMA (mimeog.).

FERRI, M. G. Plantas do Brasil. São Paulo Ed. Edgard Blucher Ltda 1969. 239p.

GOMES, J. M.; PAIVA, H. N. Viveiros Florestais. Viçosa: Imprensa Universitária, 1995.  88p.

JOLY, A. B. Botânica: Introdução à taxônomia vegetal. São Paulo. Companhia Editora Nacional. 777p.

KAGEYAMA, P.Y. Estudo para Implantação de Matas Ciliares de Proteção na   Bacia Hidrográfica do Passa Cinco visando a utilização para abastecimento Público. Relatório de Pesquisa. DAEE. USP.1986.236p.

LESPSCH, I. F. Solos: Formação e Conservação. São Paulo. Ed. Melhoramentos, 1993. 157p.

LORENZI, H. Árvores Brasileiras. Manual de Identificação e Cultivo de   plantas arbóreas nativas do Brasil. Nova Odessa, SP. Ed. Plantarum, 1992. 352p.

MARGULIS, S. Meio Ambiente: Aspectos Técnicos e Econômicos. Rio de Janeiro, IPEA, 1990.

MOTTA, M. L.,  ANTUNES, E. C.,  BENVENUTTI, R. D. Aplicação dos Estudos  Fitossociológicos ao Reflorestamento Ciliar do Vale do Rio Turvo/GO in: III,  Simpósio Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas,Ouro Preto,1997.  Anais. Viçosa: imprensa Universitária, 1997. P558-571.

ODUM,E.P. Ecologia. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara S.A. 1988. p. 187-230.

Plantas Daninhas do Brasil, terrestres, aquáticas, parasitas, tóxicas e medicinais. Nova Odessa, SP. Ed. Plantarum, 1991. 440p.

PROGRAMA DO ESTADO DE GOIÁS – Projeto de Execução Descentralizada (PED) Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA

RIZZO, J. A. Flora do Estado de Goiás. Coleção Rizzo. Goiânia. UFG. 1991.

RUSSEL, A. Condiciones Del  Suelo y Desarollo  de Las Plantas. Barcelo-na,1985.

SEMAGO.   Legislação Ambiental. SEMAGO  2º   edição,  1.984.

SIMPÓSIO  SOBRE  O  CERRADO (I,II,III,IV). São Paulo. Ed.  Da USP. 1971.

SOUZA, P. F. Terminologia Florestal. Glossário de termos e Expressões Florestais. Guanabara. IBGE. 1973. 304.