RELATÓRIO DO ESTUDO DO IMPACTO DOS RUÍDOS GERADOS PELOS AEROGERADORES

CGE Fronteira Sul

.

Realização

Responsável Técnico:	 Rogério Rossi Machado – CREA-RS 39.329

Porto Alegre, 07 de maio de 2013

PROJETO: Central Geradora Eólica Fronteira Sul - Santana do Livramento - RS

CGE Fronteira Sul

Parque Fronteira Sul I - 11 AEGs - 29,7MW

Parque Fronteira Sul II - 5 AEGs - 13,5MW

Parque Fronteira Sul III - 11 AEGs - 29,7MW

Potência Instalada: 72,9 MW

N° de Aerogeradores: 27

|  |  | Rev.: 0 Seção: 0 página: 3 de 09 |
| --- | --- | --- |
| TÍTULO: RELATÓRIO DO ESTUDO DO IMPACTO DO RUÍDO GERADO |
| Folha de Revisões |
| Rev. | Referências | Resumos das alterações | Data |
| 00 | Emissão inicial |  | 17/05/2013 |
| Observações: Referência: Wind Pro User Guide, módulo DECIBEL, Cálculo de ruído - EMD International A/S, p.240-267, jan, 2008. ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PROWIND ENERGIAS ALTERNATIVAS LTDA., NÃO PODENDO SER COPIADO, REPRODUZIDO E FORNECIDO A TERCEIROS SEM PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO. |

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	5

2.	PREMISSAS PARA O CÁLCULO DO RUÍDO	5

ANEXO 1– ALGORITMO DO MÓDULO DECIBEL DO WINDPRO	5

ANEXO II – DADOS DO PROJETO E RESULTADOS	6

II.1 Coordenadas dos Aerogeradores dos parques (SIRGAS 2000 – fuso 21)	6

II.2 Coordenadas dos pontos sensíveis ao ruído (Casas) - (SIRGAS 2000 – fuso 21)	7

II.3 Ruído gerado em cada ponto sensível	8

II.5 MAPA DO PROJETO	9

II.6 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO - ART	9

II.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS	9

# INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o Estudo de Impacto dos ruídos gerados pelos aerogeradores da CGE FRONTEIRA SUL, localizada no interior do estado do Rio Grande do Sul, nas imediações da cidade de Santana do Livramento, na Região da Fronteira do Brasil com o Uruguai.

A geração de energia eólica proposta envolve a instalação de 27 turbinas de 2.7 MW, montadas em torres de 89m para a altura do eixo do rotor, correspondentes as fontes de emissão de ruído. O rotor é composto de três pás com 122 metros de diâmetro. Juntas vão gerar 72,9 MW de eletricidade. Para mais detalhes sobre as características do parque eólico consulte o MD (Memorial Descritivo) do respectivo projeto. O objetivo do estudo é avaliar os níveis de ruído causados pelos aerogeradores (Ai-n) sobre as áreas sensíveis (ASRn) (fazendas da região).

# PREMISSAS PARA O CÁLCULO DO RUÍDO

O cálculo foi feito usando o software WindPro versão 2.8, módulo DECIBEL. O modelo usado foi o ISO 9613-2 Geral, para a velocidade do vento de 6,0 a 9,0 m/s. Foi considerada atenuação devida ao terreno para uma porosidade média com coeficiente 0,5. A atenuação atmosférica foi calculada no modelo esférico.

Os dados do Aerogerador usado são os seguintes

Fonte		 	Altura cubo 		veloc vento 		LwA,ref 	Tons puros

[m] 			[m/s] 			[dB(A)]

Catálogo WindPro 	89,0 			6,0 			97,3 			Não

Catálogo WindPro 	89,0 			7,0 			100,6 			Não

Catálogo WindPro 	89,0 			8,0 			103,5 			Não

Catálogo WindPro 	89,0 			9,0 			105,7 			Não

O máximo valor de ruído admissível considerado foi de 45 dB[A]. Este valor é o considerado pela ISO 9613-2 e condicionantes aceitos na Alemanha para a área eólica. Um estudo mais profundo poderá ser elaborado futuramente para casos mais específicos.

ANEXO 1– ALGORITMO DO MÓDULO DECIBEL DO WINDPRO

No modelo de cálculo usado pelo WindPro os seguintes parâmetros definem o ruído gerado pelos aerogeradores (Ai-n) nas áreas sensíveis (ASRn):

LWA,ref: 			pressão Sonora na nacele do WTG

K: 				Tons puros, se existentes;

Dc: 				Correção direcional para a fonte de ruído;

Adiv: 				atenuação devida a geometria;

Aatm: 				atenuação devida a absorção atmosférica;

Agr: 				atenuação devida a absorção do terreno;

Abar: 				atenuação devida a proteções acústicas

Amisc: 			atenuação devida a outros efeitos

Cmet: 			Correção Meteorológica

L(DW)				Ruído gerado na área sensível

Equação de cálculo:

L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet

ANEXO II – DADOS DO PROJETO E RESULTADOS

## II.1 Coordenadas dos Aerogeradores dos parques (SIRGAS 2000 – fuso 21)

| Parque Fronteira Sul I |  |  |
| --- | --- | --- |
| X Y Z A01-1 610.452 6.569.290 333,2 A02-1 610.535 6.568.492 340 A03-1 611.288 6.568.789 333,6 A04-1 611.994 6.568.311 350 A05-1 611.925 6.569.063 350 A06-1 613.080 6.568.710 359,7 A07-1 609.658 6.568.672 330 A08-1 609.883 6.567.796 340 A09-1 609.822 6.566.872 350 A10-1 609.273 6.568.120 333,9 A11-1 609.204 6.567.548 344,5 Parque Fronteira Sul II |  |
|  | A01-2 | 609.769 | 6.569.638 | 330,9 |
|  | A02-2 | 608.995 | 6.570.189 | 302,6 |
|  | A03-2 | 608.707 | 6.571.015 | 299,5 |
|  | A04-2 | 609.438 | 6.570.394 | 316,7 |
|  | A05-2 | 609.213 | 6.569.260 | 326,9 |

| Parque Fronteira Sul III A01-3 611.343 6.569.767 331,6 A02-3 611.226 6.570.761 340 A03-3 611.071 6.571.728 305,6 A04-3 611.623 6.571.773 310 A05-3 610.479 6.570.186 320 A06-3 609.448 6.571.022 290,8 A07-3 611.863 6.569.870 328 A08-3 611.860 6.570.828 340 A09-3 612.421 6.570.579 349,6 A10-3 612.319 6.571.524 321,1 A11-3 612.591 6.569.638 342,6 |  |
| --- | --- |

## II.2 Coordenadas dos pontos sensíveis ao ruído (Casas) - (SIRGAS 2000 – fuso 21)

| Pontos sensíveis (casas) |
| --- |
| X Y Z ASR1 607.604 6.561.876 350 ASR2 607.211 6.561.869 350 ASR3 605.336 6.562.756 343,8 ASR4 605.306 6.563.254 340,7 ASR5 606.089 6.563.359 340 ASR6 606.119 6.563.698 340 ASR7 603.641 6.563.344 334,1 ASR8 603.442 6.564.376 340 ASR9 609.163 6.564.686 360 ASR10 608.179 6.564.843 350 ASR11 608.758 6.565.142 354,5 ASR12 602.759 6.565.361 330 ASR13 609.597 6.567.198 350 ASR14 607.985 6.566.874 344 ASR15 604.597 6.567.024 326,3 ASR16 603.585 6.567.312 330 ASR17 603.073 6.567.464 324,9 ASR18 604.559 6.567.869 340 ASR19 602.211 6.568.410 320 ASR20 603.410 6.570.520 323,3 ASR21 604.488 6.570.297 320 ASR22 603.981 6.571.811 310 ASR23 617.090 6.570.076 370 ASR24 616.549 6.569.317 360 ASR25 614.583 6.568.977 365,6 ASR26 613.951 6.570.076 360 ASR27 612.139 6.569.532 338,6 ASR28 611.658 6.569.303 350 ASR29 608.596 6.568.385 340 ASR30 608.667 6.568.556 340 ASR31 608.183 6.570.141 330 ASR32 607.035 6.572.170 298,8 ASR33 608.342 6.573.529 320 ASR34 608.038 6.574.183 309,8 ASR35 608.360 6.574.301 309,4 ASR36 609.108 6.574.693 323 ASR37 609.207 6.574.837 325 ASR38 610.097 6.571.874 307,7 ASR39 613.049 6.571.709 341 ASR40 617.178 6.571.420 354,2 ASR41 615.782 6.573.080 298,5 ASR42 617.871 6.572.442 353 ASR43 616.170 6.574.858 280,2 ASR44 616.161 6.574.705 282,2 ASR45 613.432 6.575.275 336,5 |  |  |

## II.3 Ruído gerado em cada ponto sensível

| Área sensível | demanda dB[A] | nível de ruído dB[A] | Atende? |
| --- | --- | --- | --- |
| Área Sensível | Demanda | Nível de ruído | Atende? |
| ASR1 | 45 | 19,2 | Sim |
| ASR2 | 45 | 18,9 | Sim |
| ASR3 | 45 | 18,6 | Sim |
| ASR4 | 45 | 19,2 | Sim |
| ASR5 | 45 | 20,2 | Sim |
| ASR6 | 45 | 20,7 | Sim |
| ASR7 | 45 | 17,4 | Sim |
| ASR8 | 45 | 18,1 | Sim |
| ASR9 | 45 | 26,5 | Sim |
| ASR10 | 45 | 25,8 | Sim |
| ASR11 | 45 | 27,6 | Sim |
| ASR12 | 45 | 18 | Sim |
| ASR13 | 45 | 42,7 | Sim |
| ASR14 | 45 | 31,6 | Sim |
| ASR15 | 45 | 22,1 | Sim |
| ASR16 | 45 | 20,4 | Sim |
| ASR17 | 45 | 19,6 | Sim |
| ASR18 | 45 | 22,6 | Sim |
| ASR19 | 45 | 18,5 | Sim |
| ASR20 | 45 | 20,6 | Sim |
| ASR21 | 45 | 22,8 | Sim |
| ASR22 | 45 | 21,1 | Sim |
| ASR23 | 45 | 22,7 | Sim |
| ASR24 | 45 | 23,9 | Sim |
| ASR25 | 45 | 30,3 | Sim |
| ASR26 | 45 | 32,9 | Sim |
| ASR27 | 45 | 43,8 | Sim |
| ASR28 | 45 | 44,2 | Sim |
| ASR29 | 45 | 38,1 | Sim |
| ASR30 | 45 | 38,5 | Sim |
| ASR31 | 45 | 36,9 | Sim |
| ASR32 | 45 | 27,9 | Sim |
| ASR33 | 45 | 27,1 | Sim |
| ASR34 | 45 | 25,1 | Sim |
| ASR35 | 45 | 25,2 | Sim |
| ASR36 | 45 | 25 | Sim |
| ASR37 | 45 | 24,7 | Sim |
| ASR38 | 45 | 36,3 | Sim |
| ASR39 | 45 | 36,2 | Sim |
| ASR40 | 45 | 22 | Sim |
| ASR41 | 45 | 23,5 | Sim |
| ASR42 | 45 | 20,2 | Sim |
| ASR43 | 45 | 20,5 | Sim |
| ASR44 | 45 | 20,7 | Sim |
| ASR45 | 45 | 23,2 | Sim |

## II.5 MAPA DO PROJETO

Um mapa do projeto encontra-se na última folha desse relatório.

## II.6 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO - ART

ART Nº XXXXXXX  Rogerio Rossi Machado

## II.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Prowind através de metodologia de cálculo com uso de programas computacionais elaborou os estudos para a obtenção dos ruídos gerados por cada aerogerador do parque eólico para cada área sensível indicada pelo Cliente, sem interpretar se os valores são aceitáveis ou não. Esta interpretação deve ser realizada pelos consultores da área de meio ambiente juntamente com os órgãos ambientais, já que as aceitações dos níveis de ruído variam de acordo com o órgão responsável pelo licenciamento.