| PERIGOS | CAUSAS | DETECÇÕES | EFEITOS | CAT. CONS. | CAT. PROB | CAT RISCO | MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS | HIPÓTESE ACIDENTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazamento de pó de bentonita, baritina ou cimento | Ruptura de mangotes, linhas, válvulas e vasos | Visual Alarme no painel | Perda de produto com possibilidade de atingir o mar | iI | A | RM | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, etc) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente |  |
|  | Perdas através de mangotes, linhas, vasos e válvulas | Visual | Perda de produto com possibilidade de atingir o mar |  |  |  | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, etc) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente |  |
| Vazamento de cimento | Ruptura de mangotes, linhas, válvulas e vasos | Visual Alarme no painel | Perda de produto com possibilidade de atingir o mar | iI | A | RM | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, etc) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente |  |
|  | Perdas através de mangotes, linhas, vasos e válvulas | Visual | Perda de produto com possibilidade de atingir o mar |  |  |  | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, etc) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente |  |

| PERIGOS | CAUSAS | DETECÇÕES | EFEITOS | CAT. CONS. | CAT. PROB | CAT RISCO | MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS | HIPÓTESE ACIDENTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazamento de óleo diesel | Ruptura de mangotes (durante operação de transferência Embarcação de apoio/Unidade Marítima de Perfuração), linhas de transferência, vasos, válvulas, bombas e tanques | Visual Alarme no painel | Perda de produto combustível com possibilidade de contaminação do mar | IV | B | RA | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, etc) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Seguir os procedimentos de transferência de produto entre as embarcações Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan - SOPEP Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, no caso de derramamento de óleo no mar |  |
| Vazamento de óleo diesel (continuação) | Perdas através de furos nos mangotes (durante operação de transferência Embarcação de apoio/Unidade Marítima de Perfuração), linhas de transferência, vasos, válvulas, bombas e tanques | Visual Alarme no painel | Perda de produto combustível com possibilidade de contaminação do mar | Ver pág. 3/35 | Ver pág. 3/35 | Ver pág. 3/35 | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, etc) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Seguir os procedimentos de transferência de produto entre as embarcações Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan - SOPEP Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI, no caso de derramamento de óleo no mar | 3 (continuação) |
| Vazamento de óleo lubrificante e hidráulico | Ruptura de linhas de transferência, vasos, válvulas, bombas e tanques | Visual Alarme no painel | Perda de produto combustível com contaminação do mar | III | B | RM | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, etc) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Acionar o SOPEP, caso não haja ignição do produto vazado Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar |  |
| Vazamento de óleo lubrificante e hidráulico (continuação) | Perdas por queda de tambores (durante operação de transferência Embarcação de apoio/Unidade Marítima de Perfuração), linhas de transferência, vasos, válvulas, bombas e tanques | Visual Alarme no painel | Perda de produto combustível com possibilidade de contaminação do mar | Ver pág. 5/35 | Ver pág. 5/35 | Ver pág. 5/35 | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, etc) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos de transferência de produto entre as embarcações Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Acionar o SOPEP, caso não haja ignição do produto vazado Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar | 4 (continuação) |

| PERIGOS | CAUSAS | DETECÇÕES | EFEITOS | CAT. CONS. | CAT. PROB | CAT RISCO | MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS | HIPÓTESE ACIDENTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descontrole do Poço - Blowout | Kick gerado por peso de lama insuficiente devido a perdas inesperadas de lama de perfuração para a formação ou Pressão da formação anormalmente maior do que a pressão da coluna de lama | Visual Alarme no painel | Vazamento de fluido inflamável (óleo e/ou gás) com possibilidade de atingir o mar e a costa Possibilidade de incêndio/explosão Contaminação da atmosfera | iV | C | RM | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de pressão, inundação a água, BOP, etc.) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o SOPEP, caso não haja ignição do produto vazado Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração caso haja ignição do produto vazado Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar |  |
| Descontrole do Poço - Blowout (continuação) | Falha do riser ou do revestimento (casing) | Visual Alarme no painel | Vazamento de fluido inflamável (óleo e/ou gás) com possibilidade de atingir o mar e a costa Possibilidade de incêndio/explosão Contaminação da atmosfera | Ver pág. 7/35 | Ver pág. 7/35 | Ver pág. 7/35 | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de pressão, inundação a água, BOP, etc.) Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o SOPEP, caso não haja ignição do produto vazado Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração caso haja ignição do produto vazado Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar | 5 (continuação) |
| Descontrole do Poço - Blowout (continuação) | Falha de Operação do BOP | Visual Alarme no painel | Grande vazamento de fluido inflamável (óleo e/ou gás) com possibilidade de atingir o mar e a costa Possibilidade de incêndio/explosão Contaminação da atmosfera | Ver pág. 7/35 | Ver pág. 7/35 | Ver pág. 7/35 | Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de pressão, inundação a água, BOP, etc.) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o SOPEP, caso não haja ignição do produto vazado Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração caso haja ignição do produto vazado Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar | 5 (continuação) |
| Descontrole do Poço - Blowout (continuação) | Falha na operação de retirada do BOP (para instalação da BAP ou ANM-H ou início de produção) | Visual Alarme no painel | Grande vazamento de fluido inflamável (óleo e/ou gás) com possibilidade de atingir o mar e a costa Possibilidade de incêndio/explosão Contaminação da atmosfera | Ver pág. 7/35 | Ver pág. 7/35 | Ver pág. 7/35 | Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de pressão, inundação a água, BOP, etc.) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o SOPEP, caso não haja ignição do produto vazado Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração caso haja ignição do produto vazado Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar | 5 (continuação) |
| Descontrole do Poço - Blowout (continuação) | Kick gerado por erro na operação de troca do fluido de perfuração pelo fluido de completação (fluido de completação com densidade insuficiente para manter a pressão hidrostática no interior ligeiramente superior) | Visual Alarme no painel | Vazamento de fluido inflamável (óleo e/ou gás) com possibilidade de atingir o mar e a costa Possibilidade de incêndio/explosão Contaminação da atmosfera | Ver pág. 7/35 | Ver pág. 7/35 | Ver pág. 7/35 | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de pressão, inundação a água, BOP, etc.) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o SOPEP, caso não haja ignição do produto vazado Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração caso haja ignição do produto vazado Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar | 5 (continuação) |
| Vazamento de gás | Perdas através de mangotes, linhas, válvulas ou vasos | Visual Alarme no painel | Perda de produto inflamável para atmosfera | Ii | B | RM | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de pressão, etc.) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente |  |

| PERIGOS | CAUSAS | DETECÇÕES | EFEITOS | CAT. CONS. | CAT. PROB | CAT RISCO | MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS | HIPÓTESE ACIDENTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazamento de óleo e/ou gás | Ruptura das linhas de alta pressão, mangotes, vasos, válvulas ou conexões | Visual Alarme no painel | Perda de fluido inflamável (óleo e/ou gás) com possibilidade de contaminação do mar Possibilidade de incêndio/explosão | III | C | RM | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de pressão, inundação a água, BOP, etc.) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o SOPEP, caso não haja ignição do produto vazado Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração caso haja ignição do produto vazado Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar Seguir Programa do Teste do Poço |  |
| Vazamento de óleo e/ou gás (continuação) | Perdas nas linhas de alta pressão, mangotes, vasos, válvulas ou conexões | Visual Alarme no painel | Perda de fluido inflamável (óleo e/ou gás) com possibilidade de contaminação do mar | Ver pág. 13/35 | Ver pág. 13/35 | Ver pág. 13/35 | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de pressão, inundação a água, BOP, etc.) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Acionar o SOPEP Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar Seguir Programa do Teste do Poço | 7 (continuação) |
| Vazamento de óleo | Ruptura de linhas, tanques, bombas, conexões ou válvulas | Visual Alarme no painel | Perda de produto inflamável com possibilidade de contaminação do mar Possibilidade de incêndio | III | B | RM | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, etc.) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Seguir os procedimentos operacionais Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Acionar o SOPEP, caso não haja ignição do produto vazado Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração caso haja ignição do produto vazado Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar Seguir Programa do Teste do Poço |  |
| Vazamento de óleo (continuação) | Perdas através de linhas, tanques, bombas, conexões ou válvulas | Visual Alarme no painel | Perda de produto inflamável com possibilidade de contaminação do mar | Ver pág. 15/35 | Ver pág. 15/35 | Ver pág. 15/35 | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, etc.) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Acionar o SOPEP Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar Seguir Programa do Teste do Poço | 8 (continuação) |
| Vazamento de óleo e/ou gás | Ruptura de mangotes, linhas, conexões ou válvulas durante a operação do queimador | Visual Alarme no painel | Perda de fluido inflamável (óleo e/ou gás) com possibilidade de contaminação do mar/ atmosfera Possibilidade de incêndio/ explosão | III | C | RM | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de pressão, inundação a água, etc.) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o SOPEP, caso não haja ignição do produto vazado Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração caso haja ignição do produto vazado Acionar PEI, no caso de derramamento de óleo no mar Seguir Programa do Teste do Poço |  |
| Vazamento de óleo e/ou gás (continuação) | Perdas através de mangotes, linhas, conexões ou válvulas durante a operação do queimador | Visual Alarme no painel | Perda de fluido inflamável (óleo e/ou gás) com possibilidade de contaminação do mar/ atmosfera | Ver pág. 17/35 | Ver pág. 17/35 | Ver pág. 17/35 | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, etc.) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Acionar o SOPEP Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar Seguir Programa do Teste do Poço | 9 (continuação) |

| PERIGOS | CAUSAS | DETECÇÕES | EFEITOS | CAT. CONS. | CAT. PROB | CAT RISCO | MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS | HIPÓTESE ACIDENTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazamento dos produtos químicos utilizados no fluido de perfuração/ completação | Ruptura de mangotes, linhas, conexões, válvulas, bombas ou tanques | Visual Alarme no painel | Perda de produto com possibilidade de atingir o mar | II | B | RM | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, etc) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente |  |
| Vazamento dos produtos químicos utilizados no fluido de perfuração/ completação (continuação) | Perdas através de mangotes, linhas, conexões, válvulas, bombas ou tanques | Visual | Perda de produto com possibilidade de atingir o mar | Ver pág. 19/35 | Ver pág. 19/35 | Ver pág. 19/35 | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, etc) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada. Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente | 10 (continuação) |

| PERIGOS | CAUSAS | DETECÇÕES | EFEITOS | CAT. CONS. | CAT. PROB | CAT RISCO | MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS | HIPÓTESE ACIDENTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descarte no mar de água com teor de óleo acima do permitido | Falha no sistema de controle das Unidades Separadoras de água/óleo | Alarme no painel | Perda de produto contendo óleo com contaminação do mar | II | B | RM | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, etc) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos que garantam a disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente |  |

| PERIGOS | CAUSAS | DETECÇÕES | EFEITOS | CAT. CONS. | CAT. PROB | CAT RISCO | MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS | HIPÓTESE ACIDENTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incapacidade da Unidade Marítima de Perfuração se manter em posição | Rompimento de mais de duas linhas de ancoragem | Alarme no painel | Tensionamento do riser Perda de produto (lama e óleo) com contaminação do mar caso não ocorra desconexão do poço e fechamento do BOP | III | C | RM | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança e geração de energia (geradores, BOP, etc.) Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração Acionar o PEI, se houver vazamento de óleo |  |
| Incapacidade da Unidade Marítima de Perfuração se manter em posição (continuação) | Condições ambientais (mar, tempo e vento) adversas acima dos limites operacionais | Visual Alarme no painel | Tensionamento do riser Perda de produto (lama e óleo) com contaminação do mar caso não ocorra desconexão do poço e fechamento do BOP | Ver pág. 22/35 | Ver pág. 22/35 | Ver pág. 22/35 | Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança e geração de energia (geradores, BOP, etc.) Seguir os procedimentos operacionais Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração Acionar o PEI, se houver vazamento de óleo Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente | 12 (continuação) |

| PERIGOS | CAUSAS | DETECÇÕES | EFEITOS | CAT. CONS. | CAT. PROB | CAT RISCO | MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS | HIPÓTESE ACIDENTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perda de estabilidade da Unidade Marítima de Perfuração | Colisão com outra embarcação | Visual Radar Sonora Alarme no painel | Possibilidade de queda de equipamentos e produtos no mar (óleo diesel, lubrificante, baritina, cimento, fluidos de perfuração/ completação, tubulação, etc.) Possibilidade de queda de homem ao mar Possibilidade de incêndio Possibilidade de adernamento, emborcamento ou afundamento da Unidade Marítima de Perfuração | IV | C | RM | Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (radar, alarme, gerador de emergência - BOP, etc.) Seguir os procedimentos operacionais para aproximação entre embarcações Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Seguir o procedimento de observar continuamente o radar Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar |  |
| Perda de estabilidade da Unidade Marítima de Perfuração (continuação) | Erro de operação ou equipamento durante a distribuição de lastro | Visual Alarme no painel | Possibilidade de queda de equipamentos e produtos no mar (óleo diesel, lubrificante, baritina, cimento, fluidos de perfuração/ completação, tubulação, etc.) Possibilidade de queda de homem ao mar Possibilidade de adernamento, emborcamento ou afundamento da Unidade Marítima de Perfuração | Ver pág. 24/35 | Ver pág. 24/35 | Ver pág. 24/35 | Seguir programa de inspeção e manutenção do equipamento Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de pressão, inundação a água, BOP, etc.) Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar | 13 (continuação) |
| Perda de estabilidade da Unidade Marítima de Perfuração (continuação) | Incêndio/ explosão na Unidade Marítima de Perfuração causando danos aos pontoons | Visual Alarme no painel | Possibilidade de queda de equipamentos e produtos no mar (óleo diesel, lubrificante, baritina, cimento, fluidos de perfuração/ completação, tubulação, etc.) Possibilidade de queda de homem ao mar Possibilidade de adernamento, emborcamento ou afundamento da Unidade Marítima de Perfuração | Ver pág. 24/35 | Ver pág. 24/35 | Ver pág. 24/35 | Seguir programa de inspeção e manutenção do equipamento Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de pressão, inundação a água, BOP, etc.) Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar | 13 (continuação) |

| PERIGOS | CAUSAS | DETECÇÕES | EFEITOS | CAT. CONS. | CAT. PROB | CAT RISCO | MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS | HIPÓTESE ACIDENTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazamento nos tampões de abandono | Erro na operação | Visual - ROV | Possibilidade de perda de produto contendo óleo e/ou gás com contaminação do mar (no caso de descoberta de óleo e/ou gás) | III | B | RM | Seguir o procedimento para desativação temporária dos poços, conforme a portaria ANP N( 25/2002 Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente |  |

| PERIGOS | CAUSAS | DETECÇÕES | EFEITOS | CAT. CONS. | CAT. PROB | CAT RISCO | MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS | HIPÓTESE ACIDENTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perda de estabilidade da Unidade Marítima de Perfuração durante o transporte e posicionamento | Colisão com outra estrutura ou embarcação (Navio, rebocador) por falha dos rebocadores | Visual Radar | Possibilidade de queda de equipamentos e produtos no mar (óleo diesel, lubrificante, baritina, cimento, fluidos de perfuração, tubulação, etc.) Possibilidade de incêndio Possibilidade de adernamento, emborcamento ou afundamento da Unidade Marítima de Perfuração e/ou das demais embarcações envolvidas | III | C | RM | Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (radar, alarme, gerador de emergência - BOP, etc.) Seguir os procedimentos operacionais Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Seguir o procedimento de observar continuamente o radar Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente |  |
| Perda de estabilidade da Unidade Marítima de Perfuração durante o posicionamento (continuação) | Falha no sistema de ancoragem | Visual Radar | Possibilidade de queda de equipamentos Possibilidade de adernamento, emborcamento ou afundamento da Unidade Marítima de Perfuração | Ver pág. 28/35 | Ver pág. 28/35 | Ver pág. 28/35 | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (gerador de emergência - BOP, etc.) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente | 15 (continuação) |
|  | Condições de mar e/ ou tempo adversas | Visual | Possibilidade de queda de equipamentos Possibilidade de adernamento, emborcamento ou afundamento da Unidade Marítima de Perfuração |  |  |  | Seguir os procedimentos operacionais (atender as condições climáticas limites) Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente |  |

| PERIGOS | CAUSAS | DETECÇÕES | EFEITOS | CAT. CONS. | CAT. PROB | CAT RISCO | MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS | HIPÓTESE ACIDENTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colisão/Queda de helicóptero com a Unidade Marítima de Perfuração | Erro operacional ou do equipamento durante a aterrissagem ou decolagem | Visual | Possibilidade de danos aos equipamentos/ estruturas na Unidade Marítima de Perfuração Possibilidade de incêndio/explosão Possibilidade de queda do helicóptero no mar | III | C | RM | Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir procedimento que garanta que a empresa contratada cumpra o plano de manutenção de helicópteros Seguir procedimento que garanta que a empresa contratada cumpra as normas de proteção ao vôo de aeronaves nas proximidades de embarcações Seguir os procedimentos operacionais (comunicação entre helicóptero e a Unidade Marítima de Perfuração antes de decolar ou aterrissar) Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar |  |
| Colisão/Queda de helicóptero com a Unidade Marítima de Perfuração (continuação) | Choque com estruturas elevadas na Unidade Marítima de Perfuração | Visual | Possibilidade de danos aos equipamentos/ estruturas na Unidade Marítima de Perfuração Possibilidade de incêndio/explosão Possibilidade de queda do helicóptero no mar | Ver pág. 30/35 | Ver pág. 30/35 | Ver pág. 30/35 | Seguir os procedimentos de restringir o uso dos guindastes durante as operações de aterrissagem/decolagem do helicóptero Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir procedimento que garanta que a empresa contratada cumpra as normas de proteção ao vôo de aeronaves nas proximidades de embarcações Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar | 16 (continuação) |
| Colisão/Queda de helicóptero com a Unidade Marítima de Perfuração (continuação) | Condição de tempo adversa | Visual | Possibilidade de danos aos equipamentos/ estruturas na Unidade Marítima de Perfuração Possibilidade de incêndio/explosão Possibilidade de queda do helicóptero no mar | Ver pág. 30/35 | Ver pág. 30/35 | Ver pág. 30/35 | Seguir os procedimentos operacionais (atender as condições climáticas limites) Seguir procedimento que garanta que a empresa contratada cumpra as normas de proteção ao vôo de aeronaves nas proximidades de embarcações Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar | 16 (continuação) |

| PERIGOS | CAUSAS | DETECÇÕES | EFEITOS | CAT. CONS. | CAT. PROB | CAT RISCO | MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS | HIPÓTESE ACIDENTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perda de estabilidade da Embarcação de apoio | Colisão com outra embarcação | Visual Sonora Radar Alarme no painel | Possibilidade de queda de equipamentos e produtos no mar (óleo diesel, lubrificante, baritina, cimento, fluidos de perfuração, tubulação, etc.) Possibilidade de queda de homem ao mar Possibilidade de incêndio Possibilidade de adernamento, emborcamento ou afundamento da embarcação | IV | C | RM | Seguir os procedimentos operacionais para aproximação entre embarcações Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Seguir o procedimento de observar continuamente o radar Acionar o Plano de Emergência da Embarcação de apoio Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar |  |
| Perda de estabilidade da Embarcação de apoio (continuação) | Encalhe | Visual Sonora Alarme no painel | Possibilidade de queda de equipamentos e produtos no mar (óleo diesel, lubrificante, baritina, cimento, fluidos de perfuração, tubulação, etc.) Possibilidade de queda de homem ao mar Possibilidade de incêndio Possibilidade de adernamento, emborcamento ou afundamento da embarcação | Ver pág. 33/35 | Ver pág. 33/35 | Ver pág. 33/35 | Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir procedimentos de consultar as Cartas Náuticas Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência da Embarcação de apoio Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar | 17 (continuação) |
| Perda de estabilidade da Embarcação de apoio (continuação) | Erro de operação ou equipamento durante a distribuição de lastro ou carga | Visual Alarme no painel | Possibilidade de queda de equipamentos e produtos no mar (óleo diesel, lubrificante, baritina, cimento, fluidos de perfuração, tubulação, etc.) Possibilidade de queda de homem ao mar Possibilidade de incêndio Possibilidade de adernamento, emborcamento ou afundamento da embarcação | Ver pág. 33/35 | Ver pág. 33/35 | Ver pág. 33/35 | Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada Seguir os procedimentos operacionais Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência da Embarcação de apoio Acionar o PEI, no caso de derramamento de óleo no mar | 17 (continuação) |