I - DADOS DE REFERÊNCIA na Aplicação da APP

Na avaliação das Probabilidades/ Freqüências de ocorrências foram consideradas as informações a seguir.

- World Wide Offshore Accident Databank - 1998

Tabela I-1 - Tipo de acidente vs Freqüência de ocorrência. Unidades semi-submersíveis.

| Tipo de acidente | Freqüência de ocorrência (Unidade marítima/ano) |
| --- | --- |
| Falha da âncora | 2,667E-02 |
| Blowout | 1,374E-02 |
| Tombamento | 1,21E-03 |
| Colisão | 4,04E-03 |
| Contato | 1,697E-02 |
| Acidente com guindaste | 1,091E-02 |
| Explosão | 3,64E-03 |
| Queda de material | 1,859E-02 |
| Incêndio | 2,061E-02 |
| Afundamento | 1,62E-03 |
| Encalhe | 6,87E-03 |
| Acidente com helicóptero | 8,1E-04 |
| Entrada de água | 6,06E-03 |
| Adernamento | 4,04E-03 |
| Falha das máquinas | 1,21E-03 |
| Fora de posição | 2,343E-02 |
| Vazamento de produto | 2,505E-02 |
| Danos estruturais | 7,68E-03 |
| Acidente durante reboque | 1,172E-02 |
| Problemas no poço | 2,465E-03 |
| Outros | 5,66E-03 |

- Risk Based Inspection Base Resource Document - Section 8 - Equipament Failure Frequencies

Tabela I-2 - Freqüência de vazamento (oc/ano) vs Tipo de equipamento.

| Equipamento | Pequeno vazamento (furo de 1”) | Ruptura |
| --- | --- | --- |
| Filtro | 1,0E-04 | 1,0E-05 |
| Bombas | 5,0E-04 | 1,0E-04 |
| Vaso de pressão | 1,0E-04 | 6,0E-06 |
| Tanque Atmosférico | 1,0E-04 | 2,0E-05 |
| Tubulação, por metro | 1,3E-07 | 2,6E-07 |
| Trocador de calor (casco) | 3,0E-04 | 6,0E-06 |
| Trocador de calor (tubo) | 3,0E-04 | 6,0E-06 |

- Frank Less - APPENDIX 14/ 4 Failure and Event Data

Tabela I-3 - Freqüência de vazamento (oc/ ano) vs Tipo de equipamento.

| Equipamento | Vazamento Externo | Ruptura |
| --- | --- | --- |
| Válvula | 2,6E-04 | 8,8E-05 |

Na avaliação dos possíveis volumes de óleo vazados foram consideradas as informações a seguir.

- Vazamento de óleo diesel por ruptura de linhas de transferência, vasos, válvulas, bombas e tanques - Hipótese Acidental No 3:

Estimativa: 445,0 m3 - equivalente ao volume dos dois tanques contíguos de armazenamento deste produto.

1.1.	Vazamento de óleo diesel por ruptura de mangotes (durante operação de transferência Embarcação de apoio/ Unidade Marítima de Perfuração):

Estimativa: 2,5 m3 - vazão de 50 m3/h referente à transferência de óleo diesel entre a Embarcação de apoio e a Unidade Marítima de Perfuração durante 180 segundos - tempo necessário para a detecção (60 segundos) e bloqueio (120 segundos) do vazamento.

- Vazamento de óleo lubrificante e hidráulico por ruptura de linhas de transferência, vasos, válvulas, bombas e tanques - Hipótese Acidental No 4:

Estimativa: 4,0 m3 - volume do maior tanque de armazenamento destes produtos.

- Descontrole do poço - Hipótese Acidental No 5:

Estimativa: volume variável superior a 200 m3.

- Vazamento de óleo e/ou gás devido à ruptura das linhas de alta pressão, mangotes, vasos, válvulas ou conexões, durante o teste do poço - Hipótese Acidental No 7:

Estimativa: volume variável inferior a 200 m3.

- Vazamento de óleo devido à ruptura em linhas, tanques, bombas, conexões ou válvulas, durante o teste do poço - Hipótese Acidental No 8:

Estimativa: volume variávelb inferior a 200 m3 .

- Vazamento de óleo e/ ou gás devido à ruptura em mangotes, linhas, conexões ou válvulas, durante operação do queimador - Hipótese Acidental No 9:

Estimativa: volume variável inferior a 200 m3 .(somente a parte óleo).

- Perda de estabilidade da Unidade Marítima de Perfuração - Hipótese No 13:

Estimativa: 1.780,0 m3 - somatório da capacidade de todos os tanques de armazenamento.

- Vazamento nos tampões de abandono - Hipótese No 14:

Estimativa: volume variável inferior a 200 m3.

- Perda de estabilidade da Embarcação de apoio - Hipótese No 17:

Estimativa: 500 m3 - capacidade de um tanque de óleo diesel da embarcação de apoio.

# Footnotes

()	Função do poço, a maior vazão é do blowout (1.900 m3/d) na Sub-área 3 da Bacia de Santos.

()	Função do poço, por alguns minutos (bloqueio pelo sistema de segurança).

()	Foi tomada como referência uma vazão no queimador de 7.000 BOPD (1.113 m3/d).

()	10 % da vazão do Descontrole do poço, por poucas horas.