| DESCRIÇÃO DA EMBARCAÇÃO NORMAND BORG |
| --- |
| Nome da Embarcação: | NORMAND BORG |
| Armador/Operador: Proprietário: | Solstad shipping AS / Norskan Offshore Ltda |
| Tipo: | AHTS |
| Bandeira: | Nowwegian |
| Ano de Construção: | 2000 |
| Classificação: | DNV+1A 1 |
| Nº no Sistema de Transporte Marítimo (STM): | 9229477 (IMO) |

| CERTIFICADO | VALIDADE |
| --- | --- |
| Certificado IOPP | 09-10-2006 |
| Certificado dos Equipamentos de Segurança | 09-10-2006 |
| Certificado de Prevenção de Poluição por Esgoto Sanitário |  |
| Declaração de Conformidade da Marinha | 21-12-2006 |

| ESTRUTURA / CARACTERÍSTICAS GERAIS |
| --- |
| Comprimento | 80,45m |
| Largura (Boca) | 18,00m |
| Calado | 06,61m |
| Velocidade | Servico 13 nós / máxima 17 nós |
| Deslocamento | 2846 t |

| CAPACIDADE DOS TANQUES | Quantidade | Volume Total |
| --- | --- | --- |
| Tanques de lastro | 12 | 1665 m3 |
| Tanques de Cimento | 4 | 340 m3 |
| Tanques de óleo lubrificante | 8 | 59,4 m3 |
| Tanques de diesel | 17 | 1287 m3 |
| Tanques sépticos | 1 | 8,5 m3 |
| Tanques de detritos (tanque de borra e óleos sujos) | 1 | 14,8 m3 |
| Tanque de recolhimento de água oleosa | 1 | 12,5 m3 |

| ALOJAMENTO |
| --- |
| Capacidade máxima de alojamento de pessoal a bordo | 35 pessoas |

HELIPONTO

Não Possui

| SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA |
| --- |
| ITEM | POTÊNCIA | QUANT. |
| Geradores Principais | 2800 kVA | 02 |
| Gerador Auxiliar 01 | 1388 KVA | 01 |
| Gerador Auxiliar 02 | 462 KVA | 01 |
| Geradores de Emergência | 131 KVA | 01 |
| Sistemas de alimentação de emergência | Sistema de bateria GMDSS | 01 |

| CONTROLE DA PROPULSÃO |
| --- |
| EQUIPAMENTO | QUANTIDADE | CARACTERÍSTICAS |
| Eixo(s) propulsor(es) | 02 | CPP(Controllable Pitch Propeller) HPV(Hélice de passo variável) |
| Stern Thruster(s) | 01 | CPP – Tunnel thruster |
| Bow Thruster | 01 | CPP – Tunnel Thruster |
| Azimuth thruster | 01 | Compass thruster |

DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE POSICIONAMENTO

Navio opera com sistema de posicionamento dinâmico com controle sobre todos os propulsores e lemes fabricado pela Kongsberg e classe DP1

SISTEMAS DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS E DISPOSITIVOS PARA CONTENÇÃO E BLOQUEIO

Todos os pocetos da sala de máquinas são equipados com alarmes de nível alto. A partir destes pocetos, os líquidos são bombeados para o tanque de fluido contaminado dos pocetos. Alarmes são acionados na sala de máquinas, na ponte e na cabine do Chefe de Máquinas e Primeiro Oficial de Máquinas. Para qualquer acidente com vazamento de óleo no mar será acionado o PEI. O navio possui 1 (um) kit SOPEP a bordo, no convés principal por bombordo, contendo: a) tambores vazios para recolhimento e armazenagem de óleo derramado; b) tambores abertos, c) bomba pneumática portátil; d) pás; e) rodos; f) baldes de alumínio; g) vasilhas; h) enxadas; i ) Materiais absorventes; j ) Desengordurantes; k) Sacos de pó de serra; l ) Tambores com areia; m)Trapos; n) Estopas; o) Sacos plásticos de 20 litros; p) Bujões de madeira.

SISTEMAS DE MANUTENÇÃO

Na sala de máquinas, opera um programa computadorizado de manutenção chamado TM-Master. No convés opera o programa TM-Master. São disponíveis a bordo todas as ferramentas necessárias à manutenção.

SISTEMA DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO

São disponíveis a bordo, sistemas eletrônicos de leitura de níveis para monitoramento de todos os tanques da embarcação, exceto pequenos tanques de óleo lubrificante. Nos tanques de óleo, óleo sujo e resíduos oleosos existem alarmes de nível alto.

SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA

A embarcação é equipada com 2 (dois) geradores de eixo, cada um com 2800 kVA, assim como 2 (dois) geradores de porto um de 1.388 kVA e outro de 462 KVA e um gerador de emergência de 131 KVA. Em operação normal, os 2 (dois) geradores de eixo são separados, de forma que um blackout afetará apenas um propulsor principal e dois thrusters, permanecendo em operação o outro propulsor principal e os outros 2 (dois) thrusters. No caso em que o gerador de eixo que atende ao consumo diário de energia a bordo seja o paralisado por um blackout, então um gerador de porto entra em funcionamento automaticamente. Caso isto não ocorra, entra em funcionamento o gerador de emergência. A embarcação também está provida de um sistema de baterias de emergência para o GMDSS.

SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – ESGOTOS E ÁGUAS RESIDUAIS

O sistema de tratamento de esgotos consiste de uma unidade biológica de tratamento de esgotos, dividida em quatro etapas, descritas a seguir: 1ª Etapa do Tratamento – chamada de câmara de ativação, recebe as águas servidas dos vasos sanitários. Tanto por gravidade como por vácuo. O oxigênio é periodicamente suprido para esta câmara para estimular o crescimento das bactérias e degradar a matéria orgânica. O oxigênio é uniformemente distribuído no tanque. 2ª Etapa do Tratamento – o processo aeróbico continua na câmara de ativação 02, onde também é suprido oxigênio. Sólidos inorgânicos como plástico são bloqueados na câmara 01 pelas telas instaladas. 3ª Etapa do Tratamento – a sedimentação da lama ativada ocorre na câmara 03. 4ª Etapa do Tratamento – a água clarificada vai para a câmara 04, onde passa por uma desinfecção com cloro e é bombeada para o mar pela bomba de descarga. O tanque de acúmulo do sistema tem capacidade de 8,5 m3 suficiente para cerca de quatro dias de armazenamento antes de ser removido para terra.

SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

A água de chuva é conduzida diretamente para o mar por meio de drenos.

SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – ÁGUAS OLEOSAS

O navio possui um sistema separador de água e óleo que processa a separação do efluente oleoso com concentração residual de óleo permitida, TOG menor que 15 ppm, de acordo com o Regulamento da IMO MEPC 60(33). Este sistema possui um display digital para monitoramento dos valores de TOG no efluente tratado. O sistema possui alarme sonoro no equipamento e em sirene para a praça de máquinas. Na sala de controle da praça de máquinas há um sistema integrado de alarmes que identifica o sistema alarmado. O sistema de controle não permite registrar e gerar gráficos/tabelas dos valores do TOG descartados on line. O sistema possui um sensor ótico, que mede permanentemente a concentração residual de óleo no efluente tratado. Se a concentração de óleo na água for maior que 15ppm, a parte eletrônica do monitor pára a bomba e fecha a válvula de descarga para o mar e abre a válvula de recirculação, conduzindo o efluente para o sistema novamente. O resíduo oleoso retido no tanque é retirado e bombeado para tambores, desembarcado e encaminhado para re-refino.

CARACTERIZAÇÃO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O gerenciamento de resíduos consiste na coleta seletiva dos resíduos, identificação, armazenamento em local adequado no navio, e destinação final em terra por meio de empresas licenciadas pelos órgãos ambientais componentes. O descarte dos resíduos coletados a bordo é repassado a Petrobrás, quando da necessidade de descarte na área de operação. Neste segundo caso, os resíduos são registrados em formulários da própria Petrobrás (FCDR), com a destinação final dos resíduos efetuados por empresa licenciadas pelo órgão ambiental competente.

SISTEMA DE SEGURANÇA E SALVATAGEM

Possui 4 (seis) balsas infláveis com capacidade para 20 (vinte) pessoas cada e duas com capacidade para 16 pessoas, 1 (um) bote MOB (Man Over Board) para 10 (dez) pessoas. Dispõe de coletes salva-vidas para todos os tripulantes, além de 5 (cinco) adicionais mantidos na ponte, na sala de controle de máquinas e 56 vestimentas de segurança (roupas de imersão).

SISTEMA DE INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

Os equipamentos para combate a incêndio disponíveis no navio são: 1 bomba de combate a incêndio de 80 m3/h a 8 bar; 1 bomba de combate a incêndio de 60 m3/h a 6 bar; 1 bomba de emergência de incêndio de 31 m3/h a 6 bar;