I - INTRODUÇÃO

O cálculo dos tempos de mobilização das embarcações é aplicado somente quando as conseqüências ultrapassam os limites da Unidade Marítima.

ii. - Cálculo para embarcações de dispersão química e mecânica

ii.1. - Dispersão mecânica

Para dispersão mecânica serão utilizadas as embarcações stand-by, disponíveis na Bacia de Campos. Cada uma dessas embarcações atende um certo número de unidades em um raio não superior a 5 milhas náuticas.

- Distancia máxima da embarcação para as unidades < 10 milhas náuticas

- Tempo de desatracação....................1 h

- Tempo de navegação a 10 nós.........1 h

- Tempo total                                        2 h

ii.2. - Dispersão química

Para se obter uma melhor distribuição de recursos, a área geográfica da Bacia de Campos foi dividida em três setores sendo que cada um deles tem um certo número de plataformas, a saber:

Setor 1 – P-18, P-19, P-20, P-26, P-27, P-32, P-33, P-35, P-37,P-40, P-47, P-50, PVM-1, PVM-2, PVM-3, PCP-1, PCP-2, PCP-3, PPG-1 (Plataforma Núcleo), P-25, P-31, FPSO Marlim Sul, FPSO Brasil e Unidades de Perfuração dentro da Área Geográfica da Bacia de Campos.

Setor 2 –PGP-1,PCH-1, PCH-2, PNA-1, PNA-2 (Plataforma Núcleo), P-38, P-43, P-48, FPSO Fluminense, P-07, P-08, P-09, P-12, P-15, PCE-1, FPSO Espadarte, FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO e SS-06 e Unidades de Perfuração dentro da Área Geográfica da Bacia de Campos.

Setor 3 – PPM-1 (Plataforma Núcleo), Unidades de Perfuração dentro da Área Geográfica da Bacia de Campos.

OBS: O Coordenador das Ações de Resposta acionará para o local da emergência a embarcações que estiver em melhor condição para atendimento não importando a que setor esta pertença.

Para dispersão química serão utilizadas embarcações adaptadas com aspersores para lançamento de dispersantes. Estas embarcações são normalmente utilizadas no manuseio de espias e em pequenos transportes entre as unidades marítimas dentro do setor que atende (Anexo “II.1.5-1– Mapas, Plantas e Desenhos”). É garantida a presença de uma embarcação adaptada com aspersores em cada setor em que foi dividida a Bacia de Campos.

Para dispersão química serão utilizadas embarcações adaptadas com aspersores para lançamento de dispersantes. Estas embarcações são normalmente utilizadas no manuseio de espias e em pequenos transportes entre as unidades marítimas dentro da área limitada pelo círculo que atende. É garantida a presença de uma embarcação adaptada com aspersores em cada círculo que atende os Setores em que foi dividida a Bacia de Campos.

Demonstrativo do tempo máximo de mobilização da embarcação:

Na pior hipótese, a embarcação, que atende ao Setor do qual faz parte o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO, estará atendendo a unidade que esteja atuando próxima ao ponto M13, que é um dos pontos mais distante da Plataforma Núcleo PNA-2, que é onde estão armazenados os tambores de dispersante químico. Neste caso, o tempo de resposta será o tempo de desatracação somado ao tempo de deslocamento até a plataforma núcleo, ao tempo de carregamento com o dispersante e ao tempo de retorno até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

Sendo assim, tem-se:

- Distância do Ponto M-13 à PNA-2 (Plataforma Núcleo)......57,95  milhas náuticas

- Distância de FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO à PNA-2.......25,12 milhas náuticas

- Tempo de navegação do Ponto M-13 à PNA-2 (núcleo) @ 10 nós.......5 h 50 min

- Tempo de navegação da PNA-2 à FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO

..................................................................................................................2 h 30 min

- Tempo para liberação do convés e carregamento.................................3 h

- Tempo total até o local da emergência.................................................11 h 20 min

ii.3. - Embarcações para contenção e recolhimento de óleo no mar

Para contenção e recolhimento contamos com 4 (quatro) Embarcações OIL RECOVER (vide Anexo “II.3.4-1 – Equipamentos e Materiais de Resposta”), em regime dedicado, todas com velocidade média, para efeito de cálculo de tempo de resposta, de 10 milhas náuticas.

Possuem os seguintes recursos: 300 m de barreira e acessórios para recolhimento de óleo com capacidade de 200 m3/h a segunda com 350m de barreiras e capacidade de recolhimento de 250 m3/h a terceira com 400 m de barreira e capacidade de recolhimento de 250 m3/h e a quarta com 400 m de barreira e capacidade de recolhimento de 250 m3/h. Estão distribuídas na área geográfica da Bacia de Campos da seguinte forma: localizadas próximas a P-27, a P-25 e a Pampo, (ver Anexo “II.1.5-1a – Mapa da estratégia de resposta e localização da unidade”).

Estão distribuídas na área geográfica da Bacia de Campos da seguinte forma: localizadas próximas a P-27, a P-25 e a Pampo, (ver Anexo “II.1.5-1a – Mapa da estratégia de resposta e localização da unidade”). A quarta embarcação é volante, isto é, tem posicionamento livre no interior da área geográfica da Bacia de Campos, podendo iniciar seu deslocamento a partir do seu acionamento.

ii.3.1. - Recolhimento de óleo no mar (descarga média)

Para descarga média, entre 8 m3 e 200 m3, em no máximo seis horas, conforme RESOLUÇÃO CONAMA 293, será necessária a utilização de qualquer uma das  embarcações, com no mínimo CN de 200 m3/h.

Qualquer das três embarcações que se encontram posicionadas nas proximidades das unidades tem condições de atender a descarga média nos tempos com capacidade de resposta determinada pela Resolução CONAMA 293 (ver Anexo “II.3.4-1 – Equipamentos e Materiais de Resposta”).

Em caso de necessidade de troca de turma, treinamento, docagem etc de uma das embarcações, duas das três restantes, se reposicionadas, são suficientes para cobrir toda a área geográfica da Bacia de Campos.

Tempo previsto para disponibilzação da embarcação que esteja próxima a Pampo até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

- Distância de Pampo ao FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO.................................................................................22,58 milhas náuticas

- Tempo de navegação de Pampo até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO a nós, 2 h 15 min, que é inferior ao tempo estabelecido pela RESOLUÇÃO CONAMA 293.

II.3.2. - Recolhimento de óleo no mar (descarga de pior caso)

Para atendimento de nível 1, em no máximo doze horas, conforme RESOLUÇÃO CONAMA 293, serão necessárias duas embarcações com CN de 200 m3/h e 250 m3/h que estarão próximas a Pampo e P-27. Para o cálculo do tempo de resposta foi considerada a embarcação próxima a P-27, que neste caso, é a embarcação mais distante do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

Para atendimento de nível 2, em no máximo trinta e seis horas, conforme RESOLUÇÃO CONAMA 293, serão necessárias além das duas embarcações de resposta que já estarão operando, o apoio da terceira dedicada da área, o que dará CN total de 700 m3/h). Para cálculo do tempo de resposta foi considerado que o atendimento será feito pela embarcação que esteja próxima a P-25, que neste caso, é a embarcação mais distante do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

.

Para atendimento de nível 3, em no máximo sessenta horas, conforme RESOLUÇÃO CONAMA 293, serão necessárias além das três embarcações de resposta que já estarão operando, o apoio de mais quatro: embarcação reserva com capacidade de recolhimento de 250 m3/h, duas com capacidade de recolhimento de 170 m3/h e 140 m3/h vindas do Píer de Imbetiba com equipamentos do CDA – BC e uma com capacidade nominal de 150 m3/h, este último skimmer vindo do CDA da REDUC, o que dará um CN total de 1.410 m3/h. Para cálculo do tempo de resposta foram consideradas 8 horas do deslocamento do CDA REDUC, o acionamento e liberação de convés, o tempo de descarregamento das carretas e carregamento dos rebocadores mais deslocamento do Píer de Imbetiba até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

Tempo previsto para disponibilzação da embarcação localizada próxima a P-25 ao FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

- Distância de P-25 ao FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO.......52,07 milhas náuticas

- Tempo de navegação de P-25 até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO a   10 nós.......................................................................................................5 h 15 min

- Tempo previsto para disponibilzação da embarcação localizada próxima a P-27 ao FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO:

- Distância de P-27 ao FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO.......31,57 milhas náuticas

- Tempo de navegação de P-27 até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO a 10 nós.......................................................................................................3 h 10 min.

Tempo previsto para disponibilzação da embarcação localizada próxima a Pampo ao FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO:

- Distância de Pampo ao FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO...22,58 milhas náuticas

- Tempo de navegação de Pampo até FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO a 10 nós....................................................................................................2 h 15 min.

Tempo previsto para disponibilzação da embarcação volante à FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO:

- Distância do Ponto M1 ao FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO.................................................................................70,81 milhas náuticas

- Tempo de navegação do Ponto M1 até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO a 10 nós...................................................................................7 h 50 min.

Obs: O Ponto M1 é um dos pontos mais distante da área geográfica até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

Tempo previsto para disponibilzação da embarcação do Pier de Imbetiba ao FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO:

- Distância do Pier de Imbetiba ao FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO.................................................................................83,28 milhas náuticas

- Tempo de navegação do Pier de Imbetiba até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO a 10 nós....................................................................................8 h 20 min

Tempo previsto para disponibilização da embarcação com equipamentos provenientes do CDA-BC ou almoxarifado no Parque de Tubos até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO:

- Distância do Pier de Imbetiba até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO.................................................................................83,28 milhas náuticas

- Tempo de navegação até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO a 10 nós............................................................................................................8 h 20 min

- Tempo para acionamento e liberação do convés............................4 h

- Tempo de carregamento do material do CDA ou AL em carretas e deslocamento até o Pier ..........................................................................2 h

- Tempo de descarregamento das carretas e carregamento do rebocador................................................................................................. 2 h

- Tempo total até o local da emergência..........................................16 h 20 min

Tempo previsto para disponibilização da embarcação com dispersante, materiais ou equipamentos provenientes do CDA REDUC até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO:

- Tempo de transporte do CDA REDUC ao Píer de Imbetiba........8 h

- Tempo de navegação até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO a 10 nós........................................................................................................8 h 20 min

- Tempo para acionamento e liberação do convés........................4 h

- Tempo de carregamento do material do CDA ou AL em carretas e deslocamento até o Pier ........................................................................2 h

- Tempo de descarregamento das carretas e carregamento do rebocador................................................................................................2 h

- Tempo total até o local da emergência........................................24 h 20 min

Tempo previsto para disponibilzação da embarcação com dispersante, materiais ou equipamentos provenientes de outros CDAs até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO:

- Tempo de transporte de outros CDAs ao Píer de Imbetiba...........24 h

- Tempo de navegação até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO a 10 nós......................................................................................................8 h 20 min

- Tempo para acionamento e liberação do convés............................4 h

- Tempo de carregamento do material do CDA ou AL em carretas e

deslocamento até o Pier ..................................................................2 h

- Tempo de descarregamento das carretas e carregamento do rebocador..................................................................................................2 h

- Tempo total até o local da emergência..........................................40 h 20 min

Tempo previsto para disponibilzação da embarcação com matérias ou equipamentos provenientes do CCA até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO:

- Tempo de transporte do CCA ao Píer de Imbetiba.........................48 h

- Tempo de navegação até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO a 10 nós.............................................................................................................8 h 20 min

- Tempo para acionamento e liberação do convés............................4 h

- Tempo de carregamento do material do CDA ou AL em carretas e deslocamento até o Pier ..........................................................................2 h

- Tempo de descarregamento das carretas e carregamento do rebocador..................................................................................................2 h

- Tempo total até o local da emergência..........................................64 h 20 min