I. – INTRODUÇÃO

A seguir é apresentado o dimensionamento da capacidade de resposta, de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo III da Resolução CONAMA 293/01.

II. - Capacidade de resposta

Além do atendimento a RESOLUÇÂO CONAMA 293/01 conforme os itens abaixo poderão ser solicitados recursos do CCA – Clean Caribbean & America, com sede nos EUA e o atendimento previsto é de 48 horas no Píer de Imbetiba + 16 h 20 min = 64 h 20 min. (memória de cálculo dos tempos de atendimento no Anexo “II.3.4-6 – Tempos de Resposta”.

II.1. Barreiras flutuantes

As barreiras flutuantes disponíveis na Bacia de Campos estão relacionadas no Anexo “II.3.4-1 – Equipamentos e Materiais de Resposta”.

II.2. -  Recolhedores

Descarga pequena

Vdp = 8 m3

CEDROdp = Vdp = 8 m3

Tdp ( 2 horas

Capacidade nominal requerida = CNdp = CEDROdp / (24 x ()

Sendo ( = 0,2 => CNdp = 8 / (24 x 0,2) = 1,7 m3/h

Descarga média

Vdm = 200 m3

CEDROdm = 0,5 x Vdm = 0,5 x 200m3 = 100 m3

Tdm ( 6 horas

Capacidade nominal requerida = CNdm = CEDROdm / (24 . ()

Sendo ( = 0,2 => CNdm = 100 / (24 x 0,2) = 20,9 m3/h

Equipamentos para atendimento a derramamento de descargas pequena e média

Para descarga pequena (até 8 m3) será utilizada dispersão mecânica, uma vez que a modelagem contida no Anexo “II.2-2.- Resultado das Modelagens” indica que o óleo não atingirá a costa ou área sensível.

Para descarga média, entre 8 m3 e 200 m3 deverá ser adotada uma das seguintes alternativas, ou uma combinação destas: dispersão mecânica, dispersão química e/ou recolhimento. A decisão quanto à alternativa a ser adotada deverá considerar o volume derramado, as condições meteoceanográficas, o tempo decorrido (caso o derrame tenha ocorrido durante o período noturno). A modelagem realizada em derrames de 200 m3 não indica probabilidade de contato com a costa.

Caso a opção seja o recolhimento, a Bacia de Campos dispõe de 4 (quatro) Embarcações OIL RECOVER (vide Anexo “II.3.4-1 – Equipamentos e Materiais de Resposta”), em regime dedicado, todas com velocidade média, para efeito de cálculo de tempo de resposta, de 10 milhas náuticas. Possuem os seguintes recursos: 300 m de barreira e acessórios para recolhimento de óleo com capacidade de 200 m3/h a segunda com 350m de barreiras e capacidade de recolhimento de 250 m3/h a terceira com 400 m de barreira e capacidade de recolhimento de 250 m3/h e a quarta com 400 m de barreira e capacidade de recolhimento de 250 m3/h. Estão distribuídas na área geográfica da Bacia de Campos da seguinte forma: localizadas próximas a P-27, a P-25 e a Pampo, (ver Anexo “II.1.5-1a – Mapa da estratégia de resposta e localização da unidade”).

A quarta embarcação é volante, isto é, tem posicionamento livre no interior da área geográfica da Bacia de Campos, podendo iniciar seu deslocamento a partir do seu acionamento. Qualquer das três embarcações que se encontram posicionadas nas proximidades das unidades tem condições de atender a descarga média nos tempos com capacidade de resposta determinada pela Resolução CONAMA 293/01 (ver Anexo “II.1.5-1 – Mapas da Estratégia de Resposta”).

Em caso de necessidade de troca de turma, treinamento, docagem etc de uma das embarcações,  duas das três restantes, se reposicionadas, são suficientes para cobrir toda a área geográfica da Bacia de Campos.

Descarga de pior caso

Vpc  = 395.930,0 m3

Nível 1: CEDRO = 1.600 m3/d

Tempo máximo para disponibilidade (TN1) = 12 horas

CEDROdpc = 24 x CN x (

1600 = 24 x CN x 0,2

CN = 1600/4,8 = 333,3 m3/h

Tempo estimado para disponibilidade = 3 h 10 min < TN1 (atendimento com duas embarcações dedicadas com CN de 200 m3/h e 250 m3/h, localizadas próximas a Pampo e P-27. Para o cálculo do tempo de resposta foi considerada a embarcação próxima a P-27, que neste caso, é a embarcação mais distante do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO).

Nível 2: CEDRO = 3.200 m3/d

Tempo máximo para disponibilidade (TN2) = 36 horas

CEDROdpc = 24 x CN x (

3200 = 24 x CN x 0,2

CN = 3200/4,8 = 666,6 m3/h

Tempo estimado para disponibilidade = 5 h 15 min < TN2 (serão necessárias além das duas embarcações de resposta que já estarão operando, o apoio da terceira dedicada da área, o que dará CN total de 700 m3/h). Para cálculo do tempo de resposta foi considerado que o atendimento será feito pela embarcação que esteja próxima a P-25, que neste caso, é a embarcação mais distante do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

Nível 3: CEDRO = 6.400 m3/d

Tempo máximo para disponibilidade (TN3) = 60 horas

CEDROdpc = 24 x CN x (

6400 = 24 x CN x 0,2

CN = 6400/4,8 = 1.333,33 m3/h

Tempo estimado para disponibilidade = 24 h 20 min < TN3 (serão necessárias além das três embarcações de resposta que já estarão operando, o apoio de mais quatro: embarcação reserva com capacidade de recolhimento de 250 m3/h, duas com capacidade de recolhimento de 170 m3/h e 140 m3/h vindas do Píer de Imbetiba com equipamentos do CDA – BC e uma com capacidade nominal de 150 m3/h, este último skimmer vindo do CDA da REDUC, o que dará um CN total de 1.410 m3/h. Para cálculo do tempo de resposta foram consideradas 8 horas do deslocamento do CDA REDUC, o acionamento e liberação de convés, o tempo de descarregamento das carretas e carregamento dos rebocadores mais deslocamento do Píer de Imbetiba até o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO (conforme Anexo “II.3.4-6 – Tempo de resposta”).

II.3. - Dispersantes químicos

Para dispersão química serão utilizadas embarcações adaptadas com aspersores para lançamento de dispersantes. É garantida a presença de uma embarcação adaptada com aspersores em cada setor em que foi dividida a Bacia de Campos.

A Bacia de Campos têm 134.600 litros de dispersante químico, assim distribuídos:

Setor 1, Plataforma Núcleo PPG -1 – 16.800 litros

Setor 2, Plataforma Núcleo PNA -2 – 16.800 litros

Setor 3, Plataforma Núcleo PPM -1 – 16.800 litros

Sendo reprocessado pelo fabricante – 45.400 litros

CDA - Bacia de Campos – 10.000 litros Ultrasperse.

Emprestados para Itajaí 28.800 litros Corexit

No momento temos disponível para utilização 60.400 litros, capazes de dispersar 1.208 m3 de óleo.

Caso sejam necessários volumes adicionais de dispersante, estes poderão ser obtidos junto a outros CDAs. (memória de cálculo dos tempos de atendimento no Anexo “II.3.4-6 – Tempos de Resposta”).

II.4. - Dispersão mecânica

Para dispersão mecânica serão utilizadas as embarcações stand-by, disponíveis na Bacia de Campos. Cada uma dessas embarcações atende normalmente a um determinado grupo de unidades marítimas. Em caso de necessidade de recursos adicionais serão utilizadas outras embarcações de apoio disponíveis na Bacia de Campos que atendem às demais unidades marítimas.

II.5. - Armazenamento temporário

O volume do armazenamento temporário requerido, considerando a capacidade de recolhimento correspondente à descarga de pior caso, é:

3 h x 1.333 m3/h = 4.000 m3.

As embarcações utilizadas para resposta na Bacia de Campos tem capacidade de armazenamento superior a capacidade de recolhimento dos recolhedores por 3 horas, conforme especificado nos quadros abaixo:

| Embarcação Far Sea (dedicada) |  | Embarcação Maersk Retriever (dedicada) |
| --- | --- | --- |
| Recolhedor (vazão) | 300 m3/h |  | Recolhedor (vazão) | 250 m3/h |
| Barreira (quantidade) | 200 m |  | Barreira (quantidade) | 350 m |
| Capacidade de Tancagem | 1.000 m3 |  | Capacidade de Tancagem | * 921,8 m3 |
| Posição | Bacia de Campos |  | Posição | Bacia de Campos |

| Embarcação Maricá (dedicada) |  | Embarcação Astro Vermelho (dedicada) |
| --- | --- | --- |
| Recolhedor (vazão) | 250 m3/h |  | Recolhedor (vazão) | 250 m3/h |
| Barreira (quantidade) | 400 m |  | Barreira (quantidade) | 400 m |
| Capacidade de Tancagem | 962 m3 |  | Capacidade de Tancagem | 971,17 m3 |
| Posição | Bacia de Campos |  | Posição | Volante |

* O Maersk Retriever possui tanques com capacidade de 721,8 m3 mais um oil bag com capacidade de 200 m3.

Obs: As embarcações que poderão completar o atendimento para nível 3 serão providas de skimmers compatíveis com sua tancagem de forma a atender a 3 horas de recolhimento conforme RESOLUÇÂO CONAMA 293/01 e estão relacionadas abaixo:

FAR CENTURION

FAR CRUSADER

FAR SAILOR

GEONISIO BARROSO

IVAN BARRETO

FAR SENIOR

NORMAND BORG

A H PORTO SANTO

HAROLDO RAMOS

II.6.-  Absorventes

As barreiras e mantas absorventes disponíveis na Bacia de Campos estão relacionadas no Anexo “II.3.4-1 – Equipamentos e Materiais de Resposta”.