II.2 - CENÁRIOS ACIDENTAIS

Com base na seção II.2 do Anexo “II.2-1 - Informações Referenciais” deste PEI foram identificados os seguintes cenários acidentais.

Tabela II.2-1 - Hipóteses acidentais e respectivos volumes vazados.

| Hipótese acidental | Volume (m3) |
| --- | --- |
| Nº 1 Grande vazamento de óleo do poço produtor P-1H devido à ocorrência de blowout no período de até 30 dias | 16.500 m3 |
| Nº 2 Grande vazamento de óleo do poço produtor P-2H devido à ocorrência de blowout no período de até 30 dias | 14.580 m3 |
| Nº 3 Grande vazamento de óleo do poço produtor P-3H devido à ocorrência de blowout no período de até 30 dias | 16.950 m3 |
| Nº 4 Grande vazamento de óleo do poço produtor P-4H devido à ocorrência de blowout no período de até 30 dias | 13.710 m3 |
| Nº 5 Grande vazamento de óleo do poço produtor P-5H devido à ocorrência de blowout no período de até 30 dias | 11.820 m3 |

(continua)

Tabela II.2-1- Hipóteses acidentais e respectivos volumes vazados (continuação)

| Nº 6 Pequeno vazamento de óleo pela linha de fluxo ou riser de produção do poço P1-H | Até 8 m3 |
| --- | --- |
| Nº 7 Médio vazamento de óleo (mistura bifásica) pela linha de fluxo ou riser de produção do poço P1-H (84 m3) | 84 m3 |
| Nº 8 Médio vazamento de óleo (mistura bifásica) pela linha de fluxo ou riser de produção do poço P2-H | 66,7 m3 |
| Nº 9 Médio vazamento de óleo (mistura bifásica) pela linha de fluxo ou riser de produção do poço P3-H | 70,9 m3 |
| Nº 10 Médio vazamento de óleo (mistura bifásica) pela linha de fluxo ou riser de produção do poço P4-H | 65,4 m3 |
| Nº 11 Médio vazamento de óleo (mistura bifásica) pela linha de fluxo ou riser de produção do poço P5-H | 75,1 m3 |
| Nº 12 Pequeno vazamento de óleo (mistura bifásica) pelo trecho da linha de fluxo (linha entre a conexão da S-BCS e ANM do poço P3-H) | 4,86 m3 |

(continua)

Tabela II.2-1- Hipóteses acidentais e respectivos volumes vazados (continuação)

| Nº 14 Grande vazamento de óleo (mistura bifásica) devido a rompimento dos risers de produção dos poços produtores | 326 m3 |
| --- | --- |
| Nº 15 Médio vazamento de óleo (mistura bifásica) pelo Header de Produção (Coletor de Produção dos poços) | 13 m3 |
| Nº 16 Médio vazamento de óleo (mistura bifásica) pelo Header de Teste (Coletor de Teste dos poços) | 13m3 |
| Nº 17 Médio vazamento de óleo e gás no separador de teste devido a colapso do vaso | 93,5 m3 |
| Nº 18 Médio vazamento de óleo e gás no separador de teste devido a colapso do vaso e ruptura da linha de fluxo de óleo | 102,9 m3 |
| Nº 19 Grande vazamento de óleo e gás no separador de teste devido a colapso do vaso e ruptura da linha de fluxo de gás | 1135,17 m3 |
| Nº 20 Grande vazamento de óleo e gás no separador de teste devido a colapso do vaso e ruptura das linhas de fluxo de gás e óleo | 1144,5m3 |
| Nº 21 Médio vazamento de óleo e gás no separador 1o Estágio (Alta Pressão) | 93,5 m3 |

(continua)

Tabela II.2-1- Hipóteses acidentais e respectivos volumes vazados (continuação)

| Nº 22 Médio vazamento de óleo e gás no separador 1o Estágio (Alta Pressão) devido a colapso do vaso e ruptura da linha de fluxo de óleo | 126,83 m3 |
| --- | --- |
| Nº 23 Grande vazamento de óleo e gás no separador de 1o Estágio (Alta Pressão) devido a colapso do vaso e ruptura da linha de fluxo de gás | 5301,83 m3 |
| Nº 24 Grande vazamento de óleo e gás no separador do 1o Estágio (Alta Pressão) devido a colapso do vaso e ruptura das linhas de fluxo de gás e óleo | 5335,17m3 |
| Nº 25 Grande vazamento de óleo e gás no separador 2o Estágio (Baixa Pressão) | 222,5 m3 |
| Nº 26 Grande vazamento de óleo e gás no separador 2o Estágio (Baixa Pressão) devido a colapso do vaso e ruptura da linha de fluxo de óleo | 255,83 m3 |
| Nº 27 Grande vazamento de óleo e gás no separador 2o Estágio (Baixa Pressão) devido a colapso do vaso e ruptura da linha de fluxo de gás | 743,33 m3 |
| Nº 28 Grande vazamento de óleo e gás no separador do 2o Estágio (Baixa Pressão) devido a colapso do vaso e ruptura das linhas de fluxo de gás e óleo (776,67 m3) | 776,67 m3 |
| Nº 29 Grande vazamento de óleo e gás do tratador eletrostático | 345,0 m3 |

(continua)

Tabela II.2-1- Hipóteses acidentais e respectivos volumes vazados (continuação)

| Nº 30 Grande vazamento de óleo e gás do tratador eletrostático devido a colapso do vaso e rompimento de linha de saída de óleo | 378,33 m3 |
| --- | --- |
| Nº 31 Grande vazamento de óleo e gás do tratador eletrostático devido a colapso do vaso e rompimento da linha de saída de gás | 365,83 m3 |
| Nº 32 Grande vazamento de óleo e gás do tratador eletrostático e linhas associadas devido ao colapso do vaso e ruptura de linhas associadas | 399,17 m3 |
| Nº 82 Grande vazamento de óleo pelo tanque lateral de carga da plataforma, armazenagem temporária, devido a rompimento | 42.659,80 m3 |
| Nº 83 Grande vazamento de óleo pelos tanques central e lateral de carga da plataforma, armazenagem temporária, devido a rompimento | 64.060,60 m3 |
| Nº 84 Grande vazamento de óleo e derivados devido ao afundamento da plataforma FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 304.475,50 m3 |
| Nº 86 Grande vazamento de óleo durante operação de transferência (offloading) | 528 m3 |

(continua)

Tabela II.2-1- Hipóteses acidentais e respectivos volumes vazados (conclusão)

| Nº 88 Médio vazamento de óleo diesel pelos tanques de armazenagem da plataforma | Até 200 m3 |
| --- | --- |
| Nº 89 Grande vazamento de óleo diesel devido ao rompimento dos tanques de armazenagem da plataforma | Até 5.141 m3 |
| Nº 90 Médio vazamento de óleo diesel durante operação de transferência | Até 20 m3 |
| Nº 92 Grande vazamento de óleo diesel mais óleo lubrificante pelos tanques de armazenagem das embarcações em apoio as operações | 1.472,5 m3 |
| Nº 95 Médio vazamento de óleo diesel durante operação de transferência de óleo | Até 200 m3 |
| Nº 96 Afundamento da Plataforma (*) Volume relativo a óleo diesel mais óleo lubrificante dos equipamentos presentes no FPSO | 5405m³ (*) |
| Nº 98 Grande vazamento de resíduos oleosos pelo tanque de coleta de slop sujo | 3358 m³ |
| Nº 99 Grande vazamento de resíduos oleosos pelo tanque de coleta de slop limpo | 3358 m³ |
| Nº 100 Grande vazamento de resíduos oleosos pelo tanque off spec | 14308 m³ |

Todos os cenários acidentais implicam em derramamento de óleo para o mar. O comportamento do óleo no mar será determinado pelas condições meteoceanográficas existentes, com remota possibilidade de atingir áreas costeiras. As áreas possivelmente atingidas pelo óleo, no caso de ocorrência dos cenários acidentais previstos, foram identificadas por meio das modelagens realizadas, as quais estão contidas no Anexo “II.2-2.- Resultado das Modelagens”.