II.3 - INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA RESPOSTA

II.3.1 - Sistema de alerta de derramamento de óleo

II.3.1.1 - Sistema de alerta de derramamento de óleo do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Todos os alertas de derramamento de óleo devem ser imediatamente transmitidos pelo observador do evento ao Gerente da Unidade Marítima, que deve determinar a adoção das medidas de controle operacional pelas equipes de controle de emergência correspondentes.

O Gerente da Unidade Marítima deve obrigatoriamente, informar ao Fiscal da Petrobras a bordo, que acionará a Estrutura Organizacional de Resposta – EOR para a adoção das ações de controle previstas neste Plano, de acordo com o porte do incidente.

II.3.1.2 - Alerta visual

Pela equipe do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO

A equipe de operação do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO, em especial o Superintendente de Carregamento e seu assistente, tem como atribuição à inspeção e supervisão dos sistemas e equipamentos e a observação do mar em torno da instalação, com o objetivo de detectar possíveis vazamentos de óleo ou outras substâncias que possam causar poluição. Adicionalmente, todas as demais pessoas embarcadas são orientadas a informar à sala de controle central sobre qualquer indício de derramamento de óleo ou outras substâncias perigosas. As comunicações à sala de controle podem ser feitas utilizando-se o ramal interno para comunicação de emergências ( o número será informado quando a parte de telecomunicações estiver para entrar em operação), o sistema de intercomunicação (intercom), transceptores portáteis utilizados pelos operadores ou acionando-se o alarme de emergência.

Por outras instalações

O alerta de detecção de óleo no mar poderá ser dado também por outras instalações da Petrobras operando nas proximidades, via rádio VHF marítimo ou telefone.

Pelas embarcações

Os tripulantes das embarcações prestadoras de serviços a Petrobras são orientados a informar as Unidades Marítimas e ao Apoio Marítimo sobre qualquer indício de derramamento de óleo nas proximidades. Neste caso, o meio de comunicação utilizado é o rádio VHF.

Pelas aeronaves de transporte de passageiros e cargas

Os tripulantes das aeronaves prestadoras de serviços a Petrobras são orientados a informar as Unidades Marítimas e ao Apoio Aéreo sobre qualquer indício de derramamento de óleo nas proximidades. Essas aeronaves voam, diariamente, durante o período da existência da luz diurna (período em que os vôos são autorizados pelo DAC).

As comunicações originadas nessas aeronaves são realizadas através de rádio VHF.

O tempo de permanência das aeronaves na área do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO é estimado em 10 minutos a cada vôo.

II.3.1.3 - Alerta por instrumentos

O sistema de alerta automático de derramamento de óleo é composto pelos seguintes equipamentos e sistemas:

Sistema de Controle e Distribuição - DCS

Localizada na sala de controle central, é a interface gráfica do operador com o processo, sistemas e equipamentos da plataforma, provendo os comandos que permitem paradas de equipamentos, fechamento e abertura das válvulas de segurança e a visualização das variáveis de processo e alarmes.

Controlador Lógico Programável – CLP

Responsável pelo controle e intertravamento de segurança de todas as malhas de instrumentos, centralizando todas as informações, as quais são visualizadas graficamente no DCS.

Circuito Fechado de Televisão - CFTV:

Composto por uma câmera instalada em um ponto estratégico, permitindo monitoramento panorâmico ao redor da Instalação.

Sistema de Monitoramento por Instrumentos

Todas as informações de pressão, temperatura, vazão, nível, posição de válvulas (aberta/fechada) referentes aos poços, separadores, tanques, linhas de transferência, bombas e tubulações são obtidas por meio de instrumentos instalados no campo e enviadas para o PLC, sendo visualizadas no DCS. A comparação instantânea entre as variáveis medidas e os limites preestabelecidos no PLC permitem a tomada de ações de controle automática ou manualmente.

Sistema de Detecção de vazamentos na linha de transferência de óleo do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO

É composto por medidores de vazão instalados após a descarga das bombas de transferência no FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO e medição de nível nos tanques do navio aliviador, permitindo comparação entre as variáveis medidas. Caso a diferença de medição ultrapasse 15 %, o GEPLAT da unidade determina a interrupção da operação, comunica ao Navio Aliviador e solicita  uma  inspeção visual a fim de detectar possível vazamento utilizando o barco de apoio disponibilizado para a operação."

II.3.1.4 - Sistema de alerta de derramamento de óleo da Bacia de Campos

A Bacia de Campos conta com uma extensa frota marítima e aérea em operações de apoio, com aproximadamente 120 embarcações que navegam cerca de 27 mil milhas náuticas mensais e 30 aeronaves que realizam aproximadamente 4 mil horas de vôo mensais. Esses recursos contribuem para o monitoramento ambiental da área, abrangendo também o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO, que é atendido, em média, com 01 vôo diariamente (seja de troca de turmas, seja do malote ou transporte de carga, transbordo ou vôos especiais) e 03 operações semanais de movimentação de cargas envolvendo embarcações.

O sistema de alerta da Bacia de Campos, para identificação de incidentes de poluição por óleo é composto:

Pelos sistemas de alerta de derramamento das Unidades Marítimas;

Pelas informações repassadas ao Apoio Aéreo pelos tripulantes das aeronaves a serviço da Petrobras na Bacia de Campos e,

Pelas informações repassadas ao Apoio Marítimo pelos tripulantes das embarcações a serviço da Petrobras na Bacia de Campos.

Os comandantes de embarcações e aeronaves estão orientados a comunicar qualquer sintoma de anomalia na superfície do mar. Esta informação é transmitida para a Gerência de Controle e Contingência (E&P-SERV/CC) que coordena um regime de plantão de sobrevôos de monitoramento. A orientação aos tripulantes de embarcações e aeronaves sobre a necessidade de comunicação de indícios de derramamento de óleo no mar é repassada a estes profissionais através de reuniões periódicas de segurança ministradas pelos gerentes das bases das empresas contratadas.

Uma vez recebida à comunicação, são contatadas as instalações mais próximas (plataformas, sondas, etc) para que auxiliem na confirmação da informação. Na inexistência de instalações próximas ou na impossibilidade dessas em contribuir com mais informações, é acionado o sobrevôo, que se desloca para as coordenadas da possível ocorrência.

As plataformas operam em regime de turno ininterrupto de revezamento, possibilitando que todas as emergências operacionais originadas nas instalações marítimas sejam prontamente identificadas e atendidas por equipes de trabalhadores treinados nas operações de resposta a emergências. Esta capacitação é garantida, entre outras modalidades, através dos exercícios simulados, rotineiramente realizados nas instalações.

II.3.2 - Comunicação do incidente

O Anexo “II.3.2-1- Fluxograma de Comunicações” apresenta os fluxos utilizados em casos de incidentes de que trata este Plano.

II.3.2.1 - Comunicação interna

II.3.2.1.1 - Comunicação ao pessoal da Unidade Marítima

O pessoal embarcado no FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO é informado da ocorrência de emergências através do acionamento do alarme geral de emergência (sinal sonoro intermitente). Nos incidentes de poluição por óleo, a depender das características e da magnitude do incidente, o Gerente da Unidade Marítima pode optar por alertar a tripulação através do sistema de comunicação pública, sem o acionamento do alarme geral. A comunicação pelo sistema de comunicação pública deve ter o seguinte conteúdo:

“ATENÇÃO! ESTAMOS EM EMERGÊNCIA DEVIDO A INCIDENTE DE DERRAMAMENTO DE ÓLEO OCORRIDO NO (citar o local). GRUPOS DE AÇÃO, DIRIJAM-SE AOS SEUS POSTOS. PESSOAL NÃO ENVOLVIDO NO CONTROLE, AFASTE-SE DO LOCAL E PERMANEÇA EM LOCAL SEGURO”.

II.3.2.1.2. Comunicação à Estrutura Organizacional de Resposta

A comunicação inicial do incidente à Estrutura Organizacional de Resposta é feita imediatamente pelo Fiscal da Petrobras a bordo, através ramal de emergência da Petrobras, em Macaé (1-2222).

A comunicação inicial deve conter, se possível:

Origem da comunicação

Nome da pessoa que está informando

Data e hora estimadas do incidente ou da primeira observação

Tipo e volume estimado de produto derramado a bordo e no mar

Descrição do incidente e a causa provável

Situação atual da descarga do óleo (se já foi interrompida ou não)

Ações iniciais que foram tomadas

Condições de vento (sentido e intensidade) e mar (incluindo sentido e intensidade da corrente)

Necessidade de acionamento da Estrutura Organizacional de Resposta

Na impossibilidade de comunicação através do ramal de emergência, o contato deve ser feito através do rádio VHF ou SSB marítimos para a central de rádio (Base 60), localizada em Macaé ou para qualquer plataforma operando para a Petrobras na área da Bacia de Campos, que fará a interface de comunicação com a Central de Atendimento a Emergências (1-2222).

A Central de Atendimento a Emergências comunica o recebimento da informação:

Ao Gestor Central do PEI;

Ao Assessor no Controle de Contingência;

Ao Coordenador de Comunicações.

A Central de Atendimento a Emergências funciona ininterruptamente e possuem relação com todos os nomes, endereços, telefones comerciais e residenciais e números de celulares das pessoas e órgãos da Petrobras que serão comunicados sobre o incidente. Além dos meios de comunicação, a central dispõe de veículo que permite que as pessoas sejam localizadas e comunicadas pessoalmente.

A comunicação inicial é entendida como de caráter preliminar, assegurando o acionamento imediato do Plano e garantindo agilidade no início das ações de resposta. Uma vez feito o comunicado à Central de Atendimento a Emergências e acionada a Estrutura Organizacional de Resposta, o Fiscal da Petrobras a bordo busca o complemento das informações, preenchendo o formulário contido no Anexo “II.3.2.1.2-1 – Formulário de Comunicação de Incidente de Poluição por Óleo”, encaminhando-o, via fax, ao Gerente Geral da UN-BC e à Sala de Controle de Emergência. Este formulário servirá, ainda, de subsídio posterior para investigação das causas do incidente, complemento às informações requeridas pelo Gestor Central para encaminhamento às autoridades e composição dos Relatórios de Acidentes que decorram do evento.

II.3.2.1.3 - Comunicação ao público interno da Unidade Marítima não pertencente ao Grupo de Operações

As comunicações ao público interno não pertencente a EOR são feitas por meio de boletins internos, no mínimo, no início e após o encerramento das ações de controle do incidente.

II.3.2.2 - Comunicação externa

II.3.2.2.1 - Comunicação às Instituições Oficiais

As Instituições Oficiais listadas a seguir devem ser comunicadas imediatamente, qualquer que seja o volume derramado a qualquer hora do dia ou da noite e a qualquer dia da semana, por telefone e/ou fax, sobre o incidente de poluição por óleo. A comunicação a estas instituições é atribuição do Gerente Geral da UN-BC e deve ser feita utilizando-se o formulário contido no Anexo “II.3.2.1.2-1 – Formulário de Comunicação de Incidente de Poluição por Óleo”.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA

Agência Nacional de Petróleo – ANP

Delegacia da Capitania dos Portos em Macaé

Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente – FEEMA

Embora de caráter não obrigatório, outras Instituições Oficiais podem ser comunicadas ou acionadas em caso de incidentes de poluição por óleo. São elas:

Polícia Civil em Campos

Polícia Militar em Campos

Defesa Civil em Campos

Corpo de Bombeiros em Campos

Polícia Civil em Macaé

Polícia Militar em Macaé

Defesa Civil em Macaé

Corpo de Bombeiros em Macaé

Polícia Militar em São Tomé

Prefeitura de Araruama

Prefeitura de Arraial do Cabo

Prefeitura de Búzios

Prefeitura de Cabo Frio

Prefeitura de Campos

Prefeitura de Carapebus

Prefeitura de Casimiro de Abreu

Prefeitura de Macaé

Prefeitura de Maricá

Prefeitura de Quissamã

Prefeitura de Rio das Ostras

Prefeitura de São Francisco de Itabapoana

Prefeitura de São João da Barra

Prefeitura de São Pedro D’aldeia

Prefeitura de Saquarema.

Outras organizações também podem ser comunicadas em caso de incidentes de poluição por óleo:

Colônia de Pescadores de Macaé

Colônia de Pescadores de São Pedro D’aldeia

Colônia de Pescadores de Cabo Frio

Colônia de Pescadores de Arraial do Cabo (Instituto de Pesca)

Colônia de Pescadores de Rio das Ostras

Os números de telefone e de fax a serem utilizados estão no Anexo “II.3.2.2.1-1 – Telefones úteis”. A atualização dos telefones é feita semestralmente ou quando se tenha conhecimento de alterações dos mesmos. As comunicações às instituições oficiais devem ser feitas utilizando-se o formulário contido no Anexo “II.3.2.1.2-1 – Formulário de Comunicação de Incidente de Poluição por Óleo”.

II.3.2.2.2 - Comunicação à imprensa

A comunicação à imprensa e as matérias para divulgação através da Internet, são de responsabilidade do Coordenador de Comunicações e são feitas conforme o desenrolar do incidente. O Anexo “II.3.2.2.2-1 – Comunicações a Imprensa”, apresenta o modelo de nota à imprensa.

II.3.3 - Estrutura Organizacional de Resposta - EOR

II.3.3.1 – Funções

A EOR, apresentada a seguir, é acionada total ou parcialmente para atendimento a todos os cenários acidentais, conforme a magnitude do incidente e o desenrolar das ações de controle.

O organograma a seguir apresenta a Estrutura Organizacional de Resposta (EOR) lotada em terra, para resposta aos incidentes, suas respectivas funções e a relação entre os seus grupos de ação.

Figura II.3.3.1-1 - Organograma da EOR em terra..

As “N” equipes referenciadas no organograma serão formadas de acordo com a magnitude do incidente e conforme lista de pessoas treinadas, constante do Anexo “II.3.3.1-1 – Pessoal Treinado da Unidade Marítima”, que estão habilitadas a ocupar a função de líder dessas equipes. Também pode integrar estas equipes o pessoal contratado como CDA, CCA e Fundação Cidade do Rio Grande.

O organograma abaixo apresenta a composição do Grupo de Operações do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO, responsável pela resposta a incidentes a bordo, suas respectivas funções e a relação entre os seus grupos de ação.

Figura II.3.3.1-2 - Organograma do Grupo de Operações do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO EOR responsável pela resposta a incidentes a bordo.

As pessoas embarcadas que não têm função específica na estrutura acima se mantêm em seus postos de trabalho ou dirige-se para local seguro, de acordo com orientação a ser emitida através do sistema de comunicação pública.

II.3.3.2 - Atribuições e responsabilidades durante a emergência

Quadro II.3.3.2-1 - Quadro de atribuições e responsabilidades EOR lotada em terra.

| Função | Composição | Atribuições |
| --- | --- | --- |
| Gestão Central | 1 Gestor Central Gerente Geral da Unidade de Negócios de E&P Bacia de Campos (UN-BC) | Acionar e Coordenar a EOR; Acionar Gerente de SMS da UN-BC, a depender da magnitude e dos desdobramentos do incidente, de acordo com sua avaliação; Organizar reuniões diárias com a EOR, para avaliação do andamento do controle do incidente; Certificar-se da eficácia das providências adotadas pelas equipes envolvidas no controle do incidente; Prover os recursos adicionais, humanos e materiais, solicitados pelas equipes sob sua coordenação envolvidas no controle do incidente; Buscar recursos externos eventualmente necessários ao controle do incidente; Comunicar o incidente à alta administração da Petrobras e às instituições oficiais; Registrar as ações de resposta, no seu nível de atuação, conforme Anexo “II.3.3.2-1 – Formulário para Registro das Ações de Resposta e Comunicações”.; Decidir pelo encerramento das operações; Avaliar a efetividade das ações de resposta, após as emergências. |

(continua)

Quadro II.3.3.2-1 - Quadro de atribuições e responsabilidades da EOR lotada em terra.(continuação)

| Função | Composição | Atribuições |
| --- | --- | --- |
| Assessor no Controle de Contingência | Gerente de SMS da UN-BC | - Assessorar Gestor Central nas tomadas de decisão. |
| Coordenação das Ações de Resposta | 1 Coordenador | Organizar e disponibilizar toda documentação, mapas, fotos e imagens necessários ao controle do incidente; Planejar e coordenar a atuação do Grupo de Operações no Mar e do Grupo de Operações em Terra; Certificar-se da efetividade das ações desenvolvidas pelos Grupos de Operações e Coordenador de Logística; Providenciar os recursos adicionais solicitados pelas equipes sob sua coordenação; Acionar recursos externos eventualmente necessários, como CDAs e CCA; Articular-se com o coordenador da Defesa Civil e outras autoridades quando necessário; Manter o Gestor Central informado sobre o andamento das ações sob sua responsabilidade; Estabelecer integração das ações deste plano junto às autoridades e entidades civis eventualmente acionadas; Registrar as ações de resposta, no seu nível de atuação, conforme Anexo “II.3.3.2-1 – Formulário para Registro das Ações de Resposta e Comunicações”.; |

(continua)

Quadro II.3.3.2-1 - Quadro de atribuições e responsabilidades da EOR lotada em terra. (continuação)

| Função | Composição | Atribuições |
| --- | --- | --- |
| Grupo de Operações no Mar | 1 Coordenador | Acionar, coordenar e orientar as operações das embarcações de resposta; Coordenar as operações de recolhimento e dispersão mecânica ou química, orientando, em especial, o deslocamento e manobra das embarcações; Orientar os Líderes de Equipe, nas embarcações, sobre seu posicionamento, deslocamento e taxa de aplicação de dispersantes químicos, se for o caso; Solicitar recursos adicionais ao Coordenador das Ações de Resposta, se necessário; Manter o Coordenador das Ações de Resposta informado sobre o andamento das ações sob sua responsabilidade; Auxiliar o Coordenador das Ações de Resposta na avaliação da eficácia das operações de recolhimento e dispersão de óleo; Registrar as ações de resposta, no seu nível de atuação, conforme Anexo “II.3.3.2-1 – Formulário para Registro das Ações de Resposta e Comunicações”.; |

(continua)

Quadro II.3.3.2-1 - Quadro de atribuições e responsabilidades da EOR lotada em terra. (continuação).

| Função | Composição | Atribuições |
| --- | --- | --- |
| Grupo de Operações no Mar | Líderes de Equipe de Operações no Mar | Orientar sua equipe sobre os procedimentos a serem adotados; Solicitar ao Coordenador do Grupo de Operações no Mar, recursos humanos e materiais, eventualmente necessários; Manter o Coordenador do Grupo de Operações no Mar informado sobre o andamento das ações sob sua responsabilidade; Registrar as ações de resposta, no seu nível de atuação, conforme Anexo “II.3.3.2-1 – Formulário para Registro das Ações de Resposta e Comunicações”.; |
|  | Equipes de Operações no Mar Até 20 pessoas treinadas para a função | Operar equipamentos para contenção e recolhimento do óleo no mar; Proteger e limpar as áreas sensíveis. |

(continua)

Quadro II.3.3.2-1 - Quadro de atribuições e responsabilidades da EOR lotada em terra (continuação).

| Função | Composição | Atribuições |
| --- | --- | --- |
| Grupo de Operações em Terra | 1 Coordenador | Coordenar e Orientar os Líderes das Equipes de Operações em Terra quanto à proteção das áreas sensíveis, utilização dos equipamentos e materiais à sua disposição e à limpeza das áreas terrestres atingidas; Solicitar ao Coordenador das Ações de Resposta, recursos humanos e materiais, eventualmente necessários; Articular-se com os órgãos ambientais e autoridades locais, visando otimizar o esforço de limpeza das áreas atingidas; Manter o Coordenador das Ações de Resposta informado sobre o andamento das ações sob sua responsabilidade; Auxiliar o Coordenador das Ações de Resposta na avaliação da eficácia das operações de proteção e limpeza; Registrar as ações de resposta, no seu nível de atuação, conforme Anexo “II.3.3.2-1 – Formulário para Registro das Ações de Resposta e Comunicações”. |

(continua)

Quadro II.3.3.2-1 - Quadro de atribuições e responsabilidades da EOR lotada em terra (continuação).

| Função | Composição | Atribuições |
| --- | --- | --- |
| Grupo de Operações em Terra | Líderes de Equipe de Operações em Terra | Orientar sua equipe de operações sobre os procedimentos a serem adotados; Manter contato permanente com o Coordenador das Ações em terra, de maneira a melhor orientar o esforço de proteção e limpeza das áreas sensíveis; Solicitar ao Coordenador do Grupo de Operações em terra, recursos humanos e materiais, eventualmente necessários; Auxiliar o Coordenador do Grupo de Operações em terra na avaliação da eficácia das operações de proteção e limpeza; Registrar as ações de resposta, no seu nível de atuação, conforme Anexo “II.3.3.2-1 – Formulário para Registro das Ações de Resposta e Comunicações”.; |
|  | Equipes de Operações em Terra Até 20 pessoas | Executar ações de contenção e limpeza de áreas atingidas; Proteger e limpar as áreas sensíveis |

(continua)

Quadro II.3.3.2-1 - Quadro de atribuições e responsabilidades da EOR lotada em terra (continuação).

| Função | Composição | Atribuições |
| --- | --- | --- |
| Coordenação de Comunicações | 1 Coordenador | Manter o público interno e externo informado a respeito do incidente, sua evolução, controle e encerramento; Manter contato com a mídia e com outras organizações que busquem informações sobre o incidente; Garantir que as informações sobre o incidente sejam centralizadas; Manter o Gestor Central informado sobre o andamento das ações sob sua responsabilidade; Registrar as ações de resposta, no seu nível de atuação, conforme Anexo “II.3.3.2-1 – Formulário para Registro das Ações de Resposta e Comunicações”. |
| Coordenação de Relações com a Comunidade | 1 Coordenador | Prestar apoio e assistência às comunidades afetadas pelo incidente; Fazer levantamento junto às comunidades afetadas com o intuito de avaliar os impactos para posterior ressarcimento dos danos causados. Manter o Gestor Central informado sobre o andamento das ações sob sua responsabilidade Registrar as ações de resposta, no seu nível de atuação, conforme Anexo “II.3.3.2-1 – Formulário para Registro das Ações de Resposta e Comunicações”. |

(continua)

Quadro II.3.3.2-1 - Quadro de atribuições e responsabilidades da EOR lotada em terra (continuação).

| Função | Composição | Atribuições |
| --- | --- | --- |
| Coordenação Financeira | 1 Coordenador | Prover os recursos financeiros necessários à Estrutura Organizacional de Resposta; Apropriar gastos com pessoal, equipamentos, materiais e serviços utilizados nas operações de controle do incidente; Avaliar os dados sobre ressarcimentos ou cobranças que venham a ser feitos; Manter acessíveis, planilhas de custos e gastos; Manter o Gestor Central informado sobre o andamento das ações sob sua responsabilidade; Registrar as ações de resposta, no seu nível de atuação, conforme Anexo “II.3.3.2-1 Formulário para Registro das Ações de Resposta e Comunicações”. |

(continua)

Quadro II.3.3.2-1 - Quadro de atribuições e responsabilidades da EOR lotada em terra (conclusão).

| Função | Composição | Atribuições |
| --- | --- | --- |
| Coordenação de Logística | 1 Coordenador | Providenciar transporte, hospedagem, alimentação e assistência médica para o pessoal envolvido no controle do incidente; Providenciar facilidades de comunicação ao controle do incidente; Providenciar o suprimento de materiais, equipamentos e serviços necessários; Providenciar a aquisição de imagens de satélite; Providenciar a identificação e o controle do pessoal envolvido no controle do incidente; Providenciar níveis aceitáveis de higiene, saneamento, saúde e integridade física ao pessoal envolvido no controle do incidente; Providenciar, se necessário, através do recrutamento de recursos externos, serviços de vigilância e segurança da comunidade afetada; Providenciar a disposição adequada dos resíduos gerados; Manter o Gestor Central informado sobre o andamento das ações sob sua responsabilidade; Registrar as ações de resposta, no seu nível de atuação, conforme Anexo “II.3.3.2-1 – Formulário para Registro das Ações de Resposta e Comunicações”.; |

Quadro II.3.3.2-2 - Quadro de atribuições e responsabilidades responsável pela resposta a incidentes a bordo

| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA (GRUPO DE OPERAÇÕES DA UNIDADE) |
| --- |
| FUNÇÃO | COMPOSIÇÃO | ATRIBUIÇÕES |
| Coordenação | Gerente da Unidade Marítima Substituto Eventual: Fiscal Petrobras | Coordenar as ações de resposta a bordo do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO; Comunicar o incidente à Central de Atendimento a Emergências acionando o Ramal de Emergência (1-2222); Solicitar recursos necessários ao Gestor Central; Orientar e coordenar a atuação das equipes envolvidas no controle da emergência a bordo da Unidade Marítima; Acionar o SOPEP; - Proceder às comunicações internas informando a tripulação sobre o andamento da emergência e centralizando as informações; Prover os recursos adicionais solicitados e certificar-se da eficácia das providências adotadas para o controle do incidente; Solicitar recursos adicionais eventualmente necessários; Registrar as ações de resposta, no seu nível de atuação, conforme Anexo “II.3.3.2-1; Formulário para Registro das Ações de Resposta e Comunicações”; Decidir pelo encerramento das ações de resposta no FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO. |

(continua)

Quadro II.3.3.2-2 - Quadro de atribuições e responsabilidades responsável pela resposta a incidentes a bordo (continuação)

| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA (GRUPO DE OPERAÇÕES DA UNIDADE) |
| --- |
| FUNÇÃO | COMPOSIÇÃO | ATRIBUIÇÕES |
| Equipe de Primeiros Socorros | 1 Líder Técnico de Enfermagem | Coordenar a Equipe de Primeiros Socorros; Prestar primeiros socorros às vítimas; Requisitar ao Coordenador recursos adicionais necessários; Manter o Coordenador informado sobre o andamento das ações sob sua responsabilidade; Registrar as ações de resposta, no seu nível de atuação, conforme Anexo “II.3.3.2-1 – Formulário para Registro das Ações de Resposta e Comunicações”. |
|  | 12 Homens de Apoio | Transportar as vítimas de acidentes para a enfermaria. |
| Equipe de Parada de Emergência | 2 Líder Superintendente de Produção | Coordenar as ações da Equipe de Parada de Emergência para a interrupção da descarga; Requisitar ao Coordenador os recursos adicionais necessários; Manter o Coordenador informado sobre o andamento das ações sob sua responsabilidade; Registrar as ações de resposta, no seu nível de atuação, conforme Anexo “II.3.3.2-1 – Formulário para Registro das Ações de Resposta e Comunicações”. |
|  | 55 operadores | - Executar os procedimentos para interrupção da descarga, de acordo com o cenário acidental, sob orientação do Superintendente de Produção. |

(continua)

Quadro II.3.3.2-2 - Quadro de atribuições e responsabilidades responsável pela resposta a incidentes a bordo (conclusão)

| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA (GRUPO DE OPERAÇÕES DA UNIDADE) |
| --- |
| FUNÇÃO | COMPOSIÇÃO | ATRIBUIÇÕES |
| Equipe de Limpeza | 2 Líder: Superintendente de carregamento | Coordenar as ações da equipe de limpeza quanto à contenção e recolhimento do óleo derramado; Decidir sobre o armazenamento temporário dos resíduos a bordo; Requisitar ao Coordenador os recursos adicionais necessários; Manter o Coordenador informado sobre o andamento das ações sob sua responsabilidade. |
|  | 18 Homens de serviços gerais | Executar os procedimentos de contenção, recolhimento e limpeza do óleo derramado conforme orientação do líder; Proceder ao acondicionamento e destinação dos resíduos conforme orientação do líder. |
| Equipe de Comunicações | 2 operadores de rádio (1 por turno de 12 horas) | Efetuar comunicações sob a orientação do Coordenador; Registrar as comunicações emitidas e recebidas, conforme Anexo “II.3.3.2-1 – Formulário para Registro das Ações de Resposta e Comunicações”. |

II.3.3.3 - Tempo máximo estimado para mobilização do pessoal

Todos os empregados, especialmente aqueles que tiverem recebido treinamento específico, estão à disposição da EOR e podem ser mobilizados imediatamente para as operações de controle do incidente. Nesses incidentes, as pessoas deixam suas funções normais na estrutura organizacional da empresa e passam a integrar unicamente a EOR.

O pessoal que compõe o Grupo de Operações do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO é mobilizado de maneira imediata para controle dos incidentes, já que todos os seus integrantes estão a bordo.

Em suporte às operações de controle do incidente, atividades-chave em terra são desenvolvidas em diferentes regimes de trabalho, podendo ser citadas:

Atividades em Turnos Ininterruptos de Revezamento:

Apoio Marítimo: coordena os recursos da frota marítima;

Apoio Aéreo: acionam as aeronaves para vôos de emergência, todos os dias da semana;

Segurança Patrimonial: opera a Central de Atendimento a Emergências;

Serviço de Telecomunicações: opera a Central de Telecomunicações da Bacia de Campos e garante a integridade das comunicações de voz e dados entre as plataformas, e destas para terra;

Centro de Processamento de Dados: assegura a integridade dos sistemas de transmissão de dados e processamento em rede entre as plataformas e terra;

Resgate Aeromédico: realiza os resgates através de aeronave dedicada e tripulação composta por piloto, co-piloto, médico e enfermeiro. Para atendimento médico são utilizadas as instituições relacionadas no Anexo “II.3.3.3-1 – Serviços Médicos”.

As pessoas que trabalham nas Atividades em Turnos Ininterruptos de Revezamento são mobilizadas de forma imediata, já que estão em seus postos de serviço.

Coordenação de Ações de Resposta: um telefone celular ativo 24 horas por dia é dividido por uma equipe de plantonistas para emergências, podendo ser mobilizado em 1 (uma) hora.

Plantões de Finais de Semana e Feriados

Relações com a Comunidade: escala de plantão de Assistentes Sociais e Médicos, podendo ser mobilizado em 1 (uma) hora.

Sobreaviso

O Gestor Central e demais Coordenadores do PEI, bem como seus substitutos eventuais estão permanentemente acessíveis, com telefones celulares fornecidos pela Companhia. Seus telefones pessoais e endereços são de conhecimento da Central de Atendimento a Emergências;

Outros gerentes de atividades críticas de suporte ao processo produtivo e à segurança operacional ou ambiental possuem telefones celulares fornecidos pela Companhia e estão acessíveis a qualquer momento.

O Gestor Central e os demais Gerentes da UN-BC são mobilizados em até 1 (uma) hora.

Há que se considerar ainda que uma das características regionais da Bacia de Campos é a relativa proximidade da residência das pessoas com as instalações da Petrobras. Esta particularidade possibilita sua rápida mobilização e disponibilidade. A Companhia zela pela atualização de dados cadastrais (acessíveis on-line) de tal sorte que estejam permanentemente atualizados os dados pessoais que possibilitem sua localização.

Em caso de convocação e mobilização, veículos contratados são deslocados para a residência das pessoas para facilitar sua movimentação. Se necessário, aeronaves podem ser mobilizadas para transportar pessoas de Campos e Rio de Janeiro.

Numa situação de emergência onde seja necessário garantir a continuidade das ações por períodos prolongados, a Companhia possui dispositivos administrativos que possibilitam fazer o remanejamento do regime de trabalho das pessoas envolvidas, para regimes de Sobreaviso ou Turnos de Revezamento, de tal sorte que sejam garantidas a disponibilidade e prontidão das equipes e não haja solução de continuidade, até que a emergência seja encerrada. Isto possibilita dispor de tempo suficiente para que sejam convocados outros trabalhadores residentes em cidades mais afastadas.

As pessoas-chave citadas no plano foram designadas em quantidade que possibilite assegurar o acionamento da EOR sem perda de eficácia, ainda que uma ou outra não esteja disponível imediatamente.

Numa situação de emergência ambiental, além das pessoas que compõem a EOR, podem ser convocados técnicos da Companhia para desenvolver atividades de suporte ao controle da emergência, conforme ilustra o quadro abaixo:

Quadro II.3.3.3-1 – Técnicos em atividade de suporte

| ATIVIDADE | SUPORTE AO CONTROLE DA EMERGÊNCIA | PESSOAL ESCALADO |
| --- | --- | --- |
| Laboratório | Análise de fluidos | 02 Analistas |
| Geodésia | Simulação de dispersão de mancha | 02 Técnicos |
| Engenharia Submarina | Inspeção de instalações submarinas | 02 Engenheiros |
| Apoio Administrativo | Refeições, hospedagem, etc. | 02 Técnicos |
| Transporte | Mobilização da frota de automóveis, caminhões e outros veículos sob contrato. | 02 Técnicos |
| CENPES | Análise de amostras de óleo | 02 Analistas |
| Secretaria | Emissão e recebimento de correspondências | 02 Secretárias |

O Anexo “II.3.3.1-1 – Pessoal Treinado da Unidade Marítima” apresenta a relação das pessoas que possuem treinamento específico e que poderão ser mobilizados nas operações de controle.

A informação referente á instituições que prestam atendimento médico está apresentada no Anexo “II.3.3.3-1 – Serviços Médicos”.

II.3.3.4 - Qualificação técnica dos integrantes

O Anexo “II.1.4-1 – Integrantes” apresenta os nomes dos integrantes da EOR, com a respectiva qualificação técnica e os respectivos telefones e fax de contato. Em caso de incidente, os telefones residencial e celular são acessíveis através da Central de Atendimento a Emergências.

II.3.4 - Equipamentos e materiais de resposta

A informação referente aos equipamentos e materiais está disponível no Anexo “II.3.4-1 – Equipamentos e Materiais de Resposta”.

A bordo do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO existem equipamentos e materiais de resposta compondo cada um dos 4 kits SOPEP, conforme definido na Convenção Internacional para Prevenção da Poluição Causada Por Navios – MARPOL 73/78, promulgada no Brasil por meio do Decreto 2.508, de 04/03/98 os quais estão descritos no Anexo “II.3.4-2 -  kit SOPEP”. Este material destina-se à utilização em incidentes a bordo da Unidade Marítima. A mobilização do kits SOPEP do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO é imediata.

Para se obter uma melhor distribuição de recursos para dispersão química e contenção e recolhimento de óleo, a Bacia de Campos foi dividida em três setores, conforme demonstrativo no Anexo “II.1.5-1 – Mapas, Plantas e Desenhos”, sendo que cada um deles atende a um certo número de plataformas, a saber:

Setor 1 – P-18, P-19, P-20, P-26, P-27, P-32, P-33, P-35, P-37,P-40, P-47, P-50, PVM-1, PVM-2, PVM-3, PCP-1, PCP-2, PCP-3, PPG-1 (Plataforma Núcleo), P-25, P-31, FPSO Marlim Sul, FPSO Brasil e Unidades de Perfuração dentro da Área Geográfica da Bacia de Campos.

Setor 2 –PGP-1,PCH-1, PCH-2, PNA-1, PNA-2 (Plataforma Núcleo), P-38, P-43, P-48, FPSO Fluminense, P-07, P-08, P-09, P-12, P-15, PCE-1, FPSO Espadarte, FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO e SS-06 e Unidades de Perfuração dentro da Área Geográfica da Bacia de Campos.

Setor 3 – PPM-1 (Plataforma Núcleo), Unidades de Perfuração dentro da Área Geográfica da Bacia de Campos.

Para cada um destes setores foi definida uma plataforma, que será denominada de “Plataforma Núcleo”, onde são armazenados os recursos para dispersão química de forma que a  soma dos recursos das três atenda uma emergência de até 1000 m3. Assim sendo cada Plataforma Núcleo conta com 84 tambores de 200 litros de dispersante cuja licença (certificado) se encontra no Anexo “II.3.4-3 – Certificado de Registro do Dispersante”.

Para o lançamento deste dispersante existem quatro embarcações (vide Anexo “II.3.4-1 – Equipamentos e Materiais de Resposta”) providas com equipamento aspersor de dispersante. Três delas estão permanentemente atendendo aos setores em que foi dividida a Bacia de Campos. A quarta embarcação estará disponível para dar cobertura aos setores quando alguma destas embarcações necessite se ausentar para troca de turma, abastecimento, docagem para manutenção das embarcações etc.

Para contenção e recolhimento contamos com 4 (três) Embarcações OIL RECOVER (vide Anexo “II.3.4-1 – Equipamentos e Materiais de Resposta”), em regime dedicado, todas com velocidade média, para efeito de cálculo de tempo de resposta, de 10 milhas náuticas. Possuem os seguintes recursos: 200 m de barreira e acessórios para recolhimento de óleo com capacidade de 200 m3/h a segunda com 300m de barreiras e capacidade de recolhimento de 250 m3/h a terceira com 400 m de barreira e capacidade de recolhimento de 200 m3/h e a quarta com 300 m de barreira e capacidade de recolhimento de 200 m3/h. Estão distribuídas na área geográfica da Bacia de Campos da seguinte forma: localizadas próximas a P-27, a P-25 e a Pampo. A quarta embarcação é volante, isto é, tem posicionamento livre no interior da área geográfica da Bacia de Campos, podendo iniciar seu deslocamento a partir do seu acionamento.

A Petrobras possui em Macaé equipamentos e materiais de resposta dimensionados para atendimento a incidentes de poluição por óleo de até 2.000 m3, contando ainda com os equipamentos e materiais providos pelo CDA - Bacia de Campos, conforme Anexo “II.3.4-4 - Declaração e Contrato - Alpina Briggs, também localizado em Macaé e dimensionado para atendimento a incidentes de poluição por óleo de até 2.000 m3.

Incidentes, cujas operações de controle possam requerer recursos adicionais aos recursos próprios e aos disponíveis no CDA - Bacia de Campos, terão os equipamentos e materiais providos pelos CDA – Rio de Janeiro (REDUC) e CDA – São Paulo (Guarulhos) outros CDAs e até mesmo o CCA conforme Anexo Anexo “II.3.4-5 - Compromisso e Contrato Petrobras –CCA e conforme o tempo de atendimento abaixo:

Atendimento a FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO através do CDA REDUC - 8 horas no Píer de Imbetiba + 16 h 20 min = 24 h 20 min conforme Anexo “II.3.4-6 - Tempo de Resposta”

Atendimento a FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO através dos outros CDAs – 24 horas no Píer de Imbetiba + 16 h 20 min = 40 h 20 min conforme Anexo “II.3.4-6 - Tempo de Resposta”

O Anexo “II.3.4-1 – Equipamentos e Materiais de Resposta” apresenta a relação de todos os equipamentos e materiais de resposta disponíveis.

A Petrobras possui acordo de prestação de serviços com o CDA e CCA, conforme apresentado no Anexo “II.3.4-4 – Declaração e contrato Petrobras – Alpina Briggs e no Anexo “II.3.4-5 – Compromisso e contrato Petrobras – CCA”

O acionamento da CCA é feito por telefone. Têm autoridade para fazer o acionamento:

Gestor Central;

Assessor no Controle de Contingência;

Coordenador das Ações de Resposta.

O tempo previsto de deslocamento dos equipamentos até e o FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO é de 48 horas no Píer de Imbetiba + 16 h 20 min de deslocamento até o local = 64 h 20 min conforme Anexo “II.3.4-6 - Tempo de Resposta”

Para que as diversas alternativas de ações de resposta sejam levadas a cabo, o deslocamento até o local do incidente poderá ser feito por qualquer uma das embarcações de apoio disponíveis na Bacia de Campos. Os tempos de mobilização das embarcações são apresentados no Anexo “II.3.4-6 – Tempos de Resposta”.

A Tabela 2 a seguir apresenta a relação e a quantidade dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a serem utilizados pela equipe própria da instalação. A utilização dos mesmos tipos de equipamento é assegurada aos demais membros da EOR e às equipes contratadas.

Tabela II.3.4-1 - Relação de EPIs utilizados pelos tripulantes da Unidade Marítima

| RELAÇÃO DOS EPI’S UTILIZADOS PELOS TRIPULANTES DO FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO |
| --- |
| EPI | Totais |
| Capacete | 110 |
| Óculos de Segurança | 110 |
| Calçado de Segurança | 110 |
| Luva Comum | 110 |
| Macacão | 110 |
| Protetor Auricular | 110 |

A informação referente aos equipamentos da sala de emergência localizada em Imbetiba está disponível no Anexo “II.3.4-7 – Equipamentos da Sala de Emergência”.

II.3.5 - Procedimentos operacionais de resposta

O Anexo “II.3.5-1 – Fluxograma de Ações a Bordo” apresenta o fluxo das ações iniciais de resposta, realizadas a bordo da Unidade Marítima.

Os seguintes procedimentos são adotados em caso de derramamento de óleo no mar:

Quadro II.3.5.1 - Procedimentos operacionais de resposta

Cabe ao Gestor Central: Acionar a EOR, parcial ou totalmente, conforme a magnitude do incidente e o desenrolar das operações de controle; Designar pessoa para efetuar os registros de todas as informações e comunicações recebidas e enviadas, conforme “II.3.3.2-1 – Formulário para Registro das Ações de Resposta e Comunicações”. Cabe ao Coordenador das Ações de Resposta: Determinar que seja feito sobrevôo imediato, ou na primeira oportunidade, caso não seja possível de imediato, para avaliação; Acionar, se necessário, os empregados da Petrobras que podem ser mobilizados para auxílio nas operações de controle; Manter contato permanente com o Coordenador do Grupo de Operações da Unidade Marítima, de maneira a manter-se informado das ações tomadas ou em curso para a interrupção da descarga, visando a adequação da estratégia de resposta e o dimensionamento de recursos, conforme Anexo II.3.5-2 – Dimendionamento da capacidade de resposta, humanos e materiais; Designar pessoa para efetuar os registros de todas as informações relativas às ações de resposta, conforme “II.3.3.2-1 – Formulário para Registro das Ações de Resposta e Comunicações”. Cabe ao Coordenador do Grupo de Operações da Unidade Marítima: Após constatação de óleo no mar (proveniente de sua unidade ou não), comunicar ao Fiscal da Petrobras a bordo; Designar pessoa para efetuar os registros de todas as informações relativas às ações de resposta, conforme “II.3.3.2-1 – Formulário para Registro das Ações de Resposta e Comunicações”. Cabe ao Fiscal da Petrobras a bordo: Acionar a EOR através da Central de Atendimento a Emergências pelo ramal 1.2222 ou via rádio.

II.3.5.1 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo

Quadro II.3.5.1-1 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo

Todas as pessoas envolvidas na execução das ações previstas nos procedimentos para interrupção da descarga de óleo na área operacional devem fazer uso do Equipamento de Proteção Individual - EPI, composto no mínimo de capacete, luvas, calçado e óculos de segurança; Todas as válvulas de acionamento remoto ou que tenham função de interromper automaticamente a descarga de óleo em caso de incidentes de poluição são do tipo “falha segura”, o que significa que, em se perdendo a capacidade de comando, a válvula assume imediatamente a posição considerada como mais segura. A seguir são apresentados os procedimentos operacionais para interrupção da descarga de óleo, que serão executados sob responsabilidade da SBM do Brasil Ltda.

Quadro II.3.5.1-2 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo devido à ocorrência de blowout

Grande vazamento de óleo devido à ocorrência de descontrole do poço. HIPÓTESE ACIDENTAL No 1,2,3,4,5 da APP Descarga de maiores que 200 m3 (inventário de óleo) O operador da sala de controle central, ao receber informação de detecção visual ou observar os alarmes do sistema de segurança, alerta a equipe de parada de emergência e confirma as ações de bloqueio automático que se iniciam a partir da atuação das chaves de pressão muito baixa PSLL no header de produção, desencadeando o fechamento automático das válvulas da árvore de natal molhada do poço e na plataforma serão fechadas as válvulas de emergência ESDV. Caso o processo automático não aconteça, o operador da sala de controle interrompe a produção fechando as válvulas através de comando manuais via CCR. Esses comandos podem ser simplificados com o acionamento da parada de emergência nível 3 (Parada de emergência ESD) Caso o comando via CCR não funcione, o operador da sala de controle determina o fechamento manual das válvulas no campo. O operador da sala de controle comunica o incidente ao Fiscal/OIM, que avaliam a situação e coordenam as ações da equipe de parada de emergência. O Fiscal da Unidade Marítima adota as ações previstas no quadro de atribuições para o Coordenador de Emergência acionando os meios necessários para o controle do dano ambiental (barcos de contenção e helicóptero de monitoramento) e a devida comunicação aos órgãos competentes.

Quadro II.3.5.1-3 - Procedimentos para interrupção da descarga pela linha de fluxo ou riser de produção

Vazamento de óleo pela linha de fluxo ou riser de produção HIPÓTESE ACIDENTAL No 6,7,8,9,10,11 da APP Descarga de menores que 200 m3 (inventário de óleo) O operador da sala de controle central, ao receber informação de detenção visual ou observar os alarmes do sistema de segurança, alerta a equipe de parada de emergência e confirma as ações de bloqueio automático que se iniciam a partir da atuação das chaves de pressão muito baixa PSLL na chegada do poço, desencadeando o fechamento automático das válvulas da árvore de natal molhada do poço e na plataforma serão fechadas as válvulas de emergência ESDV. Se o vazamento na linha for junto à unidade, a confirmação de presença de gás na área irá acionar o fechamento automático das válvulas da ANM dos poços e acionará automaticamente o alarme geral de emergência. Caso o processo automático não aconteça, o operador da sala de controle interrompe a produção e fecha as válvulas através de comando via CCR (acionando ESD-2). Caso o comando via CCR não funcione, o operador da sala de controle determina ao operador da área o fechamento manual das válvulas no campo. O operador da sala de controle comunica o incidente ao Fiscal/OIM, que avaliam a situação e coordenam as ações da equipe de parada de emergência. O Fiscal da Unidade Marítima adota as ações previstas no quadro de atribuições para o Coordenador de Emergência acionando os meios necessários para o controle do dano ambiental (barcos de contenção e helicóptero de monitoramento) e a devida comunicação aos órgãos competentes.

Quadro II.3.5.1-4 - Procedimentos para interrupção da descarga na linha de fluxo (linha entre a conexão da S-BCS e ANM do poço P3-H)

Pequeno vazamento de óleo pelo trecho da linha de fluxo (linha entre a conexão da S-BCS e ANM do poço P3-H) HIPÓTESE ACIDENTAL No 12 da APP Descarga menor que 8 m3 (inventário de óleo) O operador da sala de Controle Central, ao receber informação de detenção visual ou observar os alarmes do sistema de segurança, alerta a equipe de parada de emergência e confirma as ações de bloqueio automático que se iniciam a partir da atuação das chaves de pressão muito baixa PSLL na chegada do poço e pressão muito baixa PSLL na sucção da bomba, desencadeando a parada da bomba e fechamento automático das válvulas da árvore de natal molhada do poço, das válvulas no skid submarino e na plataforma serão fechando as válvulas de emergências ESDV. Caso o processo automático não aconteça, operador da sala de controle interrompe a produção e fecha as válvulas através do comando via CCR (acionando ESD-2). Caso o comando via CCR não funcione, o operador da sala de controle determina ao operador da área o fechamento manual das válvulas no campo. O operador da sala de controle comunica o incidente ao Fiscal/OIM, que avaliam a situação e coordenam as ações da equipe de parada de emergência. O Fiscal da Unidade Marítima adota as ações previstas no quadro de atribuições para o Coordenador de Emergência acionando os necessários para o controle de dano ambiental (barcos de contenção e helicóptero de monitoramento) e a devida comunicação aos órgãos competentes.

Quadro II.3.5.1-5 - Procedimentos para interrupção da descarga nos risers

Grande vazamento de óleo devido a ruptura do riser de produção dos poços produtores HIPÓTESE ACIDENTAL No 14 da APP Descarga de maiores que 200 m3 (inventário de óleo) O operador da sala de controle central, ao receber informação de detenção visual ou observar os alarmes do sistema de segurança, alerta a equipe de parada de emergência e confirma as ações de bloqueio automático que se iniciam a partir da atuação das chaves de pressão muito baixa PSLL na chegada do poço, desencadeando o fechamento automático das válvulas da árvore de natal molhada do poço e na plataforma serão fechadas as válvulas de emergência ESDV. Se o vazamento na linha for junto à unidade, a confirmação de presença de gás na área irá acionar o fechamento automático das válvulas da ANM dos poços e acionará automaticamente o alarme geral de emergência. Caso o processo automático não aconteça, o operador da sala de controle interrompe a produção e fecha as válvulas através de comando via CCR (acionando ESD-2). Caso o comando via CCR não funcione, o operador da sala de controle determina ao operador da área o fechamento manual das válvulas no campo. O operador da sala de controle comunica o incidente ao Fiscal/OIM, que avaliam a situação e coordenam as ações da equipe de parada de emergência. O Fiscal da Unidade Marítima adota as ações previstas no quadro de atribuições para o Coordenador de Emergência acionando os meios necessários para o controle do dano ambiental (barcos de contenção e helicóptero de monitoramento) e a devida comunicação aos órgãos competentes.

Quadro II.3.5.1-6 – Procedimentos para interrupção da descarga pelo Header de Produção

Médio vazamento de óleo (mistura bifásica) pelo Header de Produção (Coletor de Produção dos poços) HIPÓTESE ACIDENTAL No 15 da APP Descarga até 200 m3 (inventário de óleo) O operador da sala de controle central, ao receber informação de detecção visual ou observar os alarmes do sistema de segurança, alerta a equipe de parada de emergência e confirma as ações de bloqueio automático que se iniciam a partir da atuação das chaves de pressão muito baixa PSLL no header de produção, desencadeando o fechamento automático das válvulas das árvores de natal molhada dos poços e na plataforma serão fechadas as válvulas de emergência ESDV. Caso o processo automático não aconteça, o operador da sala de controle interrompe a produção fechando as válvulas através de comando manuais via CCR. Esses comandos podem ser simplificados com o acionamento da parada de emergência nível 3 (Parada de emergência ESD) Caso o comando via CCR não funcione, o operador da sala de controle determina o fechamento manual das válvulas no campo. O operador da sala de controle comunica o incidente ao Fiscal/OIM, que avaliam a situação e coordenam as ações da equipe de parada de emergência. O Fiscal da Unidade Marítima adota as ações previstas no quadro de atribuições para o Coordenador de Emergência acionando os meios necessários para o controle do dano ambiental (barcos de contenção e helicóptero de monitoramento) e a devida comunicação aos órgãos competentes.

Quadro II.3.5.1-7 – Procedimentos para interrupção da descarga pelo Header de teste

Médio vazamento de óleo (mistura bifásica) pelo Header de teste (Coletor de teste dos poços) HIPÓTESE ACIDENTAL No 16 da APP Descarga até 200 m3 (inventário de óleo) O operador da sala de controle central, ao receber informação de detecção visual ou observar os alarmes do sistema de segurança, alerta a equipe de parada de emergência e confirma as ações de bloqueio automático que se iniciam a partir da atuação das chaves de pressão muito baixa PSLL no header de teste, desencadeando o fechamento automático das válvulas da árvore de natal molhada do poço em teste e na plataforma serão fechadas as válvulas de emergência ESDV. Caso o processo automático não aconteça, o operador da sala de controle interrompe a produção fechando as válvulas através de comando manuais via CCR. Esses comandos podem ser simplificados com o acionamento da parada de emergência nível 3 (Parada de emergência ESD) Caso o comando via CCR não funcione, o operador da sala de controle determina o fechamento manual das válvulas no campo. O operador da sala de controle comunica o incidente ao Fiscal/OIM, que avaliam a situação e coordenam as ações da equipe de parada de emergência. O Fiscal da Unidade Marítima adota as ações previstas no quadro de atribuições para o Coordenador de Emergência acionando os meios necessários para o controle do dano ambiental (barcos de contenção e helicóptero de monitoramento) e a devida comunicação aos órgãos competentes.

Quadro II.3.5.1-8 – Procedimentos para interrupção da descarga pelo separador de teste

Médio vazamento de óleo e gás no separador de teste HIPÓTESE ACIDENTAL No 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 da APP Descargas entre 3 e 200 m3 e acima de 200 m3 (inventário de óleo) O operador da sala de controle central, ao receber informação de detecção visual ou observar os alarmes do sistema de segurança, alerta a equipe de parada de emergência e confirma as ações de bloqueio automático que se iniciam a partir da atuação das chaves de nível muito baixa LSLL e baixa vazão na saída no header de teste, desencadeando o fechamento automático das válvulas da árvore de natal molhada do poço em teste e na plataforma serão fechadas as válvulas de emergência ESDV. Caso o processo automático não aconteça, o operador da sala de controle interrompe a produção fechando as válvulas através de comando manuais via CCR. Esses comandos podem ser simplificados com o acionamento da parada de emergência nível 3 (Parada de emergência ESD) Caso o comando via CCR não funcione, o operador da sala de controle determina o fechamento manual das válvulas no campo. O operador da sala de controle comunica o incidente ao Fiscal/OIM, que avaliam a situação e coordenam as ações da equipe de parada de emergência. O Fiscal da Unidade Marítima adota as ações previstas no quadro de atribuições para o Coordenador de Emergência acionando os meios necessários para o controle do dano ambiental (barcos de contenção e helicóptero de monitoramento) e a devida comunicação aos órgãos competentes.

Quadro II.3.5.1-9 – Procedimentos para interrupção da descarga no tratador eletrostático

Grande vazamento de óleo e gás do tratador eletrostático HIPÓTESE ACIDENTAL No 29 e 30 e 31da APP Descarga maiores que 200 m3 (inventário de óleo) O operador da sala de controle central, ao receber informação de detecção visual ou observar os alarmes do sistema de segurança, alerta a equipe de parada de emergência e confirma as ações de bloqueio automático que se iniciam a partir da atuação das chaves de nível muito baixa LSLL, baixa vazão na saída do tratador eletrostático e sensores de gás, desencadeando o fechamento automático das válvulas das árvores de natal molhada dos poços e na plataforma serão fechadas as válvulas de emergência ESDV. Caso o processo automático não aconteça, o operador da sala de controle interrompe a produção fechando as válvulas através de comando manuais via CCR. Esses comandos podem ser simplificados com o acionamento da parada de emergência nível 3 (Parada de emergência ESD) Caso o comando via CCR não funcione, o operador da sala de controle determina o fechamento manual das válvulas no campo. O operador da sala de controle comunica o incidente ao Fiscal/OIM, que avaliam a situação e coordenam as ações da equipe de parada de emergência. O Fiscal da Unidade Marítima adota as ações previstas no quadro de atribuições para o Coordenador de Emergência acionando os meios necessários para o controle do dano ambiental (barcos de contenção e helicóptero de monitoramento) e a devida comunicação aos órgãos competentes.

Quadro II.3.5.1-10 - Procedimentos para interrupção da descarga nos tanques de carga da plataforma

Grande vazamento de óleo nos tanques de carga da plataforma HIPÓTESE ACIDENTAL No 82 e 83, 89 da APP Descarga de maiores que 200 m3 (inventário de óleo) O operador da área avisa a sala de controle imediatamente sobre o vazamento de óleo, informando local, extensão do evento. O operador da área após solicitar a imediata interrupção do abastecimento, caso seja o tanque que esteja recebendo a carga, adota as primeiras ações de controle realizando manobras para o controle do vazamento e segue as orientações dos Superintendentes de carga nas manobras para a transferência da carga de forma a reduzir o inventário e administrar os esforços do navio. O superintendente/assistente de carga adotam os procedimentos para a situação de emergência, dando início às ações de controle. O operador da sala de controle comunica o incidente ao Fiscal/OIM, que avaliam a situação e coordenam as ações da equipe para o controle da emergência. O Fiscal da Unidade Marítima adota as ações previstas no quatro de atribuições para o Coordenador de Emergência acionando os meios necessários para o controle do dano ambiental (barcos de contenção, navio para offloading de emergência, embarcações de apoio e helicóptero de monitoramento) e a devida comunicação aos competentes.

Quadro II.3.5.1-11 - Procedimentos para interrupção da descarga por afundamento da plataforma

Grande vazamento de óleo devido ao afundamento da plataforma HIPÓTESE ACIDENTAL No 84 e 96 da APP Descarga de maiores que 200 m3 (inventário de óleo) O operador da área avisa à sala de controle imediatamente o vazamento de óleo, informando local, extensão do evento. O operador da sala de controle através do PLC paralisa a produção fechando todos os poços e despressurizando a planta de processo. O operador da sala de controle comunica o incidente ao Fiscal/OIM, que avaliam a situação e coordenam as ações da equipe para o controle da emergência. O Superintendente/assistente de carga adotam os procedimentos para a situação de emergência, dando início às ações de controle. O Fiscal da Unidade Marítima adota as ações previstas no quadro de atribuições para o Coordenador de Emergência acionando os meios necessários para o controle do dano ambiental (barcos de contenção, navio para offoading de emergência, embarcações de apoio e helicóptero de monitoramento) e a devida comunicação aos órgãos competentes.

Quadro II.3.5.1-12 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo durante operação de transferência (offloading)

Grande vazamento de óleo durante operação de transferência (offloading) HIPÓTESE ACIDENTAL No 86, 88da APP Descarga de maiores que 200 m3 (inventário de óleo) O operador da sala de controle é avisado pelo alarme de pressão baixa na descarga das bombas, pelo controle de vazão ou pelos observadores que monitoram o mangote. De imediato, caso confirmado o mesmo, o bombeio é paralisado e é feita limpeza da linha de mangote com água do mar. O operador da sala de controle comunica o incidente ao Fiscal/OIM, que avaliam a situação e coordenam as ações da equipe para o controle da emergência. O Fiscal da unidade Marítima adota as ações previstas no quadro de atribuições para o Coordenador de Emergência acionando os meios necessários para o controle do dano ambiental (barcos de contenção e helicóptero de monitoramento) e a devida comunicação aos órgãos competentes.

Quadro II.3.5.1-13 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo pelos tanques de armazenamento

Pequeno ou médio vazamento de óleo diesel durante operação de transferência HIPÓTESE ACIDENTAL No 90 da APP Descarga até 20 m3 (inventário de óleo) O operador da área responsável pelo recebimento avisa á sala de controle imediatamente o vazamento de óleo diesel durante o recebimento do mesmo, através de rádio UHF canal 4 ou outro meio de comunicação interna, informando local, extensão do evento. O operador da área após solicitar à embarcação que está bombeando o diesel, a imediata interrupção do abastecimento, adota as primeiras ações de controle realizado manobras para o controle do vazamento e segue as orientações do Superintendente de carga para a transferências da carga de forma a reduzir o inventário. O operador da sala de controle adota os procedimentos para a situação de emergência, dando início às ações de controle. O operador da sala de controle aciona a brigada de incêndio e a equipe de produção/ facilidades, para conter o derrame de poluente para o mar utilizando os kits SOPEP existentes. O operador da sala de controle comunica o incidente ao Fiscal/OIM, que avaliam a situação e coordenam as ações da equipe para o controle da emergência. O Fiscal da Unidade Marítima adota as ações previstas no quadro de atribuições para o Coordenador de Emergência acionando os meios necessários para o controle do dano ambiental (barcos de contenção e helicóptero de monitoramento) e a devida comunicação aos órgãos competentes.

Quadro II.3.5.1-14 - Procedimentos para interrupção da descarga  por vazamento de óleo diesel pelos tanques de armazenagem das embarcações

Pequeno, médio ou grande vazamento de óleo diesel pelos tanques de armazenagem das embarcações HIPÓTESE ACIDENTAL No 92 e 95 da APP Descargas até 20 m3 de 20 a 200 m3 e acima de 200 m3 (inventário de óleo) O operador da área avisa a sala de controle imediatamente sobre o vazamento de óleo, informando local, extensão do evento. O operador da área após solicitar a imediata interrupção do abastecimento, caso seja o tanque que esteja recebendo a carga, adota as primeiras ações de controle realizando manobras para o controle do vazamento e segue as orientações dos Superintendentes de carga nas manobras para a transferência da carga de forma a reduzir o inventário e administrar os esforços da embarcação. O superintendente/assistente de carga adotam os procedimentos para a situação de emergência, dando início às ações de controle. O operador da sala de controle comunica o incidente ao Fiscal/OIM, que avaliam a situação e coordenam as ações da equipe para o controle da emergência. O Fiscal da Unidade Marítima adota as ações previstas no quatro de atribuições para o Coordenador de Emergência acionando os meios necessários para o controle do dano ambiental (barcos de contenção, navio para offloading de emergência, embarcações de apoio e helicóptero de monitoramento) e a devida comunicação aos competentes.

Quadro II.3.5.1-15 - Procedimentos para interrupção da descarga por vazamento de resíduo oleoso nos tanques de drenagem

Grande vazamento de resíduos oleosos dos tanques de drenagem HIPÓTESE ACIDENTAL No 98, 99 e 100 da APP Descarga até 200 m3 (inventário de óleo) 1. O operador da área responsável ao detectar visual ou observar os alarmes do sistema de segurança, avisa à sala de controle imediatamente o vazamento de óleo diesel, através de rádio UHF ou outro meio de comunicação interna, informando local, extensão do evento. 2. O operador da sala de controle adota os procedimentos para a situação de emergência, dando início às ações de controle. 3. O operador da sala de controle aciona a brigada de incêndio e a equipe de produção/facilidades, para conter o derrame de poluente para o mar utilizando os kits SOPEP existentes. 4. O operador da sala de controle comunica o incidente ao Fiscal/OIM, que avaliam a situação e coordenam as ações da equipe para o controle da emergência. O Fiscal da Unidade Marítima adota as ações previstas no quadro de atribuições para o Coordenador de Emergência acionando os meios necessários para o controle de dano ambiental (barcos de contenção e helicóptero de monitoramento) e a devida comunicação aos órgãos competentes.

II.3.5.2 - Procedimentos para contenção e recolhimento de óleo

Quadro II.3.5.2-1 - Procedimentos para contenção e recolhimento de óleo a bordo da Unidade Marítima.

Cabe à Equipe de Limpeza: Em caso de derramamento de óleo na área interna do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO, em porões, área delimitada por barreiras ou em bandejas, transferir para tambores utilizando-se o método mais prático disponível; Cercar o óleo remanescente com material absorvente; Espalhar material absorvente sobre o derrame de óleo para evitar que o produto escoe e se espalhe por uma área maior e, conseqüentemente, para o mar; Remover o absorvente por meio de pás e acondicioná-lo em tambores de 200 litros, preferencialmente metálicos, pintados na cor laranja, possuindo uma tarja na cor preta, com a inscrição - RESÍDUO CONTAMINADO COM ÓLEO. Os tambores devem possuir tampa e cinta metálica, para o seu fechamento; Cobrir, então, a área afetada com estopa, trapo ou serragem; Remover este material por meio de pás e armazenar da maneira descrita no item 4; Encaminhar os tambores devidamente lacrados e identificados, para o Terminal Alfandegado de Imbetiba, em Macaé.

Quadro II.3.5.2-2 - Procedimento para contenção do derramamento fora do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Cabe ao Coordenador das Ações de Resposta: De posse das informações do sobrevôo de monitoramento, determinar ao Coordenador de Operações no Mar a adoção de procedimentos para contenção do óleo derramado; Acionar os recursos próprios ou de terceiros, conforme a estratégia de contenção adotada; Determinar o deslocamento de embarcações para o atendimento ao incidente. Cabe ao Coordenador de Logística: Providenciar transporte, hospedagem, alimentação e assistência médica para o pessoal envolvido nas operações; Providenciar o suprimento de materiais, equipamentos e serviços necessários. Cabe ao Coordenador do Grupo de Operações no Mar: Acionar os Líderes de Equipe, conforme a estratégia de contenção adotada; Definir as técnicas de contenção a serem adotadas, considerando especialmente o volume e o tipo de óleo derramado (conforme Anexo “II.3.5.2-1 – Caracterização do óleo”) e as condições meteoceanográficas (vento e corrente); Solicitar recursos adicionais; Julgar se é adequado e seguro fazer o lançamento das barreiras, respeitadas as limitações construtivas dos equipamentos quanto à efetividade em condições especificadas de alturas de onda, corrente e vento, e sem comprometer a segurança das equipes de operação no mar, dados os esforços dinâmicos de tracionamento provocados pela correnteza sobre as barreiras; Orientar os Líderes de Equipe nas embarcações de resposta quanto ao posicionamento das embarcações, lançamento e configuração das barreiras, visando à limitação do espalhamento e ao recolhimento do óleo derramado, conforme memória de cálculo e configurações exemplificadas no Anexo ”II.3.5.2-2 – Dimensionamento e formação com barreiras”; Determinar a suspensão da operação de contenção, em função de condições meteoceanográficas desfavoráveis ou outras que possam comprometer a segurança do pessoal envolvido, orientando a adoção de estratégias alternativas; Caso estas também não sejam possíveis, comunicar ao Coordenador das Ações de Resposta e prosseguir com o monitoramento do deslocamento da mancha. Orientar os Líderes de Equipe para que desloquem as embarcações para locais onde seja possível realizar novas tentativas de contenção, tomando por base a previsão meteorológica e a previsão de deslocamento da mancha; Cabe aos Líderes das Equipes de Mar: Avaliar as limitações dos equipamentos de contenção a sua disposição frente às condições meteoceanográficas e condições do óleo sobrenadante; Providenciar o lançamento das barreiras, seguindo orientações do Coordenador do Grupo de Operações no Mar; Orientar o comandante da embarcação de resposta quanto ao seu posicionamento, visando à contenção do óleo derramado. Avaliar a eficácia das operações de contenção, mantendo contato com o Coordenador do Grupo de Operações no Mar; Solicitar recursos adicionais, humanos ou materiais, ao Coordenador do Grupo de Operações no Mar, conforme relacionados nos Anexos “II.3.3.1-1 – Pessoal treinado” e “II.3.4-1- Equipamentos e materiais de resposta”.

II.3.5.3 - Procedimento para proteção de áreas vulneráveis

Quadro II.3.5.3-1 - Procedimento para proteção de áreas vulneráveis

Cabe ao Coordenador das Ações de Resposta: De posse das informações do sobrevôo de monitoramento, definir a estratégia para proteção de áreas vulneráveis; Determinar o deslocamento de equipes até os locais ameaçados para avaliação e reconhecimento da área e confrontação com os dados disponíveis nos sistemas de informações, nos bancos de dados da Petrobras e no “Atlas - Mapas de Sensibilidade da Região Costeira da Bacia de Campos a Derrame de Óleo”; Acionar os recursos próprios ou de terceiros, conforme a estratégia de resposta adotada; Manter contato permanente com os Coordenadores dos Grupos de Operações nas áreas vulneráveis (terra ou mar), avaliando e adequando a estratégia e as técnicas adotadas. Cabe ao Coordenador de Logística: Providenciar transporte, hospedagem, alimentação e assistência médica para o pessoal envolvido nas operações; Providenciar o suprimento de materiais, equipamentos e serviços necessários. Cabe aos Coordenadores dos Grupos de Operações em Terra e no Mar: Acionar os Líderes das Equipe, conforme a estratégia adotada; Orientar os Líderes de Equipe nas frentes de combate quanto aos procedimentos a serem adotados para proteção das áreas ameaçadas e à utilização dos equipamentos e materiais à sua disposição, constantes no Anexo “II.3.4-1- Equipamentos e materiais de resposta”.

II.3.5.4 - Procedimento para monitoramento da mancha de óleo derramado

Quadro II.3.5.4-1 - Procedimento para monitoramento da mancha de óleo derramado

Cabe ao Coordenador do Grupo de Operações do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO: Designar pessoa para a realização de monitoramento visual da mancha de óleo utilizando-se de binóculo. Cabe ao Coordenador das Ações de Resposta: Determinar que seja feito sobrevôo imediato, ou na primeira oportunidade, caso não seja possível de imediato, para avaliação. O sobrevôo é realizado por empregado da Petrobras, com treinamento específico no procedimento de monitoramento de óleo no mar, conforme Anexo “II.3.5.4-1 – Procedimento para monitoramento aéreo”; Determinar a realização de modelagens de deriva e espalhamento da mancha de óleo, a fim de adequar estrutura e a resposta ao incidente; Determinar, se necessário, a realização de vôo diário de monitoramento, para confrontação com os dados obtidos na modelagem, visando à adequação das ações de resposta; Designar pessoa e definir a freqüência para registro das informações sobre o monitoramento da área, volume, deslocamento e degradação da mancha de óleo, conforme formulário contido no Anexo “II.3.5.4-1 – Procedimento para monitoramento aéreo”; Determinar monitoramento por meio de imagens de satélite, quando necessário. Cabe ao Coordenador de Logística: Providenciar a aquisição de imagens de satélite, quando solicitado pelo Coordenador das Ações de Resposta. Cabe ao técnico designado para a realização do sobrevôo de monitoramento: Acionar o Apoio Aéreo e solicitar aeronave de emergência para o sobrevôo de monitoramento, antes de se dirigir ao Aeroporto; Dirigir-se para o aeroporto, portando kit básico para o monitoramento, composto de: binóculo, máquina fotográfica, calculadora, tabela com os tempos médios de deslocamento de embarcações na área da Bacia de Campos, relação de telefones, formulário para relatórios e o procedimento para estimativa de volume de óleo derramado a partir de observação aérea, conforme Anexo II.3.5.4-1– Monitoramento aéreo”; Auxiliar o comandante da aeronave na definição do plano de vôo de monitoramento da área atingida; Dimensionar (extensão e volume), localizar (distância da costa, distância das unidades marítimas) e avaliar o deslocamento provável da mancha utilizando o procedimento para estimativa de volume de óleo derramado a partir de observação aérea conforme Anexo “II.3.5.4-1 – Procedimento para monitoramento aéreo”; Dirigir-se à base ou a uma instalação marítima e informar os dados relevantes ao Coordenador das Ações de Resposta, propondo operações de contenção e controle; Se a mancha de óleo for de origem desconhecida, informar as coordenadas ao Gerente da instalação marítima mais próxima e solicitar que seja feita coleta de amostra; Dar suporte à embarcação designada para a coleta da amostra, solicitando a previsão de chegada.

II.3.5.5 - Procedimentos para recolhimento do óleo derramado

Quadro II.3.5.5-1 - Procedimento para recolhimento do óleo derramado a bordo

Observar os procedimentos descritos no Quadro II.3.5.5-1

Quadro II.3.5.5-2 - Procedimento para recolhimento do óleo derramado no mar

Cabe ao Coordenador das Ações de Resposta: Acionar os recursos próprios ou de terceiros, conforme a estratégia de resposta adotada; Manter contato permanente com os Coordenadores dos Grupos de Operações nas áreas vulneráveis (terra ou mar), avaliando e adequando a estratégia e as técnicas adotadas; Determinar o deslocamento de embarcações para o atendimento ao incidente. Cabe ao Coordenador do Grupo de Operações no Mar: Acionar os Líderes de Equipe dos Grupos de Operações no Mar e em Terra, conforme as características e a magnitude do incidente; Manter informados os Líderes de Equipe nas embarcações quanto às previsões meteorológicas e às condições de mar; Coordenar e orientar as operações de recolhimento e armazenamento provisório, definindo as técnicas e equipamentos a serem utilizados, em função do volume e tipo de óleo derramado (conforme Anexo “II.3.5.2-1 –Caracterização do óleo” ), das condições meteoceanográficas (vento e corrente) e do espalhamento e deslocamento da mancha; Providenciar a transferência do óleo para uma instalação marítima ou terminal costeiro da Petrobras, em função das condições operacionais, da distância em que o óleo for recolhido e de outras condições logísticas; Manter contato com o Coordenador das Ações de Resposta para avaliação da eficácia da resposta ao incidente assim como para definição sobre a manutenção da estratégia e das técnicas empregadas; Acompanhar as operações empreendidas pelos Lideres de Equipe e manter-se informado quanto às condições operacionais durante o recolhimento; Determinar a suspensão da operação de recolhimento, em função de condições meteoceanográficas desfavoráveis ou outras que possam comprometer a segurança do pessoal envolvido, orientando a adoção de estratégias alternativas; Caso estas também não sejam possíveis, comunicar ao Coordenador das Ações de Resposta e prosseguir com o monitoramento do deslocamento da mancha. Orientar os Líderes de Equipe para que desloquem as embarcações para locais onde seja possível realizar novas tentativas de recolhimento, tomando por base a previsão meteorológica e a previsão de deslocamento da mancha; Solicitar ao Coordenador das Ações de Resposta os recursos adicionais necessários.

(continua)

Quadro II.3.5.5-2 - Procedimento para recolhimento do óleo derramado no mar (conclusão)

Cabe aos Líderes das Equipes de Mar: Avaliar as limitações dos equipamentos de recolhimento a sua disposição frente às condições meteoceanográficas e condições do óleo sobrenadante; Providenciar o lançamento dos recolhedores de óleo (skimmers), seguindo orientações do Coordenador do Grupo de Operações no Mar; Orientar o comandante da embarcação de resposta quanto ao seu posicionamento, visando ao recolhimento do óleo derramado. Avaliar a eficácia das operações de recolhimento, mantendo contato com o Coordenador do Grupo de Operações no Mar; Solicitar recursos adicionais, humanos ou materiais, ao Coordenador do Grupo de Operações no Mar, conforme relacionados nos Anexos “II.3.3.1-1 – Pessoal treinado” e “II.3.4-1- Equipamentos e materiais de resposta”. Solicitar ao Coordenador do Grupo de Operações no Mar os recursos necessários para efetuar a transferência do óleo recolhido. Cabe ao Coordenador de Logística: Providenciar transporte dos recursos materiais e humanos para o local de atendimento e outras facilidades para a Estrutura Organizacional de Resposta; Providenciar o deslocamento de embarcações com capacidade de contenção e recolhimento compatíveis com a magnitude do incidente, seguindo as orientações do Coordenador das Ações de Resposta; Providenciar transporte e local para disposição do óleo recolhido no mar; Providenciar transporte e local para disposição dos resíduos recolhidos no mar; Cabe ao Coordenador do Grupo de Operações em Terra Manter contato permanente com o Coordenador das Ações de Resposta e Líderes das Equipes de Terra, de maneira a orientar as operações de recolhimento em áreas próximas à costa; Solicitar ao Coordenador das Ações de Resposta recursos humanos e materiais eventualmente necessários; Articular-se com os órgãos ambientais e outras autoridades no local atingido, visando otimizar as operações de recolhimento; Orientar os Líderes das Equipes de Terra quanto à utilização dos equipamentos de recolhimento à sua disposição, relacionados no Anexo “II.3.4-1- Equipamentos e materiais de resposta”, utilizando preferencialmente materiais absorventes, em comum acordo com os órgãos ambientais e as prefeituras locais; Providenciar o isolamento da área afetada, sob coordenação da Defesa Civil e Prefeitura Municipal local; Cabe aos Líderes das Equipes de Terra Providenciar o recolhimento do óleo, conforme orientações do Coordenador do Grupo de Operações em Terra.

II-3.5.6 - Procedimento para dispersão mecânica e química do óleo derramado

Quadro II.3.6-1 - Procedimento para dispersão mecânica e química do óleo derramado

Cabe ao Coordenador das Ações de Resposta: Decidir pela dispersão mecânica, química, ou ambas; Quando da decisão pela dispersão química, observar as restrições legais (Resolução CONAMA 269) e as recomendações adicionais eventualmente existentes por parte do órgão ambiental; Através de monitoramento aéreo, avaliar a eficácia das operações de dispersão química e mecânica; Manter contato permanente com o Coordenador do Grupo de Operações no Mar, de maneira a avaliar a eficácia das operações de dispersão mecânica ou química do óleo, visando à adequação das ações de resposta; Solicitar recursos adicionais necessários. Cabe ao Coordenador de Logística: Providenciar transporte dos recursos materiais e humanos para o local de atendimento e outras facilidades para a Estrutura Organizacional de Resposta; Providenciar o deslocamento das embarcações encarregadas da dispersão mecânica ou química, de acordo com orientação do Coordenador das Ações de Resposta; Para dispersão mecânica, utilizar as embarcações mantidas sob contrato. Para a dispersão química, utilizar as embarcações com equipamentos aspersores; Providenciar o reabastecimento de dispersantes para as embarcações nas plataformas Núcleo PPG-1, PNA-2, PPM-1 ou Píer de Imbetiba. O certificado de registro do dispersante a ser utilizado é apresentado no Anexo II.3.4-3 – Certificado de registro de dispersante. Cabe ao Coordenador do Grupo de Operações no Mar: Orientar os Líderes das Equipes de Mar com relação ao deslocamento e manobra das embarcações e, se for o caso, aplicação de dispersantes químicos; Auxiliar o Coordenador das Ações de Resposta na avaliação da eficácia das operações de dispersão, observados os dispositivos legais aplicáveis. Cabe aos Líderes das Equipes de Mar: Providenciar o deslocamento e manobra das embarcações e, se for o caso, aplicação de dispersantes químicos, sob orientação do Coordenador do Grupo de Operações no Mar.

II-3.5.7 - Procedimento para limpeza de áreas atingidas

Quadro II.3.5.7-1 - Procedimento para limpeza de áreas atingidas

Cabe ao Coordenador das Ações de Resposta: Determinar o deslocamento de equipe até os locais atingidos, para avaliação e reconhecimento da área, visando à definição de estratégia de limpeza; Solicitar ao Coordenador de Logística a aquisição de materiais e equipamentos adicionais, assim como a contratação de serviços eventualmente necessários; Manter contato permanente com o Coordenador do Grupo de Operações em Terra, avaliando e adequando a estratégia e as técnicas adotadas. Cabe ao Coordenador do Grupo de Operações em Terra: Acionar e orientar os Líderes das Equipes de Terra quanto à utilização dos equipamentos de limpeza a sua disposição, relacionados no Anexo “II.3.4-1- Equipamentos e materiais de resposta”, considerando as técnicas recomendadas no Anexo “II.3.5.7-1 – Método de limpeza em função do ambiente”, em comum acordo com os órgãos ambientais e as prefeituras locais; Providenciar o isolamento da área afetada, sob coordenação da Defesa Civil e Prefeitura Municipal local. Cabe ao Coordenador de Logística: Providenciar a aquisição de materiais e equipamentos adicionais, assim como a contratação de serviços eventualmente necessários; Providenciar o transporte dos recursos materiais e humanos para as áreas atingidas e outras facilidades para a Estrutura Organizacional de Resposta.

II-3.5.8 - Procedimento para coleta e disposição de resíduos gerados

Quadro II.3.5.8-1 -  Coleta e disposição de resíduos a bordo do FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Cabe ao Líder da Equipe de Limpeza: Providenciar o acondicionamento em sacos plásticos e em tambores, de todo material impregnado com óleo (areia, serragem, mantas absorventes etc.), proveniente das operações de contenção e recolhimento; Identificar os tambores, com indicação da origem e do conteúdo; Providenciar o armazenamento temporário dos tambores a bordo da Unidade Marítima. Cadastrar o resíduo no SIGRE – Sistema Integrado de Gerenciamento de Resíduos; Providenciar o desembarque dos tambores para o Terminal Alfandegado de Imbetiba, em Macaé; Assegurar que a Ficha de Controle de Disposição de Resíduos – FCDR, gerada pelo SIGRE, acompanhe o resíduo até a sua disposição final.

Quadro II.3.5.8-2 -  Coleta e disposição de resíduos líquidos (água oleosa)

Cabe aos Líderes das Equipes de Mar: Solicitar ao Coordenador do Grupo de Operações no Mar a transferência do resíduo recolhido, caso seja necessário. Cabe ao Coordenador do Grupo de Operações no Mar: Comunicar ao Coordenador de Logística a necessidade de transferência do resíduo recolhido para um FPSO ou FSO para reincorporação ao processo. Cabe ao Coordenador de Logística: Providenciar a aquisição de materiais e equipamentos adicionais, assim como a contratação de serviços eventualmente necessários; Providenciar o transporte dos recursos materiais e humanos para o local do incidente e outras facilidades para a Estrutura Organizacional de Resposta; Indicar o FPSO ou FSO a receber o resíduo recolhido.

#### Quadro II.3.5.8-3 -  Coleta e disposição de resíduos sólidos

Cabe ao Coordenador do Grupo de Operações em Terra: Articular-se com o Coordenador de Logística para a transferência dos resíduos recolhidos para o local definido para destinação final ou armazenamento temporário, mediante orientação dos órgãos ambientais e da Prefeitura Municipal local. Cabe aos Líderes das Equipes de Terra: Manter contato com o Coordenador do Grupo de Operações em terra, informando-o a respeito dos resíduos coletados; Providenciar o acondicionamento de todo material impregnado com óleo (terra, areia, EPIs, mantas absorventes etc.) em sacos plásticos e tambores; Providenciar a identificação dos tambores, com indicação da origem e do conteúdo; Providenciar o armazenamento provisório dos tambores, no local do recolhimento, mediante orientação dos órgãos ambientais e da Prefeitura Municipal local; Solicitar ao Coordenador do Grupo de Operações em terra, a transferência dos resíduos recolhidos. Cabe ao Coordenador de Logística: Providenciar a aquisição de materiais e equipamentos adicionais, assim como a contratação de serviços eventualmente necessários; Providenciar o transporte dos recursos materiais e humanos para as áreas atingidas e outras facilidades para a Estrutura Organizacional de Resposta; Providenciar o transporte dos resíduos por empresas licenciadas pela FEEMA, para disposição temporária nas instalações da Petrobras no Parque de Tubos, em Macaé, cuja área é provida de facilidades de contenção de efluentes, sendo utilizados tanques portáteis, tambores, caçambas ou outros recipientes cobertos ou lacrados e cujo Termo de Compromisso com a FEEMA é apresentado no Anexo “II.3.5.8-1 – Licenças de operação das das instalações citadas”. Providenciar a emissão do Manifesto de Resíduos Industriais - MRI e seu envio à FEEMA se houver a necessidade de tratamento ou disposição fora da Petrobras; Enviar os resíduos às empresas contratadas pela Petrobras e licenciadas pela FEEMA para incineração, encapsulamento (licença ambiental no Anexo “II.3.5.8-1 – Licenças de operação das das instalações citadas” ou outra destinação.

II-3.5.9. - Procedimento para deslocamento de recursos

II.3.5.9.1 - Deslocamento dos recursos na Unidade Marítima

Quadro II.3.5.9.1-1 -  Deslocamento dos recursos na Unidade Marítima

O deslocamento dos recursos a bordo da Unidade Marítima FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO é feito manualmente e utilizando guindastes.

II.3.5.9.2 - Deslocamento dos recursos externos à Unidade Marítima

Quadro II.3.5.9.2-1 - Deslocamento dos recursos externos à Unidade Marítima

Cabe aos Coordenadores dos Grupos de Operações no Mar e em Terra: Solicitar ao Coordenador das Ações de Resposta recursos materiais, pessoal ou equipamentos adicionais necessários. Cabe ao Coordenador das Ações de Resposta: Determinar ao Coordenador de Logística o deslocamento dos recursos materiais, pessoal ou equipamentos solicitados, considerando as estratégias adotadas e o tempo necessário ao atendimento. Cabe ao Coordenador de Logística: Providenciar o transporte dos recursos materiais, pessoal ou equipamentos para as áreas atingidas e outras facilidades para a Estrutura Organizacional de Resposta; Providenciar, por contratação direta ou através do CDA - Bacia de Campos, recursos adicionais necessários para transporte rodoviário, marítimo e aéreo de equipamentos, materiais e pessoal, quer seja da Petrobras, do CDA ou contratados; Disponibilizar ou providenciar a contratação, diretamente ou através do CDA - Bacia de Campos, de aeronaves para sobrevôos de monitoramento.

II-3.5.10. - Procedimento para obtenção e atualização de informações relevantes

Quadro II.3.5.10-1 - Procedimento para obtenção e atualização de informações relevantes

Cabe aos Coordenadores dos Grupos de Operações no Mar, em Terra e da Unidade Marítima FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO: Manter o Coordenador das Ações de Resposta informado acerca das ações empreendidas no controle do incidente. Cabe ao Coordenador das Ações de Resposta: Manter-se informado acerca das informações meteorológicas e oceanográficas, inclusive para modelagens de deriva de mancha de óleo, disponíveis na Intranet da Petrobras, com acesso exclusivo aos seus empregados, no endereço: http://www.engenharia.petrobras.com.br/oceano/somar/index.html; Manter-se informado, para o planejamento e avaliação do incidente, acerca de fotos, imagens de satélite ou outras informações relevantes disponíveis na Sala de Controle de Emergência; Obter informações, para o planejamento e resposta ao incidente, sobre o grau e a forma de impacto (grau de intemperização do óleo, infiltração, aderência na superfície, fauna e flora atingidas, etc), através do Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello - CENPES ou utilizando-se de profissionais contratados especificamente para esta finalidade. Cabe ao Coordenador de Logística: 1. Providenciar fotos, imagens de satélite ou outras informações relevantes para as operações de combate ao incidente, disponibilizando-as na Sala de Controle de Emergência para utilização no planejamento das operações.

II-3.5.11 - Procedimento para registro das ações de resposta

Quadro II.3.5.11-1 - Procedimento para registro das ações de resposta

Cabe a todos os Coordenadores e Líderes da EOR, ou pessoas designadas: 1. Proceder ao registro das ações de resposta, assim como das comunicações emitidas e recebidas, utilizando-se do formulário contido no Anexo “II.3.3.2-1 – Formulário de registro”. Cabe ao Gestor Central: 1. Consolidar as informações contidas nos Registros de Ações de Resposta, fazer análise crítica de desempenho e emitir relatório final, que deverá ser apresentado ao IBAMA em até 30 dias.

II-3.5.12 - Procedimento para Proteção das Populações

Quadro II.3.5.12-1 - Procedimento para Proteção das Populações

Cabe ao Coordenador de Relações com a Comunidade: Avaliar a eventual necessidade de proteção às populações nos locais atingidos. Cabe ao Coordenador das Ações de Resposta: Articular-se com o coordenador da Defesa Civil para definição das medidas de proteção das populações, quando necessário. Cabe ao Coordenador de Logística: Providenciar serviços de vigilância necessários à segurança da comunidade afetada.

II-3.5.13 - Procedimentos para Proteção da Fauna

Quadro II.3.5.13-1 - Procedimentos para Proteção da Fauna

Cabe ao Coordenador das Ações de Resposta: Identificar, em função da magnitude do incidente e da previsão de deslocamento da mancha, a fauna existente na região e a fauna migratória que podem ser afetadas, tomando por base as informações contidas no “Atlas - Mapas de Sensibilidade da Região Costeira da Bacia de Campos a Derrame de Óleo” e no Sistema de Informações Geo-referenciadas da Bacia de Campos (GIS-BC), disponíveis na Sala de Controle de Emergência; Determinar ao Coordenador de Logística a contratação de especialistas, quando necessário; Acionar, via telefone, o Grupo de Tratamento e Reabilitação de Fauna, através do convênio firmado com a Fundação Cidade do Rio Grande e o Centro de Recuperação de Animais Marinhos, conforme Anexo “II.3.5.13-1 – Convênio CFRG e Centro de Recuperação de Animais Marinhos”. Cabe ao Coordenador de Logística: Contratar especialistas para proteção da fauna eventualmente afetada; Providenciar recursos materiais, humanos e outras facilidades para a proteção da fauna eventualmente afetada.

# Text boxes

GESTÃO CENTRAL

ASSESSOR NO CONTROLE

DE CONTINGÊNCIA

GRUPO DE OPERAÇÕES

DA UNIDADE MARÍTIMA

COORDENAÇÃO DE

COMUNICAÇÕES

COORDENAÇÃO DAS

AÇÕES DE RESPOSTA

COORDENAÇÃO FINANCEIRA

COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES

COM A COMUNIDADE

GRUPO DE OPERAÇÕES

NO MAR

COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA

GRUPO DE OPERAÇÕES

EM TERRA

Equipe de

Operações no mar

1

Equipe de

Operações no mar

2

Equipe de

Operações no mar

"N"

Equipe de

Operações em terra

2

Equipe de

Operações em terra

1

Equipe de

Operações em terra

"N"

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA

COORDENAÇÃO

EQUIPE DE PRIMEIROS SOCORROS

EQUIPE DE PARADA DE EMERGÊNCIA

EQUIPE DE

LIMPEZA

EQUIPE DE COMUNICAÇÕES

GRUPO DE OPERAÇÕES DO FPSO CIDADE DO RIO DE JANEIRO