# HIDROCARBONETOS EM SEDIMENTOS DO CAMPO DE RONCADOR

## - Introdução

A Analytical Solutions foi contratada pela Petrobras para analisar amostras de sedimento coletadas na área de Roncador, na Bacia de Campos, seguindo um programa amostral estabelecido e efetuado pela própria contratante.

O presente relatório inclui as análises, bem como a integração e comparação, com dados pretéritos da Bacia de Campos e de outros ambientes aquáticos, dos resultados das análises químicas do sedimento, no que se refere aos hidrocarbonetos, da campanha realizada na área de Roncador, na bacia de Campos.

As análises dos teores de n-alcanos e HPAs nos sedimentos são vitais para o monitoramento ambiental em áreas de exploração petrolífera. Neste relatório são apresentadas informações dos teores de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos na região de Roncador na Bacia de Campos.

## - METODOLOGIA

### COLETA DE SEDIMENTO

As coletas das amostras de sedimento foram realizadas sobre posições (estações) previamente definidas, através do lançamento de box-corer num total de 3 réplicas por estação (Tabela II.5.1.3-24).

Apesar do lançamento da box-corer em 5 das posições planejadas, apenas 12 amostras foram efetivamente coletadas como descrito na Tabela II.5.1.3-24.

Tabela II.5.1.3-24: Síntese das operações de coleta de sedimento na área de Roncador, Bacia de Campos.

| Estação | Lançamento | Amostra | Latitude (N) UTM | Longitude (E) UTM | Profundidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1º | Sim |  |  |  |
| BC01 | 2º | Sim | 7576867 | 410674 | 1200 |
|  | 3º | Sim |  |  |  |
|  | 1º | Sim |  |  |  |
| BC02 | 2º | Não | 7576867 | 410674 | 1200 |
|  | 3º | Não |  |  |  |
|  | 1º | Sim |  |  |  |
| BC03 | 2º | Sim | 7569589 | 410731 | 1200 |
|  | 3º | Sim |  |  |  |
|  | 1º | Sim |  |  |  |
| BC04 | 2º | Sim | 7569639 | 413109 | 1350 |
|  | 3º | Sim |  |  |  |
|  | 1º | Sim |  |  |  |
| BC10 | 2º | Sim | 7569709 | 419837 | 1700 |
|  | 3º | Não |  |  |  |

## Métodos de Análise de Sedimento

A seguir estão descritos todos os processos utilizados nas análises das amostras de sedimento para a obtenção dos resultados apresentados neste relatório.

### N-Alcanos

As amostras de sedimentos foram submetidas à extração e analisadas em seu teor de n-alcanos, de acordo com o Standard Operating Procedures da USEPA. As análises foram realizadas no extrato, submetido a cromatografia a gás (CG) tipo Whole Oil. As análises por cromatografia a gás acoplada à espectrometria de massas (CG/EM) foram realizadas em frações de hidrocarbonetos aromáticos, obtidas através da cromatografia líquida. As análises, cujos resultados estão aqui apresentados, foram efetuadas em cromatógrafos a gás HP-6890 de alta resolução e espectrômetros de massas HP-5973, que determinam e quantificam as concentrações de n-alcanos e TPAH. O limite de detecção do método é de cerca de 0,5µg/kg, tomando-se 10g de amostra.

Para detecção de n-alcanos, foram adicionadas à amostra 10g uma solução de hidrocarbonetos saturados (padrão de calibração), extraída com uma mistura de hexano e acetona. Logo a seguir, foram adicionadas 20µg de n-C16 à metade do extrato obtido. A amostra foi então submetida a análise em uma coluna contendo sílica gel 60 eluída em 1mL de hexano. Logo após, foi injetado 1µL da solução orgânica final, em divisão de fluxo, em uma coluna de sílica de 30m DB-5.

Os reagentes requeridos foram: sílica gel 60, hexano, acetona, sulfato de sódio anidro, ácido sulfúrico concentrado e diclorometano. O padrão de calibração continha uma mistura dos alcanos C12, C20, C24, e C36 nas concentrações de 50ng/µL e 100ng/µL em diclorometano. As condições de CG utilizadas foram: injeção em divisão de fluxo com o injetor a 280°C, temperatura inicial da coluna a 50°C e isoterma por 1min, taxa de aquecimento de 6°C/min até a temperatura final de 310°C.

Os componentes identificados foram automaticamente separados em áreas de picos e quantificados por um software que acompanha a HP Chemstation. A mistura complexa não resolvida (UCM) foi integrada manualmente e relativamente quantificada ao padrão interno perdeuterado n-C24. Os resultados de n-alcanos de cada amostra são apresentados em folhas individuais padronizadas impressas automaticamente pelo equipamento . Cada folha contém o traço da análise de cromatografia gasosa, o percentual recuperado do padrão interno, a quantidade de cada n-alcano e de UCM, e um gráfico de distribuição dos n-alcanos.

O dado de UCM se refere a quantificação da “rampa” presente nos cromatogramas da análise da fração de alcanos. Essa “rampa” é conseqüência de diferentes fatores e conseqüentemente pode ser utilizada como parâmetro ambiental para avaliar, por exemplo, a intemperização e biodegradação.

### Hidrocarbonetos Poliaromáticos (hpas)

As amostras de sedimentos foram submetidas à extração e analisadas em seu teor de hidrocarbonetos poliaromáticos de acordo com o Standard Operating Procedures da USEPA. Para análise de TPAH, foram adicionadas à amostra 10g de uma solução descrita no protocolo USEPA 8270B (padrão interno da Analytical Solutions), depois extraída com uma mistura de hexano e acetona. Foram então adicionadas 10µg de terphenyl surrogate à metade do extrato obtido. Logo a seguir, foi injetado 1µL da solução orgânica final, em divisão de fluxo, em uma coluna de sílica de 30m DB-5 diretamente acoplada a uma fonte de íons no espectrômetro de massas, que operou com modo eletivo de íons.

Os seguintes reagentes foram requeridos: acetona, diclorometano, sulfato de sódio anidro, celulose soxhlet, água purificada, florisil e padrão de calibração para TPAH. As condições de CG utilizadas foram: injeção em divisão de fluxo com o injetor a 280°C, temperatura inicial da coluna a 50°C e isoterma por 1min, taxa de aquecimento de 6°C/min até a temperatura final de 300°C.

Os componentes monitorados para análise de TPAH podem ser observados na seguinte listagem-exemplo (Tabela II.5.1.3-25):

Tabela II.5.1.3-25: Exemplo dos componentes monitorados para análise de TPAH.

| Componente | m/z |  |  | Componente | m/z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naftaleno | 128 |  |  | D12Criseno | 240 |
| D10Acenafteno | 164 |  |  | Benz(a)antraceno | 228 |
| Acenaftileno | 152 |  |  | Chiseno | 228 |
| Acenafteno | 154 |  |  | D12Perileno | 264 |
| Fluoreno | 166 |  |  | Benzo(b)fluoranteno | 252 |
| D10Fenantreno | 188 |  |  | Benzo(k)fluoranteno | 252 |
| Fenantreno | 178 |  |  | Benzo(a)pireno | 252 |
| Antraceno | 178 |  |  | Benzo(ghi)perileno | 276 |
| Fluorantreno | 202 |  |  | Indeno(123-cd)pireno | 276 |
| Pireno | 202 |  |  | Dibenzo(an)antraceno | 278 |
| Perdeuteut.-Terfenil | 244 |  |  |  |  |

Cada componente identificado foi separado em áreas de pico e quantificado conforme sua resposta ao padrão interno por um software que acompanha a HP Chemstation. Os resultados de TPAH de cada amostra são apresentados em folhas individuais padronizadas impressas automaticamente pelo equipamento . Cada folha contém o traço da análise de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (Total Ion Current), o percentual recuperado do padrão interno, e a quantidade de cada hidrocarboneto poliaromático presente.

Este procedimento foi realizado também em testes com brancos, em amostra de sulfato de sódio, a cada dez amostras de sedimento analisadas, confirmando a perfeita calibração do branco analítico.

## - Resultados

Durante a campanha de monitoramento ambiental na área de Roncador, 12 amostras do fundo oceânico foram adquiridas e enviadas para posterior análise e interpretação pela Analytical Solutions.

Os resultados das análises nas amostras de sedimento coletadas na área de Roncador, Bacia de Campos, são aqui apresentados. As amostras, foram analisadas para avaliar o teor de n-alcanos e poliaromáticos. As planilhas com os resultados podem ser observadas nas Figuras II.5.1.3-42 a II.5.1.3-65. A Tabela II.5.1.3-27 ajuda na identificação das amostras.

### HIDROCARBONETOS

Em relação à distribuição dos n-alcanos presentes nas amostras de sedimento, foram observados homólogos variando de n-C12 a até n-C32 e os compostos pristano (Pri) e fitano (Phy), produtos de degradação do fitol, componente integrante da composição da clorofila (Elias et al., 2000). Foram observados valores de n-alcanos e TPAH nos sedimentos em concentrações variando de 235 a 904605ppb e de 13 a 305ppb, respectivamente (Tabela II.5.1.3-26).

Tabela II.5.1.3-26: Resultados das medidas (em ppb) de n-alcanos e TPAH do sedimento na área de Roncador, Bacia de Campos.

| Estação | Réplica | N-alcanos | TPAH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 590 | 244 |
| BC01 | 2 | 904605 | 306 |
|  | 3 | 437 | 38 |
| BC02 | 1 | 372 | 45 |
|  | 1 | 1603 | 67 |
| BC03 | 2 | 459 | 51 |
|  | 3 | 259 | 37 |
|  | 1 | 316 | 57 |
| BC04 | 2 | 302 | 46 |
|  | 3 | 1196 | 37 |
|  | 1 | 236 | 16 |
| BC10 | 2 | 240 | 13 |

Dentro do conjunto de amostras analisado, foram observados dois grupos distintos de amostras: aquelas com teores de n-alcanos dentro da média calculada para os sedimentos da Bacia de Campos e aquelas cujos teores estão acima da média. A média dos teores de n-alcanos na Bacia de Campos é de 375 ppb, calculada com base na quantificação de 1015 sedimentos (n=1015) do banco de dados da Analytical Solutions (propriedade - Analytical Solutions). Sendo assim, as amostras BC01-réplica 3, BC03- réplicas 2 e 3, BC04- réplicas 1 e 2, BC10- réplicas 1 e 2 estão dentro da média da concentração de n-alcanos presentes em sedimentos daquela região, enquanto que as demais amostras apresentam teores acima da média.

Para efeito ilustrativo, os resultados comparativos são apresentados na Figura II.5.1.3-40, abaixo:

Figura II.5.1.3-40a: Gráfico comparativo do teor de n-alcanos das amostras do projeto 074G com os teores observados em sedimentos da Bacia de Campos do banco de dados da Analytical Solutions (propriedade intelectual da Analytical Solutions).

A análise dos perfis cromatográficos das análises de n-alcanos revelou o aporte de hidrocarbonetos de origem antrópica de produto refinado do petróleo. A Figura II.5.1.3-40b, por exemplo, apresenta um perfil típico de contaminação por diesel na amostra BC01-R2. Esse perfil é pronunciado nesta réplica da estação BC01 e não foi observado com a mesma intensidade nas réplicas 1 e 3 da mesma estação.

Três fatores podem explicar a presença de diesel nas amostras: contaminação do próprio sedimento, contaminação durante a coleta ou contaminação durante o processo analítico. Nesse caso, a hipótese mais provável é que os sedimentos tenham sido contaminados durante o processo de coleta. No ato da coleta do sedimento foi observada (segundo informação fornecida pela Petrobras) uma iridiscência na superfície do sedimento coletado pela box-corer. Essa iridiscência foi observada com maior intensidade durante a coleta das amostras BC01- R2, BC03-R1 e BC04-R1. Essas amostras são exatamente as que apresentaram valores de n-alcanos acima da média (Figura II.5.1.3-40a).

Figura II.5.1.3-40b: Perfil cromatográfico das amostras coletadas na estação BC01 indicando a presença de produto refinado de petróleo (diesel) apenas na composição da réplica 2.

A contaminação durante o processo analítico pode ser descartada porque todas as análises são comparadas com brancos analíticos e a observação de iridiscência no ato da coleta indica uma contaminação anterior ao processo analítico.

Uma contaminação do ambiente aquático também pode ser descartada, porque diesel é menos denso que a água e conseqüentemente não deveria atingir o sedimento com a magnitude de contaminação observada na amostra BC01-R2. Além disso, caso o sedimento estivesse contaminado, o mesmo perfil deveria ser observado em todas as réplicas o que não aconteceu.

Sendo assim, a contaminação durante a coleta parece muito mais provável, visto que, as réplicas não apresentaram um mesmo padrão.

O perfil cromatográfico das amostras indica a presença, em quase todas as amostras, de n-alcanos característicos de produto refinado de petróleo. A diferença entre as amostras é a intensidade com que ela ocorre. Em algumas amostras, por exemplo, a contaminação só é observada no diagrama de distribuição normalizada dos n-alcanos. Em muitos casos, uma distribuição bimodal de n-alcanos evidencia um aporte misto: biogênico (proveniente de vegetais superiores) e antrópico (com compostos mais leves e perfis característicos de produtos refinados). A contribuição antrópica é evidenciada por alcanos com número de átomos de carbono inferior a 28 (<n-C28) sem uma predominânica dos compostos com números ímpares e pares de carbono. Por outro lado, o aporte biogênico proveniente de vegetais superiores é indicado por uma abundância nos compostos com número ímpar e maior do que 25 átomos de carbono e abundância nos compostos com 27, 29 e 31 átomos de carbono (Elias, 2000; Elias et al., 2000).

Foram observados hidrocarbonetos aromáticos em todas as amostras de sedimento analisadas. Na maioria das amostras, os teores encontrados estão dentro da faixa de concentração encontrada em outros ambientes aquáticos (Elias, 2000), indicando níveis normais de teores de TPAH no campo de Roncador. As amostras BC01 – R1 e R2, apresentaram valores acima das demais estações na área de Roncador. Os teores dessas amostras estão próximos dos observados em sedimentos aquáticos adjacentes a áreas urbanas (Elias, 2000). Para efeito ilustrativo, os resultados comparativos são apresentados na Figura II.5.1.3-41, abaixo.

Figura II.5.1.3-41: Gráfico comparativo do teor de TPAH das amostras do projeto 074G com os teores observados em outros ambientes aquáticos. Propriedade intelectual da Analytical Solutions.

A presença de TPAH é comum em sedimentos marinhos. A diferença entre os diversos sedimentos é a concentração na qual esses compostos são encontrados no ambiente aquático. Ambientes impactados apresentam concentrações mais elevadas de TPAH, enquanto em ambientes não impactados a presença deles é bem mais reduzida. Esses compostos são muito comuns, por exemplo, em sedimentos próximos a ventos hidrotermais submarinos e são originados a partir do petróleo produzido nesses locais. Apesar de tradicionalmente atribuídos a uma origem antrópica, a origem desses compostos na maioria dos sedimentos marinhos não é completamente conhecida, mas alguns deles são atribuídos a uma origem biogênica em quase todos ambientes como o caso do composto perileno, que muito provavelmente apresenta uma origem terrestre (Elias et al., 1998).

Os teores de TPAH encontrados nos sedimentos da área de Roncador estão próximos dos observados nos sedimentos não poluídos da Antártica, onde os teores variam entre 14-280ppb nos primeiros centímetros do sedimento de fundo (Benedetto Fernandes, 1996). Além disso, os valores encontrados na área de Roncador estão aproximadamente 100 vezes abaixo dos valores observados em áreas poluídas, que podem variar de 1,000 a 60,000ppb (Simoneit, comunicação pessoal).

Os teores de TPAH nos sedimentos da área de Roncador estão bem abaixo dos níveis associados a efeitos tóxicos na biota marinha que é de 4,000ppb Kennicutt, 1995).

### Tabela II.5.1.3-27: Conversão de número das amostras

| Referência AS | Sua Referência |
| --- | --- |
| 074G001 | NÚMERO DA ESTAÇÃO: 01 / PROF. (m): 1200 / DATA: 24/09/01 / TIME: 10:25 / SAMPLE BY: BC / LOCATION: SUB A-EY / RÉPLICA 1 |
| 074G002 | NÚMERO DA ESTAÇÃO: 01 / PROF. (m): 1200 / DATA: 24/09/01 / SAMPLED BY: BC / LOCATION: SUBAMOSTRA U, V, W / RÉPLICA 2 |
| 074G003 | NÚMERO DA ESTAÇÃO: 01 / PROF. (m): 1200 / DATA: 24/09/01 / SAMPLED BY: BC / LOCATION: SUBAMOSTRA U, V, W / RÉPLICA 3 |
| 074G004 | NÚMERO DA ESTAÇÃO: 02 / PROF. (m): 1200 / TIME: 10:03 / SAMPLED BY: RÉPLICA 1 / LOCATION: U, V, W (SUBAM) |
| 074G005 | NÚMERO DA ESTAÇÃO: 03 / PROF. (m): 1200 / TIME: 10:00 / DATE: 25/09/01 / LOCATION: F, J, K / RÉPLICA 1 |
| 074G006 | NÚMERO DA ESTAÇÃO: 03 / PROF. (m): 1200 / DATA: 25/09/01 / SAMPLED BY: BC / LOCATION: SUBAMOSTRA A / COMMENTS: RÉPLICA 2 |
| 074G007 | NÚMERO DA ESTAÇÃO: 03 / TIME: 13:50 / DATE: 25/09/01 / LOCATION: PROF. (m): 1210 / SAMPLED BY: BC / COMENTS: E, F, K (SUBAMOSTRA) / RÉPLICA 3 |
| 074G008 | NÚMERO DA ESTAÇÃO: 04 / PROF. (m): 1350 / DATA: 05/10/01 / LOCATION: SUBAMOSTRA A, B, J / RÉPLICA 1 |
| 074G009 | NÚMERO DA ESTAÇÃO: 04 / PROF. (m): 1350 / DATA: 05/10/01 / LOCATION: SUBAMOSTRA B, C, D / RÉPLICA 2 |
| 074G010 | NÚMERO DA ESTAÇÃO: 04 / PROF. (m): 1350 / DATA: 05/10/01 / SAMPLED BY: RÉPLICA 3 / LOCATION: SUBAMOSTRA B, C, D |
| 074G011 | NÚMERO DA ESTAÇÃO: 10 / PROF. (m): 1700 / DATA: 08/10/01 / SAMPLED BY: RÉPLICA 1 / LOCATION: SUBAMOSTRA C, D, E |
| 074G012 | NÚMERO DA ESTAÇÃO: 10 / PROF. (m): 1700 / DATA: 08/10/01 / SAMPLED BY: RÉPLICA 2 / LOCATION: SUBAMOSTRA A, F, C, P |

Figura II.5.1.3-42: Resultados de Alcalinos, Amostra 074G001.

Figura II.5.1.3-43: Resultados de Alcalinos, Amostra 074G002.

Figura II.5.1.3-44: Resultado de Alcanos, Amostra 074E003

Figura II.5.1.3-45:  Resultados de Alcanos, Amostra 074G004.

Figura II.5.1.3-46: Resultados de Alcanos, Amostra 074G005.

Figura II.5.1.3-47: Resultados de alcanos, amostra 074G006.

Figura II.5.1.3-48: Resultados de Alcanos, Amostra 074G007.

Figura II.5.1.3-49: Resultados de Alcanos, Amostra 074G008.