I – Dimensionamento, ESTRAtÉGIA e TEMPOS de resposta

Para casos de incidentes de poluição por óleo, deverão ser adotadas uma das seguintes alternativas, ou uma combinação destas: acompanhamento da mancha, contenção/recolhimento, dispersão mecânica ou dispersão química.

A decisão quanto à alternativa a ser adotada deverá considerar o volume e o tipo de óleo derramado, as condições meteo-oceanográficas, o tempo decorrido (caso o derrame tenha ocorrido durante o período noturno) e o monitoramento realizado para verificação do sentido e velocidade de deslocamento e espalhamento do óleo.

I.1 – Contenção / Recolhimento

Esta estratégia é considerada como prioritária pela Empresa para volumes acima da descarga pequena (8m3) e, sua aplicação está condicionada as limitações operacionais dos equipamentos e condições de segurança do grupo de operações no mar, de acordo com as condições meteo-oceanográficas.

Para a operacionalização desta estratégia, três parâmetros devem ser considerados: o dimensionamento da vazão dos recolhedores, a capacidade de armazenamento temporário e a disponibilidade de barreiras de contenção.

Devido às características físico-químicas do condensado produzido pela plataforma de Mexilhão (de acordo com o demonstrado no Anexo II.2-2 – Caracterização do Condensado), esta estratégia é considerada pouco eficiente.

I.1.2 – Características das Embarcações

Apesar da realização de contenção e recolhimento ser considerada pouco eficiente para incidentes de poluição por condensado, existem embarcações tipo oil recovery posicionadas na Bacia de Santos. As embarcações e suas características relacionadas à operação em questão são apresentadas na Tabela I.1.2-1. O seu posicionamento será apresentado no item I.2.2 do presente texto.

# Tabela I.1.2-1 – Características das embarcações de resposta para contenção e recolhimento.

| Embarcação Tangará |  | Embarcação Maersk Retriever |
| --- | --- | --- |
| Recolhedor (vazão) | 125 m3/h |  | Recolhedor (vazão) | 250 m3/h |
| Barreira (quantidade) | 300 m |  | Barreira (quantidade) | 300 m |
| Capacidade de Tancagem | 800 m3 |  | Capacidade de Tancagem | 900 m3* |
| Condição | Dedicada |  | Condição | Dedicada |

* Os 900 m3 são compostos de 700 m3 da embarcação e 200 m3 em oil bags.

| Embarcação A. H. Paraggi |  | Embarcação Maersk Rover |
| --- | --- | --- |
| Recolhedor (vazão) | 100 m3/h |  | Recolhedor (vazão) | 250 m3/h |
| Barreira (quantidade) | 400 m |  | Barreira (quantidade) | 400 m |
| Capacidade de Tancagem | 300 m3 |  | Capacidade de Tancagem | 750 m3 |
| Condição | Dedicada |  | Condição | Dedicada |

| Embarcação Nordertor |  |
| --- | --- |
| Recolhedor (vazão) | 130 m3/h |  |
| Barreira (quantidade) | 400 m |  |
| Capacidade de Tancagem | 405** m3 |  |
| Condição | Dedicada |  |

** Os 405 m3 são compostos de 380 m3 da embarcação e 25 m3 em oil bags.

I.2 – Dispersão Mecânica

A estratégia de resposta prevista para incidentes de poluição por óleo, originados na plataforma de Mexilhão, em função das potenciais condições ambientais, condições meteo-oceanográficas e das características físico-químicas do condensado (Anexo II.2-2 – Caracterização do Condensado), será a dispersão mecânica e o monitoramento.

As justificativas técnicas para adoção desta estratégia são apresentadas a seguir:

a) A Organização Marítima Internacional (IMO) em seu "Manual on Oil Pollution, Section IV . Combating Oil Spills" - item 5.5 - Spill response options and their limitations (pág 47/177) considera que as ações de resposta podem ser “nenhuma ação além de monitoramento e avaliação do óleo, podendo esta ser a opção mais apropriada, por exemplo, se o óleo não está se dirigindo em direção à costa, ou se não há algum recurso natural importante ameaçado, ou se a mancha de óleo está se fragmentando ou dispersando naturalmente, ou se as condições são tais que uma resposta efetiva não é praticável”;

b) Em áreas offshore, as ações de contenção e recolhimento de pequenos volumes (no cenário de vazamento de 8 m3) são dificultadas pelas limitações relacionadas às condições marítimas e meteorológicas, sendo praticamente nula a eficiência de recolhimento destes equipamentos em alto mar. As variáveis meteo-oceanográficas que interferem na eficiência de recolhimento de óleo, que sustentam a baixa probabilidade de uso de recolhedores são altura de onda e velocidade de vento;

c) As condições são favoráveis à dispersão mecânica de óleo (condensado) derramado sem ocasionar danos ambientais relevantes, em função da distância da costa (aproximadamente 128 Km), distância de áreas sensíveis e da profundidade de operação média do local (cerca de 172 m);

d) Devido ao tipo de óleo produzido na plataforma de Mexilhão (condensado com ºAPI 48,3) que apresenta propriedades físico-químicas como baixa viscosidade e baixa densidade, características que não favorecem o recolhimento em função do estágio de desenvolvimento dos equipamentos (skimmers/recolhedores);

I.2.1 – Premissas

Para dimensionamento da capacidade de resposta foi considerado:

- A localização da Plataforma de Mexilhão (Figura I.2.1-1);

- Utilização de embarcações que prestam apoio a PMXL-1 para resposta a volumes até 8m3;

- Utilização das embarcações oil recovery dedicadas - mobilizadas imediatamente – para resposta a volumes acima de 8m3;

- Velocidade de navegação das embarcações de 10 nós. Para representar a área de atuação das embarcações foram utilizados círculos cujos raios são gerados através do produto de sua velocidade e o tempo máximo para atendimento estabelecido pela legislação.

Figura I.2.1-1 – Localização da Plataforma de Mexilhão (PMXL-1)

I.2.2 – Características e Posicionamento das Embarcações

Além das embarcações que prestam apoio a Plataforma de Mexilhão, existem embarcações tipo oil recovery, posicionadas na Bacia de Santos, disponíveis para atuar em reposta a incidentes de poluição por condensado. A Tabela I.2.2-1 e na Figura I.2.2-1 apresentam respectivamente as características e posição destas embarcações.

As embarcações Fire Fighting possibilitam o uso do canhoneio de água para otimizar a dispersão mecânica aumentando a segurança durante esta operação, tendo em vista a grande quantidade de vapores presentes na atmosfera.

# Tabela I.2.2-1 – Características e posicionamento das embarcações de resposta.

| Embarcação Tangará |  | Embarcação Maersk Retriever |
| --- | --- | --- |
| Posição | -24:30:32 -42:11:42 |  | Posição | -24:30:32 -42:11:42 |
| Condição | Dedicada |  | Condição | Dedicada |
| Fire Fighting | Não |  | Fire Fighting | Não |
| Aplicador de Dispersante | Não |  | Aplicador de Dispersante | Não |
| Distância à PMXL-1 (MN / h) | 120,2 / 12:01 |  | Distância à PMXL-1 (MN / h) | 119,6 / 11:57 |

| Embarcação A. H. Paraggi |  | Embarcação Maersk Rover |
| --- | --- | --- |
| Posição | -26:45:52 -46:21:34 |  | Posição | -25:48:20 -43:15:16 |
| Condição | Dedicada |  | Condição | Dedicada |
| Fire Fighting | Sim |  | Fire Fighting | Sim |
| Aplicador de Dispersante | Não |  | Aplicador de Dispersante | Sim |
| Distância à PMXL-1 (MN / h) | 180,6 / 18:03 |  | Distância à PMXL-1 (MN / h) | 106,6 / 10:39 |

| Embarcação Nordertor |  |
| --- | --- |
| Posição | -24:43:57 -44:50:10 |  |
| Condição | Dedicada |  |
| Fire Fighting | Não |  |
| Aplicador de Dispersante | Sim |  |
| Distância à PMXL-1 (MN / h) | 32,8 / 03:17 |  |

Figura I.2.2-1 – Posicionamento das embarcações de resposta.

I.2.3 – Tempos de Resposta

Para atendimento em até 2 horas, serão utilizadas as embarcações de prontidão, disponíveis nas proximidades da Plataforma de Mexilhão, responsáveis pelo atendimento que ficam posicionadas em um raio não superior a 10 milhas náuticas da Unidade Marítima, de acordo com a Tabela I.2.3-1.

Tabela I.2.3-1 – Características e posicionamento das embarcações de resposta

| Distância máxima da embarcação para PMXL-1 | < 10 milhas náuticas |
| --- | --- |
| Tempo de desatracação | 1h |
| Tempo de navegação a 10 nós | 1h |
| Tempo máximo total | 2h |

Para atendimento em até 06 horas à Plataforma de Mexilhão será utilizada a embarcação Nordertor, de prontidão 24 horas por dia, de acordo com o representado pela Figura I.2.3-1. Cabe ressaltar que a embarcação e dotada de equipamentos para contenção e recolhimento de óleo, conforme o descrito na Tabela I.1.2-1.

Figura I.2.3-1 – Círculo de 60 milhas traçado a partir da localização da embarcação Nordertor.

O atendimento em 12 horas poderá ser realizado pelas embarcações Nordertor e Maersk Rover conforme apresentado na Figura I.2.3-2. Cabe ressaltar que estas embarcações possuem capacidade de contenção e recolhimento, totalizando uma capacidade de recolhimento de 380m3/h de óleo, 800 metros de barreiras de contenção e 1.155 m3 de capacidade de armazenamento temporário.

Figura I.2.3-2 – Interseção dos raios de atuação das embarcações em 12 horas.

Para atendimento em até 36 horas podem ser mobilizadas adicionalmente as embarcações A. H. Paraggi, Tangará e Maersk Retriever. Cabe ressaltar que estas embarcações possuem capacidade de contenção e recolhimento, que quando somadas as duas anteriormente mobilizadas, totalizam uma capacidade de recolhimento de 855 m3/h de óleo, 1.800 metros de barreiras de contenção e 3.155 m3 de capacidade de armazenamento temporário.

A Figura I.2.3-3 mostra os limites de atendimento em 36 horas das embarcações posicionadas nos pontos mais distantes da Plataforma de Mexilhão.

Figura I.2.3-3 – Área de atuação das embarcações situadas em 36 horas.

O atendimento em 60 horas poderá ser realizado com a utilização de outras embarcações de apoio que atendem Unidades Marítimas nas Bacias de Santos e Campos. Estas embarcações podem ser disponibilizadas em até 30 horas e 19 minutos e 23 horas e 58 minutos, respectivamente.  A Tabela I.2.3-2 apresenta a maior distância entre a Área Geográficas das Bacias de Campos e Santos à PMXL-1.

Tabela I.2.3-2 – Maiores distâncias da AGBS e da AGBC à PMXL-1.

| Local | Distância (MN) | Distância (h) |
| --- | --- | --- |
| Área Geográfica da Bacia de Campos (ponto M9) | 303,3 | 30:19 |
| Área Geográfica da Bacia de Santos (ponto S9) | 239,6 | 23:58 |

I.3 – Dispersão Química

A Petrobras dispõe de 88.000 litros de dispersante químico, assim distribuídos:

- CDA – Sul: 18.000 litros

- Plataforma PPG-1 – 16.800 litros

- Plataforma PNA-2 – 16.800 litros

- Plataforma PPM-1 – 16.800 litros

- Almoxarifado 3 do Parque de Tubos (Macaé): 9.600 litros

- CDA - Bacia de Campos: 10.000 litros

Em caso de necessidade, poderão ser obtidos volumes adicionais junto aos outros CDA, mantidos sob contrato da Petrobras, conforme indicado no Anexo II.3.4-4 – Declaração e Contrato Petrobras-Alpina Briggs.